# 浅述园林景观绿化施工技术关键点王妍

天津市津美园林工程有限公司天津300241

摘要：随着城市建设的不断深入优化与完善，园林景观也逐渐成为我国建设现代城市环境的一个重点，对城市的可持续发展和维持科学发展观有很重要的意义，由于近年来绿色环境的不断被破坏，植被建造和园林景观建设不断受到越来越多的重视，当前我国对于园林景观的建设还相对比较落后。

关键词：园林景观；绿化施工；技术

引言

城市园林景观绿化是指在生态系统上合理规划绿色植物的种植方案，采用科学的方法栽种植物，目的是美化效果和提高生活环境，维持城市的生态平衡。目前很多城市都提倡绿化工程，而园林景观绿化能保证生态效应平衡发展，还有净化空气的作用。在园林景观绿化的过程中，要想提高植物的成活率，实现环境效益与社会效益的统一，前提条件是必须重视种植技术和养护技术。

1园林景观绿化工程概念及特点

园林绿化工程是建设风景园林绿地的工程，是保护生态环境、改善城市生活环境的重要措施。在园林工程绿化种植施工过程当中，需要遵循相应的原则来保证施工水平以及园林工程施工质量。一般而言，其需要遵循的原则包括以下几个方面:第一，应根据场地气候条件、土壤特性选择适宜的植物种类及配置模式。第二，所选用的种植技术以及手段须符合树木本身的特点，确保其符合树种的生活习性。第三，应选择适宜的季节开展种植施工。第四，土壤的理化性状应符合当地有关植物种植的土壤标准，并应满足雨水渗透的要求。第五，施工绿化过程必须符合相应的操作流程和具体要求。

2园林景观绿化施工前期控制点

园林景观的绿化施工是一项长期且信息量较大的项目，所以需要从各个方面做到全面妥善的考虑，所以从初期对于施工的前期控制也是需要注意几个重要的点。

2.1组建一支有丰富经验和先进技术的施工队伍

做好园林景观绿化的工作，首先要选择专业的施工队伍，如果选择了比较业余且没有整体组织纪律性或者容易拖沓的队伍，那么会导致园林景观工程不能如期完成，特别是对于施工质量的标准、安全技术的规范防护措以及组建的渠道等都要细心规划，这是开展园林景观施工建设的基础和重中之重。

2.2做好施工准备工作

在对园林景观进行绿化施工前，施工技术人员和设计人员必须要对施工现场进行实地勘察，要根据施工设计图纸中的要求准确找出水准点，然后立好标桩，并要对施工现场的障碍物进行清理，并要铺设工程临时道路，方便施工机械的进出，此外，还要加强对园林景观工程施工管理制度的制定。

2.3科学选择优质树木和建筑材料

园林景观绿化施工准备工作，一定要细心选择植被，具体情况具体分析，应选具有观赏性且成本低的树木，并根据成活率选择和购置苗木数量，还要考虑运输的距离，对于购置树苗的商店或者工厂也要选择合理的距离，如果地方偏远，运输时间长，天气、温湿度等因素也会影响苗木质量，在选择供应商时也要了解其口碑和好评率，并大致设定绿化施工日期，应该提前告知供应商所需要的苗木数量和运输时期，保证供应商有足够的树苗供应，为施工提供足够的基础设备，此外，设计者要严格把关苗木质量。

3园林景观绿化施工过程中的技术关键点

3.1按照设计图纸进行施工

设计是景观绿化工程的灵魂，施工过程是依照设计和搭配来种植植物，是土建施工和植物相互辉映，协调发展，发挥出美化环境的效果。如果不严格按照图纸施工，就会使设计意念弯曲，达不到建设方和设计者想要的效果。土建施工严禁偷工减料、使用不合格材料；苗木的种类和规格，必须符合设计者的要求，达到其对冠幅、胸径以及分支点的要求；施工人员对设计意图的掌握是保证整个景观绿化工程质量和美观的前提。

3.2表土回填的技术要点

一般来说土壤内的营养物质必须丰富才能进行绿化植物的种植，并且其应是颗粒结构。在刚开始进行植物栽种时，应先对地表进行处理，清除其表面的土壤，然后利用表土回填的技术来栽种植物。该过程需要注意如下方面:首先，在绿化施工前要把诸如碎石和垃圾等各种杂物进行处理，避免杂物对植物生长产生影响;同时，要对清理杂草，防止园林内杂草丛生，同时可以减轻养护人员工作量，提升施工效果。其次，回填时必须使表土的土壤保持干燥，下雨天严禁回填。第三，回填时的地基应留有坡度，并对积水及时地进行清理，避免滞水层的出现。同时，为防止团粒结构受到破坏，施工时不能对回填表土进行反复地碾压，铲车需要倒退行进来挖取表土，进而确保其结构保持完整。在进行乔木、灌木种植时，表土的回填不能低于草皮种植地。由于草皮有厚度，表土回填地较高能够防止草皮铺完后高度差的出现。

3.3定点放线和挖穴

定点放线是为了保证苗木地面以上的生长空间满足植物生长所需。树穴大小则是为了保证地面以下根系能够完全舒展，以确保植株成活。定点放线即是在现场测出苗木栽植位置和株行距。树穴的大小应根据苗木根幅、土球直径和土壤情况而定，穴、槽应垂直下挖，上口下底相等。

表1

3.4苗木的移植

带土球进行苗木的栽种可以有效提升其成活率。栽种时，必须根据树种的规格、土球大小来进行移植穴的开凿，其深度不能小于土球的高度，宽度也应比土球直径大。移植穴底部一般为圆形，从而确保根系可以充分伸展。在栽种前，需要对移植穴内的各种杂物进行清理，若有必要则更换其土壤。在回填时要将土层捣实，有利于实现根系、土壤的结合以及提升树木的加固程度。

4园林景观绿化工程竣工后的养护工作

当苗木种植完后，施工单位就需要安排养护工人入场。招聘养护工人时要提高专业要求，必须要具备相应的园林绿化养护技能知识，要能根据园林养护工程的实际情况随机应变。通常在苗木刚刚种植好后，就需要对苗木进行浇水，但是水分不宜过多，那样容易导致苗木出现烂根，严重时会导致苗木大量死亡。养护工人还要对苗木进行松土，要让苗木根系快速吸收养分和水分，加强对苗木的围堰，通常主要针对乔木类植株，可以有效减少水土流失，促进植株快速生长。养护工人要在一周后对苗木进行施肥，要根据经验进行施肥，不宜过多，那样会导致苗木烧根问题的出现。同时还要加强对苗木的加固，可以采取扶正措施，避免苗木根系受到损害。养护工人要定期对苗木周边的杂草进行清除，这些杂草会吸收苗木的养分，也要定期对苗木进行病虫害的防治，要做好苗木养护工作，确保园林景观工程的质量合格。

结束语

景观园林绿化工程对人们的日常生活具有重大意义，既使城市环境得到美化，也使人们的居住环境发生巨大的转变。另一方面从绿化种植的实际意义来讲，园林绿化也是一项系统工程，要采取有效的施工方案，选择合理的植物才能起到美化园林的效果。所以，优化景观园林绿化施工方案，非常必要。在园林绿化施工过程中，作业人员要密切配合，协调沟通，不断创新管理模式，提升管理水平，优化绿化设计方案，提升景观园林绿化施工质量。

参考文献

[1]裴东东.住宅小区园林景观绿化施工与植物合理配置探究[J].现代园艺,2018(02):186.

[2]黄李光.住宅小区园林绿化工程栽植施工技术分析——以温州市龙湾城市中心区C-14地块景观工程为例[J].中国园艺文摘,2017,33(12):98-99.

[3]马佳颖.论园林施工与养护管理的结合——以湖州敢山南路绿化提升工程为例[J].浙江园林,2017(03):63-66.

[4]杜静燕.城市社区园林规划设计与绿化施工管理要点探究[J].现代园艺,2017(16):99-100.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9be528f8130b0369fc651dc1.html