# 冷弯型钢机组轧辊位置自动调整控制系统的研究与改进

### 论文摘要

一次成型冷弯型钢机组常采用异步电机的开环控制模式调整轧辊位置来实现轧制参数的调整,该系统存在效率低、参数整定难以及维护成本高等问题。采用拉绳式测距传感器构成轧辊位置闭环控制虽可行,但实际工况存在水、油和高频噪声等恶劣因素影响,致使拉绳式测距传感器极易发生故障,由此可能导致"挤辊"等恶性安全事故。为此,综合考虑现场环境,经硬件设计实验筛选,设计了一种改进的轧辊位置自动调整控制系统。该系统采用磁栅尺作为测距传感器,并与安装在同一测量点电机传动轴上的增量式旋转编码器构成位置信息冗余,引入标准不确定度作为性能评估指标,完成测距传感器的性能评估与故障诊断,采用西门子S7-200 SMART型可编程逻辑控制器（PLC）作为从站控制器,通过采集模块采集磁栅尺及编码器的位置数据,采用接近开关作为零点标定。经现场调试运行结果表明,改进后的系统稳定性好,易操作,轧辊位置调整精度可达±1 mm,用时少,满足了轧辊位置自动调整的要求,提高了企业生产效率。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 现状及问题

- 2 硬件选型

- 3 冗余系统设计

- 3.1 系统方案设计

- 3.2 系统硬件组成

- 3.3 系统软件设计

- 4 系统整体测试与分析

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高强,田宇,李大华,李栋,李智,田禾

关键词: 测距传感器,冷弯型钢机组,可编程逻辑控制器,主从站,调整精度

来源: 现代制造工程 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 金属学及金属工艺,自动化技术

单位: 天津理工大学电气电子工程学院天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室,机电工程国家级实验教学示范中心

基金: 天津市高等学校创新团队培训计划资助项目(TD12-5015)

分类号: TG333.17;TP273

DOI: 10.16731/j.cnki.1671-3133.2019.11.020

页码: 117-122+128

总页数: 7

文件大小: 1895K

下载量: 43

### 相关论文文献

- [1].四辊轧机轧辊轴向窜动分析与控制[J]. 冶金管理 2020(05)

- [2].火车轮轧制用主轧辊环状裂纹原因分析[J]. 大型铸锻件 2020(04)

- [3].轧辊磨削中的常见问题及其处理[J]. 柳钢科技 2020(03)

- [4].轧辊开裂原因浅析[J]. 热处理 2020(05)

- [5].车轮主轧辊工作面裂纹失效分析[J]. 大型铸锻件 2020(06)

- [6].轧辊修复方法的研究[J]. 现代制造技术与装备 2018(01)

- [7].考虑轧辊成本的轧制计划编制与调整[J]. 控制与决策 2017(01)

- [8].高速轧辊磨头偏心套油膜润滑压力的数值求解[J]. 现代机械 2017(02)

- [9].轧辊铸锭的温度场计算机数值模拟[J]. 煤炭技术 2017(05)

- [10].轧辊偏心的间歇采样重复控制补偿[J]. 燕山大学学报 2017(03)

- [11].轧辊轴颈损伤分析及解决对策[J]. 本钢技术 2016(03)

- [12].轧辊偏心信号的辨识及补偿方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2017(08)

- [13].板形矫正轧辊轧制变形的受力分析与仿真研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(10)

- [14].废旧轧辊再制造新技术填补国内空白[J]. 表面工程与再制造 2016(01)

- [15].基于有限元法的均匀轧辊研究（英文）[J]. 机床与液压 2016(12)

- [16].应用豪克能技术提高轧辊耐磨性和抗疲劳性能应用试验[J]. 现代冶金 2014(05)

- [17].中钢邢机成功再制造国内154吨超大轧辊[J]. 表面工程与再制造 2015(05)

- [18].有效降低森吉米尔轧机轧辊成本的方法[J]. 轧钢 2020(02)

- [19].在轧辊检测中应用涡流和表面波复合探伤[J]. 冶金管理 2020(05)

- [20].冷轧轧辊失效原因分析及改进措施[J]. 金属世界 2020(03)

- [21].积极响应绿色发展 全面树立行业标杆——记邢台德龙机械轧辊有限公司[J]. 环境保护 2019(09)

- [22].离心复合高铬钢轧辊的研究与实践[J]. 中国金属通报 2019(10)

- [23].轧辊精车加工工艺改进[J]. 工具技术 2017(02)

- [24].大型和超大型冶金轧辊再制造技术研究与应用[J]. 中国高新技术企业 2017(07)

- [25].冷连轧过程控制系统轧辊高效管理的实现[J]. 机械设计与制造 2015(12)

- [26].2300线高铬铁报废轧辊在1880线的改制应用[J]. 金属世界 2014(06)

- [27].轧辊及轧辊轴承备品的管理[J]. 河北企业 2015(06)

- [28].轧辊材料疲劳裂纹扩展理论计算与分析[J]. 宝钢技术 2015(04)

- [29].轧辊气雾冷却[J]. 科技创新与品牌 2015(11)

- [30].关于离心轧辊辊身亮斑问题的探讨[J]. 铸造技术 2013(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9c44e81303db1b7183210a35.html