# 光敏剂废水论文_王平

导读:本文包含了光敏剂废水论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:光敏剂,废水,组合,碳纤维,负载,化学,化工。

### 光敏剂废水论文文献综述

王平[1]（2004）在《水解酸化——PACT/SBR工艺处理光敏剂废水研究与工程实践》一文中研究指出光敏剂生产是一个比较复杂的化工过程，废水处理难度极大，至今尚未见能有效处理光敏剂化工废水的研究报道和工程应用。某化工企业光敏剂生产基地尽管建造了化工废水处理站，但始终未能成功启动和运行。在这种情况下，作者受企业委托对已收集的光敏剂化工废水的生物处理可行性进行实验室研究，然后在实验室研究基础上进行了工程放大试验。得到如下有意义的研究成果： (1) 通过分析废水成分，提出了光敏剂废水“分流处理+分散预处理+综合处理”的总体污水处理技术路线。实践表明通过对光敏剂生产废水中高含盐废水的分流处理、含硫废水分散预处理，可以使综合废水的COD从15000mg／L左右下降到4000～6000mg/L左右，提高了废水末端处理达标排放的可行性。 (2) 实验室研究和工程调试结果表明，采用水解酸化—PACT／SBR生物处理技术对难生物降解的光敏剂废水进行处理是可行的。该系统正常运行时，可以保证进水COD=800～3000mg/L时，出水小于150mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)二级排放标准基本要求。 (3) 设置两个相对独立的水解池可以提高水解微生物的耐污解毒能力，强化水解酸化效果。色谱分析表明通过二级水解池后废水中极性有机物的种类增加、非极性有机物减少；废水BOD_5／COD从0.15提高到了0.33。 实践结果表明，根据水质特性有针对性地将污水处理新技术、新方法融合在传统污水处理系统中进行现有污水处理厂的改造，可以在低投入的情况下获得良好的处理效果。论文对调试过程中各工段COD等水质指标的变化过程、系统中活性污泥特性等进行了详细的追踪和分析；对工程调试中出现的问题进行了分析总结，提出了相关的意见和建议。这些成果对指导光敏剂化工废水的处理以及工程放大有重要的意义。(本文来源于《重庆大学》期刊2004-04-20）

吉芳英,王平,何强,周健,袁春华[2]（2003）在《水解酸化-PACT/SBR工艺处理光敏剂化工废水研究与工程实践》一文中研究指出在对光敏剂化工废水产生状况的现场调查和成分分析的基础上提出了对高含盐废水分流处理、对生产废水分散预处理和对综合废水集中达标处理的技术路线。在实验室研究基础上提出了“水解酸化 PACT/SBR生物处理技术 化学除磷”的综合废水处理工艺 ,并依此对厂内现有废水处理系统进行了工程改造。结果表明提出的技术路线和处理工艺对成分复杂、盐浓度高的光敏剂化工废水的处理是可行的 ,当进水COD为 2 5 0 0～ 4 0 0 0mg/L时 ,出水COD <15 0mg/L ,达到了《污水综合排放标准》(GB8978- 96 )的二级标准(本文来源于《给水排水》期刊2003年12期）

刘德启[3]（2003）在《碳纤维膜负载组合光敏剂去除重革废水中S~(2-)、有机物的研究》一文中研究指出提出了一种利用碳纤维膜负载组合光敏剂、光敏氧化处理重革废水的新技术。结果显示 :光敏剂的不同组合及碳纤维膜负载不同量的光敏剂 ,对制革废水中S2 -、COD的去除率是不同的 ,其中以负载复合型光敏剂 ,即当吖靛橙 (RO)∶亚甲基蓝 (MB) =3∶2 ,总负载量为 1 80mg/m2 为最佳。在光照强度为 3 0 0 0lx ,面积负荷为94L/m2 ·HRT ,S2 -的去除率在 90 .0 %以上、COD去除率也可达 5 9.7% :对有机物的最大去除能力为 1 65 g(COD) /m2 ·HRT ,并且这种负载型光敏剂可重复使用。并对光敏氧化处理过程的机理进行了探讨(本文来源于《中国皮革》期刊2003年21期）

### 光敏剂废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在对光敏剂化工废水产生状况的现场调查和成分分析的基础上提出了对高含盐废水分流处理、对生产废水分散预处理和对综合废水集中达标处理的技术路线。在实验室研究基础上提出了“水解酸化 PACT/SBR生物处理技术 化学除磷”的综合废水处理工艺 ,并依此对厂内现有废水处理系统进行了工程改造。结果表明提出的技术路线和处理工艺对成分复杂、盐浓度高的光敏剂化工废水的处理是可行的 ,当进水COD为 2 5 0 0～ 4 0 0 0mg/L时 ,出水COD <15 0mg/L ,达到了《污水综合排放标准》(GB8978- 96 )的二级标准

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光敏剂废水论文参考文献

[1].王平.水解酸化——PACT/SBR工艺处理光敏剂废水研究与工程实践[D].重庆大学.2004

[2].吉芳英,王平,何强,周健,袁春华.水解酸化-PACT/SBR工艺处理光敏剂化工废水研究与工程实践[J].给水排水.2003

[3].刘德启.碳纤维膜负载组合光敏剂去除重革废水中S~(2-)、有机物的研究[J].中国皮革.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9c5989264b9215c73b69cfb2.html