# 一种建造用铝合金模板窗框压槽型材构件论文和设计-王士贵

### 全文摘要

本实用新型公开了一种建造用铝合金模板窗框压槽型材构件，涉及工程建造用铝合金模板窗框压槽装置技术领域。一种建造用铝合金模板窗框压槽型材构件，包括窗框压槽型材，所述窗框压槽型材包括有标准U型板和硬塑料压槽片所述标准U型板上设置有多个铝合金模板销钉孔位，所述硬塑料压槽片设置在标准U型板的下方，所述硬塑料压槽片的一端设置有斜口，所述硬塑料压槽片上固定连接有连接螺栓，所述标准U型板上设置有连接孔，所述连接孔与连接螺栓相匹配，所述连接螺栓上设置有螺帽，本实用新型有效解决了现有设计压槽片无法重复使用以及连接螺栓的安装方式不合理的问题。

### 主设计要求

1.一种建造用铝合金模板窗框压槽型材构件，包括窗框压槽型材(14)，其特征在于：所述窗框压槽型材(14)包括有标准U型板(1)和硬塑料压槽片(3)所述标准U型板(1)上设置有多个铝合金模板销钉孔位(2)，所述硬塑料压槽片(3)设置在标准U型板(1)的下方，所述硬塑料压槽片(3)的一端设置有斜口(4)，所述硬塑料压槽片(3)上固定连接有连接螺栓(5)，所述标准U型板(1)上设置有连接孔(6)，所述连接孔(6)与连接螺栓(5)相匹配，所述连接螺栓(5)上设置有螺帽(9)。

### 设计方案

1.一种建造用铝合金模板窗框压槽型材构件，包括窗框压槽型材(14)，其特征在于：所述窗框压槽型材(14)包括有标准U型板(1)和硬塑料压槽片(3)所述标准U型板(1)上设置有多个铝合金模板销钉孔位(2)，所述硬塑料压槽片(3)设置在标准U型板(1)的下方，所述硬塑料压槽片(3)的一端设置有斜口(4)，所述硬塑料压槽片(3)上固定连接有连接螺栓(5)，所述标准U型板(1)上设置有连接孔(6)，所述连接孔(6)与连接螺栓(5)相匹配，所述连接螺栓(5)上设置有螺帽(9)。

2.根据权利要求1所述的一种建造用铝合金模板窗框压槽型材构件，其特征在于：所述螺帽(9)的内壁上固定连接有内螺纹层(10)，所述螺帽(9)通过内螺纹层(10)与连接螺栓(5)螺旋连接。

3.根据权利要求1所述的一种建造用铝合金模板窗框压槽型材构件，其特征在于：所述螺帽(9)上固定连接有保护帽(11)，所述保护帽(11)表面固定连接有防滑层(12)，所述螺帽(9)的底端还固定连接有橡胶垫(13)。

4.根据权利要求1所述的一种建造用铝合金模板窗框压槽型材构件，其特征在于：所述硬塑料压槽片(3)的顶端固定连接有固定横板(7)，所述固定横板(7)上设置有穿过孔，所述穿过孔与连接螺栓(5)相匹配，所述固定横板(7)与标准U型板(1)之间还设置有弹簧(8)，所述弹簧(8)套连在连接螺栓(5)上，所述弹簧(8)一端与固定横板(7)固定连接，另一端与标准U型板(1)内底面固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑铝合金模板窗框压槽装置技术领域，具体为一种工程建造用铝合金模板窗框压槽型材构件。

背景技术

目前建筑行业市场上，铝合金模板的使用已经成熟，在对项目进行模板设计时，窗框部位的压槽的做法为将压槽片切成斜口，通过小螺栓固定于窗框四周的模板平面上，混凝土浇筑后在窗框四周位置形成的凹槽用于安置窗框固定片及窗框抹灰收口。

目前市面上已经存在的类似产品，压槽片往往都是由硬塑料板制成，但是由于设计原因，现有设计的压槽片往往都只可用于单栋楼的施工，无法重复利用；此外，用于固定压槽片的小螺栓在模板使用过程中容易生锈腐蚀，导致固定的压槽片易松动甚至脱离，需二次加固，耗时耗材，且小螺栓直接造成模板面穿孔，对模板造成损伤，若此模板再利用时还需对模板面的螺栓孔进行修复磨平，造成材料及人工成本过高。

实用新型内容

1、本实用新型要解决的技术问题

本实用新型的目的在于提供一种建造用铝合金模板窗框压槽型材构件，以解决上述背景技术中提出的问题：

(1)现有设计压槽片无法重复使用的问题；

(2)现有设计连接螺栓的安装方式不合理的问题；

(3)现有设计无法根据实际工作需要进行调节的问题。

2、技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种建造用铝合金模板窗框压槽型材构件，包括窗框压槽型材，所述窗框压槽型材包括有标准U型板和硬塑料压槽片所述标准U型板上设置有多个铝合金模板销钉孔位，所述硬塑料压槽片设置在标准U型板的下方，所述硬塑料压槽片的一端设置有斜口，所述硬塑料压槽片上固定连接有连接螺栓，所述标准U型板上设置有连接孔，所述连接孔与连接螺栓相匹配，所述连接螺栓上设置有螺帽。

优选的，所述螺帽的内壁上固定连接有内螺纹层，所述螺帽通过内螺纹层与连接螺栓螺旋连接，利用此方式，可以方便的完成硬塑料压槽片和标准U型板的连接和固定，同时可以根据实际的工作需要更换不同长度的硬塑料压槽片，通过标准U型板和硬塑料压槽片的组合使用，替代了原来的单体式的压槽片，使得现有的硬塑料压槽片可以根据需要进行重复多次的利用，有效解决了现有设计压槽片无法重复使用的问题。

优选的，所述螺帽上固定连接有保护帽，所述保护帽表面固定连接有防滑层，所述螺帽的底端还固定连接有橡胶垫，通过保护帽和橡胶垫，能够防止混凝土浆、灰尘、建筑用水等接触到连接螺栓和螺帽，能够有效避免连接螺栓和螺帽生锈腐蚀，导致固定的压槽片易松动甚至脱离的情况发生，同时连接螺栓是固定连接在硬塑料压槽片的内部的，不会直接与建筑接触，同时也无需将模板面穿孔，不会对模板造成损伤，利用上述设计，有效解决了现有设计连接螺栓的安装方式不合理的问题。

优选的，所述硬塑料压槽片的顶端固定连接有固定横板，所述固定横板上设置有穿过孔，所述穿过孔与连接螺栓相匹配，所述固定横板与标准U型板之间还设置有弹簧，所述弹簧套连在连接螺栓上，所述弹簧一端与固定横板固定连接，另一端与标准U型板内底面固定连接，螺帽上的保护帽与连接螺栓之间留有一定的空隙，使用时，根据实际工作的需要，若所需的窗框开槽较深，可以顺时针旋转螺帽，使得硬塑料压槽片向下移动，同时，固定横板下方的弹簧受到压缩，弹簧的回复力使得硬塑料压槽片保持牢固的状态，当所需开槽较浅时，逆时针旋转螺帽即可，利用上述设计，有效解决了现有设计无法根据实际工作需要进行调节的问题。

3、有益效果

(1)本实用新型的窗框压槽型材由标准U型板和硬塑料压槽片组成，通过连接螺栓和螺帽固定连接在一起，代替了现有设计中一体化设计的压槽片，使用者同时可以根据实际的工作需要更换不同长度的硬塑料压槽片，通过标准U型板和硬塑料压槽片的组合使用，替代了原来的单体式的压槽片，使得现有的硬塑料压槽片可以根据需要进行重复多次的利用，有效解决了现有设计压槽片无法重复使用的问题；

(2)本实用新型的螺帽上固定连接有保护帽，保护帽表面固定连接有防滑层，螺帽的底端还固定连接有橡胶垫，通过保护帽和橡胶垫，能够防止混凝土浆、灰尘、建筑用水等接触到连接螺栓和螺帽，能够有效避免连接螺栓和螺帽生锈腐蚀，导致固定的压槽片易松动甚至脱离的情况发生，同时连接螺栓是固定连接在硬塑料压槽片的内部的，不会直接与建筑接触，同时也无需将模板面穿孔，不会对模板造成损伤，利用上述设计，有效解决了现有设计连接螺栓的安装方式不合理的问题；

(3)本实用新型的硬塑料压槽片顶端固定连接有固定横板，固定横板上设置有穿过孔，穿过孔与连接螺栓相匹配，固定横板与标准U型板之间还设置有弹簧，弹簧套连在连接螺栓上，弹簧一端与固定横板固定连接，另一端与标准U型板内底面固定连接，螺帽上的保护帽与连接螺栓之间留有一定的空隙，使用时，根据实际工作的需要，若所需的窗框开槽较深，可以顺时针旋转螺帽，使得硬塑料压槽片向下移动，同时，固定横板下方的弹簧受到压缩，弹簧的回复力使得硬塑料压槽片保持牢固的状态，让当所需开槽较浅时，逆时针旋转螺帽即可，利用上述设计，有效解决了现有设计无法根据实际工作需要进行调节的问题。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型图1中A部分的结构示意图；

图3为本实用新型的螺帽的结构示意图；

图4为本实用新型的窗框压槽型材的结构示意图；

图5为本实用新型的固定横板和弹簧的结构示意图。

图中标号说明：

1、标准U型板；2、铝合金模板销钉孔位；3、硬塑料压槽片；4、斜口；5、连接螺栓；6、连接孔；7、固定横板；8、弹簧；9、螺帽；10、内螺纹层；11、保护帽；12、防滑层；13、橡胶垫；14、窗框压槽型材。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例1：

请参阅图1-2，一种建造用铝合金模板窗框压槽型材构件，包括窗框压槽型材14，窗框压槽型材14包括有标准U型板1和硬塑料压槽片3标准U型板1上设置有多个铝合金模板销钉孔位2，硬塑料压槽片3设置在标准U型板1的下方，硬塑料压槽片3的一端设置有斜口4，硬塑料压槽片3上固定连接有连接螺栓5，标准U型板1上设置有连接孔6，连接孔6与连接螺栓5相匹配，连接螺栓5上设置有螺帽9。

螺帽9的内壁上固定连接有内螺纹层10，螺帽9通过内螺纹层10与连接螺栓5螺旋连接。

本实用新型的窗框压槽型材14由标准U型板1和硬塑料压槽片3组成，通过连接螺栓5和螺帽9固定连接在一起，代替了现有设计中一体化设计的压槽片，使用者同时可以根据实际的工作需要更换不同长度的硬塑料压槽片3，通过标准U型板1和硬塑料压槽片3的组合使用，替代了原来的单体式的压槽片，使得现有的硬塑料压槽片3可以根据需要进行重复多次的利用，有效解决了现有设计压槽片无法重复使用的问题。

实施例2：

请参阅图3，结合实施例1的基础有所不同之处在于，螺帽9上固定连接有保护帽11，保护帽11表面固定连接有防滑层12，螺帽9的底端还固定连接有橡胶垫13。

本实用新型通过保护帽11和橡胶垫13，能够防止混凝土浆、灰尘、建筑用水等接触到连接螺栓5和螺帽9，能够有效避免连接螺栓5和螺帽9生锈腐蚀，导致固定的硬塑料压槽片3易松动甚至脱离的情况发生，同时连接螺栓5是固定连接在硬塑料压槽片3的内部的，不会直接与建筑接触，同时也无需将模板面穿孔，不会对模板造成损伤，利用上述设计，有效解决了现有设计连接螺栓5的安装方式不合理的问题；同时通过固定连接有加劲肋13，能够更好的保证窗框压槽型材14的坚固性。

实施例3：

请参阅图4-5，结合实施例1的基础有所不同之处在于，硬塑料压槽片3的顶端固定连接有固定横板7，固定横板7上设置有穿过孔，穿过孔与连接螺栓5相匹配，固定横板7与标准U型板1之间还设置有弹簧14，弹簧14套连在连接螺栓5上，弹簧14一端与固定横板7固定连接，另一端与标准U型板1内底面固定连接。

使用时，根据实际工作的需要，若所需的窗框开槽较深，可以顺时针旋转螺帽9，使得硬塑料压槽片3向下移动，同时，固定横板7下方的弹簧8受到压缩，弹簧8的回复力使得硬塑料压槽片3保持牢固的状态，让当所需开槽较浅时，逆时针旋转螺帽9即可，利用上述设计，有效解决了现有设计无法根据实际工作需要进行调节的问题。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920048289.2

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:45(广西)

授权编号:CN209509933U

授权时间:20191018

主分类号:E06B 1/36

专利分类号:E06B1/36;E06B1/60

范畴分类:36F;

申请人:广西科技大学;广西微比建筑科技有限公司

第一申请人:广西科技大学

申请人地址:545000 广西壮族自治区柳州市城中区东环大道268号

发明人:王士贵;徐远方;秦毅;陆静思;廖羚;罗逸锋;吕威;韦善;粟兆莹;莫正贺

第一发明人:王士贵

当前权利人:广西科技大学;广西微比建筑科技有限公司

代理人:杨凌波

代理机构:11530

代理机构编号:北京华识知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9cf7aeca2d47de4517a1dd57.html