# 水利工程施工中大坝造孔施工技术分析彭项春

单县水务局山东单县274300

摘要：水利工程建设是我国一项重要的基础设施建设，对我国经济的快速发展和人民生产生活具有十分重要的作用。所以我们应该加强对水利工程建设的重视程度，保证水利工程建设事业的快速发展。在水利工程中，大坝工程是其重要的组成部分，其质量的好坏直接影响水利工程建设的整体质量。而在大坝施工中，对造孔技术的要求是十分高的，在实际的操作过程中经常出现一些影响施工质量的问题，进而影响工程建设的整体质量。为了加强施工质量，我们必须对大坝造孔技术进行深入的研究，对经常出现的问题进行细致地分析，并找到相应的解决办法，促进我国水利事业的发展。

关键词：水利工程；大坝造孔；施工技术

关于水利工程中大坝造孔施工技术的分析，本文主要从造孔施工过程中出现的问题进行叙述和分析，通过分析造孔过程中出现的问题，总结问题出现的原因，并且给出相应的处理办法。例如在造孔过程中出现的钻头脱落问题就是一个非常重要的问题，直接影响了整个水利工程的施工进度，需要我们在施工过程中给予及时处理和解决。

一、水利工程大坝造孔过程中孔壁的塌陷问题以及相应的处理办法

在水利工程施工过程中，大坝施工的造孔施工技术完美的应用，有很多的制约因素，其中较为主要的一个因素就是造孔施工过程中应用的施工材料。只有在施工过程中保障施工涂料的应用优化，才能够进一步地实现造孔填筑以及压实的优化效果，进而实现对大坝土质的结构控制。在日常的水利工程施工过程中，有很多因素都能够直接或者间接地影响大坝的坝体土质施工结构的平衡性。内在因素以及外在因素的同时作用，很容易让大坝的坝体出现结构裂缝，较为严重的情况是能够导致大坝坝体破坏，甚至是坍塌。在大坝坝体施工的过程中如果没有按照标准的施工作业流程以及规范进行施工作业就会导致固壁泥浆不能够合理地应用，容易导致泥浆在施工中出现质量问题。在大坝施工的过程中如果没有对施工的周边环境进行有效地、深入地了解，就会导致施工过程中出现很多的问题，例如如果对施工地的水文环境不了解，就会有很大的可能性造成施工泥浆的不达标或者是不符合现场的施工要求，上述的问题都是容易造成水利施工過程中大坝造孔施工出现问题的几个因素。

在大坝造孔施工的过程中，我们要在实际的运作过程中保障施工泥浆的质量达标。因此要对施工泥浆的检测工作给予重视。要针对施工过程中的泥浆流失进行针对性的优化处理；同时还要给出泥浆的补充优化方案。在施工过程中要对泥浆的搅拌环节给予重视，要在搅拌施工过程中避免出现搅拌不充分的问题，这样能够在很大程度上提升造孔施工的孔壁质量，有效地避免或者降低孔壁出现塌陷的几率。在大坝施工的过程中，孔壁塌陷问题是一项非常严重的施工问题，严重的影响施工工期以及施工人员的安全。我们在造孔施工的过程重有效地加强这一方面的施工质量，控制施工质量，避免出现施工事故。如果在施工过程中没有很好地执行施工标准，也有很大的可能造成孔壁塌陷的问题。在造孔施工的过程中我们要对钻具有很多的操作控制，一旦失去或者降低了对钻具的操作控制，就极有可能出现孔壁坍塌的问题。在实际的施工过程中，应对孔壁塌陷问题最直接的一种方法就是将钻具去除并且将造孔使用的施工设备移开。这样能够最大限度地保障在孔壁塌陷发生的状况下出现塌孔或者是埋钻具问题的出现。在造孔过程中如果出现了孔壁塌陷的问题，我们要及时地针对问题找出问题出现的原因，将塌陷孔的深度以及大小，所在的位置等问题给予明确，这样才能够在技术方面给出问题发生的原因，给出相应的处理办法。如果出现孔壁塌陷的问题，我们可以从两个方面进行处理。首先我们可以改变泥浆的施工黏度，这样能够改善或者增加泥浆的施工黏度；或者我们还可以在泥浆中添加相应的添加剂来改善泥浆的黏度，这样也能达到改善增加泥浆黏度的要求。在施工过程中为了避免塌孔进一步的变大。我们在添加泥浆的过程中要格外的小心谨慎，在施工前要准备黏土快或者是具有较强纤维性的物质来进行施工保护。

我们在实际的施工过程中，要针对地层的具体发展状况来选择施工环节的进一步实施和应用。在造孔施工的过程中最主要的还是泥浆的黏度控制，要对泥浆的黏度进行针对性的优化施工，同时在优化的过程中还要进行相应的检测，知道优化的泥浆黏度达到施工标准以及施工要求为止。在造孔的过程中准备黏土快等施工辅助材料主要的作用就是要防止在造孔的过程中泥浆的流失。在添加泥浆的过程中如果泥浆量不足，要立即进行补充。需要注意的是泥浆的位置要比正常的水位高，同时也要高于槽口板的位置高度。在造孔施工结束之后，不能够让孔里面的泥浆稀释的过快，更不能使用清水来对泥浆进行稀释处理。

二、水利工程大坝造孔过程中出现钻头脱落的原因以及相应的处理办法

在大坝造孔施工的过程中，为了进一步地优化和改进造孔施工，我们要在施工过程中最大限度地避免钻头脱落的问题。这一问题的有效处理需要很多的环节以及施工措施来协助完成。在现实的造孔施工过程中，由于长时间的施工，钻头难免会出现磨损的现象，因此我们在施工过程要及时地发现并且及时地进行更换。在钻头更换的过程中，我们通常情况下使用钢丝绳辅助施工更换，因此在施工过程中也要对钢丝绳的连接进行相应的优化，这样能够更好地对钻头进行脱落控制和管理。在这一环节的施工中，我们要严格按照相应的施工标准以及施工要求进行施工作业，要保障钢丝绳的工作安全性能，这样能够在很大程度上避免钻头脱落的问题，进而达到降低埋钻具问题的出现几率。如果在施工过程中没有进行保护绳的设置，我们在出现问题的过程中要首先对泥浆进行更换。

在施工环节中，针对比较坚硬的岩层，我们要进行钻进环节的优化，如果不能有效实现钻进环节的控制，就容易出现一系列的施工麻烦，为了解决这些麻烦，我们要进行钻机造孔环节的规范，比如对钻头设备的深化应用，保证钻头的耐磨性、坚硬性。在此环节中，我们也可以进行凿子的应用，实现其型号的有效应用，以实现对相关坚硬岩石的破碎。针对实际的施工地质因素，我们要实现钻进环节的完善，促进其岩块炸碎环节的优化，以满足实际工作的需要。要综合考虑大坝的施工地点，一些地理位置比较偏远的乡镇中的工程，由于配备较差的基础设施，无法方便进行管理运行，工程后期检查所需要的值班人员也比较缺乏，而造孔工程后期的检查的工作是十分重要的。因此，为了保障工程后期的值班人员的配备，可以依据当地的发展情况，对当地的人进行简单的技术培训，培训掌握基本技术要领的本地的值班人员，以满足工程后期对值班人员的需求。

结语：

水利工程是我国发展中重要的基础工程，其建设的质量与人们的生活、生态环境、经济发展等都有着密不可分的关系，因此其在建设的过程中对每一个环节都需要进行严格的控制。水利大坝作为水利工程建设中的重要部分，因此对其造孔施工质量有了更高的要求，在施工过程中需要对其常见的问题进行及时的预防及处理，避免造成严重的经济损失。

参考文献：

[1]何贤翠.水利工程中大坝造孔施工技术的研究[J].智能城市，2017（7）

[2]徐庆祝.分析水利大坝在造孔施工中常见问题的处理[J].科技创新与应用，2017（2）

[3]朱新禹.水利工程施工中大坝造孔施工技术分析[J].科技创新与应用，2016（24）

[4]朱建齐，王勇鑫.探析水利水电工程大坝造孔施工中的常见问题[J].科学技术创新，2016（11）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9d6b5bf164e60a33fe5e88cb.html