# 一种具有齿轮机箱的电动工具论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有齿轮机箱的电动工具，包括一机壳，机壳内设有电机、电源装置、开关、传动装置和往复杆，往复杆的上端设有工具组件，往复杆的下端通过传动装置与电机连接；传动装置包括一齿轮机箱，齿轮机箱内设有偏心大齿轮、偏心销、偏心滚轮和轴承，偏心大齿轮与电机轴上的小齿轮啮合，偏心大齿轮的一侧设有主轴，轴承设置在主轴与齿轮机箱之间，偏心大齿轮的另一侧设有偏心销，偏心销上设有偏心滚轮，往复杆的下端通过滑套设在偏心滚轮上；齿轮机箱上设有正对主轴端部的开孔，主轴上设有用于连通齿轮机箱内外的通孔。本实用新型可有效释放因传动摩擦发热造成的汽化油脂和高压空气，从而降低齿轮机箱内部的压力，减小漏油的可能性。

### 主设计要求

1.一种具有齿轮机箱的电动工具，其特征在于：包括一个机壳（3），所述机壳（3）内的后部设置有一个电机（2），所述机壳（3）内的底部设置有一个用于为所述电机（2）供电的电源装置（8），所述机壳（3）内的中部设置有一个用于控制所述电机（2）启停的开关（1），所述机壳（3）内的前部设置有一个传动装置，所述机壳（3）内的顶部设置有一根往复杆（5），所述往复杆（5）的上端安装有可拆卸的工具组件（13），所述往复杆（5）的下端通过所述传动装置与所述电机（2）连接，所述电机（2）通过所述传动装置将电机轴的旋转运动传递为所述往复杆（5）在所述机壳（3）内的直线往复运动；所述传动装置包括一个齿轮机箱（4），所述齿轮机箱（4）内设置有偏心大齿轮（6）、偏心销（10）、偏心滚轮（11）和轴承（12），所述偏心大齿轮（6）与安装在所述电机（2）的电机轴上的小齿轮（9）啮合，所述偏心大齿轮（6）的一个侧面上设置有主轴（6a），所述轴承（12）设置在所述主轴（6a）与所述齿轮机箱（4）的箱壁之间，所述偏心大齿轮（6）通过所述轴承（12）可转动地设置在所述齿轮机箱（4）内，所述偏心大齿轮（6）的另一个侧面上设置有所述偏心销（10），所述偏心销（10）上套设有所述偏心滚轮（11），所述往复杆（5）的下端设置有一个滑套（5a），所述滑套（5a）套设在所述偏心滚轮（11）上；所述齿轮机箱（4）上开设有一个开孔（4a），所述开孔（4a）正对于所述主轴（6a）的端部，所述主轴（6a）上开设有至少一条用于连通所述齿轮机箱（4）内外的通孔（7）。

### 设计方案

1.一种具有齿轮机箱的电动工具，其特征在于：包括一个机壳（3），所述机壳（3）内的后部设置有一个电机（2），所述机壳（3）内的底部设置有一个用于为所述电机（2）供电的电源装置（8），所述机壳（3）内的中部设置有一个用于控制所述电机（2）启停的开关（1），所述机壳（3）内的前部设置有一个传动装置，所述机壳（3）内的顶部设置有一根往复杆（5），所述往复杆（5）的上端安装有可拆卸的工具组件（13），所述往复杆（5）的下端通过所述传动装置与所述电机（2）连接，所述电机（2）通过所述传动装置将电机轴的旋转运动传递为所述往复杆（5）在所述机壳（3）内的直线往复运动；

所述传动装置包括一个齿轮机箱（4），所述齿轮机箱（4）内设置有偏心大齿轮（6）、偏心销（10）、偏心滚轮（11）和轴承（12），所述偏心大齿轮（6）与安装在所述电机（2）的电机轴上的小齿轮（9）啮合，所述偏心大齿轮（6）的一个侧面上设置有主轴（6a），所述轴承（12）设置在所述主轴（6a）与所述齿轮机箱（4）的箱壁之间，所述偏心大齿轮（6）通过所述轴承（12）可转动地设置在所述齿轮机箱（4）内，所述偏心大齿轮（6）的另一个侧面上设置有所述偏心销（10），所述偏心销（10）上套设有所述偏心滚轮（11），所述往复杆（5）的下端设置有一个滑套（5a），所述滑套（5a）套设在所述偏心滚轮（11）上；

所述齿轮机箱（4）上开设有一个开孔（4a），所述开孔（4a）正对于所述主轴（6a）的端部，所述主轴（6a）上开设有至少一条用于连通所述齿轮机箱（4）内外的通孔（7）。

2.根据权利要求1所述的具有齿轮机箱的电动工具，其特征在于：所述往复杆（5）的上端设置有用于夹持所述工具组件（13）的夹头（5b）。

3.根据权利要求1所述的具有齿轮机箱的电动工具，其特征在于：所述电源装置（8）为电池包或交流电插口。

4.根据权利要求1所述的具有齿轮机箱的电动工具，其特征在于：所述开孔（4a）替换为若干个小孔。

5.根据权利要求1所述的具有齿轮机箱的电动工具，其特征在于：所述通孔（7）的剖面呈L型，所述通孔（7）的一端开口（7a）位于所述主轴（6a）的侧面根部，所述通孔（7）的另一端开口（7b）位于所述主轴（6a）的端部。

6.根据权利要求5所述的具有齿轮机箱的电动工具，其特征在于：所述通孔（7）设置在所述主轴（6a）的侧面。

7.根据权利要求6所述的具有齿轮机箱的电动工具，其特征在于：所述通孔（7）的截面为半圆形或梯形。

8.根据权利要求1所述的具有齿轮机箱的电动工具，其特征在于：所述通孔（7）的剖面呈矩形，所述通孔（7）位于所述主轴（6a）的侧面，从所述主轴（6a）的侧面端部延伸至所述主轴（6a）的侧面根部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于家用电动工具领域，具体涉及一种具有齿轮机箱的电动工具。

背景技术

现如今在家用电动工具领域中，具有齿轮机箱的电动工具较为常用。以迷你往复锯为例，具有带偏心销的偏心大齿轮带动往复杆作连续往复运动，往复杆上带有往复锯片的夹持工作头，起到切断木材、塑料、铝材等功能。

连续往复运动的的齿轮机箱一般为一个较为密闭的空间。当往复锯切割材料时，齿轮机箱内的带偏心销大齿轮带动往复杆作往复运动，往复杆与偏心滚轮、往复杆滑套等高速摩擦，产生高温，使齿轮机箱内部的油脂部分汽化，同时使齿轮机箱内部的空气温度升高。此时，齿轮机箱内部压力升高，由于齿轮机箱较为密闭的空间，压力无法释放，使得齿轮机箱内的油脂从各零件的配合间隙向外渗出，造成漏油，从而严重影响电动工具的使用寿命。

实用新型内容

针对上述现有技术中存在的缺陷和不足，本实用新型旨在提供一种具有齿轮机箱的电动工具，可有效释放因传动摩擦发热造成的齿轮机箱内部的压力，从而缓解漏油现象，延长使用寿命。

为实现上述技术目的，达到上述技术效果，本实用新型通过以下技术方案实现：

一种具有齿轮机箱的电动工具，包括一个机壳，所述机壳内的后部设置有一个电机，所述机壳内的底部设置有一个用于为所述电机供电的电源装置，所述机壳内的中部设置有一个用于控制所述电机启停的开关，所述机壳内的前部设置有一个传动装置，所述机壳内的顶部设置有一根往复杆，所述往复杆的上端安装有可拆卸的工具组件，所述往复杆的下端通过所述传动装置与所述电机连接，所述电机通过所述传动装置将电机轴的旋转运动传递为所述往复杆在所述机壳内的直线往复运动，所述偏心大齿轮旋转一圈，所述偏心滚轮驱动所述往复杆在直线方向往复运动一个来回，形成一次工作循环；

所述传动装置包括一个齿轮机箱，所述齿轮机箱内设置有偏心大齿轮、偏心销、偏心滚轮和轴承，所述偏心大齿轮与安装在所述电机的电机轴上的小齿轮啮合，所述偏心大齿轮的一个侧面上设置有主轴，所述轴承设置在所述主轴与所述齿轮机箱的箱壁之间，所述偏心大齿轮通过所述轴承可转动地设置在所述齿轮机箱内，所述偏心大齿轮的另一个侧面上设置有所述偏心销，所述偏心销上套设有所述偏心滚轮，所述往复杆的下端设置有一个滑套，所述滑套套设在所述偏心滚轮上；

所述齿轮机箱上开设有一个开孔，所述开孔正对于所述主轴的端部，以露出所述主轴的端部，所述主轴上开设有至少一条用于连通所述齿轮机箱内外的通孔。

优选的，所述往复杆的上端设置有用于夹持所述工具组件的夹头，所述工具组件通过所述夹头可拆卸地安装在所述往复杆的上端。

优选的，所述电源装置可以为电池包，通过直流电供电，也可以为交流电插口，通过交流电供电。

优选的，位于所述齿轮机箱上所述开孔也可以被若干个小孔替换，以便更好地排气减压。

优选的，所述通孔的剖面呈L型，所述通孔的一端开口位于所述主轴的侧面根部，所述通孔的另一端开口位于所述主轴的端部。

进一步的，所述通孔设置在所述主轴的侧面。

进一步的，所述通孔的截面为半圆形或梯形，但不仅限于半圆形和梯形。

优选的，所述通孔的剖面还可以呈矩形，所述通孔位于所述主轴的侧面，从所述主轴的侧面端部延伸至所述主轴的侧面根部。

优选的，所述通孔的剖面的形状也可以是其他可连通所述齿轮机箱内外的形状。

当本实用新型工作时，所述电机驱动所述传动装置高速运作并带动所述往复杆做直线往复运动，往复运动的所述往复杆与配合零件滑动摩擦产生高温，使所述齿轮机箱内部油脂部分汽化，同时温度升高，致使所述齿轮机箱内部压力升高，这时所述齿轮机箱内部的高压空气就可以经所述通孔后从所述开孔中排出，有效降低了所述齿轮机箱内部的压力，从而缓解漏油的可能。

当因高温汽化的油脂进入所述通孔的第一开口时，可能因遇冷凝固而附着在第一开口的孔壁上，但所述偏心大齿轮的主轴处于高速旋转状态，产生的离心力可将附着的油脂从第一开口中甩出，从而避免所述通孔因堵塞而失去释放压力的功效。

本实用新型的有益效果是：

本实用新型通过在电动工具的齿轮机箱和偏心大齿轮上分别开设开孔和通孔，使得齿轮机箱的内部与外部得以连通，这样可以将因传动摩擦发热造成的汽化油脂和高压空气及时从齿轮机箱中排出，从而有效降低了齿轮机箱内部的压力，减小了漏油的可能性，大大延长电动工具的使用寿命。

上述说明仅是本实用新型技术方案的概述，为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段，并可依照说明书的内容予以实施，以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。本实用新型的具体实施方式由以下实施例及其附图详细给出。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本申请的一部分，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

图1为本实用新型一种优选实施例的立体示意图；

图2为图1所示电动工具沿两半机壳的分离面所作的剖视图；

图3为图1所示电动工具传动装置的局部剖视图；

图4为图1所示电动工具偏心大齿轮的立体图。

具体实施方式

下面将参考附图并结合实施例，来详细说明本实用新型。

参见图1-4所示，一种具有齿轮机箱的电动工具，以电动迷你往复锯为了，包括一个机壳3，所述机壳3内的后部设置有一个电机2，所述机壳3内的底部设置有一个用于为所述电机2供电的电源装置8，所述机壳3内的中部设置有一个用于控制所述电机2启停的开关1，所述机壳3内的前部设置有一个传动装置，所述机壳3内的顶部设置有一根往复杆5，所述往复杆5的上端安装有可拆卸的工具组件13，所述往复杆5的下端通过所述传动装置与所述电机2连接，所述电机2通过所述传动装置将电机轴的旋转运动传递为所述往复杆5在所述机壳3内的直线往复运动，所述偏心大齿轮6旋转一圈，所述偏心滚轮11驱动所述往复杆5在直线方向往复运动一个来回，形成一次工作循环；

所述传动装置包括一个齿轮机箱4，所述齿轮机箱4内设置有偏心大齿轮6、偏心销10、偏心滚轮11和轴承12，所述偏心大齿轮6与安装在所述电机2的电机轴上的小齿轮9啮合，所述偏心大齿轮6的一个侧面上设置有主轴6a，所述轴承12设置在所述主轴6a与所述齿轮机箱4的箱壁之间，所述偏心大齿轮6通过所述轴承12可转动地设置在所述齿轮机箱4内，所述偏心大齿轮6的另一个侧面上设置有所述偏心销10，所述偏心销10上套设有所述偏心滚轮11，所述往复杆5的下端设置有一个滑套5a，所述滑套5a套设在所述偏心滚轮11上；

所述齿轮机箱4上开设有一个开孔4a，所述开孔4a正对于所述主轴6a的端部，以露出所述主轴6a的端部，所述主轴6a上开设有至少一条用于连通所述齿轮机箱4内外的通孔7。

优选的，所述往复杆5的上端设置有用于夹持所述工具组件13的夹头5b，所述工具组件13通过所述夹头5b可拆卸地安装在所述往复杆5的上端。

优选的，所述电源装置8可以为电池包，通过直流电供电，也可以为交流电插口，通过交流电供电。

优选的，位于所述齿轮机箱4上所述开孔4a也可以被若干个小孔替换，以便更好地排气减压。

优选的，所述通孔7的剖面呈L型，所述通孔7的一端开口7a位于所述主轴6a的侧面根部，所述通孔7的另一端开口7b位于所述主轴6a的端部。

进一步的，所述通孔7设置在所述主轴6a的侧面。

进一步的，所述通孔7的截面为半圆形或梯形，但不仅限于半圆形和梯形。

优选的，所述通孔7的剖面呈矩形，所述通孔7位于所述主轴6a的侧面，从所述主轴6a的侧面端部延伸至所述主轴6a的侧面根部。

优选的，所述通孔7的剖面的形状也可以是其他可连通所述齿轮机箱4内外的形状。

当电动迷你往复锯工作时，所述电机2驱动所述传动装置高速运作并带动所述往复杆5做直线往复运动，往复运动的所述往复杆5与配合零件滑动摩擦产生高温，使所述齿轮机箱4内部油脂部分汽化，同时温度升高，致使所述齿轮机箱4内部压力升高，这时所述齿轮机箱4内部的高压空气就可以按图3中箭头方向经所述通孔7后从所述开孔4a中排出，有效降低了所述齿轮机箱4内部的压力，从而缓解漏油的可能。

当因高温汽化的油脂进入所述通孔7的第一开口7a时，可能因遇冷凝固而附着在第一开口7a的孔壁上，但所述偏心大齿轮6的主轴6a处于高速旋转状态，产生的离心力可将附着的油脂从第一开口7a中甩出，从而避免所述通孔7因堵塞而失去释放压力的功效

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920306917.2

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209773610U

授权时间:20191213

主分类号:B23D49/10

专利分类号:B23D49/10;B23D51/00;B25F5/00

范畴分类:26E;

申请人:苏州亮明工具有限公司

第一申请人:苏州亮明工具有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市吴中区胥口镇吴中大厦5599号

发明人:戴永兵;马国庆

第一发明人:戴永兵

当前权利人:苏州亮明工具有限公司

代理人:翁德亿

代理机构:32367

代理机构编号:苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9dc2d2d7e684b5257c943117.html