# 水文地质在岩土工程勘察中的应用浅析杨乐

重庆607勘察实业总公司重庆401300

摘要：伴随当前我国社会经济发展速度不断提升，有效带动了我国各个行业的快速发展，其中岩土勘察工作作为我国土木工程施工中的重要环节，在当前社会经济发展背景下，取得了一定的进步。岩土工程勘察工作当中对水文地质的运用至关重要，可以在岩土工程勘察过程当中，有效的判断地下水文信息并且正确判断地层的承载能力，为后续的工程建设和开展提供充分保证。

关键词：岩土工程勘查；水文地质；岩土性质

引言

在岩土工程施工前，首先需要进行地质勘查，详细了解施工现场实际情况，保证项目建设的稳定性和安全性。在岩土工程勘查中，水文地质勘查是十分重要的内容，必须重视水文地质在岩土工程勘查中的重要作用和影响，因此，对水文地质在岩土工程勘查中的应用进行详细探究迫在眉睫。

1岩土工程勘查概述

在工程项目建设前，首先需要选定施工区域，然后进行地质勘查，以地质勘查资料为依据进行项目总体设计，选择施工技术，制定施工方案。在水文地质勘查中，需要注意掌握详细的水文地质特性、应力变化特征、水文规律、物理参数等因素，只有得到精确、详细的水文地质勘查资料，才能够为项目设计和施工提供可靠依据，同时保证项目建设的顺利进行。由此可见，在岩土工程勘查中，必须掌握施工现场水文地质条件，结合实际情况制定有效的应对措施和防范对策，保证项目施工安全。

2地下水文对岩土工程施工产生的影响

随着社会经济的不断发展，人类社会正在不断向前进步，在此过程当中人们历经了长远和漫长的发展过程，在此过程当中人类同样也历经了各种自然灾害，其中主要包含了地震灾害、洪涝灾害、泥石流灾害以及台风和海啸等灾害，在这些自然灾害当中，其中有很大一部分的地质灾害基本上都和地下的水文状态有着直接的关系。在地下水文和岩土结构相互之间形成相应的作用，可以产生各种不同形式的危害，并且还可能产生比较严重的破坏性地质灾害，这些灾害的发生具有比较强的复杂性、广泛性以及严重性等等。

2.1对地质的基础、对地基深度产生的影响

在岩土工程施工过程中，在进行基础深埋过程中，需要针对地下水文条件进行科学的判断，并且对其中所产生的动态化状况进行了详细的分析和掌握，要是地下水存在的时候，基础深埋需要在地下水以上，并且必须要深埋在地下水层以下，在此过程当中需要采取降低水位的方式。在基础深埋过程中需要充分考虑到承压水所产生的作用，避免在基坑开挖施工过程中，受到了基坑底部的水体压力被强行冲破。从基础工程施工方面来进行分析，在天然地的施工造价上相对较低，并且整体施工方式上相对比较简单，在实际施工过程中需要进行优先考虑，但是在基础沉降方面过大或者过小，基本上都无法满足地基的稳定性和承载能力，这就需要进行提升地基质量，不断提升地基的稳定性。

2.2对建筑工程产生的影响

地基施工是建筑工程安全施工的前提，同时也是建筑基础施工过程中的重要保障，在进行地基施工过程中受到了地下水文环境的影响下，必然会对地上的一些建筑体产生影响，要是地下水位过高，则会对建筑地下室等建筑体产生渗水或者是潮湿的问题，严重还会造成地质层中产生盐渍化，对建筑地基施工结构产生了严重的腐蚀情况，进而对建筑体产生了严重的破坏。因此，在建筑施工过程中，必须要针对地下水文地质可能产生的灾害以及产生的影响进行重点分析，保证建筑基础施工环境的稳定性和有效性。

3水文地质在岩土工程勘查中的应用

3.1自然地理条件的勘察工作

在岩土勘察工程实施过程中，作为岩土工程、建筑工程的施工前提和标准，为建筑工程建设提供出了科学有效的岩土数据类型，同时在对水文地质实施勘察工作过程中，可以为岩土工程建设和建筑工程施工安全提供出充分保障，并且有效的提供出了科学的数据信息。水文地质勘察工作当中包含了很多方面的工作内容，在自然地理条件的工作上其水文勘察工作中的重点内容，自然地理条件的勘察工作中，主要包含的勘察工作内容有水文特性、地形地貌等，而水文特性主要指的是在工程施工场地周围的水系特点、平原特点等方面，施工区域范围内是否完全开阔、整体地貌是否受到了比较严重的侵蚀等。

3.2岩土性质勘查

岩土工程指的是以岩土作为主要施工对象的工程项目，岩土体自身的性质对于岩土工程会产生较大影响。岩土体的性质在后续施工过程中也不会发生变化，在施工前，首先需要了解岩土体性质，保证设计方案的准确性和合理性。在对岩石化学性质进行分析时，可依据岩石被侵入情况，对于岩石的物理性质，可通过对岩石观测得出。另外，在进行岩土工程水文条件勘查中，岩石水理性质是十分重要的勘查项目。岩石的给水性指的是由于地球重力因素所产生的岩石存水情况，在对岩石给水性进行勘测时，需要应用专业的勘测设备，而对于岩石的膨胀系数，可以根据岩石含水量不同所造成的岩石体积区别而进行判断，这两种岩石性质勘测结果准确性与岩土工程稳定性密切相关。

3.3地质条件的勘察

在岩土工程和建筑工程的开展过程中，地质条件是其中非常重要的影响因素，主要影响到的是工程地基施工质量要求，同时还严重影响到了地面上建筑结构的整体安全性与稳定性，因此，在实际施工过程当中需要对地质条件进行科学的勘测，保证工程施工的稳定性和高效性。在岩土工程测量当中对水文地质条件的科学勘测，主要是针对工程建设发展过程中对所在区域范围内的地质结构特点、基底构造、岩层构造以及构造活动等方面进行严格的分析，为岩土工程施工提供出了地质勘测的良好数据支持。在岩土工程、建筑工程等施工过程当中，地下水位对低级施工、地上建筑体的安全性能都会产生一定的影响，地下水位产生的变化会造成对建筑物、建筑地基出现下沉、形变等进行考虑，同时还需要对地下水位进行有效的勘测，对地下水的勘测，需要对3~5年之内的最高水位进行准确勘测，并且还需要对地下水的排泄条件、水位变化等进行勘测。对地下水的排泄条件、地表水和地下水的补水排水关系加以确定，同时对地下水位产生的影响进行了有效的勘测和分析，因为地下水位对岩土工程的勘测工作会产生比较明显的影响，因此，在岩土工程的勘测工作当中，需要充分重视对地下水位的勘测工作。

3.4做好水文地质的完善评价工作

在岩土工程勘查中，在完成水文地质勘查后，还需要对项目建设区域的水文地质条件进行评价分析，判断其对于项目建设所产生的影响，找出可能会造成的安全隐患问题，然后结合项目建设要求制定应急方案，保证岩土工程项目建设的顺利进行，提升施工质量。水文地质评价分析需要从全方位角度出发，并坚持因地制宜的原则，在不同施工场地，需要根据岩土工程勘查内容确定评价内容。在水文地质评价中，需要对项目建设前的水文地质条件进行研究分析，具体包括水文地质条件对岩土工程项目所产生的影响、项目建设中的安全隐患等，然后据此制定防范对策。

结束语

岩土工程地质条件复杂，安全隐患较多，对此，需采用岩土工程勘查技术，并加强水文地质勘查，判断水文条件对于项目建设的负面影响，然后根据项目建设要求制定相应的防范对策，弥补不必要的损失，保证项目建设的顺利进行。

参考文献：

[1]黄康.浅议基础地质在岩土工程勘察中的应用[J].建材与装饰，2015（48）：212-213.

[2]姜天生.试论基础地质在岩土工程勘察中的应用[J].石化技术，2015，22（10）：147.

[3]王冬.刍议基础地质在岩土工程勘察中的应用[J].环境与生活，2014（22）：355+357.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9dfc7f9d99196eb140167495.html