# 光纤激光器的热分布及多模光纤被动锁模技术的研究

### 论文摘要

光纤激光器由于其输出稳定、体积小易集成等优异性能而被广泛的应用在科研和生产的各个领域。在高功率的光纤激光器中,由于增益光纤对温度较为敏感,为了保证激光器的稳定运行,建立增益光纤中的热分布模型显得尤为重要。在全光纤锁模激光器中,寻找结构更简单、成本更低、输出更稳定的可饱和吸收体,也是人们长久以来的目标。因此,本文将研究内容聚焦在了光纤激光器的热分布模型,和基于非线性多模干涉效应的新型可饱和吸收体的研究上。针对增益光线中的温度分布和输出功率问题,建立了准确的热分布模型和输出模型,并对其进行实验验证,同时探究了铥光纤中红光转化为蓝光的机制。本文以单模双包层掺铥光纤激光器为原型,建立了包含交叉驰豫效应的速率方程,激光器稳态时的输出模型和热分布模型。实验搭建了主控振荡器的功率放大器结构的水冷光纤激光器,通过比较实验和仿真中的激光器量子效率和热分布情况,验证输出模型和热分布模型的准确性。又从实验和理论上解释了,双端泵浦铥光纤激光器的最高温度不在熔接点这一现象。并测试了单模双包层掺铥光纤（Nufern,SM-TDF-10P/130-M）的极限输出能力为103.51 W。针对铥光纤激光器中658 nm红光转化为457 nm蓝光的现象,从铥离子能级的角度,解释此现象的产生机理。由于应用的需要,设计并搭建了工作稳定的60 W风冷掺铥光纤激光器,从仿真到实验再次证明输出模型和热分布模型的准确性。针对非线性多模干涉结构可饱和吸收体的研究,本文提出了一种新型的,可用作可饱和吸收体的混合多模光纤结构（渐变折射率多模光纤-阶跃折射率多模光纤-渐变折射率模光纤）。通过理论分析,明确了影响多模光纤结构锁模特性的四个因素,以及如何去设计非线性多模干涉结构。实验搭建掺铒光纤激光器验证此结构锁模效果,得到脉宽为354 fs,中心波长在1559.71 nm,谱宽10.73 nm,频率为10.83 MHz的锁模脉冲输出。并实现正常锁模脉冲输出和孤子锁模脉冲输出的切换。实验比较不同结构的多模光纤结构的输出特性,光谱和脉冲的稳定性的差异,进一步证明本文提出的多模光纤结构的优良特性。本文为建立光纤激光器的输出模型和热分布模型提供了参考,可以将其应用在光纤激光器的设计上,用来改善激光器的设计只能依靠经验的现象。也为基于非线性多模干涉效应的可饱和吸收体提供了一种新的结构,并为非线性多模干涉结构的设计提供了方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的

- 1.2 掺铥光纤激光器的研究现状

- 1.3 基于非线性多模干涉效应的锁模激光器研究现状

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第2章 铥光纤激光器的热分布模型

- 2.1 引言

- 2.2 铥离子的能级结构

- 2.3 速率方程的建立

- 2.4 热分布模型的建立

- 2.5 仿真方法及参数

- 2.6 本章小结

- 第3章 铥光纤激光器的实验及仿真结果

- 3.1 引言

- 3.2 实验结构

- 3.3 水冷光纤激光器的仿真及实验结果

- 3.3.1 激光器输出光谱及功率稳定性实验

- 3.3.2 激光器最大输出功率实验

- 3.4 铥光纤激光器中的热分布特性

- 3.5 增益光纤中蓝光的产生机理

- 3.6 风冷激光器的实验及仿真

- 3.7 本章小结

- 第4章 基于非线性多模干涉效应的光纤锁模激光器

- 4.1 引言

- 4.2 非线性多模干涉结构原理及实验结构

- 4.2.1 非线性多模干涉结构锁模原理

- 4.2.2 全光纤被动锁模激光器结构

- 4.3 传统多模光纤结构作为可饱和吸收体的研究

- 4.3.1 单段多模光纤输出亮暗脉冲

- 4.3.2 传统多模光纤结构输出锁模脉冲

- 4.4 新型多模光纤混合结构作为可饱和吸收体

- 4.4.1 新型多模光纤结构的设计

- 4.4.2 对称多模光纤结构输出正常锁模脉冲

- 4.4.3 对称多模光纤结构输出孤子锁模脉冲

- 4.4.4 非对称多模光纤结构输出孤子锁模脉冲

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文及其它成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 史捷

导师: 姚勇

关键词: 光纤激光器,热分布模型,非线性多模干涉,锁模激光器

来源: 哈尔滨工业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 哈尔滨工业大学

分类号: TN248

DOI: 10.27061/d.cnki.ghgdu.2019.005868

总页数: 60

文件大小: 2956k

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9e16ad1439d51f6b8c1414bf.html