# 溴化锂空气源吸收式热泵论文和设计-吴卫平

### 全文摘要

本实用新型公开了溴化锂空气源吸收式热泵，包括底座，底座的顶端设置有进水口，进水口的顶端设置有蒸发器，蒸发器的左侧设置有吸收器，蒸发器的右侧设置有控制箱，控制箱的右侧设置有自抽气装置，蒸发器的顶端设置有发生器，发生器的右侧设置有冷凝器，冷凝器的右侧设置有出水口。通过设置了固定装置和固定槽，解决了现有的溴化锂空气源吸收式热泵在使用过程中需要将控制箱打开关闭，而传统的固定方式较为繁琐，不论是打开门板还是关闭门板都较为麻烦，所以需要一种便捷、高效、安全的固定方式的问题。

### 主设计要求

1.溴化锂空气源吸收式热泵，包括底座（6），其特征在于：所述底座（6）的顶端设置有进水口（4），所述进水口（4）的顶端设置有蒸发器（2），所述蒸发器（2）的左侧设置有吸收器（3），所述蒸发器（2）的右侧设置有控制箱（5），所述控制箱（5）的右侧设置有自抽气装置（7），所述蒸发器（2）的顶端设置有发生器（1），所述发生器（1）的右侧设置有冷凝器（9），所述冷凝器（9）的右侧设置有出水口（8）。

### 设计方案

1.溴化锂空气源吸收式热泵，包括底座（6），其特征在于：所述底座（6）的顶端设置有进水口（4），所述进水口（4）的顶端设置有蒸发器（2），所述蒸发器（2）的左侧设置有吸收器（3），所述蒸发器（2）的右侧设置有控制箱（5），所述控制箱（5）的右侧设置有自抽气装置（7），所述蒸发器（2）的顶端设置有发生器（1），所述发生器（1）的右侧设置有冷凝器（9），所述冷凝器（9）的右侧设置有出水口（8）。

2.根据权利要求1所述的溴化锂空气源吸收式热泵，其特征在于：所述底座（6）的底端设置有收纳槽（10），所述收纳槽（10）的内部设置有滚轮（11），所述滚轮（11）的顶端设置有升降装置（12），所述升降装置（12）包括螺纹柱（24）、转轴（25）、齿轮（26）和转把（27），所述升降装置（12）设置在所述底座（6）的内部。

3.根据权利要求2所述的溴化锂空气源吸收式热泵，其特征在于：所述收纳槽（10）的顶端开设有矩形槽，所述矩形槽开设在所述底座（6）的内部，所述转轴（25）固定在所述矩形槽的内壁，所述转轴（25）能以固定点为圆心进行旋转，所述转把（27）固定在所述转轴（25）的端部，所述转把（27）安装在所述底座（6）的外部。

4.根据权利要求2所述的溴化锂空气源吸收式热泵，其特征在于：所述齿轮（26）固定在所述转轴（25）的外侧，所述螺纹柱（24）固定在所述齿轮（26）的外侧，所述螺纹柱（24）的螺纹部分与所述齿轮（26）的锯齿部分咬合连接，所述滚轮（11）固定在所述螺纹柱（24）的底端。

5.根据权利要求1所述的溴化锂空气源吸收式热泵，其特征在于：所述控制箱（5）的外侧设置有门板（19），所述门板（19）的两端内部设置有固定装置（13），所述固定装置（13）包括限位环（20）、凹槽（21）、强力弹环（22）和小圆球（23），所述固定装置（13）的外侧设置有固定槽（18），所述固定装置（13）与所述固定槽（18）卡合连接，所述门板（19）的外侧设置有拉手（16）。

6.根据权利要求5所述的溴化锂空气源吸收式热泵，其特征在于：所述拉手（16）的内侧设置有按板（17），所述拉手（16）与所述按板（17）之间设置有复位弹环（15），所述按板（17）与所述固定装置（13）之间设置有细绳索（14），所述细绳索（14）的一端固定在所述固定装置（13）的外侧，所述细绳索（14）的另一端固定在所述按板（17）的外侧。

7.根据权利要求5所述的溴化锂空气源吸收式热泵，其特征在于：所述凹槽（21）设置在所述门板（19）的端部，所述强力弹环（22）固定在所述凹槽（21）的底端，所述限位环（20）固定在所述凹槽（21）的顶端开口，所述小圆球（23）固定在所述限位环（20）与所述强力弹环（22）之间，所述小圆球（23）的直径大于所述限位环（20）与所述强力弹环（22）的直径。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于吸收式热泵技术领域，具体涉及溴化锂空气源吸收式热泵。

背景技术

吸收式热泵是一种利用低品位热源，实现将热量从低温热源向高温热源泵送的循环系统。是回收利用低温位热能的有效装置，具有节约能源、保护环境的双重作用。吸收式热泵既可制冷又可供热实现了一机两用，低位热能在全年得到了很好的利用，所以近年来得到广泛的重视和使用，将是今后制冷、供热中的一种主导方式。吸收式热泵可以分为两类。二段第二类溴化锂吸收式热泵原理简介：第二类溴化锂吸收式热泵机组是将第二类热泵的蒸发器、吸收器、发生器和冷凝器各分为完全隔开的两个，驱动热源（废热水）、热媒（热水）和冷却水分别顺序流经分隔成两个的各部件，使各部件分别均形成一个高温段和一个低温段。

现有的溴化锂空气源吸收式热泵具有在使用过程中需要将控制箱打开关闭，而传统的固定方式较为繁琐，不论是打开门板还是关闭门板都较为麻烦，所以需要一种便捷、高效、安全的固定方式，以及溴化锂空气源吸收式热泵十分的笨重，搬运起来十分的不便，而有的溴化锂空气源吸收式热泵安装有滚轮，但固定起来又十分的麻烦，需要一种可收缩滚轮，可以根据使用环境自由调控的问题，为此我们提出溴化锂空气源吸收式热泵。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供溴化锂空气源吸收式热泵，以解决上述背景技术中提出的现有的溴化锂空气源吸收式热泵具有在使用过程中需要将控制箱打开关闭，而传统的固定方式较为繁琐，不论是打开门板还是关闭门板都较为麻烦，所以需要一种便捷、高效、安全的固定方式，以及溴化锂空气源吸收式热泵十分的笨重，搬运起来十分的不便，而有的溴化锂空气源吸收式热泵安装有滚轮，但固定起来又十分的麻烦，需要一种可收缩滚轮，可以根据使用环境自由调控的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：溴化锂空气源吸收式热泵，包括底座，所述底座的顶端设置有进水口，所述进水口的顶端设置有蒸发器，所述蒸发器的左侧设置有吸收器，所述蒸发器的右侧设置有控制箱，所述控制箱的右侧设置有自抽气装置，所述蒸发器的顶端设置有发生器，所述发生器的右侧设置有冷凝器，所述冷凝器的右侧设置有出水口。

优选的，所述底座的底端设置有收纳槽，所述收纳槽的内部设置有滚轮，所述滚轮的顶端设置有升降装置，所述升降装置包括螺纹柱、转轴、齿轮和转把，所述升降装置设置在所述底座的内部。

优选的，所述收纳槽的顶端开设有矩形槽，所述矩形槽开设在所述底座的内部，所述转轴固定在所述矩形槽的内壁，所述转轴能以固定点为圆心进行旋转，所述转把固定在所述转轴的端部，所述转把安装在所述底座的外部。

优选的，所述齿轮固定在所述转轴的外侧，所述螺纹柱固定在所述齿轮的外侧，所述螺纹柱的螺纹部分与所述齿轮的锯齿部分咬合连接，所述滚轮固定在所述螺纹柱的底端。

优选的，所述控制箱的外侧设置有门板，所述门板的两端内部设置有固定装置，所述固定装置包括限位环、凹槽、强力弹环和小圆球，所述固定装置的外侧设置有固定槽，所述固定装置与所述固定槽卡合连接，所述门板的外侧设置有拉手。

优选的，所述拉手的内侧设置有按板，所述拉手与所述按板之间设置有复位弹环，所述按板与所述固定装置之间设置有细绳索，所述细绳索的一端固定在所述固定装置的外侧，所述细绳索的另一端固定在所述按板的外侧。

优选的，所述凹槽设置在所述门板的端部，所述强力弹环固定在所述凹槽的底端，所述限位环固定在所述凹槽的顶端开口，所述小圆球固定在所述限位环与所述强力弹环之间，所述小圆球的直径大于所述限位环与所述强力弹环的直径。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）通过设置了固定装置和固定槽，解决了现有的溴化锂空气源吸收式热泵在使用过程中需要将控制箱打开关闭，而传统的固定方式较为繁琐，不论是打开门板还是关闭门板都较为麻烦，所以需要一种便捷、高效、安全的固定方式的问题。

（2）通过设置了滚轮和升降装置，解决了溴化锂空气源吸收式热泵十分的笨重，搬运起来十分的不便，而有的溴化锂空气源吸收式热泵安装有滚轮，但固定起来又十分的麻烦，需要一种可收缩滚轮，可以根据使用环境自由调控的问题。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的底座结构示意图；

图3为本实用新型的门板结构示意图；

图4为本实用新型的固定装置结构示意图；

图5为本实用新型的升降装置结构示意图；

图中：1、发生器；2、蒸发器；3、吸收器；4、进水口；5、控制箱；6、底座；7、自抽气装置；8、出水口；9、冷凝器；10、收纳槽；11、滚轮；12、升降装置；13、固定装置；14、细绳索；15、复位弹环；16、拉手；17、按板；18、固定槽；19、门板；20、限位环；21、凹槽；22、强力弹环；23、小圆球；24、螺纹柱；25、转轴；26、齿轮；27、转把。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例1

请参阅图1-5，本实用新型提供溴化锂空气源吸收式热泵技术方案：溴化锂空气源吸收式热泵，包括底座6，底座6的顶端设置有进水口4，进水口4的顶端设置有蒸发器2，蒸发器2的左侧设置有吸收器3，蒸发器2的右侧设置有控制箱5，控制箱5的右侧设置有自抽气装置7，蒸发器2的顶端设置有发生器1，发生器1的右侧设置有冷凝器9，冷凝器9的右侧设置有出水口8。

为了便于移动溴化锂空气源吸收式热泵，本实施例中，优选的，底座6的底端设置有收纳槽10，收纳槽10的内部设置有滚轮11，滚轮11的顶端设置有升降装置12，升降装置12包括螺纹柱24、转轴25、齿轮26和转把27，升降装置12设置在底座6的内部。

为了控制升降装置12的开关，本实施例中，优选的，收纳槽10的顶端开设有矩形槽，矩形槽开设在底座6的内部，转轴25固定在矩形槽的内壁，转轴25能以固定点为圆心进行旋转，转把27固定在转轴25的端部，转把27安装在底座6的外部。

为了控制滚轮11的高度，本实施例中，优选的，齿轮26固定在转轴25的外侧，螺纹柱24固定在齿轮26的外侧，螺纹柱24的螺纹部分与齿轮26的锯齿部分咬合连接，滚轮11固定在螺纹柱24的底端。

实施例2

请参阅图1-5，本实用新型提供溴化锂空气源吸收式热泵技术方案：化锂空气源吸收式热泵，包括底座6，底座6的顶端设置有进水口4，进水口4的顶端设置有蒸发器2，蒸发器2的左侧设置有吸收器3，蒸发器2的右侧设置有控制箱5，控制箱5的右侧设置有自抽气装置7，蒸发器2的顶端设置有发生器1，发生器1的右侧设置有冷凝器9，冷凝器9的右侧设置有出水口8。

为了使门板19便于固定，本实施例中，优选的，控制箱5的外侧设置有门板19，门板19的两端内部设置有固定装置13，固定装置13包括限位环20、凹槽21、强力弹环22和小圆球23，固定装置13的外侧设置有固定槽18，固定装置13与固定槽18卡合连接，门板19的外侧设置有拉手16。

为了控制固定装置13的开关，本实施例中，优选的，拉手16的内侧设置有按板17，拉手16与按板17之间设置有复位弹环15，按板17与固定装置13之间设置有细绳索14，细绳索14的一端固定在固定装置13的外侧，细绳索14的另一端固定在按板17的外侧。

为了使固定装置13能够重复使用，本实施例中，优选的，凹槽21设置在门板19的端部，强力弹环22固定在凹槽21的底端，限位环20固定在凹槽21的顶端开口，小圆球23固定在限位环20与强力弹环22之间，小圆球23的直径大于限位环20与强力弹环22的直径。

本实用新型的工作原理及使用流程：如实施例1所述，该装置安装完成后，需要操控溴化锂空气源吸收式热泵时，握住控制箱5的拉手16，在握住拉手16的同时会按下按板17，按板17在握力的作用下向内收缩，按板17向内收缩过程中通过细绳索14拉动固定装置13的小圆球23，小圆球23在拉力的作用下向内收缩，小圆球23不与固定槽18相互卡合，即可打开门板19；

在实施例2中，转动转把27，转把27转动带动转轴25进行旋转，转轴25在进行旋转的同时固定在其外侧的齿轮26亦跟随进行旋转，齿轮26的锯齿部分与螺纹柱24的螺纹部分相互咬合，齿轮26旋转带动螺纹柱24上下移动，滚轮11固定在螺纹柱24的底端，即转动转把27控制滚轮11的高度。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920033771.9

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209783035U

授权时间:20191213

主分类号:F25B15/06

专利分类号:F25B15/06;F25B30/06;F25B49/04

范畴分类:35D;

申请人:山东阿尔普尔节能装备有限公司

第一申请人:山东阿尔普尔节能装备有限公司

申请人地址:250000 山东省莱芜市莱城区工业园汇河大道

发明人:吴卫平;吴琛;张伟东;魏忠鑫;窦秀华;李文杰;庾振东;蔺立英;吴涛;姬铖;赵俊甲;王林华

第一发明人:吴卫平

当前权利人:山东阿尔普尔节能装备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9e24b84cf3acd3c3c9426d68.html