# 基于地震反演的河道砂体与微相定量描述 ——以大庆长垣南部XBD区块为例

### 论文摘要

大庆长垣油田经历了多年的开发,目前已经进入特高含水后期,对剩余油挖潜的难度越来越大,油田开发对用来描述储层的精度提出了更高的要求。井震结合作为近些年来提高储层描述精度的重要方法,已逐渐发展成为对井间河道砂体预测以及辅助油田开发的一项必备技术。研究区位于大庆长垣某油田南部,研究区面积5.04km~2,构造平缓,断层较发育。目的层位是姚家组PTH油层,主要发育河流相、三角洲相。其中PI组包括18个沉积单元,主要发育三角洲平原亚相和三角洲前缘亚相。研究区受到地震资料采集早、储层预测技术不完善等因素的影响,储层描述精度一直较低,如何提高储层描述精度是目前需要解决的问题。本次研究应用地震处理及解释、地震反演等方法对研究区河道砂体进行定量描述。首先,由于目前所掌握的地震资料存在噪声、误差等不利因素。因此应用扩散滤波定向平滑技术,实现了噪声干扰的压制,并且使各项参数和剖面质量有了较好的提升。其次,通过对比分析,优选出地质统计学方法进行地震反演预测砂岩,并通过后验井校正,证实反演预测砂岩具有较高的符合率,实现了提高反演结果的分辨率、综合地质解释更加精细的目的。再次,通过采取反演约束地质建模方法对砂岩平面厚度进行提取,利用三维速度模型进行时深转换,利用地震解释成果和井数据建立构造模型,以反演体作为条件约束对一类、二类、有效砂岩进行模拟并提取各单元砂岩厚度,做到了在提取后具有较高的砂岩预测精度。最后,使用概率趋势约束井控地震波形识别预测方法,通过评价,确定了研究区灰色关联系数因子、距离因子、砂岩厚度生成沉积相发生概率因子权重分别为0.3、0.2、0.5。分别计算井间某一点与周围4口临近井的综合评价系数,该点的沉积微相就是计算评价系数最大的那口井的沉积微相类型。利用以上方法不仅实现了沉积微相的定量描述,而且提高了河道砂描述精度。同时对PI21a~PI33b层7个沉积单元砂体进行了精细刻画并绘制沉积相带图。利用以上技术使得河道砂描述精度由72.9%提高到81.1%,提高了8.2%。该成果的应用对油田开发具有较好的指导意义。

### 论文目录

- 中文摘要

- abstract

- 前言

- 0.1 题目来源及研究意义

- 0.2 研究现状及存在的问题

- 0.3 研究内容

- 0.4 技术路线

- 0.5 完成工作量

- 第1章 区域地质概况

- 1.1 构造发育特征

- 1.2 储层发育特征

- 1.3 物性发育特征

- 第2章 地震资料处理及解释

- 2.1 地震资料分析及叠后滤波处理

- 2.2 地震资料层位及断层精细解释

- 2.3 构建平均速度场及成图

- 第3章 地震反演

- 3.1 地震反演类型及特征

- 3.2 叠后地震反演及效果分析

- 第4章 砂体平面厚度提取定量预测

- 4.1 砂岩平面厚度提取思路及流程

- 4.2 反演约束砂岩建模

- 4.2.1 三维构造建模

- 4.2.2 开发井及反演数据重采样

- 4.2.3 砂岩及有效砂岩建模

- 4.3 砂体预测精度分析

- 4.3.1 模型质控及砂岩平面预测

- 4.3.2 砂体预测精度评价

- 第5章 沉积微相精细刻画

- 5.1 微相定量预测方法原理

- 5.1.1 利用砂岩厚度描述砂体类型存在问题分析

- 5.1.2 沉积微相定量预测方法的原理

- 5.1.3 沉积相定量预测步骤及结果

- 5.2 三角洲平原沉积微相类型

- 5.3 三角洲平原沉积微相平面精细刻画

- 5.4 精细描述成果精度分析

- 第6章 结论

- 参考文献

- 作者简介及科研成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 张广远

导师: 朱占平

关键词: 大庆长垣,反演厚度,河道砂体,沉积微相,灰色关联法,储层预测

来源: 吉林大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,地球物理学,石油天然气工业,矿业工程

单位: 吉林大学

分类号: P631.4;TE34

DOI: 10.27162/d.cnki.gjlin.2019.000488

总页数: 81

文件大小: 19109K

下载量: 140

### 相关论文文献

- [1].随机地震反演在苏里格气田苏x井区储层预测中的应用[J]. 中国石油勘探 2010(05)

- [2].时频联合域贝叶斯地震反演方法[J]. 石油物探 2017(02)

- [3].对分课堂和雨课堂模式下《地震反演理论与实践》课程案例库建设与教学研究[J]. 读与写(教育教学刊) 2018(11)

- [4].影响约束地震反演品质的因素分析[J]. 西北大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [5].基于贝叶斯理论的多尺度地震反演方法[J]. 地球物理学进展 2016(03)

- [6].电阻率曲线在地震反演中的应用研究[J]. 当代化工研究 2018(03)

- [7].滨659块低渗透油藏地震反演处理研究[J]. 内江科技 2013(01)

- [8].随机地震反演在巴什托地区的应用[J]. 内蒙古石油化工 2012(17)

- [9].测井约束地震反演在储层预测中的应用[J]. 黑龙江科技大学学报 2015(05)

- [10].测井约束地震反演预测采区地层压力研究[J]. 煤炭工程 2013(12)

- [11].测井约束地震反演的现状和发展[J]. 科技资讯 2008(01)

- [12].地震反演子波选择策略研究[J]. 煤矿开采 2015(03)

- [13].密井网条件下随机地震反演及其在河道砂体预测中的应用[J]. 石油地球物理勘探 2014(05)

- [14].随机地震反演关键参数优选和效果分析(英文)[J]. Applied Geophysics 2012(01)

- [15].测井约束地震反演在储层预测中的应用[J]. 特种油气藏 2012(03)

- [16].开发地震反演可行性研究及应用——以大庆长垣北部油田为例[J]. 石油与天然气地质 2011(05)

- [17].常用地震反演方法技术的优选及其应用[J]. 石化技术 2015(10)

- [18].拓频地震数据应用于地震反演中存在的问题[J]. 内蒙古石油化工 2008(10)

- [19].某区块葡Ⅰ组地震反演与储层预测研究[J]. 化学工程与装备 2019(10)

- [20].基于随钻动态地震反演的地质导向技术及其应用[J]. 中国海上油气 2015(06)

- [21].基于α稳定分布的地震反演方法[J]. 地球物理学报 2012(04)

- [22].地震反演与地质建模技术联合储层预测方法[J]. 石油天然气学报 2013(05)

- [23].基于统计学的随机地震反演在储层预测中的应用——以蜀南某地区嘉陵江组储层预测为例[J]. 物探化探计算技术 2009(04)

- [24].多尺度快速匹配追踪多域联合地震反演方法[J]. 地球物理学报 2020(09)

- [25].测井曲线归一化对地震反演的重要意义[J]. 新疆石油天然气 2014(04)

- [26].测井约束地震反演在煤厚预测中的应用研究[J]. 中国矿业大学学报 2008(06)

- [27].基于模型测井约束地震反演[J]. 内江科技 2017(11)

- [28].测井约束地震反演中关键技术的研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2016(02)

- [29].基于测井敏感属性重构的随机模拟地震反演[J]. 石油地球物理勘探 2013(S1)

- [30].复杂构造建模技术在地震反演中的应用[J]. 石油地球物理勘探 2018(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9e29c0fb06aafa97c7dae92e.html