# 一种多腔室内置冷却塔论文和设计-许永胜

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多腔室内置冷却塔，包括冷却塔主体，冷却塔主体的顶端设置有多腔冷却室，多腔冷却室的顶端设置有风筒，风筒的内侧安装有冷却风机，多腔冷却室的一侧分别连接有循环管道和输送管道，多腔冷却室的内部顶端安装有挡水器，挡水器的底端安装有配水管，配水管的底端安装有雾化喷嘴，雾化喷嘴的底部安装有散热铝材，散热铝材的底部设置有过水槽，过水槽的一端设置有抽水管。本实用新型是一种多腔室内置冷却塔，可以有效解决冷却塔的使用问题，该冷却塔采用新型的多腔室冷却结构，可进行循环冷却，提升使用效果，且该设备结构紧凑，占地面积小，可方便进行使用，实用性强。

### 主设计要求

1.一种多腔室内置冷却塔，包括冷却塔主体(1)，其特征在于，所述冷却塔主体(1)的顶端设置有多腔冷却室(2)，所述多腔冷却室(2)的顶端设置有风筒(3)，所述风筒(3)的内侧安装有冷却风机(4)，所述多腔冷却室(2)的一侧分别连接有循环管道(5)和输送管道(6)，所述多腔冷却室(2)的内部顶端安装有挡水器(7)，所述挡水器(7)的底端安装有配水管(9)，所述配水管(9)的底端安装有雾化喷嘴(10)，所述雾化喷嘴(10)的底部安装有散热铝材(11)，所述散热铝材(11)的底部设置有过水槽(15)，所述过水槽(15)的一端设置有抽水管(16)。

### 设计方案

1.一种多腔室内置冷却塔，包括冷却塔主体(1)，其特征在于，所述冷却塔主体(1)的顶端设置有多腔冷却室(2)，所述多腔冷却室(2)的顶端设置有风筒(3)，所述风筒(3)的内侧安装有冷却风机(4)，所述多腔冷却室(2)的一侧分别连接有循环管道(5)和输送管道(6)，所述多腔冷却室(2)的内部顶端安装有挡水器(7)，所述挡水器(7)的底端安装有配水管(9)，所述配水管(9)的底端安装有雾化喷嘴(10)，所述雾化喷嘴(10)的底部安装有散热铝材(11)，所述散热铝材(11)的底部设置有过水槽(15)，所述过水槽(15)的一端设置有抽水管(16)。

2.根据权利要求1所述的一种多腔室内置冷却塔，其特征在于，所述散热铝材(11)的两端均设置有安装支架(17)，所述散热铝材(11)与多腔冷却室(2)通过安装支架(17)相固定。

3.根据权利要求1所述的一种多腔室内置冷却塔，其特征在于，所述冷却塔主体(1)的一侧分别安装有第一换气扇(12)和第二换气扇(14)。

4.根据权利要求1所述的一种多腔室内置冷却塔，其特征在于，所述抽水管(16)上安装有水泵(13)，所述抽水管(16)与循环管道(5)相连接。

5.根据权利要求1所述的一种多腔室内置冷却塔，其特征在于，所述配水管(9)的一端连接有入水管(8)。

6.根据权利要求1所述的一种多腔室内置冷却塔，其特征在于，所述输送管道(6)与配水管(9)相连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及冷却设备领域，特别涉及一种多腔室内置冷却塔。

背景技术

冷却塔是用水作为循环冷却剂，从一系统中吸收热量排放至大气中，以降低水温的装置：其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽，蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置，以保证系统的正常运行，装置一般为桶状，故名为冷却塔，冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备，是以水为循环冷却剂，从一系统中吸收热量并排放至大气中，从而降低塔内循环水的温度，制造冷却水可循环使用的设备。随着冷却塔行业不断发展，越来越多的行业和企业运用到了冷却塔，也有很多企业进入到了冷却塔行业并发展。

在现有的冷却塔的技术条件基础上，在使用的范围性以及便捷性上依然存在很多不足，传统的冷却塔使用结构较为单一，内部结构多为单体式腔体进行内部冷却，在使用的过程中，不能进行循环冷却，降低了冷却塔的使用范围，使用上受到局限性。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种多腔室内置冷却塔，可以有效解决冷却塔的使用问题，该冷却塔采用新型的多腔室冷却结构，可进行循环冷却，提升使用效果，且该设备结构紧凑，占地面积小，可方便进行使用，实用性强。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

本实用新型一种多腔室内置冷却塔，包括冷却塔主体，所述冷却塔主体的顶端设置有多腔冷却室，所述多腔冷却室的顶端设置有风筒，所述风筒的内侧安装有冷却风机，所述多腔冷却室的一侧分别连接有循环管道和输送管道，所述多腔冷却室的内部顶端安装有挡水器，所述挡水器的底端安装有配水管，所述配水管的底端安装有雾化喷嘴，所述雾化喷嘴的底部安装有散热铝材，所述散热铝材的底部设置有过水槽，所述过水槽的一端设置有抽水管。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述散热铝材的两端均设置有安装支架，所述散热铝材与多腔冷却室通过安装支架相固定。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述冷却塔主体的一侧分别安装有第一换气扇和第二换气扇。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述抽水管上安装有水泵，所述抽水管与循环管道相连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述配水管的一端连接有入水管。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述输送管道与配水管相连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

本实用新型是一种多腔室内置冷却塔，可以有效解决冷却塔的使用问题，该冷却塔采用新型的多腔室冷却结构，可进行循环冷却，提升使用效果，且该设备结构紧凑，占地面积小，可方便进行使用，实用性强。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型的整体结构示意图；

图2是本实用新型的内部结构示意图；

图中：1、冷却塔主体；2、多腔冷却室；3、风筒；4、冷却风机；5、循环管道；6、输送管道；7、挡水器；8、入水管；9、配水管；10、雾化喷嘴；11、散热铝材；12、第一换气扇；13、水泵；14、第二换气扇；15、过水槽；16、抽水管；17、安装支架。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例1

如图1-2所示，本实用新型提供一种多腔室内置冷却塔，包括冷却塔主体1，冷却塔主体1的顶端设置有多腔冷却室2，多腔冷却室2的顶端设置有风筒3，风筒3的内侧安装有冷却风机4，多腔冷却室2的一侧分别连接有循环管道5和输送管道6，多腔冷却室2的内部顶端安装有挡水器7，挡水器7的底端安装有配水管9，配水管9的底端安装有雾化喷嘴10，雾化喷嘴10的底部安装有散热铝材11，散热铝材11的底部设置有过水槽15，过水槽15的一端设置有抽水管16。

进一步的，散热铝材11的两端均设置有安装支架17，散热铝材11与多腔冷却室2通过安装支架17相固定，通过设置的安装支架17可方便对散热铝材11进行安装，可方便进行拆分维护，简单方便。

冷却塔主体1的一侧分别安装有第一换气扇12和第二换气扇14，通过设置的第一换气扇12和第二换气扇14可方便对冷却塔主体1的上下两端进行空气流通，提升内部的冷却效果。

抽水管16上安装有水泵13，抽水管16与循环管道5相连接，设置的水泵13可方便对抽水管16提供动力，抽水管16可与循环管道5进行连接循环，方便进入下一腔室进行冷却。

配水管9的一端连接有入水管8，通过设置的入水管8进行水量输送进入到冷却塔中。

输送管道6与配水管9相连接，进行水循环时，通过输送管道6再次输送到配水管9中进行循环冷却。

具体的，本实用新型在使用的时候，通过设置的入水管8进行水量输送进入到冷却塔中，通过设置的配水管9进行分配，通过设置的雾化喷嘴10进行喷雾处理，将水与空气充分接触，达到冷却效果，设置的挡水器7可将空气中的水份进行收集掉落，掉落的水底通过散热铝材11带着热量，掉落到过水槽15中，过水槽15中的水通过抽水管16抽出，设置的水泵13可方便对抽水管16提供动力，抽水管16可与循环管道5进行连接循环，进行水循环时，通过输送管道6再次输送到配水管9中进行循环冷却，方便进入下一腔室进行冷却。

该设备可以有效解决冷却塔的使用问题，该冷却塔采用新型的多腔室冷却结构，可进行循环冷却，提升使用效果，且该设备结构紧凑，占地面积小，可方便进行使用，实用性强。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920001927.5

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209416094U

授权时间:20190920

主分类号:F28C 1/00

专利分类号:F28C1/00

范畴分类:35F;

申请人:嘉兴聚源新材料科技有限公司

第一申请人:嘉兴聚源新材料科技有限公司

申请人地址:314000 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太工业区中环南路北4幢106室

发明人:许永胜

第一发明人:许永胜

当前权利人:嘉兴聚源新材料科技有限公司

代理人:程开生

代理机构:33253

代理机构编号:嘉兴启帆专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9e4f46984fee05e0db0b3fc2.html