# 便携式手机维修工具论文和设计-张正辉

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便携式手机维修工具，包括：加热下底板、加热上盖板、夹具模块及分屏模块，其中：所述加热上盖板的一侧与所述加热下底板的一侧端铰链连接；所述夹具模块的一侧与所述加热下底板的另一侧端转动连接，待维修手机置于所述加热下底板上，在所述夹具模块转动至覆盖所述加热下底板时，所述夹具模块将待维修手机固定于所述夹具模块与加热下底板之间，且裸露出手机显示屏；分屏模块的一侧与所述加热下底板的第三侧端转动连接，且位于所述夹具模块之上，所述分屏模块上设有真空吸盘结构，用以将裸露出夹具模块的手机显示屏从手机主板上分离。本实用新型结构简单、夹持效果好、携带方便。

### 主设计要求

1.一种便携式手机维修工具，其特征在于，包括：加热下底板、加热上盖板、夹具模块及分屏模块，其中：所述加热上盖板的一侧与所述加热下底板的一侧端铰链连接；所述夹具模块的一侧与所述加热下底板的另一侧端转动连接，待维修手机置于所述加热下底板上，在所述夹具模块转动至覆盖所述加热下底板时，所述夹具模块将待维修手机固定于所述夹具模块与加热下底板之间，且裸露出手机显示屏；所述分屏模块的一侧与所述加热下底板的第三侧端转动连接，且位于所述夹具模块之上，所述分屏模块上设有真空吸盘结构，用以将裸露出夹具模块的手机显示屏从手机主板上分离。

### 设计方案

1.一种便携式手机维修工具，其特征在于，包括：加热下底板、加热上盖板、夹具模块及分屏模块，其中：

所述加热上盖板的一侧与所述加热下底板的一侧端铰链连接；

所述夹具模块的一侧与所述加热下底板的另一侧端转动连接，待维修手机置于所述加热下底板上，在所述夹具模块转动至覆盖所述加热下底板时，所述夹具模块将待维修手机固定于所述夹具模块与加热下底板之间，且裸露出手机显示屏；

所述分屏模块的一侧与所述加热下底板的第三侧端转动连接，且位于所述夹具模块之上，所述分屏模块上设有真空吸盘结构，用以将裸露出夹具模块的手机显示屏从手机主板上分离。

2.根据权利要求1所述的便携式手机维修工具，其特征在于，所述夹具模块上设有用于固定所述待维修手机的固定台阶。

3.根据权利要求2所述的便携式手机维修工具，其特征在于，所述夹具模块的相对另一侧设有卡扣，所述夹具模块通过所述卡扣与所述加热下底板的另一侧端的相对侧端固定连接。

4.根据权利要求1所述的便携式手机维修工具，其特征在于，所述夹具模块或加热下底板上设有用于调整待维修手机位置的第一位置调整旋钮。

5.根据权利要求4所述的便携式手机维修工具，其特征在于，所述夹具模块上设有定位刻度尺。

6.根据权利要求1所述的便携式手机维修工具，其特征在于，所述分屏模块上方设有支撑垫块；所述真空吸盘结构包括：真空吸盘、拉手、用于调整真空吸盘的位置的第二位置调整旋钮以及分屏螺丝，所述真空吸盘与待维修手机的显示屏相对设置，所述分屏螺丝与夹具模块的顶板相对设置。

7.根据权利要求1所述的便携式手机维修工具，其特征在于，所述加热下底板及加热上盖板均设有保温隔热橡胶。

8.根据权利要求1所述的便携式手机维修工具，其特征在于，所述加热下底板设有加热测温电子元件。

9.根据权利要求1所述的便携式手机维修工具，其特征在于，所述便携式手机维修工具还包括：电气箱，所述电气箱设置在所述加热下底板上。

10.根据权利要求9所述的便携式手机维修工具，其特征在于，所述电气箱设有电子显示面板。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及手机维修技术领域，尤其涉及一种便携式手机维修工具。

背景技术

现有的手机维修工具，通常采用加热装置与分屏装置配合来分离手机显示屏，但是，现有的手机维修工具中，加热装置与分屏装置是分开设置，一方面夹具结构复杂，且夹持效果不理想；另一方面，设备体型大，不方便携带。

实用新型内容

本实用新型提供一种结构简单、夹持效果好、携带方便的便携式手机维修工具。

为实现上述目的，本实用新型提出一种便携式手机维修工具，包括：加热下底板、加热上盖板、夹具模块及分屏模块，其中：

所述加热上盖板的一侧与所述加热下底板的一侧端转动连接；

所述夹具模块的一侧与所述加热下底板的另一侧端转动连接，待维修手机置于所述加热下底板上，在所述夹具模块转动至覆盖所述加热下底板时，所述夹具模块将待维修手机固定于所述夹具模块与加热下底板之间，且裸露出手机显示屏；

所述分屏模块的一侧与所述加热下底板的第三侧端转动连接，且位于所述夹具模块之上，所述分屏模块上设有真空吸盘结构，用以将裸露出夹具模块的手机显示屏从手机主板上分离。

其中，所述夹具模块上设有用于固定所述待维修手机的固定台阶。

其中，所述夹具模块的相对另一侧设有卡扣，所述夹具模块通过所述卡扣与所述加热下底板的另一侧端的相对侧端固定连接。

其中，所述夹具模块或加热下底板上设有用于调整待维修手机位置的位置调整旋钮。

其中，所述夹具模块上设有定位刻度尺。

其中，所述分屏模块上方设有支撑垫块；所述真空吸盘结构包括：真空吸盘、拉手、用于调整真空吸盘的位置调整旋钮以及分屏螺丝，所述真空吸盘与待维修手机的显示屏相对设置，所述分屏螺丝与夹具模块的顶板相对设置。

其中，所述加热下底板及加热上盖板均设有保温隔热橡胶。

其中，所述加热下底板设有加热测温电子元件。

其中，所述便携式手机维修工具还包括：电气箱，所述电气箱设置在所述加热下底板上。

其中，所述电气箱设有电子显示面板。

相比现有技术，本实用新型采用的便携式手机维修工具结构简单、夹持效果好、携带方便。

附图说明

图1是本实用新型手机维修工具的主视图；

图2是本实用新型手机维修工具的侧视图；

图3是本实用新型手机维修工具的俯视图；

图4是本实用新型手机维修工具的分屏模块主视图；

图5是本实用新型手机维修工具的分屏模块侧视图；

图6是本实用新型手机维修工具的分屏模块俯视图；

图7是本实用新型手机维修工具分屏状态示意图；

图8是本实用新型手机维修工具加热状态示意图；

图9是本实用新型手机维修工具夹具模块的主视图；

图10是本实用新型手机维修工具夹具模块的立体图。

附图标号

1、加热上盖板

2、分屏模块

3、加热下底板

4、夹具模块

5、电气箱

6、电子显示板

7、第二位置调整旋钮

8、分屏螺丝孔

9、真空吸盘

10、合页

11、固定台阶

12、刻度尺

13、卡扣

14、分屏螺丝顶板

15、第一位置调整旋钮

具体实施方式

应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1-图10所示，图1是本实用新型手机维修工具的主视图；图2是本实用新型手机维修工具的侧视图；图3是本实用新型手机维修工具的俯视图；图4是本实用新型手机维修工具的分屏模块主视图；图5是本实用新型手机维修工具的分屏模块侧视图；图6是本实用新型手机维修工具的分屏模块俯视图；图7是本实用新型手机维修工具分屏状态示意图；图8是本实用新型手机维修工具加热状态示意图；图9是本实用新型手机维修工具夹具模块的主视图；图10是本实用新型手机维修工具夹具模块的立体图。

本实用新型实施例提出一种便携式手机维修工具，包括：电气箱5、加热下底板3、加热上盖板1、夹具模块4及分屏模块2，其中：

所述加热上盖板1的一侧与所述加热下底板3的一侧端通过铰链10连接，加热下底板3与加热上盖板1配合使用，目的是给手机加热；

所述夹具模块4的一侧与所述加热下底板3的另一侧端通过合页10转动连接，夹具模块4的作用是固定手机。

待维修手机置于所述加热下底板3上，在所述夹具模块4转动至覆盖所述加热下底板3时，所述夹具模块4将待维修手机固定于所述夹具模块4与加热下底板3之间，且裸露出手机显示屏；

所述分屏模块2的一侧与所述加热下底板3的第三侧端通过合页10转动连接，且位于所述夹具模块4之上，分屏模块2的作用是将手机显示屏与主板分离。

所述分屏模块2上设有真空吸盘9结构，用以将裸露出夹具模块4的手机显示屏从手机主板上分离。

进一步地，所述夹具模块4上设有用于固定所述待维修手机的固定台阶11，固定台阶11刚好可以固定手机，但不会卡到手机屏幕，屏幕影响分离。

所述夹具模块4的相对另一侧设有卡扣13，所述夹具模块4通过所述卡扣13与所述加热下底板3的另一侧端的相对侧端固定连接。

所述夹具模块4或加热下底板3上设有用于调整待维修手机位置的第一位置调整旋钮15，第一位置调整旋钮15可以根据不同的手机调整大小，让手机维修工具可以适应不同的机型，实现通用性。

所述夹具模块4上设有定位刻度尺12，刻度尺12可以将调整的位置量化出来，实现夹具定位更精确，所述刻度尺可以把控卡位时的平行度，保证受力均匀。

所述分屏模块2上方设有支撑垫块；分屏模块2在夹具模块4上部工作，故高于夹具模块4，用垫块支撑。

所述真空吸盘9结构包括：真空吸盘9、拉手、用于调整真空吸盘9的位置的第二位置调整旋钮7以及分屏螺丝，所述真空吸盘9与待维修手机的显示屏相对设置，真空吸盘9用于产生真空形成吸力，所述分屏螺丝与夹具模块4的分屏螺丝顶板14相对设置。

所述加热下底板3及加热上盖板1均设有保温隔热橡胶。

所述加热下底板3设有加热测温电子元件。

所述电气箱5设置在所述加热下底板3上。所述电气箱5设有电子显示面板6，主要显示电源、温度、加热时间等情况。

本实用新型的工作过程及工作原理如下：

加热：将手机放入加热底板，盖上加热上盖板1，通电设置温度和时间进行加热。

分屏：加热完成后，打开加热上盖板1，盖上夹具模块4，调整好位置(固定台阶11与手机受力点更好的配合)旋紧第一位置调整旋钮15将手机固定。然后再盖上分屏模块2，调整好位置旋紧第二位置调整旋钮7，按压分屏模块2排除真空吸盘9内空气后(不松手)，掰动真空吸盘9拉手产生吸力，将手机屏幕吸住。(可以松手)最后旋转分屏螺丝，分屏螺丝固定在分屏螺丝孔8内，分屏螺丝顶夹具模块4上的分屏螺丝顶板产生推力，反作用于分屏模块2，将分屏模块2顶起，真空吸盘9则吸着屏幕从手机主板上分离。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822257292.3

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209682083U

授权时间:20191126

主分类号:B25B27/02

专利分类号:B25B27/02

范畴分类:26G;

申请人:东莞市智立方自动化设备有限公司

第一申请人:东莞市智立方自动化设备有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市清溪镇青皇村青滨东路105号紫荆制造中心12栋

发明人:张正辉;曾海东;肖刚

第一发明人:张正辉

当前权利人:东莞市智立方自动化设备有限公司

代理人:胡玉

代理机构:44248

代理机构编号:深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9e5cec83f9dc14d2f7afbd0f.html