# 一种可用于车厢内监控的行车记录仪论文和设计-查旭东

### 全文摘要

本实用新型公开一种可用于车厢内监控的行车记录仪，包括行车记录仪本体、第一摄像头和第二摄像头；所述行车记录仪本体分别与所述第一摄像头和所述第二摄像头通信连接，所述行车记录仪本体、所述第一摄像头和所述第二摄像头分别与车载供电系统电连接。本实用新型通过在车辆停放时段对车厢内部的监控，可以及时了解车厢内是否有儿童或\/和宠物遗忘，以及是否有财物遭窃。

### 主设计要求

1.一种可用于车厢内监控的行车记录仪，其特征在于，包括：行车记录仪本体，用于车厢外且邻近车辆的影像采集，所述行车记录仪本体通过设置在所述行车记录仪本体内的远程无线通信芯片与智能设备通信连接；第一摄像头，安装在后视镜上，镜头向下且朝向车尾；第二摄像头，安装在后排车座斜后上方的车顶盖内壁上，镜头向下且朝向车头；所述行车记录仪本体分别与所述第一摄像头和所述第二摄像头通信连接，所述行车记录仪本体、所述第一摄像头和所述第二摄像头分别与车载供电系统电连接。

### 设计方案

1.一种可用于车厢内监控的行车记录仪，其特征在于，包括：

行车记录仪本体，用于车厢外且邻近车辆的影像采集，所述行车记录仪本体通过设置在所述行车记录仪本体内的远程无线通信芯片与智能设备通信连接；

第一摄像头，安装在后视镜上，镜头向下且朝向车尾；

第二摄像头，安装在后排车座斜后上方的车顶盖内壁上，镜头向下且朝向车头；

所述行车记录仪本体分别与所述第一摄像头和所述第二摄像头通信连接，所述行车记录仪本体、所述第一摄像头和所述第二摄像头分别与车载供电系统电连接。

2.根据权利要求1所述的可用于车厢内监控的行车记录仪，其特征在于，还包括拾音器，所述拾音器安装在车顶盖内壁上且与所述行车记录仪本体通信连接，所述拾音器与所述车载供电系统电连接。

3.根据权利要求2所述的可用于车厢内监控的行车记录仪，其特征在于，所述行车记录仪本体的电路板上的存储芯片内预存有活体侦测报警软件。

4.根据权利要求3所述的可用于车厢内监控的行车记录仪，其特征在于，车身上设有报警器，所述报警器与所述行车记录仪本体通信连接。

5.根据权利要求1～4任一所述的可用于车厢内监控的行车记录仪，其特征在于，所述第一摄像头为红外摄像头。

6.根据权利要求1～4任一所述的可用于车厢内监控的行车记录仪，其特征在于，所述第二摄像头为红外摄像头。

7.根据权利要求1～4任一所述的可用于车厢内监控的行车记录仪，其特征在于，所述行车记录仪本体分别与所述第一摄像头和所述第二摄像头无线通信连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及行车记录仪技术领域。具体地说是一种可用于车厢内监控的行车记录仪。

背景技术

行车记录仪的出现，解决了车辆发生交通事故时责任认定取证难的问题，尤其是在没有监控的区域发生的交通事故。而现有的行车记录仪，通常用于对车厢外发生的事情进行视频采集，而对于车厢内发生的情况却无法进行视频采集，例如在行车记录仪摄像死角处对车内财物进行盗取时，现有行车记录仪很难采集小偷偷取车内财物的影像。而且，当前很多人会将儿童、宠物等遗忘在车厢内，在车厢封闭的情况下，夏季时，如果车辆停放在露天场地上，儿童或宠物会因为高温和缺氧发生死亡。即便是随着行车记录仪的大量使用，儿童或宠物因被遗留在车厢内而出现死亡的事情仍有发生。

实用新型内容

为此，本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种可用于车厢内监控的行车记录仪，通过在车辆停放时段对车厢内部的监控，可以及时了解车厢内是否有儿童或\/和宠物遗忘，以及是否有财物遭窃。

为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：

一种可用于车厢内监控的行车记录仪，包括：

行车记录仪本体，用于车厢外且邻近车辆的影像采集，所述行车记录仪本体通过设置在所述行车记录仪本体内的远程无线通信芯片与智能设备通信连接；

第一摄像头，安装在后视镜上，镜头向下且朝向车尾；

第二摄像头，安装在后排车座斜后上方的车顶盖内壁上，镜头向下且朝向车头；

所述行车记录仪本体分别与所述第一摄像头和所述第二摄像头通信连接，所述行车记录仪本体、所述第一摄像头和所述第二摄像头分别与车载供电系统电连接。

上述可用于车厢内监控的行车记录仪，还包括拾音器，所述拾音器安装在车顶盖内壁上且与所述行车记录仪本体通信连接，所述拾音器与所述车载供电系统电连接。

上述可用于车厢内监控的行车记录仪，所述行车记录仪本体的电路板上的存储芯片内预存有活体侦测报警软件。

上述可用于车厢内监控的行车记录仪，车身上设有报警器，所述报警器与所述行车记录仪本体通信连接。

上述可用于车厢内监控的行车记录仪，所述第一摄像头为红外摄像头。

上述可用于车厢内监控的行车记录仪，所述第二摄像头为红外摄像头。

上述可用于车厢内监控的行车记录仪，所述行车记录仪本体分别与所述第一摄像头和所述第二摄像头无线通信连接。

本实用新型的技术方案取得了如下有益的技术效果：

1.本实用新型设置在车厢内的摄像头对车厢内发生情况进行影像采集，可以让人们无需到停车位置即可查看车内是否有儿童、宠物等体积较大的物体遗忘在车内，尤其是幼儿园的校车内是否有儿童遗留，从而可以节省相关人员核查车内是否有儿童或宠物有遗留的时间，避免儿童因遗忘在车内而发生窒息死亡的情况出现，同时可以让人们在车内财物遭窃后利用采集到的车厢内摄像头所采集的影像抓捕盗窃嫌疑人，进而有利于盗窃案的破案。

2.本实用新型将活体侦测报警软件和摄像头联用，可以有效避免儿童等活体(体型较大的)被遗忘在车内后车辆驾驶人不能及时发现导致活体因高温或者窒息死亡的事情发生。

附图说明

图1为本实用新型可用于车厢内监控的行车记录仪的工作原理示意图。

具体实施方式

如图1所示，本实用新型可用于车厢内监控的行车记录仪，包括用于车厢外且邻近车辆的影像采集的行车记录仪本体、安装在后视镜上的第一摄像头和安装在后排车座斜后上方的车顶盖内壁上的第二摄像头；所述行车记录仪本体分别与所述第一摄像头和所述第二摄像头通信连接，所述行车记录仪本体、所述第一摄像头和所述第二摄像头分别与车载供电系统电连接。其中，所述行车记录仪本体通过设置在所述行车记录仪本体内的远程无线通信芯片与智能设备通信连接，所述第一摄像头的镜头向下且朝向车尾，所述第二摄像头的镜头向下且朝向车头。其中，所述第一摄像头为红外摄像头，所述第二摄像头为红外摄像头，而且为了便于所述第一摄像头和所述第二摄像头的安装，同时减少车厢内的布线，将所述行车记录仪本体分别与所述第一摄像头和所述第二摄像头无线通信连接，即所述第一摄像头和所述第二摄像头以及所述行车记录仪本体内都设有供设备间无线通信的通信模块，如Z i gbee模块、蓝牙模块或者双线WI F I模块等。

为避免体型较小的宠物(如泰迪幼崽等小型犬类的幼崽)长时间停留在所述第一摄像头和所述第二摄像头的拍摄死角以至于无法从镜头上发现它们，本实施例中，增设了拾音器，所述拾音器安装在车顶盖内壁上且与所述行车记录仪本体通信连接，所述拾音器与所述车载供电系统电连接，当宠物发出声音时，所述拾音器会将宠物发出的声音拾取，并由所述行车记录仪本体将声音发送至智能设备上，用户从智能设备上听到宠物发出的声音，就可以确认宠物是被遗留在车上了。

而为了预防用户长时间无法想起自己将儿童或者宠物遗忘在车内，本实施例中，在所述行车记录仪本体的电路板上的存储芯片内预存有活体侦测报警软件，这样当所述第一摄像头或所述第二摄像头的镜头内出现儿童或宠物时，通过所述活体侦测报警软件对所述第一摄像头或\/和所述第二摄像头所采集的影像进行分析并检测出有活体出现，然后所述活体侦测报警软件向所述行车记录仪本体发送有活体存在的信息，然后所述行车记录仪本体向用户所持有的智能设备发送信息报告车内发现活体，接着由用户通过智能设备确认活体为何物，需不需要及时去将活体从车内放出。

同时为了在用户下车后启动所述第一摄像头和所述第二摄像头对车厢内进行监控时及时提醒用户车内存有活体，本实施例中，在车身上设有报警器，所述报警器与所述行车记录仪本体通信连接。

使用本实用新型时，用户在驾驶车辆时，可以关闭所述第一摄像头和所述第二摄像头，在离开车辆时，可以开启所述第一摄像头和所述第二摄像头，或者设置成车辆熄火之后所述第一摄像头和所述第二摄像头自动启动。当用户离开车辆后，所述第一摄像头和所述第二摄像头启动开始对车厢内的情况进行监控，当活体出现在所述第一摄像头或\/和所述第二摄像头镜头内时，所述活体侦测报警软件会将活体存在信息发送给所述行车记录仪本体，并由所述行车记录仪本体向用户所持有的智能设备发送信息报告车内发现活体，同时还可以通过所述报警器发出警报，以便用户在距离车辆较近的距离范围(如二十米内)听到警报，进而能够及时将遗忘在车内的儿童或宠物带出来，从而可以避免儿童或宠物因被遗忘在车内而出现因窒息或者其他原因死亡的情况发生。同时利用所述第一摄像头和所述第二摄像头对车厢内进行监控可以拍摄到盗窃车内财物的小偷的容貌，有利于警察利用所述第一摄像头和所述第二摄像头采集到的影像进行案件侦破，同时还有利于用户快速确认自己遗失的物品。

显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本专利申请权利要求的保护范围之中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921088326.9

申请日:2019-07-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209728840U

授权时间:20191203

主分类号:G07C5/08

专利分类号:G07C5/08;H04N5/76;H04N7/18

范畴分类:40F;

申请人:深圳市旭东数码科技有限公司

第一申请人:深圳市旭东数码科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市宝安区西乡街道龙腾社区深圳西乡大道与广深公路交汇处西侧满京华艺峦大厦1座1002

发明人:查旭东

第一发明人:查旭东

当前权利人:深圳市旭东数码科技有限公司

代理人:朱亚琦;朱永飞

代理机构:11666

代理机构编号:北京冠榆知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11666

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9ebf63c38ab71bc0b89a126d.html