# 微米花状碳包覆LiFePO4/CNTs复合材料的制备与性能研究

### 论文摘要

采用简易的水热-流变相耦合的方法,原位合成了一种微米花状碳包覆LiFePO4/CNTs复合材料（C@LFP/CNTs）。该复合材料具有特殊的花状开孔结构,颗粒尺寸为3-5 um,振实密度为1.56 g cm-3。复合材料中,5.92 wt%的CNTs均匀地嵌入到LiFePO4颗粒内部,并与无定型碳层桥联,共同构建了良好的导电网络,电子导电率为8.23×10-2 S cm-1。0.2 C倍率下,可逆容量达154 mAh g-1,10 C和20 C倍率下,可逆容量分别为117 mAh g-1和106 mAh g-1,10 C倍率下循环1000次,容量保持率为95.7%,表现出了优越的倍率性能和循环稳定性。与未添加CNTs的样品相比,嵌入的CNTs导电网络,大幅提升了复合材料整体的电子导电性和结构稳定性,从而显著地改善了电化学性能。

### 论文目录

- 一、引言

- 二、实验

- （一） 材料合成

- （二） 结构表征

- （三） 电化学测试

- 三、结果与讨论

- （一） 合成过程分析

- （二） 结构和形貌分析

- （三） 电化学分析

- 四、结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈紫昂,王博

关键词: 碳纳米管,磷酸铁锂,碳包覆,复合材料,锂离子电池

来源: 财经界 2019年04期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,电力工业

单位: 哈尔滨第三中学,哈尔滨工业大学

基金: 国家自然科学基金项目的经费支持(51604089),哈尔滨工业大学的实验平台

分类号: TM912;TB33

页码: 126-128

总页数: 3

文件大小: 1723K

下载量: 249

### 相关论文文献

- [1].铝包覆钛白粉水分散稳定性研究[J]. 化工管理 2019(36)

- [2].包覆可剥离热塑性防护层管材（包覆管）的发展与应用[J]. 建设科技 2019(23)

- [3].增材用铝粉表面的包覆改性研究[J]. 爆破器材 2020(01)

- [4].机械包覆纱捻度探讨[J]. 山东纺织经济 2020(04)

- [5].机舱设备或管路绝热包覆到220℃还是60℃？[J]. 中国船检 2020(09)

- [6].高软化点包覆沥青的制备与表征[J]. 应用化工 2020(10)

- [7].无机包覆钛白粉研究进展及发展趋势[J]. 无机盐工业 2020(10)

- [8].包覆性材料的研究进展[J]. 浙江冶金 2016(Z2)

- [9].钛白粉无机包覆改性现状及发展趋势[J]. 无机盐工业 2017(05)

- [10].电石表面有机包覆技术的研究[J]. 合成材料老化与应用 2014(05)

- [11].日本东华隆公司与维美德联手推出现场包覆业务[J]. 中华纸业 2014(23)

- [12].酚醛包覆红磷的稳定化研究[J]. 四川化工 2015(04)

- [13].造型粉的包覆度与其表面张力和表面积的关系[J]. 四川兵工学报 2013(12)

- [14].高强包覆纱特种篷盖织物的设计与开发[J]. 产业用纺织品 2020(09)

- [15].利用升华物质2,4,6-三异丙基-1,3,5-三氧杂环己烷作模板剂制备聚苯胺包覆的中空硫电极材料[J]. 电化学 2019(06)

- [16].三聚氰胺甲醛树脂包覆红磷的制备及其稳定性研究[J]. 塑料工业 2020(03)

- [17].一种可原位修复和循环使用的包覆涂层材料及其耐蚀性能研究[J]. 装备环境工程 2020(10)

- [18].多饰纱家纺包覆绳包覆技术探讨[J]. 上海纺织科技 2019(03)

- [19].沭阳包覆纱的“聚”变[J]. 中国纺织 2017(12)

- [20].小型包覆纱机研发[J]. 成都纺织高等专科学校学报 2017(04)

- [21].维美德与日本东华隆联手推出现场包覆业务[J]. 造纸信息 2015(01)

- [22].钛包覆对钴酸锂电性能的影响[J]. 电子制作 2013(05)

- [23].玻璃包覆层对钴基玻璃包覆微细丝拉伸强度的影响[J]. 有色金属 2011(01)

- [24].氧化亚硅负极材料的碳包覆改性研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [25].沭阳县包覆纱产业园荣获江苏省“中小企业产业集聚示范区”称号[J]. 纺织报告 2015(03)

- [26].包覆工艺对高强弹性包覆纱的拉伸性能影响[J]. 现代纺织技术 2015(05)

- [27].复合包覆技术在海港工程中的防腐蚀应用[J]. 腐蚀与防护 2013(01)

- [28].磷酸铝纳米包覆对三元材料性能的影响[J]. 化工新型材料 2013(06)

- [29].真丝/氨纶包覆丝的包覆度对其力学性能的影响[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2010(09)

- [30].二氧化钛包覆水性铝颜料的制备及表征[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9f67e1bd0060808ceddcdda1.html