# 热处理对超声挤压态Mg-6Zn-0.5Y-2Sn合金微观组织和拉伸性能的影响（英文）

### 论文摘要

研究了热处理对超声挤压态Mg-6Zn-0.5Y-2Sn合金微观组织和拉伸性能的影响。结果表明,经过时效处理（T5）和固溶+时效处理（T6）,合金的晶粒尺寸变得更加均匀,MgSnY相和Mg2Sn相分布的更加弥散,且数量有所增加。而且,T5和T6处理均提高了合金的屈服强度,其中T5处理的提高作用十分明显。经过T5处理之后,合金的屈服强度从165 MPa增加到了269 MPa,增长率达到63.1%。MgSnY相和Mg2Sn相在合金基体中产生的析出强化作用,是提高热处理态合金屈服强度的主要原因。此外,T5处理比T6处理更加有效地提升了合金的综合力学性能。

### 论文目录

- 1 Experiment

- 2 Results and Discussion

- 2.1 Microstructure of the alloys before heat treatment

- 2.2 Effect of heat treatment on the microstructure of the test alloys

- 2.3 Effect of heat treatment on the tensile properties of the test alloys

- 2.4 Fracture analysis

- 3 Conclusions

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 薛寒松,陈扬扬,黄杰,李信宇,饶劲松,潘复生

关键词: 合金,超声处理,热处理,屈服强度,拉伸性能

来源: 稀有金属材料与工程 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 重庆大学材料科学与工程学院,重庆大学国家镁合金材料工程技术研究中心

基金: National Key Research and Development Program of China(2016YFB0301100),Chongqing Research Program of Basic Research and Frontier Technology(cstc2015jcyjBX0036),National Natural Science Foundation of China(51571040),Sharing Fund of Chongqing University’s Large-Scale Equipment

分类号: TG146.22;TG156.92

页码: 2049-2055

总页数: 7

文件大小: 738K

下载量: 72

### 相关论文文献

- [1].超声处理对AZ91合金微观组织的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(01)

- [2].热处理对Mg-2.6Nd-0.6Zn-0.5Zr合金微观组织及晶粒度的影响[J]. 热加工工艺 2017(02)

- [3].时效处理对医用镁锌合金微观组织的影响[J]. 铸造技术 2017(06)

- [4].钪含量对7055铝合金微观组织及性能的影响[J]. 轻合金加工技术 2020(05)

- [5].变形条件对钛合金微观组织的影响[J]. 铸造技术 2014(01)

- [6].不同铸型对钛合金微观组织及力学性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2020(05)

- [7].不同处理工艺对汽车用6063铝合金微观组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2015(09)

- [8].过流冷却后Fe-0.77C-1.40B合金微观组织研究[J]. 铸造技术 2018(04)

- [9].Sr对Mg-Al-Ca铸造合金微观组织的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(06)

- [10].时效对小变形量2A14铝合金微观组织的影响[J]. 金属热处理 2014(08)

- [11].W稳定镍基合金微观组织的计算研究[J]. 热加工工艺 2013(18)

- [12].Ti+B+RE细化的铝合金微观组织及性能研究[J]. 建筑材料学报 2008(01)

- [13].固溶温度对6061铝合金微观组织和力学性能的影响研究[J]. 热加工工艺 2019(24)

- [14].微量Ce含量对Sn-50Zn-2Cu合金微观组织和腐蚀行为的影响[J]. 稀土 2018(02)

- [15].回归再时效处理对7050铝合金微观组织与性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2017(09)

- [16].Al-7Sn-1.1Ni-Cu-0.2Ti轴承合金微观组织与力学性能[J]. 材料工程 2017(06)

- [17].锶、钕对Mg-9Al-1Si-0.3Zn合金微观组织和力学性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2011(08)

- [18].通信材料Mg-Zn-Al-Ca合金微观组织及力学性能分析[J]. 热加工工艺 2015(16)

- [19].超声处理对铸态Mg-12Gd-3Y-0.8Zr-0.5Zn合金微观组织及力学性能的影响[J]. 西安工业大学学报 2020(05)

- [20].微量Ag对Al2014合金微观组织和拉伸性能的影响[J]. 吉林化工学院学报 2016(09)

- [21].超声波对铸造Al-5.0Cu-1.0Fe合金微观组织的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2015(03)

- [22].热压烧结温度对固相再生TC4钛合金微观组织及硬度影响[J]. 特种铸造及有色合金 2020(05)

- [23].C对Cu-14Fe合金微观组织的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2020(09)

- [24].铁对Al-9Mg-2.6Si合金微观组织与性能的影响（英文）[J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation 2017(03)

- [25].B,RE,La对锶变质A356铝合金微观组织及力学性能影响[J]. 热加工工艺 2010(01)

- [26].热处理对FeCrMnNiCo_x合金微观组织及力学性能的影响[J]. 材料工程 2020(06)

- [27].稀土Er对6201导电铝合金微观组织和性能的影响[J]. 金属材料与冶金工程 2018(06)

- [28].MoNbZr高熵合金微观组织的研究[J]. 热加工工艺 2012(24)

- [29].热处理对GWZK94合金微观组织与力学性能的影响（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(05)

- [30].Mg-Al-Zn-Nd合金微观组织演变及稀土相强化行为[J]. 稀有金属材料与工程 2020(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9f996fcf46a49f31d437f7d4.html