# 一种集团企业管理用业务宣传装置论文和设计-王璇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种集团企业管理用业务宣传装置，包括底座、箱体和玻璃箱门，所述底座上侧设置有所述箱体，所述箱体外侧设置有所述玻璃箱门，所述玻璃箱门外侧设置有把手，所述箱体内设置有置物板。有益效果在于：本实用新型通过设置的VR眼镜、连接线、头箍带和插槽，使得装置可以进行VR虚拟宣传，进而使得消费者可以对企业业务进行全面了解，通过设置的玻璃箱门、把手、置物板、挡板和支撑杆，使得宣传手册可以得到遮挡，避免宣传手册落灰尘，使得消费者愿意拿取宣传手册进行阅读。

### 主设计要求

1.一种集团企业管理用业务宣传装置，其特征在于：包括底座(1)、箱体(2)和玻璃箱门(3)，所述底座(1)上侧设置有所述箱体(2)，所述箱体(2)外侧设置有所述玻璃箱门(3)，所述玻璃箱门(3)外侧设置有把手(4)，所述箱体(2)内设置有置物板(16)，所述置物板(16)下侧设置有支撑杆(17)，所述置物板(16)下端设置有挡板(18)，所述箱体(2)上侧设置有支撑座(6)，所述支撑座(6)内设置有扬声器(8)，所述扬声器(8)之间设置有抽屉(7)，所述抽屉(7)内设置有VR眼镜(11)，所述VR眼镜(11)一侧设置有头箍带(12)，所述VR眼镜(11)与所述头箍带(12)通过卡槽连接，所述VR眼镜(11)远离所述头箍带(12)一侧设置有连接线(13)，所述VR眼镜(11)与所述连接线(13)插接，所述支撑座(6)上侧设置有显示屏(5)，所述显示屏(5)与所述支撑座(6)通过螺栓连接，所述显示屏(5)一侧设置有电源键(15)，所述电源键(15)下侧设置有插槽(14)，所述底座(1)一侧设置有电源线(9)，所述电源线(9)远离所述底座(1)一端设置有插头(10)，所述电源线(9)与所述插头(10)插接。

### 设计方案

1.一种集团企业管理用业务宣传装置，其特征在于：包括底座(1)、箱体(2)和玻璃箱门(3)，所述底座(1)上侧设置有所述箱体(2)，所述箱体(2)外侧设置有所述玻璃箱门(3)，所述玻璃箱门(3)外侧设置有把手(4)，所述箱体(2)内设置有置物板(16)，所述置物板(16)下侧设置有支撑杆(17)，所述置物板(16)下端设置有挡板(18)，所述箱体(2)上侧设置有支撑座(6)，所述支撑座(6)内设置有扬声器(8)，所述扬声器(8)之间设置有抽屉(7)，所述抽屉(7)内设置有VR眼镜(11)，所述VR眼镜(11)一侧设置有头箍带(12)，所述VR眼镜(11)与所述头箍带(12)通过卡槽连接，所述VR眼镜(11)远离所述头箍带(12)一侧设置有连接线(13)，所述VR眼镜(11)与所述连接线(13)插接，所述支撑座(6)上侧设置有显示屏(5)，所述显示屏(5)与所述支撑座(6)通过螺栓连接，所述显示屏(5)一侧设置有电源键(15)，所述电源键(15)下侧设置有插槽(14)，所述底座(1)一侧设置有电源线(9)，所述电源线(9)远离所述底座(1)一端设置有插头(10)，所述电源线(9)与所述插头(10)插接。

2.根据权利要求1所述的一种集团企业管理用业务宣传装置，其特征在于：所述底座(1)与所述箱体(2)通过螺栓连接，所述箱体(2)与所述玻璃箱门(3)转动连接，所述玻璃箱门(3)与所述把手(4)通过螺栓连接。

3.根据权利要求1所述的一种集团企业管理用业务宣传装置，其特征在于：所述箱体(2)与所述置物板(16)通过所述支撑杆(17)连接，所述支撑杆(17)与所述置物板(16)通过卡槽连接，所述挡板(18)与所述置物板(16)胶接。

4.根据权利要求1所述的一种集团企业管理用业务宣传装置，其特征在于：所述箱体(2)与所述支撑座(6)通过螺栓连接，所述支撑座(6)与所述扬声器(8)通过卡槽连接，所述支撑座(6)与所述抽屉(7)滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种集团企业管理用业务宣传装置，其特征在于：所述抽屉(7)与所述VR眼镜(11)搭接。

6.根据权利要求1所述的一种集团企业管理用业务宣传装置，其特征在于：所述电源键(15)与所述显示屏(5)通过卡槽连接。

7.根据权利要求1所述的一种集团企业管理用业务宣传装置，其特征在于：所述底座(1)与所述电源线(9)插接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及企业业务宣传装置领域，具体涉及一种集团企业管理用业务宣传装置。

背景技术

集团企业在进行业务宣传时，需要相应地宣传装置对企业业务进行宣传，进而使得企业的业务可以被消费者清楚了解。现有的宣传装置在进行宣传时，缺少进行VR虚拟宣传的装置，使得消费者不能对企业业务进行全面了解，同时，现有的装置无法为宣传手册提供遮挡的装置，使得宣传手册容易落灰尘，使得消费者不愿意拿取宣传手册阅读，因此需要一种新型的装置来解决现有的问题。

实用新型内容

(一)要解决的技术问题

为了克服现有技术不足，现提出一种集团企业管理用业务宣传装置，解决了现有的宣传装置在进行宣传时，缺少进行VR虚拟宣传的装置，使得消费者不能对企业业务进行全面了解的问题，以及现有的装置无法为宣传手册提供遮挡的装置，使得宣传手册容易落灰尘，使得消费者不愿意拿取宣传手册阅读的问题。

(二)技术方案

本实用新型通过如下技术方案实现：本实用新型提出了一种集团企业管理用业务宣传装置，包括底座、箱体和玻璃箱门，所述底座上侧设置有所述箱体，所述箱体外侧设置有所述玻璃箱门，所述玻璃箱门外侧设置有把手，所述箱体内设置有置物板，所述置物板下侧设置有支撑杆，所述置物板下端设置有挡板，所述箱体上侧设置有支撑座，所述支撑座内设置有扬声器，所述扬声器之间设置有抽屉，所述抽屉内设置有VR眼镜，所述VR眼镜一侧设置有头箍带，所述VR眼镜与所述头箍带通过卡槽连接，所述VR眼镜远离所述头箍带一侧设置有连接线，所述VR眼镜与所述连接线插接，所述支撑座上侧设置有显示屏，所述显示屏与所述支撑座通过螺栓连接，所述显示屏一侧设置有电源键，所述电源键下侧设置有插槽，所述底座一侧设置有电源线，所述电源线远离所述底座一端设置有插头，所述电源线与所述插头插接。

进一步的，所述底座与所述箱体通过螺栓连接，所述箱体与所述玻璃箱门转动连接，所述玻璃箱门与所述把手通过螺栓连接。

进一步的，所述箱体与所述置物板通过所述支撑杆连接，所述支撑杆与所述置物板通过卡槽连接，所述挡板与所述置物板胶接。

进一步的，所述箱体与所述支撑座通过螺栓连接，所述支撑座与所述扬声器通过卡槽连接，所述支撑座与所述抽屉滑动连接。

进一步的，所述抽屉与所述VR眼镜搭接。

进一步的，所述电源键与所述显示屏通过卡槽连接。

进一步的，所述底座与所述电源线插接。

(三)有益效果

本实用新型相对于现有技术，具有以下有益效果：

1、为解决现有的宣传装置在进行宣传时，缺少进行VR虚拟宣传的装置，使得消费者不能对企业业务进行全面了解的问题，本实用新型通过设置的VR眼镜、连接线、头箍带和插槽，使得装置可以进行VR虚拟宣传，进而使得消费者可以对企业业务进行全面了解；

2、为解决现有的装置无法为宣传手册提供遮挡的装置，使得宣传手册容易落灰尘，使得消费者不愿意拿取宣传手册阅读的问题，本实用新型通过设置的玻璃箱门、把手、置物板、挡板和支撑杆，使得宣传手册可以得到遮挡，避免宣传手册落灰尘，使得消费者愿意拿取宣传手册进行阅读。

附图说明

图1是本实用新型所述一种集团企业管理用业务宣传装置的主视图；

图2是本实用新型所述一种集团企业管理用业务宣传装置中抽屉的左侧剖视图；

图3是本实用新型所述一种集团企业管理用业务宣传装置中箱体的左侧剖视图。

附图标记说明如下：

1、底座；2、箱体；3、玻璃箱门；4、把手；5、显示屏；6、支撑座；7、抽屉；8、扬声器；9、电源线；10、插头；11、VR眼镜；12、头箍带；13、连接线；14、插槽；15、电源键；16、置物板；17、支撑杆；18、挡板。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1-图3所示，一种集团企业管理用业务宣传装置，包括底座1、箱体2和玻璃箱门3，底座1上侧设置有箱体2，箱体2外侧设置有玻璃箱门3，玻璃箱门3外侧设置有把手4，通过把手4可以将玻璃箱门3打开，箱体2内设置有置物板16，置物板16上可以放置宣传手册，置物板16下侧设置有支撑杆17，支撑杆17可以对置物板16提供支撑，置物板16下端设置有挡板18，箱体2上侧设置有支撑座6，支撑座6内设置有扬声器8，扬声器8之间设置有抽屉7，抽屉7内设置有VR眼镜11，VR眼镜11一侧设置有头箍带12，通过头箍带12可以将VR眼镜11戴在使用者头上，VR眼镜11与头箍带12通过卡槽连接，VR眼镜11远离头箍带12一侧设置有连接线13，VR眼镜11与连接线13插接，支撑座6上侧设置有显示屏5，显示屏5与支撑座6通过螺栓连接，显示屏5一侧设置有电源键15，电源键15下侧设置有插槽14，底座1一侧设置有电源线9，电源线9远离底座1一端设置有插头10，通过插头10可以将电源线9连接到外部电源上，电源线9与插头10插接。

其中，底座1与箱体2通过螺栓连接，箱体2与玻璃箱门3转动连接，玻璃箱门3与把手4通过螺栓连接，箱体2与置物板16通过支撑杆17连接，支撑杆17与置物板16通过卡槽连接，挡板18与置物板16胶接，箱体2与支撑座6通过螺栓连接，支撑座6与扬声器8通过卡槽连接，支撑座6与抽屉7滑动连接，抽屉7与VR眼镜11搭接，电源键15与显示屏5通过卡槽连接，底座1与电源线9插接。

本实用新型提到的一种集团企业管理用业务宣传装置的工作原理：在使用时，先通过插头10将电源线9连接到外部电源上，然后通过电源键15将显示屏5启动，启动之后显示屏5上可以播放业务宣传视频，扬声器8播放宣传音频，消费者可以将抽屉7打开，将连接线13插入到插槽14中，并通过头箍带12将VR眼镜11戴在头上，使得消费者可以通过VR眼镜11进行虚拟现实观看，使得消费者可以更加形象地了解企业业务，箱体2内的置物板16上可以放置宣传手册，玻璃箱门3的设置使得宣传手册不会积攒灰尘，当消费者需要手册时，打开玻璃箱门3，即可拿出宣传手册进行阅读。

上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下，本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进，均应落入到本实用新型的保护范围，本实用新型请求保护的技术内容，已经全部记载在权利要求书中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307781.7

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209388675U

授权时间:20190913

主分类号:G09F 27/00

专利分类号:G09F27/00

范畴分类:15E;

申请人:中化岩土集团股份有限公司

第一申请人:中化岩土集团股份有限公司

申请人地址:102600 北京市大兴区新媒体产业基地科苑路13号院1号楼

发明人:王璇;刘鹏;高雪琳;胡坤;王艳;王秋舫;吕盼

第一发明人:王璇

当前权利人:中化岩土集团股份有限公司

代理人:骆震洲

代理机构:32108

代理机构编号:泰州地益专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a0cd7c3205c18a9a8f7b7a27.html