# 源鑫矿业残矿回收中深孔爆破优化设计

### 论文摘要

福建源鑫矿业东际矿区采矿已基本完成,目前亟需进行450 m中段0~#～1~#线的残矿回收工作。考虑到一次性爆破震动影响较大,影响上部采空区稳定性,结合矿体开采现状,采用一次性凿岩装药,分区分段爆破方式,起爆网络采用簇联方法单发瞬发雷管起爆,并在适当的位置补充炮孔以保证爆破效果,特别是在矿柱区域,扇形炮孔未覆盖的位置适当补充炮孔,极大提高了爆破效率,最大限度地回收了矿石资源。通过中深孔爆破优化计算,最终设计的炮孔穿孔总长度为372.4 m,炮孔数量81个,每个炮孔延长0.5 m,所需的导爆索总长度为410 m。

### 论文目录

- 1 爆破方案设计原则

- 2 残矿回收中深孔爆破设计

- 2.1 爆破炮孔布置

- 2.2 装药结构

- 2.3 起爆网络

- 2.4 爆破信息统计

- 3 安全技术措施

- 4 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曲发科,吕志文,刘允秋

关键词: 残矿回收,中深孔爆破,装药结构,爆破参数,起爆网络

来源: 现代矿业 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 矿业工程,工业通用技术及设备

单位: 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司,金属矿山安全与健康国家重点实验室

分类号: TD235.33

页码: 91-94

总页数: 4

文件大小: 1437K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].石英脉型钨矿山中深孔爆破震动规律分析与预测[J]. 中国钨业 2019(04)

- [2].地下开采中深孔爆破的危害及防治措施研究[J]. 中国金属通报 2020(03)

- [3].巷道掘进作业中深孔爆破的应用研究[J]. 西部探矿工程 2020(10)

- [4].金属矿山地下开采中深孔爆破工艺技术优化[J]. 世界有色金属 2020(15)

- [5].峨口铁矿井下中深孔爆破参数优化[J]. 现代矿业 2017(01)

- [6].梅岭铜锌矿扇形中深孔爆破参数的优化研究[J]. 世界有色金属 2020(08)

- [7].关于提高中深孔爆破质量的分析[J]. 冶金与材料 2020(04)

- [8].提高台阶中深孔爆破效果路径探析[J]. 煤矿爆破 2013(03)

- [9].提高中深孔爆破质量技术标准实践[J]. 中国标准化 2018(10)

- [10].改良型中深孔爆破振动频率研究[J]. 振动与冲击 2017(12)

- [11].井下中深孔爆破震动测试与分析[J]. 采矿技术 2015(03)

- [12].小茨山熔剂石灰岩矿中深孔爆破工艺优化[J]. 现代矿业 2015(08)

- [13].浅谈中深孔爆破参数的选择[J]. 广东水利水电 2011(08)

- [14].某石灰岩地下矿山中深孔爆破震动测试与分析[J]. 南方金属 2011(04)

- [15].中深孔爆破在生产中效果的改善[J]. 凿岩机械气动工具 2009(01)

- [16].改善中深孔爆破效果的措施[J]. 江西有色金属 2009(01)

- [17].露天矿中深孔爆破质量分析及提高措施[J]. 露天采矿技术 2020(01)

- [18].浅析中深孔爆破工艺技术的优化[J]. 酒钢科技 2019(01)

- [19].中深孔爆破在石灰岩矿中的应用实践[J]. 建材与装饰 2017(52)

- [20].无底柱分段崩落法中深孔爆破参数试验[J]. 爆破 2009(01)

- [21].中深孔爆破在下山施工中的应用[J]. 能源与环境 2009(02)

- [22].“中深孔爆破”技术提高矿井掘进效率[J]. 中国矿山工程 2009(03)

- [23].中深孔爆破常见哑炮产生原因分析及预防措施[J]. 西部探矿工程 2009(S1)

- [24].极坚硬矿岩分段空场中深孔爆破网络优化[J]. 现代矿业 2014(08)

- [25].桃花嘴某采场中深孔爆破参数优化[J]. 现代矿业 2011(07)

- [26].减少白云石矿中深孔爆破大块率的措施[J]. 涟钢科技与管理 2009(01)

- [27].浅谈大型立交桥中深孔爆破钻孔施工控制[J]. 民营科技 2018(07)

- [28].露天中深孔爆破设计及作业方案[J]. 中国水泥 2013(07)

- [29].提高中深孔爆破质量的实践[J]. 湖南有色金属 2010(01)

- [30].提高中深孔爆破质量的实践[J]. 黑龙江冶金 2010(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a0ed5bdff1a448d81f66336d.html