# 新版金属材料常用硬度试验方法标准的解读

### 论文摘要

2018年修订发布的GB/T 230.1—2018《金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法》和GB/T 231.1—2018《金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法》与旧标准相比有较大变化。GB/T 230.1—2018与2009版之间的主要变化有:修改了钢球压头的使用范围和HRA,HRB的适用范围,修改了初试验力F0、主试验力F1的保持时间和两相邻压痕中心之间的距离等。GB/T 231.1—2018与2009版之间的主要变化有:增加了"试验前应按照附录B核查硬度计的状态"和"如果压痕直径超出了上述区间,应在试验报告中注明压痕直径与压头直径的比值d/D"的要求,增加了硬度结果的修约要求等。本文就主要修改内容进行了归纳和解读。

### 论文目录

- 1 GB/T 230.1—2018

- 1.1 范围

- 1.2 符号、缩写术语和名称

- 1.3 试验设备

- 1.4 试验程序

- 1.5 附录

- 1.6 其他

- 2 GB/T 231.1—2018

- 2.1 范围

- 2.2 规范性引用文件

- 2.3 试验程序

- 2.4 其他

- 3 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘波,戴月红

关键词: 金属材料,洛氏硬度,布氏硬度,试验方法,国家标准

来源: 轴承 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 镇江高等专科学校

分类号: TG115.5

DOI: 10.19533/j.issn1000-3762.2019.12.013

页码: 63-67

总页数: 5

文件大小: 660K

下载量: 99

### 相关论文文献

- [1].“硬度试验”专题报道征稿启事[J]. 理化检验(物理分册) 2016(12)

- [2].“硬度试验”专题报道征稿启事[J]. 理化检验(物理分册) 2017(01)

- [3].“硬度试验”专题报道征稿启事[J]. 理化检验(物理分册) 2017(03)

- [4].“硬度试验”专题报道征稿启事[J]. 理化检验(物理分册) 2017(02)

- [5].超声波接触阻抗硬度试验结果的测量不确定度评定[J]. 理化检验(物理分册) 2017(06)

- [6].橡胶压入硬度试验方法(邵尔硬度)新国标的理解与应用[J]. 中国计量 2009(10)

- [7].金属材料硬度试验方法系列标准研究[J]. 冶金标准化与质量 2010(03)

- [8].利用电子万能试验机进行硬度试验分析[J]. 民营科技 2009(09)

- [9].测量金属硬度可使用哪些试验方法? 怎样选择适用的硬度试验?[J]. 金属热处理 2010(12)

- [10].硬度试验比对结果的评价方法[J]. 金属热处理 2013(08)

- [11].硬度测量在土遗址保护中的应用问题[J]. 中国文物科学研究 2012(04)

- [12].冰硬度试验台设计与试验[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2014(09)

- [13].基于DIC技术和硬度试验的焊缝材料参数识别新方法[J]. 中国机械工程 2013(02)

- [14].洛氏硬度与洛氏硬度计的研究[J]. 科技资讯 2011(29)

- [15].25Cr2Ni4MoV材料强度与硬度之间的关系[J]. 电机技术 2017(06)

- [16].洛氏硬度测量不确定度的评定[J]. 世界有色金属 2017(22)

- [17].硬度与强度的差别[J]. 热处理 2013(06)

- [18].琥珀的市场行情及鉴定(下)[J]. 收藏界 2014(02)

- [19].微悬臂梁结构在微硬度试验力校准中的探索应用[J]. 中国计量 2014(08)

- [20].Ti-6Al-4V合金回跳法测硬度试验中高应变速率的塑性流变行为[J]. 钛工业进展 2012(06)

- [21].橡胶试验方法(二十四)[J]. 橡塑资源利用 2010(04)

- [22].20CrMnTi钢防滑链的质量问题与对策[J]. 热处理 2012(06)

- [23].2.25Cr-1 Mo-0.25V与Q345R异种钢焊接技术应用[J]. 大型铸锻件 2009(06)

- [24].分离器中心筒脱落原因分析[J]. 四川冶金 2020(01)

- [25].45号钢在硫化氢水溶液中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2013(11)

- [26].用于监测设备长期稳定性的无时效力学性能标样[J]. 物理测试 2015(03)

- [27].WDB620钢的焊接热影响区最高硬度试验及试验结果分析[J]. 水电站机电技术 2016(09)

- [28].P92钢长期高温服役后组织性能试验分析[J]. 热力发电 2019(06)

- [29].0Cr17Ni4Cu4Nb钢的组织与性能研究[J]. 科技视界 2013(18)

- [30].汽车离合器开裂原因分析[J]. 浙江冶金 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a0fc514c0682608a731c441e.html