# 动压巷道区段煤柱合理留设宽度研究

### 论文摘要

为了确定受工作面采动压影响下的区段煤柱尺寸,提高煤炭资源采出率,以付村煤矿3上403,405巷道为背景,采用理论计算和数值模拟的方法,建立了考虑中间主应力影响的三维离散元模型,探讨了支护参数优化后煤柱宽度分别为3、5、7、9、11 m下的巷道围岩变形和支承压力分布规律。研究结果表明:理论计算得到煤柱留设尺寸应为3.25～3.85 m;数值分析显示沿空侧煤帮变形量随煤柱的宽度的增加先减小后增大再减小,在煤柱宽度为5 m时达到最小值;煤柱内的支承压力呈单峰分布且峰值大小且随煤柱宽度的增大而增大,煤柱宽度小于5 m时峰值应力小于原岩应力;动压巷道可以留设在距离煤帮0～6 m的应力降低区内,区段保护煤柱最优宽度为3.0～5.0 m。经现场实践,在高预应力让压锚杆支护体系下留设3 m煤柱,取得了良好的围岩控制效果,为类似情况下合理煤柱宽度的选择提供参考。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 工作面概况

- 2 确定合理煤柱尺寸

- 2.1 煤柱宽度计算

- 2.2 煤柱宽度数值模拟

- 2.2.1 数值计算模型

- 2.2.2 数值模型合理性验证

- 2.2.3 合理煤柱宽度数值分析

- 2.3 合理煤柱宽度确定

- 3 动压巷道原位监测验证

- 3.1 原位监测布置及支护方案

- 3.2 监测结果与围岩控制效果

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 石崇,杨文坤,沈俊良,金成,刘苏乐

关键词: 区段煤柱,煤柱尺寸,围岩控制,离散单元法,支承压力

来源: 煤炭科学技术 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,河海大学岩土工程科学研究所

基金: 国家重点基础研究发展计划资助项目(2015CB057903),国家自然科学基金面上资助项目(51679071)

分类号: TD822.3

DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2019.07.012

页码: 108-114

总页数: 7

文件大小: 467K

下载量: 193

### 相关论文文献

- [1].陕蒙接壤深部矿区区段煤柱诱冲机理及其防治[J]. 采矿与安全工程学报 2020(03)

- [2].复杂地质条件下综放区段煤柱优化[J]. 山东煤炭科技 2020(09)

- [3].采区区段煤柱合理宽度确定[J]. 山东煤炭科技 2017(09)

- [4].上覆遗留区段煤柱对下伏煤层开采扰动影响研究[J]. 煤炭科学技术 2020(03)

- [5].近距离煤层群综放开采区段煤柱稳定性研究[J]. 能源与环保 2020(09)

- [6].动力扰动下区段煤柱稳定机理和宽度设计研究[J]. 煤炭技术 2019(05)

- [7].隆德煤矿区段煤柱合理宽度的确定[J]. 煤矿开采 2018(05)

- [8].浅埋深煤层长壁式复采区段煤柱稳定性研究[J]. 煤炭科学技术 2015(01)

- [9].综采面区段煤柱矿压规律与合理宽度研究[J]. 煤炭技术 2020(05)

- [10].综采工作面区段煤柱合理宽度研究[J]. 山东煤炭科技 2019(01)

- [11].大采高工作面区段煤柱合理尺寸设计[J]. 矿山测量 2019(05)

- [12].不同宽度区段煤柱数值模拟研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2017(21)

- [13].近距离煤层群区段煤柱合理宽度研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(05)

- [14].浅埋煤层大采高工作面区段煤柱尺寸优化研究[J]. 榆林学院学报 2018(06)

- [15].厚煤层综放工作面区段煤柱合理宽度的确定[J]. 山西能源学院学报 2017(02)

- [16].基于统计损伤的综放区段煤柱变形时间相关性分析[J]. 采矿与安全工程学报 2009(04)

- [17].厚煤层综放开采区段煤柱合理尺寸研究[J]. 煤 2019(02)

- [18].文家坡煤矿区段煤柱合理留设宽度研究[J]. 煤矿开采 2018(04)

- [19].红柳林煤矿3~(-1)煤区段煤柱尺寸优化数值模拟研究[J]. 煤炭技术 2018(09)

- [20].特厚煤层综放开采区段煤柱合理尺寸研究[J]. 能源技术与管理 2019(02)

- [21].区段煤柱合理尺寸理论分析及数值模拟研究[J]. 煤炭科技 2019(04)

- [22].南阳坡煤矿3号煤层区段煤柱合理宽度研究与实践[J]. 煤矿开采 2018(06)

- [23].三交河煤矿区段煤柱合理宽度及支护技术研究[J]. 煤炭科技 2015(03)

- [24].耿村煤矿巨厚煤层区段煤柱综放复采可行性研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [25].厚煤层综放工作面区段煤柱合理尺寸留设研究[J]. 现代矿业 2019(03)

- [26].大南湖一矿厚煤层综放工作面区段煤柱合理宽度的确定[J]. 工程技术研究 2019(17)

- [27].瑞能煤矿区段煤柱中巷支护技术[J]. 西安科技大学学报 2012(04)

- [28].薄煤层上下区段煤柱联合开采技术研究[J]. 煤矿现代化 2014(03)

- [29].复杂应力区段煤柱合理留设宽度仿真研究[J]. 中国煤炭 2020(04)

- [30].不同屈服准则下回采巷道区段煤柱的合理宽度[J]. 煤矿安全 2018(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a11fe11f22826a4dfe188554.html