# AC-20厂拌热再生沥青混合料的研究与应用

### 论文摘要

我国公路网和高速公路网规模位居世界前列,大批量高等级路面服役能力减弱,即将进入养护维修周期。如果采用传统方法,多数翻挖、铣刨的沥青混合料将被废弃,不仅造成环境污染,也浪费资源,而所需天然石料的开采势必引发森林植被破坏、水土流失等生态破坏,缓解矛盾的有效方法就是应用再生沥青混凝土技术。本文通过沥青材料老化探明了沥青再生机理,提出了旧沥青再生方法,确定了G6养护维修工程(兰州段)新旧沥青掺配比例,结合室内试验,给出了再生沥青混合料配合比设计方法,并对热再生沥青混合料的路用性能进行了评价,得出了厂拌热再生沥青混合料的社会和经济效益。

### 论文目录

- 1 厂拌热再生材料要求

- 1.1 新加入沥青的选择

- 1.2 新加粗集料的选择

- 1.3 细集料的选择

- 1.4 填料的选择

- 1.5 铣刨料（RAP）的选择

- 2 厂拌热再生沥青混合料配合比设计要求

- 2.1 目标配合比设计要求

- 2.1.1 旧沥青铣刨料组分分析

- 2.1.2 回收沥青性能指标分析

- 2.1.3 热再生沥青混合料级配确定

- 2.1.4 新加沥青材料掺量确定

- 2.1.5 性能验证试验

- 2.2 生产配合比设计与验证试验

- 2.2.1 冷集料流量试验

- 2.2.2 确定热料仓矿料用量和矿粉比例

- 2.2.3 确定最佳油石比

- 2.2.4 验证生产配合比

- 3 厂拌热再生沥青混合料的技术要求

- 4 厂拌热再生沥青混合料的施工要求

- 5 厂拌热再生混合料相关说明与注意事项

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王海战,陈立福

关键词: 道路工程,厂拌热再生,针入度,配合比设计

来源: 中国建材科技 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 甘肃公发陇中高新公路养护科技有限公司

分类号: U414

页码: 43-45+42

总页数: 4

文件大小: 1523K

下载量: 75

### 相关论文文献

- [1].厂拌热再生技术在高速公路大修中的应用[J]. 交通世界 2019(36)

- [2].高速公路养护施工中的厂拌热再生技术应用[J]. 黑龙江交通科技 2019(12)

- [3].厂拌热再生技术在高速公路沥青路面提升改造工程中的应用[J]. 交通节能与环保 2020(03)

- [4].厂拌热再生沥青混合料配合比设计及影响因素分析[J]. 工程技术研究 2020(19)

- [5].厂拌热再生滚筒顺流与逆流加热工艺对比研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2020(11)

- [6].厂拌热再生沥青路面施工质量控制技术研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(09)

- [7].汕揭高速公路厂拌热再生技术应用效果评价[J]. 广东公路交通 2019(04)

- [8].厂拌热再生施工技术在公路路面维修中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2019(10)

- [9].冷投式厂拌热再生施工成套技术应用研究[J]. 交通世界 2019(28)

- [10].国内外厂拌热再生设备的最新研究动态[J]. 筑路机械与施工机械化 2018(05)

- [11].沥青混合料厂拌热再生技术论道[J]. 工程机械与维修 2018(05)

- [12].厂拌热再生技术在路面养护中的应用[J]. 交通世界 2016(32)

- [13].厂拌热再生施工技术在公路路面维修中的应用[J]. 西部交通科技 2016(10)

- [14].沥青路面厂拌热再生工作分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(03)

- [15].浅析厂拌热再生沥青混合料配合比设计[J]. 福建交通科技 2017(04)

- [16].沥青厂拌热再生应用研究[J]. 科技视界 2016(07)

- [17].厂拌热再生沥青路面施工关键技术研究[J]. 科技与企业 2016(07)

- [18].厂拌热再生技术在公路养护中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2016(05)

- [19].沥青路面厂拌热再生技术探讨[J]. 四川水泥 2016(09)

- [20].沥青混凝土厂拌热再生设备的研制与开发[J]. 福建交通科技 2011(01)

- [21].煤转气厂拌热再生设备加热系统分析[J]. 长沙理工大学学报 2014(04)

- [22].基于钻芯取样的厂拌热再生沥青路面性能试验研究[J]. 公路与汽运 2020(02)

- [23].厂拌热再生技术在湖北随岳高速公路路面提升改造工程中的应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(01)

- [24].厂拌热再生技术病害特征分析与非标准试件低温性能评价[J]. 辽宁省交通高等专科学校学报 2018(04)

- [25].厂拌热再生技术在公路改扩建中的应用[J]. 交通世界 2018(32)

- [26].厂拌热再生设备第二烘干筒的设计分析[J]. 无线互联科技 2017(17)

- [27].浅谈双滚筒连续式厂拌热再生技术[J]. 建筑机械 2016(10)

- [28].简述沥青混凝土厂拌热再生技术的应用[J]. 黑龙江交通科技 2015(02)

- [29].厂拌热再生沥青路面施工质量控制技术[J]. 建筑知识 2016(15)

- [30].沥青路面厂拌热再生技术的使用性能评价与研究[J]. 中外公路 2014(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a1674cdb349071809069c195.html