# 试析LTE室内覆盖网络问题分析及采用新技术的解决方案

广东和新科技有限公司

摘要：4G时代的来临，导致移动宽带网络的生成在建设室分系统时产生了较大的改变，本文针对LTE室内覆盖网络存在的问题进行深入分析，并提出采取新技术进行有效应对，希望可以给有需人士提供参考。

关键词：LTE；室内覆盖；新技术；解决方案

以往的室内覆盖要求是要满足受众群体的信号强弱需求，但是在现阶段，已经成为了还要同时满足业务性需求。例如在客户高度集中的热点区域内，客户终端设备连接的无限网络信号非常好，但是想使用的业务却不能正常打开；还有就是在同样的范围内，有一些业务可以使用，有一些却不可以使用，以致于客户的业务体验差强人意[1]。针对这些问题，关于4G的室分建设企划愈发重视精细化。

1.LTE室内覆盖网络存在的问题

在新时代背景下，建造LTE室内覆盖网络时，面临着许多困难和挑战，例如在房间内窗边的地方需要频繁切换信号、建筑物楼层越高信号被干扰的越厉害、室外道路覆盖信号杂乱、难以规划频率、相邻区域列表满载等等[2]。正是因为发生和发现了这么多的问题，所以才让我们清晰、明确地认识到到底怎么做才可以有效解决好容量、覆盖、干扰三方间存在的问题，同时这也是进行规划和强化网络建设时应引起高度重视的问题。良好的用户体验要求：使用的网络性能良好，而容量、覆盖、干扰三项指标则直接影响着网络的性能。4G业务的核心卖点就是形式多样化的多媒体业务以及数据业务，通过分析和研究大多数客户的生活习惯和数据业务，可以发现，大部分的多媒体和数据业务都是在室内完成的。

有关专业数据显示，在全部网络业务量里，3G室内业务量占据将近70%，因为室内环境更加舒适，所以客户不管是生活还是工作有大多数时间都是在室内度过的，还会在室内看网络电视、打视频通话、打游戏等等，这些都是需要使用高速数据的业务。3G也好，4G也罢，都具备着重要作用和意义，现阶段网络覆盖较为健全完善，客户的需求会越来越多，要求也会不断提高，这样客户才会优先使用4G网络。由此可见，扩大室内覆盖范围，除了可以让客户拥有更好的使用体验，还可以缓解密度集中地区的网络压力，有利于和其他网络运营商进行良好竞争，可以说，网络运营商在4G时代怎么做好室内覆盖建设工作是首要考虑问题，也是难度最大的问题。和3G网络进行比较，4G网络的室内覆盖分布系统更加重视进行精细化管理，关注的系统指标不单单包括场强覆盖值，还包括了信号质量、容量、频率、运维成本等多方面因素[3]。结合4G网络室内分布系统建设的特征，总结找到了以下几方面问题：

一、在覆盖角度，4G覆盖规划的基础是对边缘客户的数据速率目标进行科学确立，想要进一步对室内覆盖范围进行明确，就要充分了解和掌握该地区边缘客户的实际使用需求，因为环境具备特殊性，以致于确认4G系统室内边缘场是需要更加仔细、认真。4G网络使用的是频域和时域两维调度，除了要满足指定边缘最低保证速度下的场所覆盖，还要满足不同速率的业务在该场所内占据的信噪比和无线资源块数量要求。

二、4G资源调度及其复杂，覆盖特点和资源配置有着密切联系，4G网络里，想要满足不同规划要求和覆盖环境，就要灵活选取和组合客户使用的无线资源块和调制编码方法。在实践应用时，业务占据的网络速度、无线资源块数量、信噪比、调制编码方法这些因素会互相干扰，以致于4G网络调度算法更加复杂，在策划室内发布系统的过程中，要保证科学、合理选取调制编码方法，明确规定无线资源块数量，让实际结果和实际需求完美匹配。

三、在建设过程中，还有一个需要重点考虑的问题就是信号的干扰，相同和不同系统间都会干扰到4G室内分布覆盖性能。身为后研发系统，4G室内分布系统要和之前的系统和谐相处，在不干扰前者的情况下，发挥自身功能性，多系统室分性能需要权衡，其次，关注的问题还包括已有系统天线和线缆的使用、共享[4]。

四、在建设了4G室分以后，该系统要使用的设施设备逐渐增多，这就导致消耗的能源也越来越多，基于此，节能减排问题得到了高度重视。要实现可持续发展理念，做好节能减排工作必然要使用具备节能功能的设施设备，然后科学、合理配置网络资源，争取避免不必要的资源浪费，通过使用先进的应用型节能技术，防止出现占用不必要的场地和工程建设资源问题。

五、在建设4G室分系统的时候，可供选择使用的设备包括了小基站、MRRU、RRU、Femto等等，每一项设施设备都有很多种应用场景，基于此，在建设4G室内分布系统时应用多技术方案已经成为必然举措。这一目标的实现，在很大程度上助力4G室分系统以最佳的状态来满足用户的业务体验需求，4G业务会发展的越来越好。

2.试析LTE室内覆盖网络分析及采用新技术的解决方案

作为移动通信信号的网络载体，FDD_LTE室内覆盖问题是4G网络时代的经常要面对的问题，为了可以有效解决这个问题，就需通积极引进和使用新技术，进一步解决网络信号覆盖、速度和质量问题，形成多元化的、具有一定特色的室内覆盖方案。

2.1采用室内均匀场天线覆盖技术

室内均匀场覆盖技术，是采用电磁场的耦合技术，在常规同轴线缆的小孔上通过耦合得到的微天线，通过天线辐射，实现移动通信信号的室内全覆盖。对于这一技术的应用，能直接省去传统室内网络分布系统布线所需的大量功率分支器及信号耦合器，同时不需要剪短电缆和制作线缆接头，从根本上简化了生产与安装工艺，并节约大量生产建设时间和资金，并因此减少了信号耦合器与线缆接头、功率分支器，省去了部分器件的电波损耗，（平均节省50%的功率）使系统对功率的实际利用水平得到大幅提高[5]，更进一步的达到节能减排的效果。与此同时，加大对这一技术解决方案的应用的同时，达到泄漏电缆的分布效果和室内网络覆盖。

2.2采用室内Femto

Femto，也可以叫做家庭基站，是一种低发射功率、支持小范围覆盖、最大速率提供通信、以固定宽带接入网络作为回程、重点面向各个家庭及客户应用的家庭基站设备，同时无需安装微蜂窝节点。Femto技术作为4G宏蜂窝的补充，帮助运营商以相对较低的成本代价为家庭用户提供更好的无线宽带语音及数据业务[5]。从整体上看，Femto技术不但具有安装便利、部署简单快速、成本合理的优势，更适用于孤岛型和分散型的特殊室内的分布与覆盖，在有限的时间内以最低的成本，满足用户的实际需求，被业界认为是最科学合理的室内覆盖解决方案。通过该新技术的解决方案，实现了网络覆盖和分布，移动互联网应用日益成熟，推动移动互联网快速发展。

参考文献：

[1]郭冬.LTE室内覆盖网络问题分析及采用新技术的解决方案[J].通讯世界，2017（21）：49-50.

[2]谌汉春.新型光纤分布、传统室内分布与通道变频三种LTE室内覆盖解决方案的优劣性分析[J].信息通信，2014（4）：191-191.

[3]高松.室内深度覆盖技术方案探究[J].数据通信，2018，No.184（03）：20-22+39.

[4]毛彬.LTE无线网络的室内覆盖建设方案研究[J].数字通信世界，2018（3）.

[5]罗新军，洪辉.居民小区场景TD_LTE多频段协同覆盖解决方案[J].通信技术，2018，51（2）.

[6]李忠良.室分场景下TD_LTE与WLAN干扰分析[J].通信管理与技术，2018，No.154（02）：60-62.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a17892ce29f3a9eba8f00762.html