# 建筑工程软土地基处理技术探讨

关键词：建筑工程；软土地基；处理技术

1软土地基处理存在的问题分析

1.1勘查资料缺乏

详细的勘查资料是判断施工现场地质能否满足建筑物对地基的要求依据之一，同时也是处理地基所采取的施工工艺和技术参考材料之一。在软土地基的处理中,首先要全面掌握施工现场及周边的地质、地貌、土质土力学、水文地质等方面的详细勘测资料,目的在于看施工地质条件和参数指标是否满足要求，在实际操作中由于重视不够,只是简单的采用常规勘测,或者简单的采用陈旧工程的勘测资料,对于数据的准确性和时效性缺乏保证,除了土质的物理学指标,特别是水文地质条件的指标缺乏数据,很难判断能否满足建筑物的上部结构及承载力的要求，结果将会给建筑安全的后续设计留下了隐患，地质考察的优劣将会导致建筑施工项目最终成功的关键因素之一。

1.2软土地基处理方法不当

在软土地基处理时由于施工方式不对，或者施工不当，堆料不当，未按规定分层填筑，填土过快，碾压不当，造成地基失稳。软土地基的表面有一层强度较高的土层,通常被称为“硬壳层”,由于其强度相对较高,可以有效的承重和扩散应力,可以有效的承重上部荷载,在工程中如果有效的利用其强度,不仅可以有效的降低处理软土地基的难度,还可以降低工程的造价。只是一味的加强地基,扰动“硬壳层”或填筑不当，使“硬壳层”遭受破坏，破坏硬壳层的强度,导致地基不稳。

1.3地基施工准备工作欠缺

软土地基处理过程中，应考虑到地基条件的复杂性及多变性，但实际操作中往往缺乏充分的准备和分析，在处理基地施工过程中存在一定的盲目性，例如饱和软粘土地基不适宜采用振密、挤密法加固。根据工程地质条件和地基加固原理，因地制宜合理选用处理方法特别重要。由于前期准备工作不到位，不能准确的判断出施工过程中所采取的施工方法和工艺，影响施工进度和地基处理质量，并缺乏相应的检验手段，地基处理是否满足建筑物要求，给

2建筑工程软土地基处理措施

2.1胶结法

胶结法的处理方法有很多，主要有灌浆法，水泥土搅拌和高压喷射注浆，胶结法的原理就是在地基原有土体掺入水泥，粉煤灰和添加剂进行搅拌，在化学的作用下会生成一种比较高强度，比较好变形性和水稳定性的特殊的混合柱体，这种方法主要是为了软土地基的荷载力，减少地基的沉降量。其中在胶结法中，高压喷射注浆法的应用是最为普遍的，这种方法主要是选定好预定位置后，用电钻机将注浆管钻进去，然后把浆液注进管内，从而生成增强体，为了进一步的提升地基的荷载力减少沉降量，在用喷射注浆法的同时要注意旋转。最后是水泥搅拌法，也就是将水泥，石灰倒入搅拌机内搅拌，也是为了提高地基的荷载力减少沉降量。

2.2排水固结法

排水固结法在软土地基的处理中可提前完成沉降，对地基强化比较有利，排水固结法的原理是软土地基的孔隙水在附加荷载的作用下不断的排出，这样来减少孔隙比，用这种方法使其固结变形，从而可以使地基得到强化，伴随着孔隙的压力在一直减少最后消散，而土地应力得到增加，地基的抗剪强度也得到了提高。排水固结法主要有砂石法，电渗排水法，堆载预压法三种，下面对这三种方法进行分析：

2.2.1砂井法

砂井法就是在砂井上铺上砂垫层和砂沟，将排水的通道增加，不仅可以缩短排水的距离还可以增加固结的效果，增加强度，软弱的粘性土比较适合这种方法。

2.2.2电渗排水

在建筑工程中电渗排水法主要是用于降低地下水的水位，还用于降低粘土中的含水量，主要为了确保地基的稳定性提高地基承载能力，饱和软粘土的地基比较适合这种处理方法。

2.2.3堆载预压法

堆载预压法主要用于软粘土地基的处理，为了保证其固结效果减少沉降量，预压荷载必须要超出建筑的荷载。

2.3挤密振密法

如果条件允许，也可以使用挤密振密法，挤密振密法主要是通过振动，挤压来减少孔隙，挤密振密法又叫振实法，主要分为表层压实法，强夯法，重锤夯实法和振冲挤实法。下面我们分析这几种方法。

2.3.1表层压实法

在周围环境允许的情况下可以进行表层压实法，就是通过机械的碾压和人工的夯实对松散的无粘性土，湿陷性的黄土等原土质进行压实，以保证地基的处理。加固处理时可用分层回填的方法，这种方法在实际的地基处理中比较适合松散的沙土。

2.3.2强夯法

强夯法适用于低饱和度的粉土，杂填土和砂土以及低饱和性的粘土，主要使深层土在强大的夯击下发生动力的固结，使土体的压缩性降低，使地基土的强度提高。

2.3.3重锤夯实法

重锤夯实法主要适用于非饱和性的粘土，无粘性的土，湿陷性的黄土和杂填土，该方法充分利用了重锤下落的巨大的夯击力，这时软土层表面就会形成硬壳层。

2.3.4振冲挤密法

振冲挤密法主要适用于粒径比较小的粘土，还有砂土，这种方法就是用振冲器的巨大振冲力使饱和的砂层出现液化，使土粒重新排列以减少孔隙。在振冲器工作时还应加入回填土来进行更一步的振实。

2.4置换法

置换法就是将土利用砂石进行置换处理，利用这种方法形成复合性的地基，使达到比较好的地基处理效果，置换法有石灰桩法和振冲置换法两种。

3软土地基处理过程中的注意事项

3.1技术层次上面应当注意的事项

在土地的表面要进行砂垫层的铺设和水的清流，使排水板桩头可以保持直立且进行机械运动。每根桩都要必须保持排水板的完整无损坏且每根桩都需要采用整条的排水板。这样才能保证排水通道的畅通。另外，排水板外露出去的头部必须摆正，这样，通过沙土轻拍，可以保持桩头直立。

3.2施工过程中应当注意的事项

首先，应当在现场成立安全小组，以项目经理为主，质量监督员为辅，另外结合部分施工人员的配合，定期分析检查安全生产中的问题并商讨出解决方案。其次，要严格遵守制度，各施工人员必须认真完成各项工程任务，各质检人员必须每天明确各人员的施工范围，同时对其作出相关的考察。另外，在建筑工地上的治安人员，需要每天进行巡视工作，既要确保施工场地的安全又要留意相关的工作质量，如发现存在不良隐患，需向领导及时反映，请求处理。

结束语

综上，在建筑工程中，我们必须应根据工程实际和地质条件，合理选择处理方法，并且对所有的技术方案进行比较分析，确保方案在工程中的适用性，从而进一步保证建筑工程质量的全面提高。

参考文献：

[1]徐斌.浅谈房建工程软土地基施工技术[J].河南建材，2011.

[2]车进升.浅议如何加强建筑软土地基的处理[J].科技资讯，2010.

[3]叶书麟，叶观宝，地基处理（第二版）[M].北京：中国建筑工业出版社，2005.

[4]曾国熙.地基处理手册[M].北京:中国建筑工业出版社，1993

[5]孙更生.软土地基与地下工程[M].北京:中国建筑工业出版社，1984

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a1e4ed7c6256a7238d452f30.html