# 罗平县富乐镇富乐厂铅锌矿矿区地质

云南富盛地质矿产勘查有限公司

摘要：随着中国经济快速增长，使中国有色金属工业发展迅猛，铅锌矿产的需求量亦大幅度上涨，铅锌矿应用于制造化工产品和电子工业、建筑材料等诸多方面，在国民经济和人民生活中占有极为重要的地位。

关键词：铅矿；矿床；地质特征

在过去的几十年里，由于铅锌银矿产资源的强力开发，特别是大量的无序民采，给铅锌矿产资源造成很大的破坏，现有的矿山（区）大部分被破坏的千疮百孔，保有储量极为有限，使原本紧张的资源形势更加紧张。加强加大矿产资源的计划开发日趋迫切。

一、矿区地质概况

罗平县富乐镇富乐厂铅锌矿地处扬子准地台(Ⅰ级)西部滇东北台褶带(Ⅱ级)与华南地槽(Ⅰ级)滇东南褶皱系(Ⅱ级)交界之北侧的弥勒—曲靖台褶带(Ⅲ级)北东端。

滇东北台褶带褶皱基底为中元古界昆阳群，在牛首山地区出露，元古界的构造格架以东西向为主体。经晋宁、加里东、海西运动后区内构造转变为以南北向构造为主，北东向构造为辅，兼有北西向，东西向构造有所继承的特点。燕山及喜山期构造运动北西向构造有了较大的发展，逐步形成现在的以南北向构造为主，次为北东向构造，同时还发育有东西及北西向构造的格局。总体上，台褶带沉积了元古界、古生界的碳酸盐岩和碎屑岩，总厚度在万米以上，显示了该区长期坳陷沉积的特征。震旦纪至二叠纪区域地层发育较全，但间断频繁。海西晚期，玄武岩浆的大规模喷发，与之同源的基性岩侵入活动发生，是区内仅有的岩浆岩。

构造格架以平行的、近乎等间距排列的南北向断裂十分引人注目，北东向构造亦较清晰，具有较大规模和较长的发展史。南北和北西向构造对区域内锌铅矿的形成、分布、富集起着十分重要的控制作用。

1.1地层

矿区出露地层主要为二叠系下统茅口组(P1m)，二叠系上统峨嵋山玄武岩组(P2β)、龙潭组（P2l），二叠系上统宣威组(P2x)及第四系（Q）。现将各地层岩性特征由老至新分述如后：

1、二叠系下统茅口组(P1m)

灰色、深灰色厚层状、块状灰岩与白云岩互层，上部夹燧石条带和结核，距顶32m左右产一层厚约1～6m的铅锌矿。矿区内出露不全，厚度大于100m。

2、二叠系上统峨嵋山玄武岩组（P2β）

深灰、浅灰色致密块状玄武岩等组成，柱状节理发育，其间夹3～5层数m厚的灰紫、紫红色凝灰岩，底部为灰白色、黄褐色粘土层。岩石顶部风化强烈，下部风化较弱。为一套基性岩浆火山喷出岩系，厚度约186m。主要分布于矿区的北西侧。

3、龙潭组第一段（P2l1）

分布于矿区中部，为一套含煤岩系，可采煤层大部分赋存于该岩组内。根据岩性及含矿性分为二个段，即龙潭组第一段（P2l1）和龙潭组第二段（P2l2），矿区内仅有龙潭组第一段（P2l1）分布。

龙潭组第一段（P2l1）岩性为浅灰、深灰色薄至中厚层状粉砂岩、泥质粉砂岩、泥岩夹少量细砂岩、菱铁岩及矿层、煤线；矿区内出露不全，厚度大于100m。

4、二叠系上统宣威组(P2x)

二叠系上统宣威组(P2x)：分为上中下二个岩性段，与下伏地层假整合接触。

上段(P2x2)：上部为褐黄、暗灰、灰黑色，砂岩夹泥页岩及硅质条带，一般夹1—3层无烟煤，局部夹炭质页岩、煤线及结核状硫铁矿，下部为黄绿、灰黄色岩屑砂岩夹泥岩，厚80—120m。

下段(P2x1)：褐黄色、灰绿色玄武质砾岩，砾石一般3—5cm大小，呈圆、次圆状；砾间为泥质胶结，局部为玄武质胶结，厚0—43m。

二叠系上统峨眉山玄武岩(P2β)：灰绿、暗紫灰色，致密块状玄武岩，气孔、杏仁状玄武岩，夹紫红、紫色凝灰岩。局部夹砾岩(玄武质)；与下伏茅口灰岩接触部有时见褐黄、灰褐色凝灰岩或硅质岩。局部见立方体或五角十二面体黄铁矿脉，厚180—246m。矿区内局部有灰、灰白、灰绿色，角砾状的玄武岩充填于灰岩中，角砾间为不规则磁黄铁矿网脉，与下伏地层喷发不整合接触。

5、第四系（Q）

零星分布于矿区的沟谷、洼地、山坡等处。厚度0～20m，由粉砂岩、细砂岩、玄武岩等碎块、砂砾、砂土、粘土等残坡积物及河床冲积物组成，均覆盖于各地层基岩之上，多被开垦种植。

1.2构造

本区大地构造单位是属于中国上扬子地台的西部，，接近于滇中地轴，喜马来亚运动期后影响着本区地层的褶曲与断裂，构造性质一般多属平缓张开褶曲及南北北向的逆断层。

1、褶曲

（1）长冲背斜。该背斜为区内较大之背斜，轴向N20°E轴为石炭纪灰岩向北东倾没长冲背斜之北，北西及南东翼由内向外出露石炭纪，二叠纪地层，由于构造平缓，岩石复盖面积较大特别是北西翼出露得完整广阔，南东翼因受断层影响岩层出露不全。

（2）老君台背斜：该背斜为长冲背斜东南翼上之复式背斜。轴向N20°E轴心为玄武岩沿连花山，答村向南东倾没大桥以南，向北西则逐渐扩张至天生桥与长冲背斜轴会台而消失背斜两翼发展都不太大，为大寨断层，石山脚断层，大桥断层所破坏。

（3）旧屋居背斜：该背斜仍为长冲背斜，东南翼上之复式背斜，轴向N35°E轴心为飞仙关系，两翼为嘉陵江灰岩，北西翼因受大寨断层影响，嘉陵江灰岩在该翼西南则无出露。

（4）火瓦窝向斜：该向斜位于长冲背斜西北，长冲背斜西北翼、火瓦窝向斜东南翼，两者在构造起伏线上是连续相关其轴向N25°E轴心为嘉陵江石灰岩带，由内向外层次对称排列，飞仙关页岩，宣威煤系。向斜出露情况在图幅范围内未见消失。

2、断层

（1）大寨逆断层：这是两条类似平行的断层组成，阿洪李家寨至北斗村一带，两条断层接近靠拢为南北向，过北斗村后，两断层逐渐张开轴向北东约80°—85°东边一条系宣威煤系掩于嘉陵江灰岩之上，盖着飞仙关系，全部及嘉陵江灰岩的一部分，断层线至菜园头为大桥断层所切而消失，西边断层系阳新灰岩掩盖于玄武岩之上，盖着被玄武岩的大部分，断层线经北斗村后一直向北东伸展至天生桥以南消失。

（2）大桥断层：断层面走向N30°W由富乐镇大路过大桥至尖山，断层面上载尖山出露近于垂直，东北侧上升，西北侧下降，可能系一正断层。

（3）上色则断层：为——南北向的断层，系东侧的阳新石灰炭，冲在西侧玄武岩之上，这条断层向北延到拐枣河北的资龙以北。

（4）石山脚断层：为——南北走向的逆断层，上盘为宣威煤系，下盘为嘉陵江灰岩，向南过石山脚后分为两个断层。一个为宣威煤系与嘉陵江灰岩接触，一个在嘉陵江灰岩内，而两个断层到了尖山附近均为大桥断层切断。

1.3岩浆岩

矿区主要有晚二叠世峨嵋山玄武岩、沉凝灰岩、火山集块岩、角砾岩组成。火山活动强烈。

1.4围岩蚀变

采区内的围岩蚀变主要有白云石化、硅化、方解石化、角砾岩化、局部有重结晶作用及褪色现象。与铅锌矿化关系密切的主要为：

1、白云石化（俗称麻布石）

分布普遍，蚀变范围大，分布于含矿带及其外围数m至数十m。白云石多呈晶粒状交代围岩，使原岩—灰色灰岩或灰黑色白云质灰岩镁质增高、颜色变浅、经重结晶，变为灰白色，乳白色或浅灰色粗晶白云岩，或呈斑点状粗晶次生白云岩及白云岩化灰岩；常见的是白云石呈斑团状，脉状分布在矿体内或矿体的顶、底板附近，部分地段呈似层状，透镜状产出，为区内最有效的找寻铅锌矿的标志。铅锌矿化强度与白云石化基本成正比（正相关关系）。

2、方解石化

方解石多系白色或乳白色，呈脉状充填在围岩裂隙中，并溶蚀交代围岩，多分布于含矿带内，常与铅锌矿化共生。

3、硅化

蚀变分布范围广，但很微弱，分布于含矿带内或外围数十m以内。使围岩硅质增高，硬度增大。有硅化的地段，一般见有铅锌矿物的分布。

4、角砾岩化

主要分布于断层，层间挤压带及褶皱转折端附近，角砾岩化带随构造作用的强度规模则相应增强。

二、矿体特征

矿体呈隐伏分布于1200—1520m标高范围内。已控制矿体长超过1000m，控制最大斜深64-772m，矿体走向北10—40°东，倾向南东，倾角8—15°。单工程矿体厚度0.70—6.70m，平均91m，厚度变化率为50.38%，属较稳定型。铅品位0.11—10.49%，变化系数104.22%；锌品位0.21—36.31%，变化系数89.78%，属较均匀型。

三、矿体围岩、夹石及围岩蚀变

3.1矿体围岩

矿体产于二叠系下统茅口组(P1m)近顶部的灰岩断层破碎带中，其顶底板岩性大致相同，其顶底板岩性大致相同，主要为灰色、深灰色厚层状、块状灰岩与白云岩互层，上部夹燧石条带和结核，含大量生物化石、溶蚀空洞、方解石、白云石团块；其次为灰色中厚层状粉至细晶白云岩、含砂泥质白云岩夹薄层状含炭泥岩。

3.2夹石

含矿围岩的化学成分特征是Ca、Mg含量高，Si、Al含量低，区内铅锌矿体多以单矿层为主，夹石出现较少，一般无达剔出厚度的夹石。

3.3围岩蚀变

矿区围岩蚀变较发育，主要为硅化、黄铁矿化、重晶石化，其次为白云石化、方解石化及褪色化。

1、硅化：石英呈细粒状、脉状、细脉浸染状。产于矿体内或矿体周围，石英中保留许多白云石残晶或残块，风化后呈白色砂土状。

2、黄铁矿化：黄铁矿呈细脉状、星点状、稠密浸染状出现，与铅锌矿化关系密切，氧化后在地表及浅部形成大量蜂窝状褐铁矿的铁帽，是重要的找矿标志。

3、重晶石化：重晶石呈脉状、团块状、板状产出，与铅锌矿化呈负相关。

4、白云石化和方解石化：白云石、方解石重结晶形成粗大的白云石、方解石晶体，不规则状分布于角砾岩、碎裂岩中。

四、矿石加工技术性能

富乐厂铅锌矿区的矿石类型主要为硫化物型及少量氧化物型铅锌矿石，矿物组合相对简单。硫化物型矿石矿物为闪锌矿、方铅矿；氧化物型矿石矿物为菱锌矿、异极矿、硅锌矿、白铅矿、铅钒。

矿厂以硫化铅锌为主要回收对象，采用优先浮选，铅采用一粗二精，锌采用一粗一扫二精。锌精矿采用二段脱水作业，铅精矿采用沉淀池脱水工艺。将硫酸钠、水玻璃和要黄药适当组合作调整剂，在回收硫化矿的工艺流程之后，增加一套螺旋重选机回收铅锌的氧化矿。获得了硫化锌精矿Zn57.63-610%，Pb0.6-0.68%，回收率77.56-81.84%；硫化铅精矿：Pb63.1-64.68%，Zn8.94-7.37%，回收率93%，为易选矿石。入选原矿品位Zn7%，Pb0.8%。产品中含杂质较低，符合标准，并且还可以从精矿中综合回收镉、硫、锗等。

矿山选出的铅锌精矿，与云南冶炼厂、会泽四矿、罗平锌电公司冶炼厂订立长期供货合同，经冶炼厂实际生产为易冶炼矿石，矿石中伴生的镓、锗、镉、银在冶炼过程中同时得到回收利用，充分利用了有限的资源，从而提高了矿床经济价值。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a26b1cbeca8fc8266a021267.html