# 丁腈橡胶紫外线臭氧照射亲水改性及其水润滑性能研究

### 论文摘要

以丁腈橡胶为基底,采用紫外线-臭氧照射进行亲水/超亲水表面改性,通过接触角测量仪、光学显微镜对亲水改性表面的接触角、接触角滞后和微观形貌等特性进行表征,分析了表面亲水性的改性机理,并采用MFT-5000型摩擦磨损试验机测试了丁腈橡胶亲水表面的机械耐久性和保持性.研究结果表明:采用紫外线臭氧照射丁腈橡胶10 min,就能得到完全润湿的超亲水表面,且在紫外线臭氧照射下,丁腈橡胶与臭氧发生反应生成氧化膜,使亲水改性后的丁腈橡胶,在干摩擦和水润滑状态下均表现出较小的摩擦系数和较好的耐磨性.

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王家序,冯伟,韩彦峰,王立武,李俊阳

关键词: 丁腈橡胶,紫外线臭氧,亲水改性,机械耐久性,亲水保持性

来源: 摩擦学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 重庆大学机械工程学院,重庆大学机械传动国家重点实验室

基金: 中央高校基本科研业务费(KJYF201720),国家自然科学基金项目(51605053,51435001),重庆市自然科学基金项目(cstc2016jcyjA0307,cstc2016jcyjA0511)资助~~

分类号: TQ333.7

DOI: 10.16078/j.tribology.2018197

页码: 463-469

总页数: 7

文件大小: 934K

下载量: 197

### 相关论文文献

- [1].防老剂在丁腈橡胶中的应用[J]. 特种橡胶制品 2019(06)

- [2].粉末丁腈橡胶对固井水泥浆性能的影响[J]. 油田化学 2019(04)

- [3].丁腈橡胶密封材料的低温特性[J]. 内燃机与配件 2020(04)

- [4].原油低位 丁腈橡胶持续弱势[J]. 乙醛醋酸化工 2020(04)

- [5].丁腈橡胶行业竞争加剧[J]. 合成橡胶工业 2019(05)

- [6].商务部对原产于韩国和日本的进口丁腈橡胶发起反倾销调查[J]. 橡胶科技 2017(12)

- [7].商务部:对韩日的进口丁腈橡胶进行反倾销立案调查[J]. 橡塑技术与装备 2017(23)

- [8].丁腈橡胶产业现状分析及发展前景[J]. 化工管理 2018(06)

- [9].丁腈橡胶老化与防护的探究[J]. 辽宁化工 2018(10)

- [10].一种丁腈橡胶材料及其制备方法[J]. 橡胶科技 2017(01)

- [11].一种船舶用高性能聚稳丁腈橡胶材料[J]. 橡胶工业 2017(01)

- [12].环保型硬丁腈橡胶在航空密封材料中的应用研究[J]. 上海化工 2017(01)

- [13].环保丁腈橡胶又添“新丁”[J]. 功能材料信息 2016(04)

- [14].南帝特殊丁腈橡胶[J]. 橡胶工业 2017(04)

- [15].丁腈橡胶自然贮存老化及寿命研究[J]. 特种橡胶制品 2017(03)

- [16].防老体系对丁腈橡胶耐热油性能的影响[J]. 特种橡胶制品 2017(03)

- [17].一种耐低温性可控的改性丁腈橡胶及其制备方法[J]. 橡胶科技 2017(08)

- [18].南帝特殊丁腈橡胶[J]. 橡胶工业 2017(09)

- [19].国产环保丁腈橡胶又添新品种[J]. 特种橡胶制品 2015(06)

- [20].全球丁腈橡胶有望达到4.85亿美元[J]. 特种橡胶制品 2016(02)

- [21].不同产地航空煤油对丁腈橡胶5080试验结果的影响[J]. 特种橡胶制品 2016(04)

- [22].中国石油兰州石化公司丁腈橡胶产品全面实现环保化[J]. 合成橡胶工业 2015(03)

- [23].兰州石化研制出环保型丁腈橡胶[J]. 特种橡胶制品 2015(03)

- [24].国产环保丁腈橡胶又添新品种[J]. 世界橡胶工业 2015(09)

- [25].瑞翁公司将关闭英国丁腈橡胶装置[J]. 世界橡胶工业 2015(10)

- [26].中国石油开发丁腈橡胶加氢新方法[J]. 石化技术 2013(04)

- [27].兰州石化成功生产环保型丁腈橡胶[J]. 橡胶科技 2013(12)

- [28].兰石化成功生产环保型丁腈橡胶[J]. 特种橡胶制品 2013(06)

- [29].全球特种丁腈橡胶市场预估到2025年将达7.681亿美元[J]. 橡胶参考资料 2019(06)

- [30].丁腈橡胶和丁腈酯橡胶对比研究[J]. 高分子通报 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a2a547a0837b70c6833c05ad.html