# 陕北X地区长7段致密砂岩微观孔喉表征及含油有效性

### 论文摘要

鄂尔多斯盆地长7油层组是我国致密油分布的典型层系,长7致密砂岩岩性致密,孔喉结构复杂,单一的使用某种实验难以有效的评价其孔隙结构,制约着对鄂尔多斯盆地长7致密砂岩储层微观孔隙结构的精细表征,从而影响该类储层中油气的勘探开发进程。本文综合应用铸体薄片、场发射扫描电镜、高压压汞以及核磁共振等技术,对研究区长7致密砂岩储层基本特征进行了分析研究,并进一步对该储层微观孔喉进行了多尺度精细表征,再通过荧光分析以及核磁共振技术,分析得到储层微观孔喉含油性特征,最后将多种技术结合分析,揭示了微观孔喉对储层含油性的影响。主要取得了以下认识:研究区长7致密砂岩储层岩性主要为长石砂岩,其次为岩屑长石砂岩或长石岩屑砂岩,具有低成分成熟度、高结构成熟度的特征;该区长7致密砂岩储层成岩作用广泛分布,主要发育有压实压溶作用、胶结作用和溶蚀作用3种主要成岩作用类型;长7致密砂岩储层的孔隙度分布范围在3.0%17.50%,平均值为7.1%,属于特低孔超低孔范畴;渗透率分布范围在0.012×10-3μm23.046×10-3μm2,平均值为0.19×10-3μm2,属于超低渗致密范畴。研究区长7致密砂岩储层主要孔隙类型为次生溶蚀孔,包含粒间溶孔和粒内溶孔,其次为剩余粒间孔,粘土矿物晶间孔以及少量微裂缝。孔隙组合类型主要为粒间孔-溶孔、溶孔-粒间孔、粒间孔和微孔型。研究区长7致密砂岩储层微观孔喉大小可以分为微米级、纳微米级,其中微米级孔喉大小主要分布在1200μm,主体分布在110μm;纳微米级孔喉大小主要分布在0.00461μm,主体范围分布在0.0050.1μm之间。由荧光技术分析得出研究区长7致密砂岩储层含油孔喉下限0.0049μm,通过将5个样品镜下荧光对比发现,样品最小孔喉半径越大,储层含油性越好;反之,储层含油性越差;反映了微观孔喉对储层含油性的控制作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 致密油的定义及分布

- 1.2.2 致密砂岩储层定义及其特征

- 1.2.3 微观孔喉表征方法的研究现状

- 1.3 主要研究内容

- 1.4 研究思路及技术路线

- 1.5 完成的主要工作量

- 1.6 主要认识及创新点

- 第二章 区域地质概况

- 2.1 研究区地理位置

- 2.2 构造演化特征

- 2.3 沉积演化特征

- 第三章 致密砂岩储层基本特征

- 3.1 岩石学特征

- 3.1.1 储层岩石类型

- 3.1.2 致密砂岩成分及结构

- 3.2 成岩作用

- 3.2.1 压实作用

- 3.2.2 胶结作用

- 3.2.3 溶蚀作用

- 3.3 致密砂岩储层物性特征

- 第四章 致密砂岩储层微观孔喉特征

- 4.1 储层孔隙喉道类型及组合特征

- 4.1.1 孔隙类型

- 4.1.2 孔隙组合类型

- 4.1.3 喉道类型

- 4.2 微观孔喉结构表征

- 4.2.1 铸体薄片表征孔喉大小

- 4.2.2 场发射扫描电镜表征孔喉大小及分布

- 4.2.3 高压压汞法研究微观孔喉结构

- 4.2.4 核磁共振技术定量表征微观孔喉特征

- 4.3 微观孔喉表征方法总结及对比

- 第五章 致密砂岩储层微观孔隙分布对储层含油性的影响

- 5.1 含油孔隙大小及分布

- 5.2 储层微观孔喉中流体的可动性

- 5.2.1 核磁共振定量表征可动流体饱和度原理

- 5.2.2 实验参数及结果

- 5.3 微观孔喉对储层含油性的影响

- 结论与认识

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 魏驰

导师: 赖生华,张凤奇

关键词: 鄂尔多斯盆地,长致密砂岩储层,微观孔喉,微纳米级孔隙,储层含油性

来源: 西安石油大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,石油天然气工业

单位: 西安石油大学

分类号: P618.13

总页数: 67

文件大小: 8029K

下载量: 163

### 相关论文文献

- [1].非常规油气储层的微观孔喉结构特征综述[J]. 地下水 2019(06)

- [2].致密砂岩储层微观孔喉表征及渗流模拟[J]. 河南科学 2016(10)

- [3].华庆油田长6储层微观孔喉非均质性研究[J]. 榆林学院学报 2020(02)

- [4].部分水解聚丙烯酰胺溶液在孔喉模型中机械降解的主控因素[J]. 油气地质与采收率 2018(06)

- [5].华庆地区长6致密油储层微观孔喉结构特征[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [6].鄂尔多斯盆地姬塬油田长7致密油储层微观孔喉结构分类特征[J]. 中国石油勘探 2014(05)

- [7].湖相混积岩储层孔喉组合特征多尺度表征及评价[J]. 地球科学 2020(10)

- [8].鄂尔多斯盆地华池-合水地区长3_1储层孔喉结构特征[J]. 岩性油气藏 2018(03)

- [9].渤海B油田水驱储层孔喉尺寸变化分析及应用[J]. 海洋石油 2018(03)

- [10].基于核磁共振标定的高压压汞孔喉分布定量评价方法[J]. 岩矿测试 2017(06)

- [11].致密油藏岩芯全尺度孔喉测试方法及应用[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [12].长7致密砂岩微观孔喉结构测试及特征[J]. 石油化工应用 2014(07)

- [13].岩石孔喉道中表面粗糙度对油水两相流动的影响[J]. 地球物理学进展 2013(02)

- [14].储层微观孔喉网络图形识别方法[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2011(05)

- [15].高压压汞在致密气藏孔喉分布表征和早期产能评价中的应用[J]. 岩矿测试 2020(03)

- [16].鄂尔多斯盆地某地区延长组中段微观孔喉分级评价[J]. 信息记录材料 2018(05)

- [17].黄陵探区长6微观孔喉特征及影响因素[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [18].热水对超低渗储集层微观孔喉结构的影响[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [19].黄陵油田延长组长6_3储层孔喉及喉道特征研究[J]. 化工管理 2015(07)

- [20].鄂尔多斯化子坪地区长2储层孔喉特征[J]. 山东工业技术 2014(15)

- [21].基于压汞法的彬长矿区直罗组砂岩孔喉分区[J]. 煤矿安全 2019(03)

- [22].鄂尔多斯盆地某地区长8、长6储层微观孔喉尺度及分选性研究[J]. 石化技术 2017(03)

- [23].川西坳陷东坡窄河道致密砂岩气藏储层孔喉特征[J]. 地质灾害与环境保护 2018(01)

- [24].苏里格气田致密砂岩微观孔喉分布及流动特征[J]. 地质科技情报 2017(03)

- [25].核磁共振与高压压汞实验联合表征致密油储层微观孔喉分布特征[J]. 石油实验地质 2016(03)

- [26].华庆地区长6储层微观孔喉特征及对物性的影响研究[J]. 石油化工应用 2016(10)

- [27].考虑微观孔喉结构的相对渗透率计算方法[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [28].特低渗透砂岩油藏储层微观孔喉特征[J]. 石油学报 2009(04)

- [29].致密砂岩石油充注孔喉下限探讨——以鄂尔多斯盆地延安地区长6砂岩为例[J]. 石化技术 2017(07)

- [30].孔喉尺度弹性微球调驱影响因素[J]. 油气地质与采收率 2012(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a2ea2ac0e7c775a7fa604119.html