# 一种汽车空调工装检具论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种汽车空调工装检具，包括基板和支柱，所述基板的三个边角位置上开设有基准孔，所述基板上端在支承汽车空调的位置上设有定位槽，所述支柱固定安装于所述定位槽内且与汽车空调的支承点对应，所述支柱上开设有销孔且所述销孔与汽车空调上相应的孔对齐，所述支柱底部的四周安装有加强筋。本实用新型创建了基准孔，作为检测空调的基准，方便了三次元设备的检测；同时支柱上有和空调装配孔或螺丝孔对应的销孔，固定空调时，将销孔和空调上对应的孔对齐，将销子插入，这样既能检测对应的安装孔是否达标，也起到了定位空调的作用；通过在支柱的底部设置加强筋，使得检测时支柱能够保持稳定，检测也会更加准确。

### 主设计要求

1.一种汽车空调工装检具，其特征在于，包括基板(3)和支柱(2)，所述基板(3)的三个边角位置上开设有基准孔(1)，所述基板(3)上端在支承汽车空调的位置上设有定位槽(7)，所述支柱(2)固定安装于所述定位槽(7)内且与汽车空调的支承点对应，所述支柱(2)上开设有销孔(6)且所述销孔(6)与汽车空调上相应的孔对齐，所述支柱(2)底部的四周安装有加强筋(4)。

### 设计方案

1.一种汽车空调工装检具，其特征在于，包括基板(3)和支柱(2)，所述基板(3)的三个边角位置上开设有基准孔(1)，所述基板(3)上端在支承汽车空调的位置上设有定位槽(7)，所述支柱(2)固定安装于所述定位槽(7)内且与汽车空调的支承点对应，所述支柱(2)上开设有销孔(6)且所述销孔(6)与汽车空调上相应的孔对齐，所述支柱(2)底部的四周安装有加强筋(4)。

2.根据权利要求1所述的一种汽车空调工装检具，其特征在于：所述定位槽(7)的四角开设有角孔(5)。

3.根据权利要求1所述的一种汽车空调工装检具，其特征在于：所述基板(3)的底部在与支柱(2)对应的位置上设有用于固定支柱(2)的螺丝过孔。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及汽车空调检测领域，具体涉及一种汽车空调工装检具。

背景技术

现有的汽车空调由于其结构较为复杂，无法对对所有想知道的尺寸进行测量，这样就不能知道空调的尺寸是否达标，为了能够测量所有想知道的尺寸是否达标，就需要用到三次元检测设备，这就需要汽车空调能够有合适的定位方向和基准点。

实用新型内容

鉴于以上所述现有技术的缺点，本实用新型的目的在于提供一种汽车空调工装检具，能够对汽车空调有一个合适的固定方位和基准点的定位，方便三次元设备进行检测。

为实现上述目的及其他相关目的，本实用新型提供一种汽车空调工装检具，包括基板和支柱，所述基板的三个边角位置上开设有基准孔，所述基板上端在支承汽车空调的位置上设有定位槽，所述支柱固定安装于所述定位槽内且与汽车空调的支承点对应，所述支柱上开设有销孔且所述销孔与汽车空调上相应的孔对齐，所述支柱底部的四周安装有加强筋。

优选地，所述定位槽的四角开设有角孔。

优选地，所述基板的底部在与支柱对应的位置上设有用于固定支柱的螺丝过孔。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型可以将汽车空调在合适的位置进行固定，创建了基准孔，作为检测空调的基准，方便了三次元设备的检测；同时支柱上有和空调装配孔或螺丝孔对应的销孔，固定空调时，将销孔和空调上对应的孔对齐，将销子插入，这样既能检测对应的安装孔是否达标，也起到了定位空调的作用；通过在支柱的底部设置加强筋，使得检测时支柱能够保持稳定，检测也会更加准确。

附图说明

下面结合附图与具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

图1为本实用新型提供的一种汽车空调工装检具的结构示意图；

图2为本实用新型提供的一种汽车空调工装检具的俯视图；

图3为本实用新型提供的一种汽车空调工装检具的侧视图；

图4为本实用新型提供的一种汽车空调工装检具的工作状态图。

其中，附图标记具体说明如下：基准孔1、支柱2、基板3、加强筋4、角孔5、销孔6、定位槽7。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易的了解本实用新型的其他优点及功效。

须知，本说明书附图所示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本实用新型可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时，本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。

如图1-4所示，本实用新型提供一种汽车空调工装检具，包括基板3和支柱2，基板3的三个边角位置上开设有基准孔1，基板3上端在支承汽车空调的位置上设有定位槽7，支柱2固定安装于定位槽7内且与汽车空调的支承点对应，支柱2上开设有销孔6且销孔6与汽车空调上相应的孔对齐，支柱2底部的四周安装有加强筋4。

定位槽7的四角开设有角孔5。

基板3的底部在与支柱2对应的位置上设有用于固定支柱2的螺丝过孔。

本实用新型可以将汽车空调在合适的位置进行固定，创建了基准孔1，作为检测空调的基准，方便了三次元设备的检测；同时支柱2上有和空调装配孔或螺丝孔对应的销孔6，固定空调时，将销孔6和空调上对应的孔对齐，将销子插入，这样既能检测对应的安装孔是否达标，也起到了定位空调的作用；通过在支柱2的底部设置加强筋4，使得检测时支柱2能够保持稳定，检测也会更加准确。

上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效，而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920300001.6

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209485193U

授权时间:20191011

主分类号:G01B 5/00

专利分类号:G01B5/00

范畴分类:31B;

申请人:上海精携三维科技有限公司

第一申请人:上海精携三维科技有限公司

申请人地址:201108 上海市闵行区都会路136号1幢201室

发明人:刘志伟;陈运来;李庆;陈刚;丁显威

第一发明人:刘志伟

当前权利人:上海精携三维科技有限公司

代理人:孙益青

代理机构:31297

代理机构编号:上海宏京知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a2f64ee3f4b6c3eb78e77c87.html