# 探10kV配网调度运行故障及故障处理

（国网福建省电力有限公司罗源县供电公司福建福州350600）

摘要：我国电力配网中，10kV配网为一个重要组成部分，但是在运行过程中，也容易由于一些客观原因导致调度运行过程产生故障。基于对配网调度运行过程中常见运行故障的了解和分析，本文提出了针对这些故障的故障处理方法，提高配网调度的准确性。

关键词：10kV配网；调度运行；故障处理

引言：10kV配网的建设区域很多处于人口密集区域，导致在配网的运行中容易在外力作用下发生运行故障。除此之外，发生故障的原因还包括自然环境腐蚀、操作指令问题等，这些问题的存在会导致10kV配网的运行效率大幅下降。在故障处理的过程中，需要从这三个角度出发，对系统中出现的故障进行全面处理。

一、10kV配网调度运行中常见故障类型

在10kV配网调度运行的过程中，常见的故障类型如下：

（一）自然环境破坏

在10kV配网调度运行的过程中，自然环境是引发配网系统运行故障的最重要原因之一，自然环境对配网的负面影响如下：（1）自然降水破坏。在气候寒冷的区域中，发生自然降水时容易在线缆表面产生覆冰，这些覆冰增加了线缆的重量，会在线缆和架设塔架中产生更大拉力，容易引发线缆断裂等故障，引发大面积停电问题[1]。（2）雷击问题。在10kV配网的运行过程中，在雷电天气极其容易受到雷电的影响，这种影响有两种形式，一种为直击雷，另一种为感应雷，这两种雷击作用都会导致配网发生运行故障。（3）其余因素破坏。其余气候因素包括光照、风力等多种因素，在这些因素的共同作用下，线缆更容易发生破损问题。

（二）外力作用破坏

在10kV配网的运行中，由于该系统的配置区域广泛，并且一些设备运行于人口密集区域，所以在配网的运行中更容易产生外力破坏问题，常见的外力作用破坏方式有两种，一种为施工过程中造成的破坏，主要破坏内容包括地下线缆、配网中的硬件设备等，另外一些施工过程也会导致架空线缆断裂，导致配网完全无法运行。另一种为交通事故造成的破坏，常见的破坏形式为车辆撞击配网的架设塔架，在车辆撞击的过程中，会引发塔架折断、塔架产生裂纹等问题，这种外破坏作用会导致整个系统无法运行或者存在运行隐患。

（三）人工指令破坏

在10kV配网的调度中，调度人员需要在对整个系统有全面了解的基础上开展调度工作，在调度过程中通过发送人工指令对配网系统的运行状态和运行方式进行控制，另外在故障处理和排除过程中，也需要应用人工指令对维修人员进行指引。但是在当前的调度工作开展中，一些调度人员未在对配网系统进行全面了解的情况下就开展调度工作，这导致发出的人工指令不能对整个配网系统进行合理调度。另外在配网系统维修工作的开展中，一些工作人员不按照收到的人工指令完成相关工作，导致最终的维修和调度工作与人工指令之间存在过大差距，无法开展对故障的排除工作[2]。而且在人工指令的发出和应用中，要求各系统的工作人员都具备很高的从业素质，能够完全按照相关要求开展调度和系统维修工作，但是在当前的配网调度运行中，一些工作人员的从业素质不足，也容易在配网的调度运行中引发或遗留故障，对配网的运行过程造成影响。

二、10kV配网调度运行中的故障处理方法

在上文中的分析可以发现，引发10kV配网调度运行故障的原因包括多个方面，这些原因导致的故障类型和故障表现形式有一定不同，所以在故障的处理中，需要建成针对这些故障类型的处理方法，具体内容如下：

（一）自然环境故障排除方法

自然环境引发的配网系统故障事实上可以分为两种方式，一种为突发性的大规模破坏，这种故障的常见引发因素为雷击、短时大风等，这类故障很难被有效规避。另一种为缓慢性的中小规模破坏，主要的破坏形式为线缆破损、绝缘子失效等，这种故障引发因素为日晒、风力作用等。要保证10kV配网系统能够稳定运行，需要从这两个方面开展故障排除工作[3]。对于突发性的大规模破坏方式，电力企业需要对配网周边环境气候环境的变化情况进行记录和分析，尤其是对于雷电等强对流天气，配网检修人员要在调度人员的指导下对配网中的防雷保护措施进行调查，包括避雷器、接地电阻等。另外还需要关注降水后的温度变化情况，做好线路除冰准备工作。对于缓慢性的自然环境引发故障来说，故障的表现形式主要为线缆发生破损、线缆与塔架的固定稳定性下架以及绝缘子崩裂失效等，这些故障通常不会在配网调度中被发现，所以针对这类故障，主要应用的故障排除方法为对故障进行预防，在配网系统的日常巡检以及周期性的大规模检查过程中，工作人员需要完全按照相关要求对系统中设备的有效性进行检测，达到提高运行稳定性的目的。

（二）外力作用故障排除方法

10kV配网系统的架设区域很多，但是由于该配网系统属于低压配网，所以在人口密集区域建设的配网设备很多，这些设备很容易受到外力损坏。本文在研究过程中，将故障排除的概念进行扩展，本文提出的故障排除概念既包括针对已经发生故障的检查和修复，也包括对故障的预防。针对这两方面内容的故障排除方法如下：（1）故障预防措施。故障预防措施的工作内容为防止交通事故、施工活动对配网系统造成破坏，为达到这一目的，一方面可以在配网设施周边建设警示标志，例如对于道路旁的配电柜来说，可以在柜体上设置反光条，能够为车辆提供夜间视野和警示。在各类工程的施工中，要求施工单位能够与电力企业接洽，了解施工区域中是否含有地下线缆，当存在线缆时，要在电力企业专业人员的监督和指导下开展施工工作。（2）故障检测和排除措施。在配网系统的建设中，可以在系统中设置配网运行参数的监控设施，当发现配网的运行参数超出标准值波动的正常范围时，系统会向电力企业的调度人员发出警报信号。调度人员通过对该信号的分析，探究故障发生的区域和故障类型，并派遣维修人员对故障进行解决，保证配网稳定运行。

（三）人工指令故障排除方法

人工调度指令能够在两个方面发挥作用，一种是针对配网系统本身的调度系统和调度指令，另一种为针对配网系统检修人员的调度指令，当这两个方面的人工指令存在问题时，会引发配网故障。在故障的排除过程中，针对配网系统的调度指令，当前很多电力企业已经建成了智能化监管系统，该系统能够有效甄别配网中存在的故障，在调度人员的工作中，除了要依照经验开展调度工作，还需要结合智能控制系统的相关参数对故障进行识别，提高调度指令的科学性。针对故障检修人员的人工调度指令，调度人员需要借助通信系统对故障检修人员的工作进度、故障类型发出调度指令，提高调度的精准性。

另外在故障引发因素的分析中，可以发现当工作人员的素质较低时也容易引发配网系统故障，为了能够有效消除这种引发故障的因素，电力企业可以定期或者不定期对工作人员进行核查，考核方式包括调度信息的精确性、工作操作质量等内容，在考察过程中需要对工作人员的素质进行记录，当发现工作人员的从业素质不能满足要求时，可对其开展专业的培训工作。

结论：综上所述，10kV配网调度运行中故障的引发因素包括自然环境因素、人工指令因素和外力作用因素。在这些因素引发故障的处理过程中，调度人员需要结合自身的素质与配网的实际运行情况发送人工调度信号，同时企业方面对工作人员的素质进行审查，通过提高控制精准性的方式提高故障排除效率和质量。

参考文献：

[1]屠秉慧.10kV配网调度运行故障与处理方法分析[J].科技风，2018（21）：196.

[2]张健.10kV配网调度运行故障与处理方法分析[J].南方农机，2018，49（03）：123-124.

[3]王潇，吴昊.10kV配网调度运行故障的处理探讨[J].电子测试，2017（19）：79-80.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a2fcf7d2fc60c2b9b2593bb8.html