# 路灯管理中的节能方式之研究

佛山市禅城区市政公用设施管理技术服务中心528200

摘要：近年来，随着我国的城市经济的迅速发展，城市化进程的不断加快，人们对生活质量要求也变得越来越高，节能环保理念得到了人们的青睐，成为了人们生活与工作中首要关注的焦点话题。节能路灯作为城市节能环保中的重要组成部分，在城市基础设施建设中发挥着越来越重要的作用。因此，我们有必要对路灯管理中的节能方式进行研究。本文就当前我国城市路灯管理中存在的问题进行了简要地分析，并提出了路灯管理中的节能方式，以供读者参考。

关键词：城市路灯；管理问题；问题；节能方式

据不完全统计，全国大约有15%总用电量来自城市照明用电。目前，各种能源的价格一直处于上涨趋势，城市路灯用电费用、比例、指数等都给政府财政增加了很大的负担。因此，在城市路灯管理的工作当中，我们要充分认识到城市路灯节能问题的重要性，不断增强城市路灯节能意识，以实现城市路灯节能化目标。下面结合笔者的工作实践，着重就路灯管理中的节能方式进行探讨。

1当前我国城市路灯管理中存在的问题分析

LED白光技术一直在不断的完善，就目前来说已经比较成熟，良好的道路照明要求LED路灯的配光为长方形的光型，路灯发出的所有光刚刚可以覆盖住马路，而马路之外的光污染几乎为零。但是想要把这种技术巧妙的运用到城市照明中仍然存在一些困难。因此，我国现在所用的照明工具仍然是以传统的高压钠为主。现在我国的节能方式一般是采用两种，一种是调压，另一种是半夜灯。这两种节能方式中运用比较早的是半夜灯，所谓的半夜灯其实就是在半夜时，人流量及车流量都很少的时候，将一部分灯给关闭掉，实现节约电能。半夜灯这种节能方式可以说是操作非常简单，且成本很低，但也容易出现照明不均的情况。调压节能的方式不仅可以现实能源的节约，同时还让路灯的寿命得到延长，这无疑是路灯节能中比较理想的方式。自耦降压及间闸管斩波型是传统的两种调压方式。晶闸管斩波型的调压方式一般是分时段完成的，且电压的调整和调整速度非常快，准确率较高，可以说是一种体积小、投资少的方式，但是这种节能方式会产生大量的谐波污染，对电网造成很大的危害。自耦降压的调压方式可以弥补晶闸斩波型的这一缺陷，但是其本身只能固定的进行降压工作，升压及稳压还不能真正实现。因为这两种调压方式都不够完善，所以一直以来都得不到大力推广。目前运用最多的就是交流斩波调压的新型节能方式，这种方式不仅可以有效完成降压及稳压的工作，同时还降低照明维护的费用，让照明灯具的寿命得到延长。最近几年智能化的城市路灯方式也得到了大力的推广，它不仅能实现路灯节能的目标，更重要的是它本身就是一种绿色降污的方式。

2城市路灯节能管理的有效方式

2.1制定标准城市照明标准

只有设定出明确的城市照明标准，才能顺利的开展城市路灯节能工作。因此，城市路灯的各个管理部门一定要按照相关的管理标准进行设定，其实在设定标准的时候并不是标准越高就越好的。过高的标准设定会导致能源浪费的情况出现，完全达不到节约能源的目的。所以，管理城市路灯的工作人员必须要清楚的了解不同的干道及住宅区等路面的照明需要，制定出合理的照明实施方案，让路灯的作用充分发挥出来，同时也有效的控制电力资源。

2.2合理选择优质光源

选择合理优质的光源，才能有效实施城市路灯节能目标。社会经济的不断发展与进步，绿色光源的选择问题也是备受关注。我国目前针对照明节能问题已经研发出了许多的照明灯具，但还是没能真正实现绿色照明。所以，在研发时可以借鉴国外成功的技术及经验，不断开发新的能源，尽早研发出能真正实现绿色照明的灯具，让城市路灯节能工作得到进一步完善。比如：可以采用EMC模式更换新的高效节能光源，可以有效地保证多方的利益。采用LED灯具来替换传统的高压钠灯和金卤灯，以实现城市路灯节能的效果。

2.3实现智能化管理

目前的城市发展越来越数字化，所以为城市照明安装监控系统，有效的进行控制已经成为必不可少的方式。城市照明如果安装起节能的监控系统，可以完成远程测试的工作，对照明进行有效的管理，这种监管方式不仅节约了人力消耗，也控制了能源，实现了真正的智能化、自动化的照明管理，让城市路灯节能工作得到进一步完善。

2.4缩短供电距离，降低供电损耗

路灯的线路过长及线路的损耗问题等都会直接的影响到路灯的照明质量。因此，在选择电缆线时一定要选择比较粗的，这样才能降低线路损耗，让路灯的使用时间得到延长。智能灯管节电器是目前运用最为广泛节能设备，利用相关的电子技术对整个路灯的供电系统进行全面优化，从而形成良好的照明，实现真正的节能。

2.5采用智能装置，做好降压稳压工作

照明度受到了电压及电网好坏的直接影响，电压波动过大会影响到交通安全的问题，同时也会造成能源浪费的情况发生。智能光源装置能有效的降压稳压，当半夜人流量少、电压波动很大时就可以启动这个装置，有效的降低电压且不影响照明度，更好的完成节能工作。比如：我们可以采用回路控制器，让路灯管理工作人员，按照相应的需求，来对整条回路进行变压处理。不仅可以实现路灯节能，还可以减小投资成本。针对回路控制器容易出现的电网电压过低的问题，应该加强管理工作人员的培训，利用好回路控制器更好地起到升路灯节能的目的。

2.6做好路灯控制工作

合理的控制路灯也是城市路灯节能中不必可少的环节，所以，对城市路灯的控制工作一定要有所重视。人行道上我们可以采用半夜灯的方式，而机动车道上必须采用全夜灯的方式。机动车道上的灯具可能选用双光源的，这样不仅能减少消耗，同时也能更好的完成节能工作。通过合理的规划，针对城市路灯照明进行重点、时段、明暗程度的合理规划，促进城市路灯照明的建设发展更具针对性和系统性。

2.7合理分配光源

只有城市路灯管理工作做好的，才能保证能源节约的有效开展。在路灯的管理工作中，光源的分配工作尤为重要，必须合理的运用电能，降低眩光情况的发生。我们可以通过采用新型材料来提高城市路灯的使用效率。比如：具有较高反射率的铝板，或者采用透光性能较为优良的玻璃等。

3结语

节能环保也是我国经济发展中的重要工作之一，所以城市路灯照明的管理必须要有所重视。选择设备一定要合理，不断的研究出新的节能方式，掌握有效的控制方式，在能源危机出现时能及时处理，加快建设节约型社会的步伐，让社会、经济、环保能够共同发展。

参考文献：

[1]张伟华.城市路灯节能在路灯管理中的应用[J].工程技术，2013（21）.

[2]白雪.城市路灯节能探讨[J].科技论坛，2013（07）.

[3]吴爱军，刘建.城市路灯节能控制管理系统的应用[J].上海电力，2007（02）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a304ccbd25651e543ee0b5ca.html