# 一种方便对接的建筑施工用升降机论文和设计-刘庆腾

### 全文摘要

本实用新型公开了一种方便对接的建筑施工用升降机，包括导轨架，所述导轨架的上端两侧均开设有第一凹槽，且所述导轨架的底端两侧均设有凸台，所述凸台置于第一凹槽的内部，且所述凸台的一侧开设有第一螺纹孔，所述第一凹槽的一侧开设有与第一螺纹孔相对应的第一通孔，所述第一通孔的内部设有第一螺栓，所述凸台通过第一螺栓和第一螺纹孔的配合与第一凹槽固定螺纹连接，所述导轨架的两侧面开始设有第二凹槽，且所述导轨架的背面两侧中心均开设有第二螺纹孔，其中一组所述第二螺纹孔通过第二螺栓连接有第一连接杆，本实用新型便于轨架的组装对接工作，便于升降机与楼层的固定对接工作。

### 主设计要求

1.一种方便对接的建筑施工用升降机，包括导轨架(1)，其特征在于：所述导轨架(1)的上端两侧均开设有第一凹槽(2)，且所述导轨架(1)的底端两侧均设有凸台(3)，所述凸台(3)置于第一凹槽(2)的内部，且所述凸台(3)的一侧开设有第一螺纹孔(4)，所述第一凹槽(2)的一侧开设有与第一螺纹孔(4)相对应的第一通孔(5)，所述第一通孔(5)的内部设有第一螺栓(6)，所述凸台(3)通过第一螺栓(6)和第一螺纹孔(4)的配合与第一凹槽(2)固定螺纹连接，所述导轨架(1)的两侧面开始设有第二凹槽(7)，且所述导轨架(1)的背面两侧中心均开设有第二螺纹孔(8)，其中一组所述第二螺纹孔(8)通过第二螺栓(9)连接有第一连接杆(10)，且另一组所述第二螺纹孔(8)也通过第二螺栓(9)连接有第二连接杆(11)，所述第二凹槽(7)的内部一端开设有第三凹槽(12)，所述第三凹槽(12)的内部设有横杆(15)，且所述第三凹槽(12)的内部开设有第二通孔(13)，所述第二通孔(13)的内部设有第三螺栓(14)，所述第三凹槽(12)通过第三螺栓(14)与横杆(15)固定连接，所述横杆(15)的一端贯穿出第二凹槽(7)和第三凹槽(12)固定连接有钢板(16)，所述钢板(16)通过膨胀螺栓(17)与楼层固定连接，两组所述横杆(15)的上表面设有底板(18)，所述底板(18)的下表面开设有第四凹槽(19)，所述横杆(15)的上表面置于第四凹槽(19)的内部。

### 设计方案

1.一种方便对接的建筑施工用升降机，包括导轨架(1)，其特征在于：所述导轨架(1)的上端两侧均开设有第一凹槽(2)，且所述导轨架(1)的底端两侧均设有凸台(3)，所述凸台(3)置于第一凹槽(2)的内部，且所述凸台(3)的一侧开设有第一螺纹孔(4)，所述第一凹槽(2)的一侧开设有与第一螺纹孔(4)相对应的第一通孔(5)，所述第一通孔(5)的内部设有第一螺栓(6)，所述凸台(3)通过第一螺栓(6)和第一螺纹孔(4)的配合与第一凹槽(2)固定螺纹连接，所述导轨架(1)的两侧面开始设有第二凹槽(7)，且所述导轨架(1)的背面两侧中心均开设有第二螺纹孔(8)，其中一组所述第二螺纹孔(8)通过第二螺栓(9)连接有第一连接杆(10)，且另一组所述第二螺纹孔(8)也通过第二螺栓(9)连接有第二连接杆(11)，所述第二凹槽(7)的内部一端开设有第三凹槽(12)，所述第三凹槽(12)的内部设有横杆(15)，且所述第三凹槽(12)的内部开设有第二通孔(13)，所述第二通孔(13)的内部设有第三螺栓(14)，所述第三凹槽(12)通过第三螺栓(14)与横杆(15)固定连接，所述横杆(15)的一端贯穿出第二凹槽(7)和第三凹槽(12)固定连接有钢板(16)，所述钢板(16)通过膨胀螺栓(17)与楼层固定连接，两组所述横杆(15)的上表面设有底板(18)，所述底板(18)的下表面开设有第四凹槽(19)，所述横杆(15)的上表面置于第四凹槽(19)的内部。

2.根据权利要求1所述的一种方便对接的建筑施工用升降机，其特征在于：所述凸台(3)的直径与第一凹槽(2)的内径一致，且所述凸台(3)的高度与第一凹槽(2)的内部深度一致。

3.根据权利要求1所述的一种方便对接的建筑施工用升降机，其特征在于：所述第一连接杆(10)和第二连接杆(11)的结构一致，且所述第一连接杆(10)和第二连接杆(11)相互交错。

4.根据权利要求1所述的一种方便对接的建筑施工用升降机，其特征在于：所述横杆(15)的厚度与第三凹槽(12)的内部高度一致，且所述横杆(15)置于第三凹槽(12)内部的长度至少为5-8cm。

5.根据权利要求1所述的一种方便对接的建筑施工用升降机，其特征在于：所述横杆(15)的厚度与第四凹槽(19)的内部深度一致，且所述横杆(15)的直径与第四凹槽(19)的内径一致。

6.根据权利要求1所述的一种方便对接的建筑施工用升降机，其特征在于：所述膨胀螺栓(17)设置有四组，且四组所述膨胀螺栓(17)分别位于钢板(16)的四角。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑工地技术领域，具体为一种方便对接的建筑施工用升降机。

背景技术

建筑工地是一处正在发展建筑项目，进行土木工程的地点，其范围常有围板、铁丝网或者围墙所封闭，限制人员及物料、机械和车辆的进出。有物业管理管理员把守。出入可能要登记身份，及要穿戴安全帽等，在建筑工地中升降机是必不可少的一项搬运工具。

目前，建筑施工用升降机，不便于导轨架的组装对接工作，不便于升降机与楼层的固定对接工作，为此，我们提出了一种方便对接的建筑施工用升降机。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种方便对接的建筑施工用升降机，便于导轨架的组装对接工作，便于升降机与楼层的固定对接工作，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种方便对接的建筑施工用升降机，包括导轨架，所述导轨架的上端两侧均开设有第一凹槽，且所述导轨架的底端两侧均设有凸台，所述凸台置于第一凹槽的内部，且所述凸台的一侧开设有第一螺纹孔，所述第一凹槽的一侧开设有与第一螺纹孔相对应的第一通孔，所述第一通孔的内部设有第一螺栓，所述凸台通过第一螺栓和第一螺纹孔的配合与第一凹槽固定螺纹连接，所述导轨架的两侧面开始设有第二凹槽，且所述导轨架的背面两侧中心均开设有第二螺纹孔，其中一组所述第二螺纹孔通过第二螺栓连接有第一连接杆，且另一组所述第二螺纹孔也通过第二螺栓连接有第二连接杆，所述第二凹槽的内部一端开设有第三凹槽，所述第三凹槽的内部设有横杆，且所述第三凹槽的内部开设有第二通孔，所述第二通孔的内部设有第三螺栓，所述第三凹槽通过第三螺栓与横杆固定连接，所述横杆的一端贯穿出第二凹槽和第三凹槽固定连接有钢板，所述钢板通过膨胀螺栓与楼层固定连接，两组所述横杆的上表面设有底板，所述底板的下表面开设有第四凹槽，所述横杆的上表面置于第四凹槽的内部。

优选的，所述凸台的直径与第一凹槽的内径一致，且所述凸台的高度与第一凹槽的内部深度一致。

优选的，所述第一连接杆和第二连接杆的结构一致，且所述第一连接杆和第二连接杆相互交错。

优选的，所述横杆的厚度与第三凹槽的内部高度一致，且所述横杆置于第三凹槽内部的长度至少为5-8cm。

优选的，所述横杆的厚度与第四凹槽的内部深度一致，且所述横杆的直径与第四凹槽的内径一致。

优选的，所述膨胀螺栓设置有四组，且四组所述膨胀螺栓分别位于钢板的四角。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、通过将其中一组导轨架底端的凸台置于另一组导轨架上端开设的第一凹槽的内部，通过第一螺栓和第一螺纹孔的配合，将凸台固定在第一凹槽的内部，通过第二螺栓将第一连接杆和第二连接杆的两端分别固定在两组导轨架的背面，此时完成两组导轨架的组装对接工作，便于两组或多组导轨架的组装对接工作；

2、通过将横杆的一端置于第三凹槽的内部，并通过第三螺栓进行紧固，通过设有的膨胀螺栓将横杆与楼层固定连接在一起，将底板置于横杆的上表面，使横杆的上表面置于第四凹槽的内部，此时完成导轨架与楼层的固定对接工作，进而可完成升降机与楼层的固定对接工作。

附图说明

图1为本实用新型的第一凹槽和凸台配合结构示意图；

图2为本实用新型的第一连接杆和第二连接杆配合结构示意图；

图3为本实用新型的第二螺纹孔位置结构示意图；

图4为本实用新型的导轨架侧面结构示意图；

图5为本实用新型的第三凹槽位置结构示意图；

图6为本实用新型的横杆和底板配合结构示意图；

图7为本实用新型的第四凹槽位置结构示意图。

图中：1导轨架、2第一凹槽、3凸台、4第一螺纹孔、5第一通孔、6第一螺栓、7第二凹槽、8第二螺纹孔、9第二螺栓、10第一连接杆、11第二连接杆、12第三凹槽、13第二通孔、14第三螺栓、15横杆、16钢板、17膨胀螺栓、18底板、19第四凹槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-7，本实用新型提供一种技术方案：一种方便对接的建筑施工用升降机，包括导轨架1，所述导轨架1的上端两侧均开设有第一凹槽2，且所述导轨架1的底端两侧均设有凸台3，所述凸台3置于第一凹槽2的内部，且所述凸台3的一侧开设有第一螺纹孔4，所述第一凹槽2的一侧开设有与第一螺纹孔4相对应的第一通孔5，所述第一通孔5的内部设有第一螺栓6，所述凸台3通过第一螺栓6和第一螺纹孔4的配合与第一凹槽2固定螺纹连接，所述导轨架1的两侧面开始设有第二凹槽7，且所述导轨架1的背面两侧中心均开设有第二螺纹孔8，其中一组所述第二螺纹孔8通过第二螺栓9连接有第一连接杆10，且另一组所述第二螺纹孔8也通过第二螺栓9连接有第二连接杆11，通过将其中一组导轨架1底端的凸台3置于另一组导轨架1上端开设的第一凹槽2的内部，通过第一螺栓6和第一螺纹孔4的配合，将凸台3固定在第一凹槽2的内部，通过第二螺栓9将第一连接杆10和第二连接杆11的两端分别固定在两组导轨架1的背面，此时完成两组导轨架1的组装对接工作，便于两组或多组导轨架1的组装对接工作；所述第二凹槽7的内部一端开设有第三凹槽12，所述第三凹槽12的内部设有横杆15，且所述第三凹槽12的内部开设有第二通孔13，所述第二通孔13的内部设有第三螺栓14，所述第三凹槽12通过第三螺栓14与横杆15固定连接，所述横杆15的一端贯穿出第二凹槽7和第三凹槽12固定连接有钢板16，所述钢板16通过膨胀螺栓17与楼层固定连接，两组所述横杆15的上表面设有底板18，所述底板18的下表面开设有第四凹槽19，所述横杆15的上表面置于第四凹槽19的内部，通过将横杆15的一端置于第三凹槽12的内部，并通过第三螺栓14进行紧固，通过设有的膨胀螺栓17将横杆15与楼层固定连接在一起，将底板18置于横杆15的上表面，使横杆15的上表面置于第四凹槽19的内部，此时完成导轨架1与楼层的固定对接工作，进而可完成升降机与楼层的固定对接工作。

进一步的，所述凸台3的直径与第一凹槽2的内径一致，且所述凸台3的高度与第一凹槽2的内部深度一致，可更好的完成两组或多组导轨架1的组装对接工作。

进一步的，所述第一连接杆10和第二连接杆11的结构一致，且所述第一连接杆10和第二连接杆11相互交错，便于对两组或多组导轨架1进行固定。

进一步的，所述横杆15的厚度与第三凹槽12的内部高度一致，且所述横杆15置于第三凹槽12内部的长度至少为5-8cm，可使导轨架1与楼层的固定更加稳定。

进一步的，所述横杆15的厚度与第四凹槽19的内部深度一致，且所述横杆15的直径与第四凹槽19的内径一致，便于底板18和横杆15的固定工作。

进一步的，所述膨胀螺栓17设置有四组，且四组所述膨胀螺栓17分别位于钢板16的四角，可使钢板16与楼层更加固定连接在一起，进而可达到导轨架1与楼层的稳定连接工作。

工作原理：本方便对接的建筑施工用升降机，通过将其中一组导轨架1底端的凸台3置于另一组导轨架1上端开设的第一凹槽2的内部，通过第一螺栓6和第一螺纹孔4的配合，将凸台3固定在第一凹槽2的内部，通过第二螺栓9将第一连接杆10和第二连接杆11的两端分别固定在两组导轨架1的背面，此时完成两组导轨架1的组装对接工作，将横杆15的一端置于第三凹槽12的内部，并通过第三螺栓14进行紧固，通过设有的膨胀螺栓17将横杆15与楼层固定连接在一起，将底板18置于横杆15的上表面，使横杆15的上表面置于第四凹槽19的内部，此时完成导轨架1与楼层的固定对接工作，进而可完成升降机与楼层的固定对接工作。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920029244.0

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209242423U

授权时间:20190813

主分类号:B66B 7/02

专利分类号:B66B7/02;B66B7/00;B66B11/00

范畴分类:32F;

申请人:福建国晟机械设备制造有限公司

第一申请人:福建国晟机械设备制造有限公司

申请人地址:363200 福建省漳州市漳浦县长桥镇甘棠村

发明人:刘庆腾

第一发明人:刘庆腾

当前权利人:福建国晟机械设备制造有限公司

代理人:卢富华

代理机构:11369

代理机构编号:北京远大卓悦知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a33a74ae7cfedeb44b5d20e2.html