# 一种RFID扫描通道机论文和设计-孟青云

### 全文摘要

本实用新型公开了一种RFID扫描通道机，具体涉及货物识别技术领域，包括调节装置，所述调节装置包括底座，所述底座顶部设有通道板，所述通道板一侧设有转轴，所述转轴一侧设有调节板，所述调节板背面设有撑杆，所述撑杆前侧面设有第一转杆，所述第一转杆和调节板均与撑杆两端铰接，所述通道板表面设有滑口，所述第一转杆与滑口滑动连接，所述调节板一侧设有第二转杆。本实用新型通过设置调节装置，带有标签的货物通过RFID读卡器和RFID天线区域时读取货物的信息，同时二维码识别器对货物二维码进行识别检测，之后将信息发送至可编程PLC处进行处理，然后可编程PLC将信息显示在显示屏上，有利于保证货物运输货物的准确性。

### 主设计要求

1.一种RFID扫描通道机，其特征在于：包括调节装置（1），所述调节装置（1）包括底座（2），所述底座（2）顶部设有通道板（3），所述通道板（3）一侧设有转轴（4），所述转轴（4）一侧设有调节板（5），所述调节板（5）背面设有撑杆（6），所述撑杆（6）前侧面设有第一转杆（7），所述第一转杆（7）和调节板（5）均与撑杆（6）两端铰接，所述通道板（3）表面设有滑口（8），所述第一转杆（7）与滑口（8）滑动连接，所述调节板（5）一侧设有第二转杆（9），所述第二转杆（9）底部设有二维码识别器（10），所述二维码识别器（10）两侧均设有显示屏（11），所述第二转杆（9）底部设有RFID读卡器（12），所述RFID读卡器（12）底部设有RFID天线（13）。

### 设计方案

1.一种RFID扫描通道机，其特征在于：包括调节装置（1），所述调节装置（1）包括底座（2），所述底座（2）顶部设有通道板（3），所述通道板（3）一侧设有转轴（4），所述转轴（4）一侧设有调节板（5），所述调节板（5）背面设有撑杆（6），所述撑杆（6）前侧面设有第一转杆（7），所述第一转杆（7）和调节板（5）均与撑杆（6）两端铰接，所述通道板（3）表面设有滑口（8），所述第一转杆（7）与滑口（8）滑动连接，所述调节板（5）一侧设有第二转杆（9），所述第二转杆（9）底部设有二维码识别器（10），所述二维码识别器（10）两侧均设有显示屏（11），所述第二转杆（9）底部设有RFID读卡器（12），所述RFID读卡器（12）底部设有RFID天线（13）。

2.根据权利要求1所述的一种RFID扫描通道机，其特征在于：所述第二转杆（9）外侧设有固定板（14），所述固定板（14）和滑口（8）顶部均设有插孔（15）。

3.根据权利要求2所述的一种RFID扫描通道机，其特征在于：所述插孔（15）内部设有按钮插销（16），所述按钮插销（16）与插孔（15）相匹配。

4.根据权利要求1所述的一种RFID扫描通道机，其特征在于：所述调节板（5）一侧设有可编程PLC（17），所述可编程PLC（17）与调节板（5）固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种RFID扫描通道机，其特征在于：所述第二转杆（9）顶部设有照明灯（18）。

6.根据权利要求5所述的一种RFID扫描通道机，其特征在于：所述底座（2）底部设有万向轮（19），所述万向轮（19）与底座（2）固定连接，所述照明灯（18）顶部设有外壳（20）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及货物识别技术领域，更具体地说，本实用涉及一种RFID扫描通道机。

背景技术

射频识别，RFID技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

专利申请公布号CN206147650U的实用新型专利公开了一种基于射频识别的行李物品电子标签识别装置，设置在行李输送机构的传输路径上，其包括读取器和屏蔽装置，所述屏蔽装置包括主体框架以及安装在主体框架上的顶板和左右侧板，所述顶板和左右侧板围成识别通道，所述行李输送机的输送带穿过该识别通道，所述输送带上方的顶板或左右侧板上安装有RFID天线，所述识别通道对应的输送带下方设置有RFID天线和编码器，所述RFID天线均由转向支架支撑。通道顶部和输送带下方均设有射频天线，天线采用转向支架安装，能满足天线所需要的安装角度与安装位置；能达到通过通道的行李、货物360度射频覆盖，确保不漏检RFID标签。

但是其在实际使用时，仍旧存在较多缺点，如识别通道在使用过程中不能根据货物的高度进行调节，同时对货物信息验证精确性较低。

实用新型内容

为了克服现有技术的上述缺陷，本实用新型的实施例提供一种RFID扫描通道机，通过设置调节装置，推动第一转杆，第一转杆在滑口处滑动，第一转杆带动撑杆将调节板撑起，继而可以调节第二转杆与货物的间距，同时可以调节RFID读卡器和RFID天线与货物的接触距离，有利于提高读取效率，带有标签的货物通过RFID读卡器和RFID天线区域时读取货物的信息，同时二维码识别器对货物二维码进行识别检测，之后将信息发送至可编程PLC处进行处理，然后可编程PLC将信息显示在显示屏上，有利于保证货物运输货物的准确性，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种RFID扫描通道机，包括调节装置，所述调节装置包括底座，所述底座顶部设有通道板，所述通道板一侧设有转轴，所述转轴一侧设有调节板，所述调节板背面设有撑杆，所述撑杆前侧面设有第一转杆，所述第一转杆和调节板均与撑杆两端铰接，所述通道板表面设有滑口，所述第一转杆与滑口滑动连接，所述调节板一侧设有第二转杆，所述第二转杆底部设有二维码识别器，所述二维码识别器两侧均设有显示屏，所述第二转杆底部设有RFID读卡器，所述RFID读卡器底部设有RFID天线。

在一个优选地实施方式中，所述第二转杆外侧设有固定板，所述固定板和滑口顶部均设有插孔。

在一个优选地实施方式中，所述插孔内部设有按钮插销，所述按钮插销与插孔相匹配。

在一个优选地实施方式中，所述调节板一侧设有可编程PLC，所述可编程PLC与调节板固定连接。

在一个优选地实施方式中，所述第二转杆顶部设有照明灯。

在一个优选地实施方式中，所述底座底部设有万向轮，所述万向轮与底座固定连接，所述照明灯顶部设有外壳。

本实用新型的技术效果和优点：

1、通过设置调节装置，推动第一转杆，第一转杆在滑口处滑动，第一转杆带动撑杆将调节板撑起，继而可以调节第二转杆与货物的间距，同时可以调节RFID读卡器和RFID天线与货物的接触距离，有利于提高读取效率，带有标签的货物通过RFID读卡器和RFID天线区域时读取货物的信息，同时二维码识别器对货物二维码进行识别检测，之后将信息发送至可编程PLC处进行处理，然后可编程PLC将信息显示在显示屏上，有利于保证货物运输货物的准确性；

2、通过设置固定板、按钮插销和照明灯，将按钮插销插入到插孔内部，进而将固定板与通道板进行固定，同时照明灯保证昏暗环境下二维码识别器的正常运行，同时提示本实用新型的位置，有利于提高检测效率的同时增加通过速度。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图。

图2为本实用新型的侧视图。

图3为本实用新型的固定板立体结构示意图。

图4为本实用新型的系统示意图。

图5为本实用新型的电路示意图。

附图标记为：1调节装置、2底座、3通道板、4转轴、5调节板、6撑杆、7第一转杆、8滑口、9第二转杆、10二维码识别器、11显示屏、12 RFID读卡器、13 RFID天线、14固定板、15插孔、16按钮插销、17可编程PLC、18照明灯、19万向轮、20外壳。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了如图1-5所示的一种RFID扫描通道机，包括调节装置1，所述调节装置1包括底座2，所述底座2顶部设有通道板3，所述通道板3一侧设有转轴4，所述转轴4一侧设有调节板5，所述调节板5背面设有撑杆6，所述撑杆6前侧面设有第一转杆7，所述第一转杆7和调节板5均与撑杆6两端铰接，所述通道板3表面设有滑口8，所述第一转杆7与滑口8滑动连接，所述调节板5一侧设有第二转杆9，所述第二转杆9底部设有二维码识别器10，所述二维码识别器10两侧均设有显示屏11，所述第二转杆9底部设有RFID读卡器12，所述RFID读卡器12底部设有RFID天线13，RFID读卡器12与RFID天线13电性连接，RFID读卡器12、二维码识别器10、显示屏11和照明灯18均与可编程PLC17电性连接，推动第一转杆7，通过设置调节装置1，推动第一转杆7，第一转杆7在滑口8处滑动，第一转杆7带动撑杆6将调节板5撑起，继而可以调节第二转杆9与货物的间距，同时可以调节RFID读卡器12和RFID天线13与货物的接触距离，有利于提高读取效率，带有标签的货物通过RFID读卡器12和RFID天线13区域时读取货物的信息，同时二维码识别器10对货物二维码进行识别检测，之后将信息发送至可编程PLC17处进行处理，然后可编程PLC17将信息显示在显示屏11上，有利于保证货物运输货物的准确性。

进一步的，所述第二转杆9外侧设有固定板14，所述固定板14和滑口8顶部均设有插孔15。

进一步的，所述插孔15内部设有按钮插销16，所述按钮插销16与插孔15相匹配。

进一步的，所述调节板5一侧设有可编程PLC17，所述可编程PLC17与调节板5固定连接。

进一步的，所述第二转杆9顶部设有照明灯18，通过设置固定板14、按钮插销16和照明灯18，将按钮插销16插入到插孔15内部，进而将固定板14与通道板3进行固定，同时照明灯18保证昏暗环境下二维码识别器10的正常运行，同时提示本实用新型的位置，有利于提高检测效率的同时增加通过速度。

进一步的，所述底座2底部设有万向轮19，所述万向轮19与底座2固定连接，所述照明灯18顶部设有外壳20。

本实用新型工作原理：

参照说明书附图1-5，RFID读卡器12与RFID天线13电性连接，RFID读卡器12、二维码识别器10、显示屏11和照明灯18均与可编程PLC17电性连接，推动第一转杆7，第一转杆7在滑口8处滑动，第一转杆7带动撑杆6将调节板5撑起，继而可以调节第二转杆9与货物的间距，同时可以调节RFID读卡器12和RFID天线13与货物的接触距离，提高读取效率，带有标签的货物通过RFID读卡器12和RFID天线13区域时读取货物的信息，同时二维码识别器10对货物二维码进行识别检测，之后将信息发送至可编程PLC17处进行处理，然后可编程PLC17将信息显示在显示屏11上，保证货物运输货物的准确性；

参照说明书附图2，将按钮插销16插入到插孔15内部，进而将固定板14与通道板3进行固定，同时照明灯18保证昏暗环境下二维码识别器10的正常运行，同时提示本实用新型的位置，提高检测效率的同时增加通过速度。

最后应说明的几点是：首先，在本申请的描述中，需要说明的是，除非另有规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，可以是机械连接或电连接，也可以是两个元件内部的连通，可以是直接相连，“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系，当被描述对象的绝对位置改变，则相对位置关系可能发生改变；

其次：本实用新型公开实施例附图中，只涉及到与本公开实施例涉及到的结构，其他结构可参考通常设计，在不冲突情况下，本实用新型同一实施例及不同实施例可以相互组合；

最后：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920105338.1

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209460770U

授权时间:20191001

主分类号:G06K 7/10

专利分类号:G06K7/10;G06K17/00

范畴分类:40B;

申请人:江苏中科智睿物联网科技有限公司

第一申请人:江苏中科智睿物联网科技有限公司

申请人地址:214028 江苏省无锡市新吴区龙山路4号B幢1005

发明人:孟青云;穆少鹏;王书林;陈文;邹浩;陈彪;陆亚兵

第一发明人:孟青云

当前权利人:江苏中科智睿物联网科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a343c8db26f9f4fc573a72a9.html