# 洗衣粉袋封口系统论文和设计-黄建文

### 全文摘要

本实用新型公开了洗衣粉袋封口系统。上述的洗衣粉袋封口系统包括封口装置及间隔所述封口装置设置的输送装置，还包括落料装置，所述封口装置包括封口机架及安装于所述封口机架上的封口组件，所述输送装置包括输送机架及安装于所述输送机架上的输送组件，所述落料装置包括落料块，所述落料块的一端连接所述封口机架，另一端连接所述输送机架，所述落料块的连接所述封口机架的一端高于所述落料块的连接所述输送机架的一端，以使所述落料块的顶面形成一斜面。本实用新型所述洗衣粉袋封口系统，可自动转运洗衣粉袋且能保证封口质量。

### 主设计要求

1.一种洗衣粉袋封口系统，包括封口装置及间隔所述封口装置设置的输送装置，其特征在于，还包括落料装置，所述封口装置包括封口机架及安装于所述封口机架上的封口组件，所述输送装置包括输送机架及安装于所述输送机架上的输送组件，所述落料装置包括落料块，所述落料块的一端连接所述封口机架，另一端连接所述输送机架，所述落料块的连接所述封口机架的一端高于所述落料块的连接所述输送机架的一端，以使所述落料块的顶面形成一斜面。

### 设计方案

1.一种洗衣粉袋封口系统，包括封口装置及间隔所述封口装置设置的输送装置，其特征在于，还包括落料装置，所述封口装置包括封口机架及安装于所述封口机架上的封口组件，所述输送装置包括输送机架及安装于所述输送机架上的输送组件，所述落料装置包括落料块，所述落料块的一端连接所述封口机架，另一端连接所述输送机架，所述落料块的连接所述封口机架的一端高于所述落料块的连接所述输送机架的一端，以使所述落料块的顶面形成一斜面。

2.根据权利要求1所述的洗衣粉袋封口系统，其特征在于，所述封口机架的顶面高于所述输送机架的顶面。

3.根据权利要求1所述的洗衣粉袋封口系统，其特征在于，所述封口机架的顶面齐平于所述输送机架的顶面。

4.根据权利要求1所述的洗衣粉袋封口系统，其特征在于，所述封口机架的顶面低于所述输送机架的顶面。

5.根据权利要求1-4任一项所述的洗衣粉袋封口系统，其特征在于，所述落料装置还包括安装于所述落料块的所述斜面上的第一整料架与第二整料架，所述第一整料架与第二整料架分别安装于相邻所述输送机架及所述封口机架的相对两侧处，所述第一整料架与所述第二整料架之间形成通道。

6.根据权利要求5所述的洗衣粉袋封口系统，其特征在于，所述第一整料架包括连接所述落料块并沿所述输送机架至所述封口机架的方向延伸的第一整料杆及由所述第一整料杆靠近所述封口机架的一端朝向所述落料块的外侧延伸的第一接料杆，所述第二整料架包括连接所述落料块并沿所述输送机架至所述封口机架的方向延伸的第二整料杆及由所述第二整料杆靠近所述封口机架的一端朝向所述落料块的外侧延伸的第二接料杆，所述第一整料杆与所述第二整料杆之间形成整料通道，所述第一接料杆与所述第二接料杆之间形成接料通道。

7.根据权利要求6所述的洗衣粉袋封口系统，其特征在于，所述第一整料杆与所述落料块的顶面之间具有距离。

8.根据权利要求7所述的洗衣粉袋封口系统，其特征在于，所述第一整料杆垂直连接第一中间杆，所述第一中间杆连接所述落料块。

9.根据权利要求6所述的洗衣粉袋封口系统，其特征在于，所述第二整料杆与所述落料块的顶面之间具有距离。

10.根据权利要求9所述的洗衣粉袋封口系统，其特征在于，所述第二整料杆垂直连接第二中间杆，所述第二中间杆连接所述落料块。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及产品包装技术领域，具体涉及洗衣粉袋封口系统。

背景技术

封口机是对产品包装进行封口的设备，通常为塑胶等材料的包装进行封口。在对洗衣粉的包装进行封口时，通常将封口机放在桌面上，封口完成后送到输送带上运至其他地方。若采用人工转运，会浪费比较多的人力；若直接将封口机输送设备连接在一起，输送设备的输送带比放置封口机的桌面高，洗衣粉袋子封口后未完全冷却，经过高低落差的跌落，会造成封口不良、起皱等现象，影响产品质量。

实用新型内容

基于此，本实用新型有必要提供一种可自动转运洗衣粉袋且能保证封口质量的洗衣粉袋封口系统。

为了实现本实用新型的目的，本实用新型采用以下技术方案：

一种洗衣粉袋封口系统，包括封口装置及间隔所述封口装置设置的输送装置，还包括落料装置，所述封口装置包括封口机架及安装于所述封口机架上的封口组件，所述输送装置包括输送机架及安装于所述输送机架上的输送组件，所述落料装置包括落料块，所述落料块的一端连接所述封口机架，另一端连接所述输送机架，所述落料块的连接所述封口机架的一端高于所述落料块的连接所述输送机架的一端，以使所述落料块的顶面形成一斜面。

上述的洗衣粉袋封口系统，在封口装置和输送装置之间设置一落料块，落料块的顶面呈斜面，包装完成的洗衣粉袋直接落到落料块上，再由落料块平滑地滑至输送装置上，这样实现自动转运洗衣粉袋，且洗衣粉袋缓慢降下，不会触碰到其他部件，封口处不会起皱，保证封口的质量。

其中一些实施例中，所述封口机架的顶面高于所述输送机架的顶面。

其中一些实施例中，所述封口机架的顶面齐平于所述输送机架的顶面。

其中一些实施例中，所述封口机架的顶面低于所述输送机架的顶面。

其中一些实施例中，所述落料装置还包括安装于所述落料块的所述斜面上的第一整料架与第二整料架，所述第一整料架与第二整料架分别安装于相邻所述输送机架及所述封口机架的相对两侧处，所述第一整料架与所述第二整料架之间形成通道。

其中一些实施例中，所述第一整料架包括连接所述落料块并沿所述输送机架至所述封口机架的方向延伸的第一整料杆及由所述第一整料杆靠近所述封口机架的一端朝向所述落料块的外侧延伸的第一接料杆，所述第二整料架包括连接所述落料块并沿所述输送机架至所述封口机架的方向延伸的第二整料杆及由所述第二整料杆靠近所述封口机架的一端朝向所述落料块的外侧延伸的第二接料杆，所述第一整料杆与所述第二整料杆之间形成整料通道，所述第一接料杆与所述第二接料杆之间形成接料通道。

其中一些实施例中，所述第一整料杆与所述落料块的顶面之间具有距离。

其中一些实施例中，所述第一整料杆垂直连接第一中间杆，所述第一中间杆连接所述落料块。

其中一些实施例中，所述第二整料杆与所述落料块的顶面之间具有距离。

其中一些实施例中，所述第二整料杆垂直连接第二中间杆，所述第二中间杆连接所述落料块。

附图说明

图1是本实用新型一较佳实施例所述的洗衣粉袋封口系统的结构示意图；

图2是图1所述的洗衣粉袋封口系统的俯视图；

图3是图1所述的洗衣粉袋封口系统的落掉装置的结构示意图；

图4是本实用新型实施例二所述的洗衣粉袋封口系统的落掉装置的结构示意图；

图5是图4所述的洗衣粉袋封口系统的落掉装置的侧面结构示意图。

具体实施方式

为了便于理解本实用新型，下面将对本实用新型进行更全面的描述。但是，本实用新型可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文所描述的实施例。相反地，提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。

实施例一

请参照图1与图2，本实用新型提供一种洗衣粉袋封口系统100，用于对洗衣粉包装袋进行封口并将封口得到的洗衣粉袋40进行转运，该封口系统100包括输送装置10、间隔输送装置10设置的封口装置20及连接封口装置10与输送装置20的落料装置30，封口装置10封口完成的洗衣粉袋40直接落到落料装置30上，落料装置30将其转运至输送装置20上，输送装置20将其运输至仓库等地方，以进行装箱或其他操作。

请参照图2，输送装置10包括输送机架11及安装于输送机架11上的输送组件12。输送组件12包括安装于输送机架11上的输送带13及驱动输送带13运行的链条、电机等部件。当然，输送组件12也可以是辊筒输送组件。但对于洗衣粉袋来说，输送带13更合适。

请参照图1，封口装置20包括封口机架21及安装于封口机架21上的封口组件22。封口组件22为加热封口组件。

请参照图1至图3，落料装置30包括落料块31，落料块31的一端连接封口机架21，另一端连接输送机架11，落料块31的连接封口机架21的一端高于落料块31的连接输送机架11的一端，以使落料块31的顶面形成一斜面32。由此通过该斜面32可以直接将洗衣粉袋40滑到输送装置10上。

其中的封口机架21的顶面可以高于、低于或齐平于输送机架11的顶面，均可实现其目的。当然，封口机架21的顶面高于或齐平于输送机架11的顶面时较好，落料块31的斜面32可以根据落料需求进行设置。当封口机架21的顶面低于输送机架11的顶面时，此时落料块31朝向封口机架21倾斜，为了使衣粉包装袋40能顺利地滑到输送装置10上，此时斜面32的坡度就要大于封口机架21的顶面高于或齐平于输送机架11的顶面时斜面32的坡度。例如，当封口机架21的顶面齐平于输送机架11的顶面时，落料块31的斜面32与底面之间的角度a为30度；当封口机架21的顶面高于输送机架11的顶面时，落料块31的斜面32与底面之间的角度a为20度；当封口机架21的顶面低于输送机架11的顶面时，落料块31的斜面32与底面之间的角度a为50度。

上述的洗衣粉袋封口系统，在封口装置和输送装置之间设置一落料块，落料块的顶面呈斜面，包装完成的洗衣粉袋直接落到落料块上，再由落料块平滑地滑至输送装置上，这样实现自动转运洗衣粉袋，且洗衣粉袋缓慢降下，不会触碰到其他部件，封口处不会起皱，保证封口的质量。

实施例二

请参照图4与图5，本实施例与实施例一不同的是，落料装置30还包括安装于落料块31的斜面上的第一整料架33与第二整料架33，第一整料架33与第二整料架34分别安装于相邻输送机架11及封口机架12的相对两侧处，第一整料架33与第二整料架34之间形成通道，洗衣粉袋40从该通道落下，防止洗衣粉袋40从落料块31的两侧掉落。

请参照图4，一实施例中，该第一整料架33包括连接落料块31并沿输送机架11至封口机架21的方向延伸的第一整料杆35及由第一整料杆35靠近封口机架21的一端朝向落料块31的外侧延伸的第一接料杆36；第二整料架34包括连接落料块31并沿输送机架11至封口机架21的方向延伸的第二整料杆37及由第二整料杆37靠近封口机架21的一端朝向落料块31的外侧延伸的第二接料杆38，第一整料杆35与第二整料杆37之间形成整料通道39，第一接料杆36与第二接料杆38之间形成接料通道310，洗衣粉袋封口完成后落到落料块31上，先进入接料通道310内，再进入整料通道39内，然后由整料通道39滑到输送装置10上。若几个洗衣粉袋都落入接料通道310时，可以自动一个个地进入整料通道39内，不会相互挤压而褶皱、变形，或者相互挤压而由落料块31的边缘掉落。

一实施例中，第一接料杆36与第二接料杆38均延伸至落料块31的侧边边缘。

一实施例中，第一整料杆35与落料块31的顶面之间具有距离。而第一整料杆35垂直连接第一中间杆350，第一中间杆350连接落料块31。从而将第一整料杆35通过第一中间杆350固定在落料块31上。同理，第二整料杆37与落料块31的顶面之间具有距离。而第二整料杆37垂直连接第二中间杆370，第二中间杆370连接落料块31。从而将第二整料杆37通过第二中间杆370固定在落料块31上。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920106923.3

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209427146U

授权时间:20190924

主分类号:B65B 51/00

专利分类号:B65B51/00

范畴分类:34A;

申请人:东莞市立顿洗涤用品实业有限公司

第一申请人:东莞市立顿洗涤用品实业有限公司

申请人地址:523203 广东省东莞市望牛墩镇古塔路

发明人:黄建文

第一发明人:黄建文

当前权利人:东莞市立顿洗涤用品实业有限公司

代理人:崔明思

代理机构:44224

代理机构编号:广州华进联合专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a37c486324faadc9c4a32a19.html