# 园林机械用快换刀机构论文和设计-莫小良

### 全文摘要

本实用新型涉及刀轴装置技术领域，尤其是一种园林机械用快换刀机构。该换刀机构包括电机、转轴、刀轴和刀具，刀轴与电机的转轴连接，刀轴上安装刀具，所述转轴上安装有轴承，轴承上设置有轴承座，轴承座上设置有螺栓孔，刀轴一端设置有连接座，连接座上对称的两端设置有螺栓孔，刀轴上下两端表面设有凹槽，刀具下端设置有半圆弧的固定座，固定座上设置有对应刀轴表面凹槽的凸块，固定座的两侧连接端设置有橡胶条。该实用新型采用转动杆通过U型杆连接长螺钉，使长螺钉穿过连接座和轴承座上螺栓孔将刀轴与转轴固定，且将刀具采用固定座与刀轴卡槽固定的方式，安装拆卸省时省力，大大提高了工作效率。

### 主设计要求

1.一种园林机械用快换刀机构，包括电机（1）、转轴（2）、刀轴（3）和刀具（4），刀轴（3）与电机（1）的转轴（2）连接，刀轴（3）上安装刀具（4），其特征是，所述转轴（2）上安装有轴承（5），轴承（5）上设置有轴承座（6），轴承座（6）上设置有螺栓孔（7），刀轴（3）一端设置有连接座（8），连接座（8）上对称的两端设置有螺栓孔（7），刀轴（3）上下两端表面设有凹槽（9），刀具（4）下端设置有半圆弧的固定座（10），固定座（10）上设置有对应刀轴（3）表面凹槽（9）的凸块（11），固定座（10）的两侧连接端设置有橡胶条（12）。

### 设计方案

1.一种园林机械用快换刀机构，包括电机（1）、转轴（2）、刀轴（3）和刀具（4），刀轴（3）与电机（1）的转轴（2）连接，刀轴（3）上安装刀具（4），其特征是，所述转轴（2）上安装有轴承（5），轴承（5）上设置有轴承座（6），轴承座（6）上设置有螺栓孔（7），刀轴（3）一端设置有连接座（8），连接座（8）上对称的两端设置有螺栓孔（7），刀轴（3）上下两端表面设有凹槽（9），刀具（4）下端设置有半圆弧的固定座（10），固定座（10）上设置有对应刀轴（3）表面凹槽（9）的凸块（11），固定座（10）的两侧连接端设置有橡胶条（12）。

2.根据权利要求1所述的园林机械用快换刀机构，其特征是，所述连接座（8）上螺栓孔（7）内安装长螺钉（13），长螺钉（13）末端穿过轴承座（6）上螺栓孔（7），由螺母（14）拧紧固定在轴承座（6）上。

3.根据权利要求2所述的园林机械用快换刀机构，其特征是，所述长螺钉（13）的端头处螺栓连接U型杆（15），U型杆（15）的另一端螺栓连接转动杆（16）。

4.根据权利要求1所述的园林机械用快换刀机构，其特征是，所述连接座（8）上下两端表面设有搭扣槽（17），转动杆（16）固定在搭扣槽（17）中。

5.根据权利要求1所述的园林机械用快换刀机构，其特征是，所述刀轴（3）的一端螺纹连接端盖（18），刀轴（3）的端头处设置有外螺纹，端盖（18）上设置有内螺纹，端盖（18）的内螺纹与刀轴（3）端头的外螺纹配合连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及刀轴装置技术领域，尤其是一种园林机械用快换刀机构。

背景技术

刀轴是园林机械中的关键部件，在长时间的使用后或选择不同规格的刀轴及刀具时，需对其进行更换，目前园林机械中刀轴大多采用分段式的，不仅成本高，跟换时也比较繁琐，刀具一般都是直接安装在刀轴上，跟换起来工作效率低。

实用新型内容

为了克服上述现有技术的不足，本实用新型提供了一种园林机械用快换刀机构。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种园林机械用快换刀机构，包括电机、转轴、刀轴和刀具，刀轴与电机的转轴连接，刀轴上安装刀具，所述转轴上安装有轴承，轴承上设置有轴承座，轴承座上设置有螺栓孔，刀轴一端设置有连接座，连接座上对称的两端设置有螺栓孔，刀轴上下两端表面设有凹槽，刀具下端设置有半圆弧的固定座，固定座上设置有对应刀轴表面凹槽的凸块，固定座的两侧连接端设置有橡胶条。

根据本实用新型的工作原理，进一步包括所述连接座上螺栓孔内安装长螺钉，长螺钉末端穿过轴承座上螺栓孔，由螺母拧紧固定在轴承座上。

根据本实用新型的工作原理，进一步包括所述长螺钉的端头处螺栓连接U型杆，U型杆的另一端螺栓连接转动杆。

根据本实用新型的工作原理，进一步包括所述连接座上下两端表面设有搭扣槽，转动杆固定在搭扣槽中。

根据本实用新型的工作原理，进一步包括所述刀轴的一端螺纹连接端盖，刀轴的端头处设置有外螺纹，端盖上设置有内螺纹，端盖的内螺纹与刀轴端头的外螺纹配合连接。

本实用新型的有益效果是，该实用新型采用转动杆通过U型杆连接长螺钉，转动转动杆使长螺钉穿过连接座和轴承座上螺栓孔并用螺母拧紧螺钉将刀轴与转轴固定，且将刀具采用固定座与刀轴卡槽固定的方式，安装拆卸省时省力，大大提高了工作效率。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型的转轴与刀轴的安装结构示意图；

图3是本实用新型的刀轴与刀具的安装结构示意图。

图中1.电机，2.转轴，3.刀轴，4.刀具，5.轴承，6.轴承座，7.螺栓孔，8.连接座，9.凹槽，10.固定座，11.凸块，12.橡胶条，13.长螺钉，14.螺母，15.U型杆，16.转动杆，17.搭扣槽，18.端盖。

具体实施方式

如图1是本实用新型的结构示意图，一种园林机械用快换刀机构，包括电机1、转轴2、刀轴3和刀具4，刀轴3与电机1的转轴2连接，刀轴3上安装刀具4。

如图2是本实用新型的转轴与刀轴的安装结构示意图，转轴2上安装有轴承5，轴承5上设置有轴承座6，轴承座6上设置有螺栓孔7，刀轴3一端设置有连接座8，连接座8上对称的两端设置有螺栓孔7，连接座8上螺栓孔7内安装长螺钉13，长螺钉13末端穿过轴承座6上螺栓孔7，由螺母14拧紧固定在轴承座6上，长螺钉13的端头处螺栓连接U型杆15，U型杆15的另一端螺栓连接转动杆16，连接座8上下两端表面设有搭扣槽17，转动杆16固定在搭扣槽17中。

如图3是本实用新型的刀轴与刀具的安装结构示意图，刀轴3上下两端表面设有凹槽9，刀具4下端设置有半圆弧的固定座10，固定座10上设置有对应刀轴3表面凹槽9的凸块11，固定座10的两侧连接端设置有橡胶条12，刀轴3的一端螺纹连接端盖18，刀轴3的端头处设置有外螺纹，端盖18上设置有内螺纹，端盖18的内螺纹与刀轴3端头的外螺纹配合连接。

本实用新型的工作原理：将安装有刀具4的固定座10下端凸块11对准刀轴3表面的凹槽9，凸块11滑入凹槽9将刀具4安装在刀轴3上，将端盖18旋紧在刀轴3的端头处使固定座10在刀轴3上位置固定，将刀轴3上设置有连接座8的一端贴合电机1上的转轴2，转轴2上设置有轴承5，轴承5上固定有轴承座6，转动杆16通过U型杆15连接长螺钉13，拉动转动杆16使长螺钉13穿过刀轴3连接座8和转轴2的轴承座6上螺栓孔7，再将转动杆16固定在轴承座6上下两端的搭扣槽17中，在长螺钉13的末端拧入螺母14，拧紧螺母14将长螺钉13与轴承座6固定；拆卸时，只需将长螺钉13末端的螺母14拧下，取出固定在轴承座6搭扣槽17中的转动杆16，此时，刀轴3与转轴2分离，将刀轴3另一端头处的端盖18拧下，可将刀具4下端固定座10抽出，操作简单，效率高。

以上说明对本实用新型而言只是说明性的，而非限制性的，本领域普通技术人员理解，在不脱离所附权利要求所限定的精神和范围的情况下，可做出许多修改、变化或等效，但都将落入本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920032503.5

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209698571U

授权时间:20191129

主分类号:B23Q3/157

专利分类号:B23Q3/157

范畴分类:26H;

申请人:常州市武进金城齿轮有限公司

第一申请人:常州市武进金城齿轮有限公司

申请人地址:213000 江苏省常州市武进高新技术开发区新升路51号

发明人:莫小良;吴其

第一发明人:莫小良

当前权利人:常州市武进金城齿轮有限公司

代理人:沈毅

代理机构:32233

代理机构编号:常州市夏成专利事务所(普通合伙) 32233

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a38888ed1ced79a1e9fd06e9.html