# 基于同步姿态测量的地空三分量电磁接收系统设计

### 论文摘要

针对地空三分量电磁探测对接收信号高速、同步、大量存储、同时记录线圈姿态信息的需求,提出了带有高精度同步姿态测量的全波形地空电磁探测数字接收系统。设计了针对地空电磁法的模拟信号调理电路,通过两片同步驱动的高速24位AD芯片实现三通道高速采样,由FPGA实现了大量数据的实时传输。设计了同步姿态测量装置,可实时同步存储线圈姿态数据。实测结果表示,该数字采集系统能满足三个通道全速192 k Hz的采样率采集电磁数据、以100 Hz的采样率得到同步的线圈姿态数据,并通过实地野外实验证明了该系统可以完成含姿态测量的地空电磁三分量数据采集工作。

### 论文目录

- 1 接收系统总体设计

- 1.1 数字采集部分设计

- 1.2 独立三通道低噪声信号调理电路设计

- 2 姿态数据采集系统设计

- 2.1 姿态测量传感器方案选取

- 2.2 姿态测量同步方案设计

- 2.3 野外操作系统设计

- 3 系统整体测试

- 3.1 接收系统通道一致性测试

- 3.2 野外实际环境测试

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任同阳,刘腾,康利利,周海根,刘长胜

关键词: 三分量,姿态测量,地空电磁探测,时钟同步

来源: 科学技术与工程 2019年13期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 地球物理学,仪器仪表工业

单位: 吉林大学地球信息探测仪器教育部重点实验室,吉林大学仪器科学与电气工程学院

基金: 国家自然科学基金(41474091),吉林省自然科学基金(20170101085JC)资助

分类号: TH762

页码: 77-81

总页数: 5

文件大小: 372K

下载量: 78

### 相关论文文献

- [1].管道三维姿态测量仪在非开挖电缆顶管测量中的应用[J]. 经纬天地 2020(01)

- [2].导向轴姿态测量方法研究[J]. 信息记录材料 2018(05)

- [3].基于整车姿态测量的汽车前束测试[J]. 现代机械 2009(04)

- [4].基于双目视觉的无人机姿态测量[J]. 数字技术与应用 2016(10)

- [5].基于MEMS微惯性器件的姿态测量单元设计与测试[J]. 电子器件 2019(06)

- [6].基于人工标识点的姿态测量[J]. 北华航天工业学院学报 2018(06)

- [7].动态实时光学精密水平姿态测量方法[J]. 光学学报 2013(03)

- [8].一种基于特征点间线段倾角的姿态测量方法[J]. 光子学报 2010(02)

- [9].一种基于卫星单天线的弹体伪姿态测量新方法[J]. 火控雷达技术 2019(03)

- [10].单基线姿态测量的RAIM算法研究[J]. 计算机测量与控制 2011(06)

- [11].基于粒子滤波的姿态测量动态系统设计[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [12].矿用光纤陀螺姿态测量仪的设计与实现[J]. 煤矿机械 2018(10)

- [13].姿态测量装置直流电源输出滤波电路的设计与应用（英文）[J]. 机床与液压 2014(18)

- [14].基于单目视觉的平面靶标姿态测量及其仿真[J]. 火力与指挥控制 2018(07)

- [15].基于导航卫星的载体姿态测量[J]. 指挥信息系统与技术 2015(03)

- [16].一种改进的视觉罗盘姿态测量方法[J]. 传感技术学报 2011(12)

- [17].基于单目显微视觉的微球姿态测量方法[J]. 自动化学报 2019(07)

- [18].机载测姿系统的试飞测评技术综述与评价[J]. 电子测量技术 2014(10)

- [19].一种基于近景摄影测量的三轴气浮台连续姿态测量方法[J]. 导航定位学报 2020(03)

- [20].基于立体视觉的天线阵面姿态测量技术[J]. 科技与企业 2016(02)

- [21].DPSO算法在导航卫星姿态测量中的应用[J]. 指挥信息系统与技术 2011(03)

- [22].一种基于共面特征点的单摄像机姿态测量方法研究[J]. 宇航计测技术 2009(06)

- [23].多面交会姿态测量方法研究[J]. 弹箭与制导学报 2017(04)

- [24].利用单站光测图像确定回转体目标三维姿态[J]. 红外与激光工程 2013(09)

- [25].一种GPS双频多天线姿态测量方法[J]. 遥测遥控 2011(03)

- [26].逆向求解整周模糊度的姿态测量方法[J]. 电子测量与仪器学报 2009(07)

- [27].一种新的舰船航姿测量方法[J]. 中国惯性技术学报 2008(05)

- [28].基于中轴线像长匹配的靶场单站姿态测量方法[J]. 应用光学 2017(05)

- [29].基于影像-位置序图的光学测姿方法[J]. 应用光学 2015(02)

- [30].基于GPS的某型舰船姿态测量算法和天线布局研究[J]. 现代电子技术 2015(14)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a3cd92150b6232d04e690abc.html