# 一种无线耳机的充电盒及其系统论文和设计-郑世慧

### 全文摘要

本实用新型公开了一种无线耳机的充电盒及其系统，涉及便携式收听设备技术领域，用于解决现有充电盒的产品利用率较低，不利于市场推广的问题。该充电盒包括：听诊设备和处理器；听诊设备，用于采集对应位置的声音数据；与听诊设备连接的处理器，用于获取声音数据，并将声音数据发送到对应的终端；本实用新型利用设置在充电盒中的听诊设备，采集对应位置的声音数据，可以对用户的胸\/腹等位置的声音进行采集；利用处理器将听诊设备采集的声音数据发送到对应的终端，可以实现类似听诊器的健康监测功能，提高了充电盒的产品利用率，有利于产品推广，进一步的利用终端中的健康监测数据可以实现健康检查或远程医疗，提升用户体验。

### 主设计要求

1.一种无线耳机的充电盒，其特征在于，包括：听诊设备和处理器；所述听诊设备，用于采集对应位置的声音数据；与所述听诊设备连接的处理器，用于获取所述声音数据，并将所述声音数据发送到对应的终端。

### 设计方案

1.一种无线耳机的充电盒，其特征在于，包括：听诊设备和处理器；

所述听诊设备，用于采集对应位置的声音数据；

与所述听诊设备连接的处理器，用于获取所述声音数据，并将所述声音数据发送到对应的终端。

2.根据权利要求1所述的无线耳机的充电盒，其特征在于，所述听诊设备，包括：拾音探头、反馈放大器、A\/D转换器和增益控制电路；

其中，所述拾音探头，用于采集对应位置的声音信号；所述反馈放大器的输入端和输出端分别与所述拾音探头的输出端和所述A\/D转换器的输入端端一对一连接，对所述声音信号进行放大；所述A\/D转换器的输出端与所述处理器的输入端连接，用于将所述声音信号准换为所述声音数据；所述增益控制电路的输入端和输出端分别与所述处理器的输出端和所述反馈放大器的控制端连接，用于根据所述处理器的控制，调整所述反馈放大器的放大倍数。

3.根据权利要求1所述的无线耳机的充电盒，其特征在于，还包括：

与所述处理器连接的温度传感器，用于采集对应位置的温度数据；

对应的，所述处理器还用于获取并发送所述温度数据到所述终端。

4.根据权利要求1所述的无线耳机的充电盒，其特征在于，还包括：

与所述处理器连接的心率传感器，用于采集用户心率数据；

与所述处理器连接的血氧传感器，用于采集用户血液含氧量数据；

对应的，所述处理器还用于获取并发送所述用户心率数据和用户血液含氧量数据到所述终端。

5.根据权利要求1至4任一项所述的无线耳机的充电盒，其特征在于，还包括：与所述处理器连接的蓝牙设备；

对应的，所述处理器具体用于获取所述声音数据，并将所述声音数据发送到与所述蓝牙设备建立蓝牙连接的终端。

6.一种无线耳机的充电盒系统，其特征在于，包括：终端和如权利要求1至5任一项所述的无线耳机的充电盒。

7.根据权利要求6所述的无线耳机的充电盒系统，其特征在于，还包括：

与所述充电盒连接的无线耳机，用于接收所述充电盒发送的声音数据，将所述声音数据发送到所述终端；其中，所述无线耳机与所述充电盒无线连接。

8.根据权利要求6所述的无线耳机的充电盒系统，其特征在于，还包括：

与所述终端无线连接的无线耳机，用于接收并利用扬声器播放所述终端发送的健康分析结果；

对应的，所述终端用于根据所述充电盒发送的声音数据，获取对应的健康分析结果。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及便携式收听设备技术领域，特别涉及一种无线耳机的充电盒及其系统。

背景技术

随着TWS(True Wireless Stereo，真正无线互连立体声)耳机技术的发展和AIRPODS无线耳机的问世，催生了市场对无线耳机的需求，这种配合充电盒的使用的无线耳机成为了一种新的模式。充电盒作为存放无线耳机的盒子，不仅能够为无线耳机充电，还可以与无线耳机进行通讯，如发送指令获取耳机电量和让耳机进入强制配对状态。

现有技术中，由于充电盒内部能够存放无线耳机，因此，充电盒的体积往往较大。若仅将其作为对无线耳机进行充电和控制的辅助设备，会使充电盒的产品利用率较低，不利于产品推广。

因此，如何能够增加无线耳机的充电盒的功能，提高无线耳机的充电盒的产品利用率较低，提高用户体验，是现今急需解决的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种无线耳机的充电盒及其系统，以在充电盒上加入健康监测功能，提高无线耳机的充电盒的产品利用率较低，提高用户体验。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种无线耳机的充电盒，包括：听诊设备和处理器；

所述听诊设备，用于采集对应位置的声音数据；

与所述听诊设备连接的处理器，用于获取所述声音数据，并将所述声音数据发送到对应的终端。

可选的，所述听诊设备，包括：拾音探头、反馈放大器、A\/D转换器和增益控制电路；

其中，所述拾音探头，用于采集对应位置的声音信号；所述反馈放大器的输入端和输出端分别与所述拾音探头的输出端和所述A\/D转换器的输入端端一对一连接，对所述声音信号进行放大；所述A\/D转换器的输出端与所述处理器的输入端连接，用于将所述声音信号准换为所述声音数据；所述增益控制电路的输入端和输出端分别与所述处理器的输出端和所述反馈放大器的控制端连接，用于根据所述处理器的控制，调整所述反馈放大器的放大倍数。

可选的，该充电盒还包括：

与所述处理器连接的温度传感器，用于采集对应位置的温度数据；

对应的，所述处理器还用于获取并发送所述温度数据到所述终端。

可选的，该充电盒还包括：

与所述处理器连接的心率传感器，用于采集用户心率数据；

与所述处理器连接的血氧传感器，用于采集用户血液含氧量数据；

对应的，所述处理器还用于获取并发送所述用户心率数据和用户血液含氧量数据到所述终端。

可选的，该充电盒还包括：与所述处理器连接的蓝牙设备；

对应的，所述处理器具体用于获取所述声音数据，并将所述声音数据发送到与所述蓝牙设备建立蓝牙连接的终端。

此外，本实用新型还提供了一种无线耳机的充电盒系统，包括：终端和如上述任一项所述的无线耳机的充电盒。

可选的，该系统还包括：

与所述充电盒连接的无线耳机，用于接收所述充电盒发送的声音数据，将所述声音数据发送到所述终端；其中，所述无线耳机与所述充电盒无线连接。

可选的，该系统还包括：

与所述终端无线连接的无线耳机，用于接收并利用扬声器播放所述终端发送的健康分析结果；

对应的，所述终端用于根据所述充电盒发送的声音数据，获取对应的健康分析结果。

本实用新型所提供的一种无线耳机的充电盒，包括：听诊设备和处理器；听诊设备，用于采集对应位置的声音数据；与听诊设备连接的处理器，用于获取声音数据，并将声音数据发送到对应的终端；

可见，本实用新型利用设置在充电盒中的听诊设备，采集对应位置的声音数据，可以对用户的胸\/腹等位置的声音进行采集；利用处理器将听诊设备采集的声音数据发送到对应的终端，可以实现类似听诊器的健康监测功能，提高了充电盒的产品利用率，有利于产品推广，进一步的利用终端中的健康监测数据可以实现健康检查或远程医疗，提升用户体验。此外，本实用新型还提供了一种无线耳机的充电盒系统，同样具有上述有益效果。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例所提供的一种无线耳机的充电盒的结构框图；

图2为本实用新型实施例所提供的另一种无线耳机的充电盒的电路结构示意图；

图3为本实用新型实施例所提供的一种无线耳机的充电盒的正面俯视图；

图4为本实用新型实施例所提供的一种无线耳机的充电盒的背面俯视图；

图5为本实用新型实施例所提供的一种无线耳机的充电盒系统的结构框图。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参考图1，图1为本实用新型实施例所提供的一种无线耳机的充电盒的结构框图。该充电盒可以包括：听诊设备10和处理器20；

听诊设备10，用于采集对应位置的声音数据；

与听诊设备10连接的处理器20，用于获取声音数据，并将声音数据发送到对应的终端。

可以理解的是，本实施例的目的可以为在充电盒中加入用于采集对应位置的声音数据的听诊设备10，以使充电盒可以实现类似听诊器的功能，实现对用户的胸\/腹等位置的声音(如心跳)的采集。

具体的，对于本实施例中听诊设备10的具体结构，可以由设计人员自行设置，可以仅包括拾音探头(听诊探头)和A\/D转换器(模\/数转换器)，即处理器20可以直接接收拾音探头采集的自身位置处的声音信号经A\/D转换器转换的声音数据；也可以如图2所示，包括拾音探头、反馈放大器、A\/D转换器(A\/D)和增益控制电路，其中，拾音探头，用于采集对应位置的声音信号；反馈放大器的输入端和输出端分别与拾音探头的输出端和A\/D转换器的输入端端一对一连接，对声音信号进行放大；A\/D转换器的输出端与处理器 20(MCU)的输入端连接，用于将声音信号准换为声音数据；增益控制电路的输入端和输出端分别与处理器20的输出端和反馈放大器的控制端连接，用于根据处理器20的控制，调整反馈放大器的放大倍数。即处理器20可以通过增益控制电路调整反馈放大器放大声音信号的倍数，将微弱的心跳声放大到清晰可闻的程度。只要听诊设备10可以采集对应位置的声音数据，本实施例对此不做任何限制。

进一步的，为了进一步提高充电盒的利用率，本实施例中还可以加入其他用于采集健康监测数据的传感器，如图2所示，充电盒中还可以包括与处理器20连接的温度传感器，用于采集对应位置的温度数据；与处理器20连接的心率传感器，用于采集用户心率数据；以及与处理器20连接的血氧传感器，用于采集用户血液含氧量数据。本实施例对此不做任何限制。

对应的，为了降低充电盒中的听诊设备10和其他用于采集健康监测数据的传感器的耗电量(如温度传感器、心率传感器和血氧传感器)，处理器20 可以先根据其中一个或几个设备采集的数据，确定是否触发健康监测，若触发再启动全部设备。如可以先启动温度传感器，根据获取的温度数据确定是否与用户的被测部位接触，在接触时触发健康监测。

具体的，本实施例中的拾音探头、温度传感器、心率传感器和血氧传感器的具体设置位置，可以由设计人员根据实用场景和用户需求自行设置，如图3和图4所示，可以在充电盒1的正面设置收纳无线耳机2的槽位，在充电盒1的背面设置听诊设备10中的拾音探头(听诊探头11)、温度传感器(体温测量环12)、心率传感器13和血氧传感器(血液含氧量传感器14)。本实施例对此不做任何限制。

其中，对于本实施例中处理器20将获取的健康监测数据(如听诊设备10 的声音数据)发送到对应的终端的具体方式，可以由设计人员自行设置，如处理器20可以利用充电盒中的蓝牙设备(如图2中的蓝牙IC)，将健康监测数据发送到与蓝牙设备建立蓝牙连接的终端(如手机或计算机等)，即本实施例中还可以包括与处理器20连接的蓝牙设备；处理器20也可以利用充电盒连接的无线耳机，将健康监测数据发送到与无线耳机建立无线连接的终端。即本实施例中处理器20可以通过充电盒中的通信线路与无线耳机进行有线连接，或通过充电盒中的蓝牙设备与无线耳机进行蓝牙连接。本实施例对此不做任何限制。

需要说明的是，本实施例中的充电盒中还可以包括：如现有技术中的用于为两个无线耳机(耳机A和耳机B)充电的充电电路，如图2中由USB接口、电池、LDO(低压差线性稳压器)、Boost电路(开关直流升压电路)、和负载开关组成的电路；用于检测无线耳机是否取出的检测电路以及用于存储数据的存储设备(如图2中的Flash，闪存)和指示灯电路。本实施例对此不做任何限制。

具体的，充电盒中设置蓝牙设备时，充电盒可以通过手机(终端)中的 APP与手机保持随时连接，保证只要充电盒在手机蓝牙连接距离范围内就可与手机连接蓝牙通信。当用户从充电盒中取出无线耳机后，充电盒识别无线耳机被取出，同时充电盒与手机进行蓝牙配对连接。用户佩戴无线耳机后，无线耳机首先进行主从判断后，默认首先佩戴者为主耳机，主耳机直接与手机登设备进行蓝牙连接,此时耳机的通过蓝牙接受手机信号并通过喇叭输出给用户，用户此时可以用来听歌打电话，当用户将充电盒放于用户需要监测的部位时，充电盒通过温度传感器检测判断充电盒已与被测部位接触并触发听诊设备10和其他传感器工作，此时可以通过充电盒进行听诊，心率检测，体温测量、血夜含氧量测量等健康监测数据的采集，处理器20可以将健康监测数据进行处理并通过语音播报的方式输送给用户的无线耳机和输出到手机上。手机端的第三方APP可以对健康监测数据进行检测并分析，还可在线连接网络医生将健康监测数据共享给网络医生，实现对用户进行远程医学诊断。

本实施例中，本实用新型实施例利用设置在充电盒中的听诊设备10，采集对应位置的声音数据，可以对用户的胸\/腹等位置的声音进行采集；利用处理器20将听诊设备10采集的声音数据发送到对应的终端，可以实现类似听诊器的健康监测功能，提高了充电盒的产品利用率，有利于产品推广，进一步的利用终端中的健康监测数据可以实现健康检查或远程医疗，提升用户体验。

请参考图5，图5为本实用新型实施例所提供的一种无线耳机的充电盒系统的结构框图。该系统可以包括：终端100和如上述实施例所提供的无线耳机的充电盒200。

可以理解的是，本实施例的目的可以为通过终端100和充电盒200的连接，使终端100可以获取充电盒200发送的健康监测数据，如充电盒200中的听诊设备采集的声音数据、温度传感器采集的温度数据、心率传感器采集的用户心率数据和血氧传感器采集用户血液含氧量数据；从而利用终端100中的第三方 APP对健康监测数据进行分析，获取健康分析结果，如终端100中的第三方APP 可以利用现有的数据分析技术，对健康监测数据进行自动分析，或在线连接网络医生将健康监测数据共享给网络医生，得到健康分析结果，实现健康检查或远程医疗。

具体的，对于本实施例中的终端100和充电盒200的具体连接方式，即充电盒200向终端100发送健康监测数据(如听诊设备采集的声音数据)的方式，可以由设计人员根据实用场景和用户需求自行设置，如充电盒200中设置蓝牙设备时，充电盒200可以直接利用自身的蓝牙设备与终端100建立蓝牙连接，利用该蓝牙连接向终端100发送健康监测数据，也可以利用自身的蓝牙设备与无线耳机建立蓝牙连接，利用该蓝牙连接通过无线耳机向终端100发送健康监测数据；充电盒200中设置与无线耳机建立有线连接的通信线路时，充电盒200可以利用该通讯线路与无线耳机连接，利用无线耳机与终端100的无线连接向终端100发送健康监测数据，即本实施例所提供的系统还可以包括与所述充电盒连接的无线耳机，用于接收所述充电盒发送的声音数据，将所述声音数据发送到所述终端；其中，所述无线耳机与所述充电盒无线连接。本实施例对此不做任何限制。

进一步的，为了使用户可以及时了解终端100利用充电盒200发送的健康监测数据，得到的健康分析结果，终端100还可以将健康分析结果发送到无线耳机中进行播放。即本实施例所提供的系统还可以包括与所述终端无线连接的无线耳机，用于接收并利用扬声器播放所述终端发送的健康分析结果。

本实施例中，本实用新型实施例终端100可以接收充电盒200发送的健康监测数据，从而可以利用健康监测数据得到对应的健康分析结果，实现健康检查或远程医疗，提升了用户的体验。

以上对本实用新型所提供的一种无线耳机的充电盒及其系统进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以对本实用新型进行若干改进和修饰，这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920107499.4

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209488772U

授权时间:20191011

主分类号:H04R 1/10

专利分类号:H04R1/10

范畴分类:38B;

申请人:歌尔科技有限公司

第一申请人:歌尔科技有限公司

申请人地址:266100 山东省青岛市崂山区北宅街道投资服务中心308室

发明人:郑世慧;刘晓东

第一发明人:郑世慧

当前权利人:歌尔科技有限公司

代理人:王学强

代理机构:11227

代理机构编号:北京集佳知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a3cf371416303a1b4ebede86.html