# 地震作用下框架锚杆加固边坡稳定性可靠度分析

### 论文摘要

西北地区沟壑纵横,在各类基础设施建设中,遇到了大量的边坡工程,并且大部分边坡工程均处于地震扰动区。地震作用具有明显的随机不确定性,一次地震发生过程中的地震加速度也是随时间波动的,因此采用传统的单一安全系数法无法准确反映边坡在地震作用下的稳定性状况。可靠度理论可以考虑各种因素的随机性对边坡稳定性的影响,从而得出边坡的失效概率与可靠度指标,因此可采用可靠度理论对框架锚杆加固边坡在地震作用下的稳定性进行分析。本文基于可靠度理论,通过考虑土体抗剪强度参数和地震作用的随机不确定性,采用验算点法对框架锚杆加固边坡的稳定性可靠度进行分析,并采用本文方法对边坡工程实例进行了可靠度计算。最后采用Geo-Studio有限元软件对框架锚杆加固边坡在地震作用下的可靠指标与失效概率进行计算。其主要研究内容如下所述:（1）通过考虑地震作用沿坡高的放大效应,建立边坡稳定性分析模型,采用水平条分法进行边坡地震动力稳定性计算。然后将计算结果与Geo-Studio有限元计算结果进行对比分析,验证本文边坡动力稳定性计算结果的合理性。（2）在已有边坡稳定性可靠度研究的基础上,考虑地震作用以及边坡岩土体参数的不确定性,利用本文得到的边坡地震稳定性计算公式,建立边坡地震稳定性可靠度计算的极限状态方程。然后采用验算点法进行地震作用下边坡可靠指标计算,根据可靠度计算结果分析边坡在地震作用下的稳定性程度。（3）结合工程实例,采用岩土有限元软件Geo-Studio建立框架锚杆加固边坡有限元模型。首先通过将不同参数设置为随机变量,分析各参数的随机性对边坡稳定性的影响程度;然后通过设置随机变量参数不同的变异系数,分析各参数变异性对边坡可靠度的影响情况;最后通过输入不同峰值加速度的地震波,分析不同地震强度作用下边坡的稳定性。（4）将理论计算结果与数值模拟计算结果进行对比,分析两种计算结果存在差异的原因,并以此验证本文计算方法的合理性。最终发现两种方法所得边坡在地震作用下可靠指标与失效概率基本一致。这表明本文方法对于计算框架锚杆加固边坡在地震作用下的稳定性可靠度具有一定的指导作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 地震作用下边坡稳定性研究现状

- 1.2.2 框架锚杆加固边坡稳定性研究现状

- 1.2.3 边坡可靠度分析研究现状

- 1.2.4 边坡动力可靠度分析研究现状

- 1.3 框架锚杆加固边坡稳定性可靠度分析中存在的问题

- 1.4 主要研究内容及技术路线

- 1.4.1 主要研究内容

- 1.4.2 技术路线

- 第2章 边坡稳定性可靠度计算参数随机性统计分析

- 2.1 引言

- 2.2 随机变量参数分析

- 2.2.1 边坡岩土体参数随机性分析

- 2.2.2 地震作用随机性分析

- 2.2.3 地震作用沿坡高放大效应的试验与数值模拟研究

- 2.3 地震作用下边坡动力可靠度计算分析

- 2.3.1 边坡地震动力可靠度基本原理

- 2.3.2 边坡地震动力可靠度计算方法

- 2.4 本章小结

- 第3章 边坡地震稳定性分析模型建立及稳定性计算

- 3.1 引言

- 3.2 框架锚杆加固边坡作用机理分析

- 3.2.1 框架锚杆加固边坡特点

- 3.2.2 框架锚杆加固边坡相关因素计算分析

- 3.2.3 锚杆受力破坏类型

- 3.3 地震作用下框架锚杆加固边坡稳定性模型建立及计算

- 3.3.1 地震作用下边坡临界滑移面的确定

- 3.3.2 边坡稳定性计算模型建立及基本假定

- 3.3.3 基于水平条分法的边坡地震稳定性安全系数计算

- 3.3.4 工程实例边坡地震稳定性计算分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 框架锚杆加固边坡地震稳定性功能函数建立及可靠度计算

- 4.1 引言

- 4.2 框架锚杆加固边坡稳定性可靠度计算

- 4.2.1 极限状态方程的建立

- 4.2.2 地震峰值加速度当量正态化

- 4.2.3 基于验算点法的边坡地震稳定性可靠度计算

- 4.3 边坡地震稳定性可靠度工程算例计算分析

- 4.3.1 工程概况

- 4.3.2 参数选取及设计方案

- 4.3.3 地震作用下边坡稳定性可靠度计算

- 4.4 本章小结

- 第5章 地震作用下边坡稳定性可靠度数值模拟分析

- 5.1 引言

- 5.2 边坡有限元模型建立及参数选取

- 5.2.1 有限元软件概述及模型的建立

- 5.2.2 Monte Carlo抽样次数分析

- 5.2.3 土体本构模型及参数分布类型选取

- 5.3 有限元计算结果分析

- 5.3.1 地震作用下边坡水平位移分析

- 5.3.2 地震作用下边坡稳定性分析

- 5.3.3 地震作用下边坡可靠度分析

- 5.3.4 对比分析

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间获得的学术成果

- 附录B 攻读学位期间参与的基金及项目

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 时轶磊

导师: 叶帅华

关键词: 边坡稳定性,框架锚杆,可靠度,失效概率,地震作用

来源: 兰州理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 兰州理工大学

基金: 国家自然科学基金项目(51508256)“基于可靠度的框架预应力锚杆加固边坡地震稳定性分析”

分类号: TU43;TU476

总页数: 77

文件大小: 4142K

下载量: 129

### 相关论文文献

- [1].地震作用下框架结构的整体倒塌评估方法研究[J]. 建材与装饰 2017(46)

- [2].钢排架地震作用响应谱分析计算[J]. 陕西水利 2020(08)

- [3].带设备偏心工业厂房在地震作用下的响应分析[J]. 工程抗震与加固改造 2018(05)

- [4].双向地震作用下框架-核心筒结构受力性能研究[J]. 建筑结构 2016(S1)

- [5].地震作用下作业楼与高桩承台耦合作用分析[J]. 中国水运(下半月) 2017(05)

- [6].地震作用下国防工程损毁风险分析系统研究[J]. 地下空间与工程学报 2017(03)

- [7].不同震中距地震作用下砌体结构反应分析[J]. 中国新技术新产品 2013(03)

- [8].地震作用方向对异形柱框架结构的抗震性能分析[J]. 科技信息 2009(23)

- [9].危岩体在地震作用过程中的失稳模式及稳定性评价[J]. 地震工程学报 2016(06)

- [10].塔式起重机在地震作用下的受损原因及动态分析现状[J]. 特种结构 2011(02)

- [11].水平双向地震作用下基础隔震结构支座位移的确定[J]. 建筑科学 2010(01)

- [12].多高层建筑顶部附加地震作用系数研究[J]. 建筑结构 2010(S1)

- [13].地震作用力的数学力学计算分析[J]. 科技风 2008(14)

- [14].地震作用下长沙黄江大道综合管廊抗震数值模拟[J]. 江苏建筑 2020(03)

- [15].某教学楼结构地震作用分析[J]. 低温建筑技术 2016(12)

- [16].斜向地震作用下钢结构框架破坏机制研究[J]. 世界地震工程 2016(03)

- [17].设防地震作用下对房屋结构进行弹塑性时程分析[J]. 四川建筑 2016(04)

- [18].地震作用对黄土隧道稳定性的动态影响[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2015(02)

- [19].地震作用下通讯拉线塔拉线预应力的优化[J]. 山西建筑 2015(12)

- [20].地震作用下钢筋混凝土结构倒塌分析所涉及的相关问题[J]. 城市 2015(06)

- [21].地震作用对黄土隧道稳定性的动态影响[J]. 公路 2015(08)

- [22].地震作用下边坡稳定性研究进展[J]. 世界地震工程 2014(01)

- [23].不同地震作用方向下混凝土核心筒基于增量动力分析的抗震性能评估[J]. 振动与冲击 2013(14)

- [24].地震作用下尾矿坝的动力响应分析[J]. 中国市场 2012(48)

- [25].地震作用下楼梯构件刚度对框架结构的影响分析[J]. 江苏建筑 2010(04)

- [26].地震作用下固定式海上风机动力模型试验及耦合数值研究[J]. 大连理工大学学报 2020(05)

- [27].地震作用下超高大悬挑雕塑的抗倾覆分析[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [28].山地悬空管道地震作用下的动态响应分析[J]. 长江大学学报(自科版) 2018(09)

- [29].地震作用下隧道-列车系统动力响应及安全性分析[J]. 工程力学 2016(12)

- [30].地震作用下斜交桥碰撞响应研究进展[J]. 国防交通工程与技术 2016(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a3d9cee5667a67ff3d9c1dac.html