# 一种油画笔专用便捷清洗桶论文和设计-赵媛媛

### 全文摘要

本实用新型公开了一种油画笔专用便捷清洗桶，涉及美术用具技术领域。该油画笔专用便捷清洗桶，包括连接机构、侧板、固定圆环和底座，所述底座的顶部固定连接有皮质软桶，皮质软桶的顶部与固定圆环的底部固定连接，底座的一侧固定连接有第二插板，固定圆环的一侧固定连接有第一插板，侧板上开设有开口，开口的数量为二，第一插板和第二插板均贯穿开口并延伸至侧板远离皮质软桶的一侧，第一插板和第二插板上均纵向贯穿开设有限位孔，限位孔位于侧板远离皮质软桶的一侧，侧板远离皮质软桶的一侧设置有连接机构，本实用新型结构简单，能够进行拆卸，占用空间少，同时便于携带，便携度较高。

### 主设计要求

1.一种油画笔专用便捷清洗桶，包括连接机构(1)、侧板(2)、固定圆环(5)和底座(10)，其特征在于：所述底座(10)的顶部固定连接有皮质软桶(7)，皮质软桶(7)的顶部与固定圆环(5)的底部固定连接，底座(10)的一侧固定连接有第二插板(11)，固定圆环(5)的一侧固定连接有第一插板(4)，侧板(2)上开设有开口(12)，开口(12)的数量为二，第一插板(4)和第二插板(11)均贯穿开口(12)并延伸至侧板(2)远离皮质软桶(7)的一侧，第一插板(4)和第二插板(11)上均纵向贯穿开设有限位孔(13)，限位孔(13)位于侧板(2)远离皮质软桶(7)的一侧，侧板(2)远离皮质软桶(7)的一侧设置有连接机构(1)。

### 设计方案

1.一种油画笔专用便捷清洗桶，包括连接机构(1)、侧板(2)、固定圆环(5)和底座(10)，其特征在于：所述底座(10)的顶部固定连接有皮质软桶(7)，皮质软桶(7)的顶部与固定圆环(5)的底部固定连接，底座(10)的一侧固定连接有第二插板(11)，固定圆环(5)的一侧固定连接有第一插板(4)，侧板(2)上开设有开口(12)，开口(12)的数量为二，第一插板(4)和第二插板(11)均贯穿开口(12)并延伸至侧板(2)远离皮质软桶(7)的一侧，第一插板(4)和第二插板(11)上均纵向贯穿开设有限位孔(13)，限位孔(13)位于侧板(2)远离皮质软桶(7)的一侧，侧板(2)远离皮质软桶(7)的一侧设置有连接机构(1)。

2.根据权利要求1所述的一种油画笔专用便捷清洗桶，其特征在于：所述固定圆环(5)的外侧面焊接有限位笔环(6)，底座(10)的外侧面焊接有支撑座(8)，支撑座(8)位于限位笔环(6)的正下方。

3.根据权利要求1所述的一种油画笔专用便捷清洗桶，其特征在于：所述底座(10)的底部固定连接有橡胶底座(9)，橡胶底座(9)内部为空心结构。

4.根据权利要求1所述的一种油画笔专用便捷清洗桶，其特征在于：所述侧板(2)上开设有握口(3)，握口(3)位于固定圆环(5)的上方。

5.根据权利要求1所述的一种油画笔专用便捷清洗桶，其特征在于：所述连接机构(1)包括上限位块(101)、上连接杆(102)、第一螺纹滑块(103)、双向螺纹杆(104)、第一伞形齿轮(105)、第二伞形齿轮(106)、把手(107)、第二螺纹滑块(108)、下连接杆(109)、下限位块(110)和滑动支架(111)，滑动支架(111)固定安装于侧板(2)远离皮质软桶(7)的一侧外表面，滑动支架(111)内转动安装有双向螺纹杆(104)，双向螺纹杆(104)的中部固定连接有第一伞形齿轮(105)，滑动支架(111)的一侧内壁上转动连接有第二伞形齿轮(106)，第二伞形齿轮(106)和第一伞形齿轮(105)相啮合，滑动支架(111)的一侧外壁上转动安装有把手(107)，把手(107)的输出轴通过联轴器贯穿至滑动支架(111)内与第二伞形齿轮(106)的安装转轴一端连接，双向螺纹杆(104)上螺纹连接有第一螺纹滑块(103)和第二螺纹滑块(108)，第一螺纹滑块(103)的顶部固定连接有上连接杆(102)，上连接杆(102)的顶端贯穿至滑动支架(111)上方固定连接有上限位块(101)，上限位块(101)位于第一插板(4)的限位孔(13)内，第二螺纹滑块(108)的底部固定连接有下连接杆(109)，下连接杆(109)的底端贯穿至滑动支架(111)下方固定连接有下限位块(110)，下限位块(110)位于第二插板(11)的限位孔(13)内。

6.根据权利要求5所述的一种油画笔专用便捷清洗桶，其特征在于：所述第一螺纹滑块(103)位于第二螺纹滑块(108)的正上方。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及美术用具技术领域，具体为一种油画笔专用便捷清洗桶。

背景技术

美术：泛指创作占有一定平面或空间，且具有可视性的艺术，就叫作美术，它的划分有多种，一般地包括四大门类：绘画、雕塑、设计、建筑。现代有些学者也把其它的归纳入主个门类里，例如:书法、摄影等。

在进行美术学习的过程中会经常使用到画笔等工具，画笔每次用完之后都要对画笔上残留的涂料进行清洗，这时就会用到清洗桶，传统的清洗桶在美术生外出写生的时候非常占用空间，不便于携带，便携性很差。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种油画笔专用便捷清洗桶，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种油画笔专用便捷清洗桶，包括连接机构、侧板、固定圆环和底座，所述底座的顶部固定连接有皮质软桶，皮质软桶的顶部与固定圆环的底部固定连接，底座的一侧固定连接有第二插板，固定圆环的一侧固定连接有第一插板，侧板上开设有开口，开口的数量为二，第一插板和第二插板均贯穿开口并延伸至侧板远离皮质软桶的一侧，第一插板和第二插板上均纵向贯穿开设有限位孔，限位孔位于侧板远离皮质软桶的一侧，侧板远离皮质软桶的一侧设置有连接机构。

优选的，所述固定圆环的外侧面焊接有限位笔环，底座的外侧面焊接有支撑座，支撑座位于限位笔环的正下方。

优选的，所述底座的底部固定连接有橡胶底座，橡胶底座内部为空心结构。

优选的，所述侧板上开设有握口，握口位于固定圆环的上方。

优选的，所述连接机构包括上限位块、上连接杆、第一螺纹滑块、双向螺纹杆、第一伞形齿轮、第二伞形齿轮、把手、第二螺纹滑块、下连接杆、下限位块和滑动支架，滑动支架固定安装于侧板远离皮质软桶的一侧外表面，滑动支架内转动安装有双向螺纹杆，双向螺纹杆的中部固定连接有第一伞形齿轮，滑动支架的一侧内壁上转动连接有第二伞形齿轮，第二伞形齿轮和第一伞形齿轮相啮合，滑动支架的一侧外壁上转动安装有把手，把手的输出轴通过联轴器贯穿至滑动支架内与第二伞形齿轮的安装转轴一端连接，双向螺纹杆上螺纹连接有第一螺纹滑块和第二螺纹滑块，第一螺纹滑块的顶部固定连接有上连接杆，上连接杆的顶端贯穿至滑动支架上方固定连接有上限位块，上限位块位于第一插板的限位孔内，第二螺纹滑块的底部固定连接有下连接杆，下连接杆的底端贯穿至滑动支架下方固定连接有下限位块，下限位块位于第二插板的限位孔内。

优选的，所述第一螺纹滑块位于第二螺纹滑块的正上方。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

(1)、该油画笔专用便捷清洗桶，通过支撑座和限位笔环的配合使用，对清洗后的画笔进行暂时放置，从而便于使用者进行清洗工作，握口的设置，便于使用者对装有清洗水时的清洗桶进行提拿，橡胶底座的设置，有效地增加了该清洗桶与地面之间的摩擦力，一定程度上避免该清洗桶倾倒。

(2)、该油画笔专用便捷清洗桶，通过转动把手、第二伞形齿轮、第一伞形齿轮、双向螺纹杆、第一螺纹滑块、第二螺纹滑块、上连接杆、限位块、第一插板、第二螺纹滑块、下连接杆、下限位块和第二插板的配合使用，能够对侧板进行拆卸，再将固定圆环和底座进行合并收纳，拆卸后的固定圆环、底座和连接机构可平稳放置在画具收纳箱内，占用的空间较小，从而便于携带，大大地提高了该清洗桶的便捷性。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型中A部的放大示意图；

图3为本实用新型中限位笔换的俯视图；

图4为本实用新型拆卸后的正视图。

图中：1连接机构、101上限位块、102上连接杆、103第一螺纹滑块、104双向螺纹杆、105第一伞形齿轮、106第二伞形齿轮、107把手、108第二螺纹滑块、109下连接杆、110下限位块、111滑动支架、2侧板、3握口、4第一插板、5固定圆环、6限位笔环、7皮质软桶、8支撑座、9橡胶底座、10底座、11第二插板、12开口、13限位孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种油画笔专用便捷清洗桶，包括连接机构1、侧板2、固定圆环5和底座10，底座10的顶部固定连接有皮质软桶7，皮质软桶7的顶部与固定圆环5的底部固定连接，固定圆环5的外侧面焊接有限位笔环6，底座10的外侧面焊接有支撑座8，支撑座8位于限位笔环6的正下方，底座10的底部固定连接有橡胶底座9，橡胶底座9内部为空心结构，底座10的一侧固定连接有第二插板11，固定圆环5的一侧固定连接有第一插板4，侧板2上开设有开口12，开口12的数量为二，第一插板4和第二插板11均贯穿开口12并延伸至侧板2远离皮质软桶7的一侧，第一插板4和第二插板11上均纵向贯穿开设有限位孔13，限位孔13位于侧板2远离皮质软桶7的一侧，侧板2上开设有握口3，握口3位于固定圆环5的上方，侧板2远离皮质软桶7的一侧设置有连接机构1，连接机构1包括上限位块101、上连接杆102、第一螺纹滑块103、双向螺纹杆104、第一伞形齿轮105、第二伞形齿轮106、把手107、第二螺纹滑块108、下连接杆109、下限位块110和滑动支架111，滑动支架111固定安装于侧板2远离皮质软桶7的一侧外表面，滑动支架111内转动安装有双向螺纹杆104，双向螺纹杆104的中部固定连接有第一伞形齿轮105，滑动支架111的一侧内壁上转动连接有第二伞形齿轮106，第二伞形齿轮106和第一伞形齿轮105相啮合，滑动支架111的一侧外壁上转动安装有把手107，把手107的输出轴通过联轴器贯穿至滑动支架111内与第二伞形齿轮106的安装转轴一端连接，双向螺纹杆104上螺纹连接有第一螺纹滑块103和第二螺纹滑块108，第一螺纹滑块103位于第二螺纹滑块108的正上方，第一螺纹滑块103的顶部固定连接有上连接杆102，上连接杆102的顶端贯穿至滑动支架111上方固定连接有上限位块101，上限位块101位于第一插板4的限位孔13内，第二螺纹滑块108的底部固定连接有下连接杆109，下连接杆109的底端贯穿至滑动支架111下方固定连接有下限位块110，下限位块110位于第二插板11的限位孔13内，使用时，将清洗水装入皮质软桶7内后进行画笔清洗，在清洗过程中，可以将清洗后的画笔纵向插入限位笔环6内，通过支撑座8和限位笔环6的配合使用，对清洗后的画笔进行暂时放置，从而便于使用者进行清洗工作，握口3的设置，便于使用者对装有清洗水时的清洗桶进行提拿，橡胶底座9的设置，有效地增加了该清洗桶与地面之间的摩擦力，一定程度上避免该清洗桶倾倒，完成清洗工作之后，将皮质软桶7内的清洗水倒干，转动把手107，把手107带动第二伞形齿轮106转动，通过第一伞形齿轮105的配合使用，驱动双向螺纹杆104转动，使得第一螺纹滑块103向下运动，第二螺纹滑块108向上运动，第一螺纹滑块103向下运动的过程中通过上连接杆102带动上限位块101脱离第一插板4，第二螺纹滑块108向上运动的过程中通过下连接杆109带动下限位块110脱离第二插板11，将第一插板4和第二插板11从开口12内抽出，从而能够对侧板2进行拆卸，由于皮质软桶7为软质材料制成，能够对固定圆环5和底座10进行合并收纳，拆卸后的固定圆环5、底座10和连接机构1可平稳放置在画具收纳箱内，占用的空间较小，从而便于携带，大大地提高了该清洗桶的便捷性。

在使用过程中，将清洗水装入皮质软桶7内后进行画笔清洗，在清洗过程中，可以将清洗后的画笔纵向插入限位笔环6内，通过支撑座8和限位笔环6的配合使用，对清洗后的画笔进行暂时放置，完成清洗工作之后，将皮质软桶7内的清洗水倒干，转动把手107，把手107带动第二伞形齿轮106转动，通过第一伞形齿轮105的配合使用，驱动双向螺纹杆104转动，使得第一螺纹滑块103向下运动，第二螺纹滑块108向上运动，第一螺纹滑块103向下运动的过程中通过上连接杆102带动上限位块101脱离第一插板4，第二螺纹滑块108向上运动的过程中通过下连接杆109带动下限位块110脱离第二插板11，将第一插板4和第二插板11从开口12内抽出，从而能够对侧板2进行拆卸，由于皮质软桶7为软质材料制成，能够对固定圆环5和底座10进行合并收纳，拆卸后的固定圆环5、底座10和连接机构1可平稳放置在画具收纳箱内。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920311183.7

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:45(广西)

授权编号:CN209719128U

授权时间:20191203

主分类号:B44D3/00

专利分类号:B44D3/00;B43K13/02

范畴分类:15E;

申请人:广西民族师范学院

第一申请人:广西民族师范学院

申请人地址:532200 广西壮族自治区崇左市江州区佛子路23号

发明人:赵媛媛

第一发明人:赵媛媛

当前权利人:广西民族师范学院

代理人:陈铭浩

代理机构:43207

代理机构编号:长沙智德知识产权代理事务所(普通合伙) 43207

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a3f302cb58d2698a4733d5d7.html