# 一种篦冷机的自动喷水系统论文和设计-王维

### 全文摘要

本实用新型创造公开了一种篦冷机的自动喷水系统，包括篦冷机，PID控制仪、缓冲器、温度检测器，缓冲器、水泵供水装置，PID控制仪能根据温度检测器检测到的信号来控制喷水装置的出水量，当温度检测器检测到篦冷机内的温度变化后，PID控制仪将接受到温度变化的信号进行分析处理后向水泵供水装置发出控制信号从而控制喷水装置的出水量，可以快速精准地达到所需的控制熟料的温度使得生产效率得到很好的提高。

### 主设计要求

1.一种篦冷机的自动喷水系统，包括篦冷机(1)，其特征在于它还包括PID控制仪(2)、缓冲器(3)和检测所述篦冷机(1)内温度变化的温度检测器(4)，所述缓冲器(3)上设置有进水口(31)和第一出水口(32)，所述进水口(31)连接有水泵供水装置(5)，所述第一出水口(32)连接有第一喷水装置(6)，所述温度检测器(4)和水泵供水装置(5)分别与所述PID控制仪(2)电连接，所述PID控制仪(2)根据所述温度检测器(4)检测到的信号来控制所述喷水装置(6)喷向所述篦冷机(1)的出水量，所述水泵供水装置(5)包括第一水泵(51)、第二水泵(52)以及为所述第一水泵(51)和第二水泵(52)供水的水箱(53)，所述水箱(53)具有第一出水端(54)和第二出水端(55)，所述第一出水端(54)连接有闸阀Z3，所述闸阀Z3的输出端分两路，一路通过闸阀Z1与所述第一水泵(51)的输入端连接，另一路通过闸阀Z2与所述第二水泵(52)的输入端连接；所述进水口(31)连接有闸阀Z6，所述第一水泵(51)的输出端依次通过旋启式止回阀Y1和闸阀Z4与所述闸阀Z6的输入端连接，所述第二水泵(52)的输出端依次通过旋启式止回阀Y2和闸阀Z5与所述闸阀Z6的输入端连接；所述缓冲器(3)设置有第二出水口(33)，所述水箱(53)的第二出水端(55)通过闸阀Z7连接至所述第二出水口(33)。

### 设计方案

1.一种篦冷机的自动喷水系统，包括篦冷机(1)，其特征在于它还包括PID控制仪(2)、缓冲器(3)和检测所述篦冷机(1)内温度变化的温度检测器(4)，所述缓冲器(3)上设置有进水口(31)和第一出水口(32)，所述进水口(31)连接有水泵供水装置(5)，所述第一出水口(32)连接有第一喷水装置(6)，所述温度检测器(4)和水泵供水装置(5)分别与所述PID控制仪(2)电连接，所述PID控制仪(2)根据所述温度检测器(4)检测到的信号来控制所述喷水装置(6)喷向所述篦冷机(1)的出水量，所述水泵供水装置(5)包括第一水泵(51)、第二水泵(52)以及为所述第一水泵(51)和第二水泵(52)供水的水箱(53)，所述水箱(53)具有第一出水端(54)和第二出水端(55)，所述第一出水端(54)连接有闸阀Z3，所述闸阀Z3的输出端分两路，一路通过闸阀Z1与所述第一水泵(51)的输入端连接，另一路通过闸阀Z2与所述第二水泵(52)的输入端连接；所述进水口(31)连接有闸阀Z6，所述第一水泵(51)的输出端依次通过旋启式止回阀Y1和闸阀Z4与所述闸阀Z6的输入端连接，所述第二水泵(52)的输出端依次通过旋启式止回阀Y2和闸阀Z5与所述闸阀Z6的输入端连接；所述缓冲器(3)设置有第二出水口(33)，所述水箱(53)的第二出水端(55)通过闸阀Z7连接至所述第二出水口(33)。

2.根据权利要求1所述的一种篦冷机的自动喷水系统，其特征在于所述第一喷水装置(6)包括有依次连接的喷嘴(61)、胶管(63)、变头(62)、高压过滤器(66)和电动三通阀(64)，所述电动三通阀(64)具有进水阀口和进气阀口，所述第一出水口(32)依次通过闸阀Z8和不锈钢球阀(65)与所述进水阀口连接，所述进气阀口依次通过单向阀X1、闸阀Z9和闸阀Z10连接有集气包(7)，所述集气包(7)的输入端连接有空压机(8)。

3.根据权利要求1所述的一种篦冷机的自动喷水系统，其特征在于所述缓冲器(3)上还设有第三出水口(34)，所述第三出水口(34)连接有若干第二喷水装置，所述第二喷水装置与第一喷水装置(6)的结构相同或相似。

4.根据权利要求3所述的一种篦冷机的自动喷水系统，其特征在于所述篦冷机(1)上设置有链条(11)，所述第一喷水装置(6)和第二喷水装置设置在所述链条(11)的两侧。

5.根据权利要求1所述的一种篦冷机的自动喷水系统，其特征在于所述温度检测器(4)为温度传感器，所述温度传感器位于篦冷机(1)的出口处。

6.根据权利要求1所述的一种篦冷机的自动喷水系统，其特征在于所述水箱(53)还设置有补充水口(56)，所述补充水口(56)通过闸阀Z12外接水源。

7.根据权利要求1所述的一种篦冷机的自动喷水系统，其特征在于所述水箱(53)还设置有排水口(57)，所述排水口(57)连接有闸阀Z13。

8.根据权利要求1所述的一种篦冷机的自动喷水系统，其特征在于所述水箱(53)还设置与所述PID控制仪(2)电连接的水位传感器(58)。

9.根据权利要求1所述的一种篦冷机的自动喷水系统，其特征在于所述缓冲器(3)还设有压力变送器(35)和排污口(36)，所述压力变送器(35)与所述PID控制仪(2)电连接；所述排污口(36)连接有闸阀Z11。

### 设计说明书

【技术领域】

本发明创造涉及涉及水泥生产设备技术领域，尤其是一种篦冷机的自动喷水系统。

【背景技术】

篦冷机是水泥厂用于生产水泥熟料必不可少的设备，该设备的主要功能是对水泥熟料进行冷却、输送以及为回转窑及分解炉提供热空气。随着现代新型干法水泥生产技术和装备的迅速发展以及水泥熟料篦冷机的技术不断提高，高效地且运行可靠的熟料篦冷机成为确保系统生产能力的关键。现有的篦冷机控制系统可靠性差，生产出来的熟料温度得不到有效控制。因此，市场急需一种可以有效地执行控制熟料温度篦冷机系统。

【发明内容】

为解决上述问题，本发明创造提供一种篦冷机的自动喷雾系统，该系统可以控制自动喷水对篦冷机中熟料温度进行有效控制，该系统还具有安装方便，容易操作且稳定性好的优点。

为实现上述目的，本发明创造提供如下技术方案：

一种篦冷机的自动喷水系统，包括篦冷机1，它还包括PID控制仪2、缓冲器3和检测所述篦冷机1内温度变化的温度检测器4，所述缓冲器3上设置有进水口31和第一出水口32，所述进水口31连接有水泵供水装置5，所述第一出水口32连接有第一喷水装置6，所述温度检测器4和水泵供水装置5分别与所述PID控制仪2电连接，所述PID控制仪2根据所述温度检测器4检测到的信号来控制所述喷水装置6喷向所述篦冷机1的出水量，所述水泵供水装置5包括第一水泵51、第二水泵52以及为所述第一水泵51和第二水泵52供水的水箱53，所述水箱53具有第一出水端54和第二出水端55，所述第一出水端54连接有闸阀Z3，所述闸阀Z3的输出端分两路，一路通过闸阀Z1与所述第一水泵51的输入端连接，另一路通过闸阀Z2与所述第二水泵52的输入端连接；所述进水口31连接有闸阀Z6，所述第一水泵51的输出端依次通过旋启式止回阀Y1和闸阀Z4与所述闸阀Z6的输入端连接，所述第二水泵52的输出端依次通过旋启式止回阀Y2和闸阀Z5与所述闸阀Z6的输入端连接；所述缓冲器3设置有第二出水口33，所述水箱53的第二出水端55通过闸阀Z7连接至所述第二出水口33。

作为优选实施方式，进一步限定为，所述第一喷水装置6包括有依次连接的喷嘴61、胶管63、变头62、高压过滤器66和电动三通阀64，所述电动三通阀64具有进水阀口和进气阀口，所述第一出水口32依次通过闸阀Z8和不锈钢球阀65与所述进水阀口连接，所述第进气阀口依次通过单向阀X1、闸阀Z9和闸阀Z10连接有集气包7，所述集气包7的输入端连接有空压机8。

作为优选实施方式，进一步限定为，所述缓冲器3上还设有第三出水口34，所述第三出水口34连接有若干第二喷水装置，所述第二喷水装置与第一喷水装置6的结构相同或相似。

作为优选实施方式，进一步限定为，所述篦冷机1上设置有链条11，所述第一喷水装置6和第二喷水装置设置在所述链条11的两侧。

作为优选实施方式，进一步限定为，所述温度检测器4为温度传感器，所述温度传感器位于篦冷机1的出口处。

作为优选实施方式，进一步限定为，所述水箱53还设置有补充水口56，所述补充水口56通过闸阀Z12外接水源。

作为优选实施方式，进一步限定为，所述水箱53还设置有排水口57，所述排水口57连接有闸阀Z13。

作为优选实施方式，进一步限定为，所述水箱53还设置与所述PID控制仪2电连接的水位传感器58。

作为优选实施方式，进一步限定为，所述缓冲器3还设有压力变送器35和排污口36，所述压力变送器35与所述PID控制仪2电连接；所述排污口36连接有闸阀Z11。

本发明创造的有益效果是：

1.该篦冷机的自动喷水系统的PID控制仪能根据温度检测器检测到的信号来控制喷水装置的出水量，当温度检测器检测到篦冷机内的温度变化后，PID控制仪将接受到温度变化的信号进行分析处理后向水泵供水装置发出控制信号从而控制喷水装置的出水量，可以快速精准地达到所需的控制熟料的温度使得生产效率得到很好的提高。

2.安装了两台水泵以确保自动喷水系统能正常工作，水泵工作方式为一台正常使用，一台备用，以便在其中一台水泵出现故障时能启用另一台备用水泵运行，并达到满足生产连续进行、方便检修的目的。

3.本发明创造设置了多个喷水装置，这样可以快速精准地控制篦冷机内熟料的温度。

【附图说明】

图1是本发明创造的结构示意图；

图2是喷水装置结构示意图之一；

图3是喷水装置结构示意图之二；

图4是喷嘴位于链条两旁的结构示图；

图5是本发明创造的控制原理框图。

【具体实施方式】

以下结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明：

如附图1至附图5所示，一种篦冷机的自动喷水系统，包括篦冷机1，它还包括PID控制仪2、缓冲器3和检测所述篦冷机1内温度变化的温度检测器4，所述缓冲器3上设置有进水口31和第一出水口32，所述进水口31连接有水泵供水装置5，所述第一出水口32连接有第一喷水装置6，所述温度检测器4和水泵供水装置5分别与所述PID控制仪2电连接，所述PID控制仪2根据所述温度检测器4检测到的信号来控制所述喷水装置6喷向所述篦冷机1的出水量，所述水泵供水装置5包括第一水泵51、第二水泵52以及为所述第一水泵51和第二水泵52供水的水箱53，所述水箱53具有第一出水端54和第二出水端55，所述第一出水端54连接有闸阀Z3，所述闸阀Z3的输出端分两路，一路通过闸阀Z1与所述第一水泵51的输入端连接，另一路通过闸阀Z2与所述第二水泵52的输入端连接；所述进水口31连接有闸阀Z6，所述第一水泵51的输出端依次通过旋启式止回阀Y1和闸阀Z4与所述闸阀Z6的输入端连接，所述第二水泵52的输出端依次通过旋启式止回阀Y2和闸阀Z5与所述闸阀Z6的输入端连接；所述缓冲器3设置有第二出水口33，所述水箱53的第二出水端55通过闸阀Z7连接至所述第二出水口33。当温度检测器4检测到篦冷机1内的温度变化后，PID控制仪2将接受到温度变化的信号进行分析处理后向水泵供水装置5发出控制信号从而控制喷水装置6的出水量，可以快速精准地达到所需的控制熟料的温度使得生产效率得到很好的提高。

该系统安装了两台水泵以确保自动喷水系统能正常工作，水泵工作方式为一台正常使用，一台备用，以便在其中一台水泵出现故障时能启用另一台备用水泵运行，并达到满足生产连续进行、方便检修的目的。

为了更好地控制出水量，所述第一喷水装置6包括有依次连接的喷嘴61、胶管63、变头62、高压过滤器66和电动三通阀64，所述电动三通阀64具有进水阀口和进气阀口，所述第一出水口32依次通过闸阀Z8和不锈钢球阀65与所述进水阀口连接，所述第进气阀口依次通过单向阀X1、闸阀Z9和闸阀Z10连接有集气包7，所述集气包7的输入端连接有空压机8。

在本实施例中，所述缓冲器3上还设有第三出水口34，所述第三出水口34连接有若干第二喷水装置，所述第二喷水装置与第一喷水装置6的结构相同或相似。多个喷水装置同时进行工作，这样可以快速精准地控制篦冷机内熟料的温度。

为了便于进行喷水作业，所述篦冷机1上设置有链条11，所述第一喷水装置6和第二喷水装置设置在所述链条11的两侧。

为了可以灵敏地感应到温度变化，所述温度检测器4为温度传感器，所述温度传感器位于篦冷机1的出口处。

为了水箱53能够及时进行补水，所述水箱53还设置有补充水口56，所述补充水口56通过闸阀Z12外接水源。为了便于水箱53的排水，所述水箱53还设置有排水口57，所述排水口57连接有闸阀Z13。所述水箱53还设置与所述PID控制仪2电连接的水位传感器58，这样可以时刻监测到水箱变化，了解系统工作状态。

在本实施例中，所述缓冲器3还设有压力变送器35和排污口36，所述压力变送器35与所述PID控制仪2电连接；所述排污口36连接有闸阀Z11。压力变送器可以将缓冲器内压力信号转换为压力数值在PID控制仪2上显示，排污口将缓冲器内污垢进行排出从而保障干净的水源传输。

本发明创造的工作原理如下：

篦冷机1内温度经温度传感器检测后，并将检测到的温度信号传输至PID调节仪2，被测试到温度在PID调节仪2的仪表上显示，同时，PID调节仪2将被测温度与仪表设定值进行比较、运算后，PID调节仪2将输出控制信号来控制水泵供水装置5的水泵电机的转速，从而调节喷水装置6喷水量。

在控制过程中，当被温度传感器检测到温度小于PID调节仪2设定下限目标值时，此时，PID调节仪2将发出停转信号使水泵供水装置5的水泵电机停止运行，喷水装置6就立即暂停喷水，并且延时一分钟后自动对喷水装置6的喷嘴进行喷气，这样的目的是避免堵塞喷头。若被温度传感器检测到温度恢复到仪表设定值上限时，则会立即暂停喷气，并且延时三十秒后水泵电机自动恢复正常运行，喷水装置6恢复喷水，从而实现篦冷机1的熟料的温度控制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822271970.1

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:89(沈阳)

授权编号:CN209295695U

授权时间:20190823

主分类号:F27D 15/02

专利分类号:F27D15/02

范畴分类:35E;

申请人:沈阳中俊鸿业工程技术有限公司

第一申请人:沈阳中俊鸿业工程技术有限公司

申请人地址:110000 辽宁省沈阳市浑南新区沈阳国际软件园E01

发明人:王维;林美琦;李潇

第一发明人:王维

当前权利人:沈阳中俊鸿业工程技术有限公司

代理人:夏士军

代理机构:44408

代理机构编号:中山尚鼎知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a4cc9b44c4c6bb8e717f737f.html