# 识别头及识别装置论文和设计-不公告发明人

### 全文摘要

本实用新型涉及一种识别头及包括该识别头的识别装置，其中识别头包括主体及探针，所述主体包括芯片，所述探针与芯片电性连接；还包括电池，所述电池与主体的连接关系包括第一连接关系及第二连接关系，当所述连接关系为第一连接关系时，所述电池与芯片电性连接。本实用新型所述的识别头通过外置有电池，使得电池与识别头的主体的连接关系包括第一连接关系及第二连接关系，可有效的提高识别头的续航时间，且通过外置电池可尽可能的降低识别头的体积及重量，使得识别头操作更方便。另外通过外置电池，可使得多个识别头的主机共用电池，从而减少产品的成本。

### 主设计要求

1.一种识别头，包括主体及探针，所述主体包括芯片，所述探针与芯片电性连接；其特征在于：还包括电池，所述电池与主体的连接关系包括第一连接关系及第二连接关系，当所述连接关系为第一连接关系时，所述电池与芯片电性连接。

### 设计方案

1.一种识别头，包括主体及探针，所述主体包括芯片，所述探针与芯片电性连接；其特征在于：还包括电池，所述电池与主体的连接关系包括第一连接关系及第二连接关系，当所述连接关系为第一连接关系时，所述电池与芯片电性连接。

2.根据权利要求1所述的识别头，其特征在于：所述电池包括电量存储模块及与电量存储模块电性连接的电量传输模块；所述连接关系为第一连接关系时；所述电量传输模块与芯片电性连接。

3.根据权利要求2所述的识别头，其特征在于：所述电量存储模块为镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、铅蓄电池或者铁锂电池中的至少一种。

4.根据权利要求2或3所述的识别头，其特征在于：所述电量传输模块为金属材料制成。

5.根据权利要求2或3所述的识别头，其特征在于：所述主体还包括接口，当所述连接关系为第一连接关系时；所述电量传输模块与接口连接。

6.根据权利要求1所述的识别头，其特征在于：所述主体还包括通电接口，所述通电接口与芯片电性连接；当所述连接关系为第一连接关系时，所述电池与通电接口电性连接。

7.根据权利要求6所述的识别头，其特征在于：所述主体还包括壳体，所述芯片及通电接口均安装于壳体内。

8.根据权利要求6或7所述的识别头，其特征在于：所述主体还包括信号接口；所述信号接口与芯片电性连接。

9.一种识别装置，其特征在于：包括如权利要求1-8任一项所述的识别头。

10.根据权利要求9所述的识别装置，其特征在于：还包括主机，所述主机上设置有用于为识别头的电池充电的充电位。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及芯片数据处理技术领域，具体涉及一种应用于成像领域中芯片的识别头及包括识别头的的识别装置。

背景技术

成像设备（包括喷墨打印机、激光打印机、复印机等）可拆卸地安装有打印耗材（包括墨盒、粉盒和硒鼓等），而打印耗材上通常会安装有耗材芯片。为了降低废旧打印耗材及耗材芯片对环境的影响，通常是消费者可以利用回收工具直接对废旧打印耗材或者耗材芯片进行处理，或者交由当地的经销商对废旧的打印耗材及耗材芯片进行处理。

现有技术中对耗材芯片的处理通常是利用识别头对芯片进行复位或者重新烧录等操作，如申请号为201420189188.4所涉及的一种烧录头，可通过该烧录头连接芯片数据写入设备后，将该烧录头上的探针与芯片接触，即可完成对芯片进行数据处理。现有技术中对芯片进行复位或者重新烧录等操作的识别头通常需要额外内置电池，从而导致识别头体积及重量都会增加，操作的时候就会不方便。

发明内容

为了降低识别头的重量和\/或体积，本实用新型提供一种可以外置电池的识别头，包括主体及探针，所述主体包括芯片，所述探针与芯片电性连接；还包括电池，所述电池与主体的连接关系包括第一连接关系及第二连接关系，当所述连接关系为第一连接关系时，所述电池与芯片电性连接。

优选地，所述电池包括电量存储模块及与电量存储模块电性连接的电量传输模块；所述连接关系为第一连接关系时；所述电量传输模块与芯片电性连接。

优选地，所述电量存储模块为镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、铅蓄电池或者铁锂电池中的至少一种。

优选地，所述电量传输模块为金属材料制成。

优选地，所述主体还包括接口，当所述连接关系为第一连接关系时；所述电量传输模块与接口连接。

优选地，所述主体还包括通电接口，所述通电接口与芯片电性连接；当所述连接关系为第一连接关系时，所述电池与通电接口电性连接。

优选地，所述主体还包括壳体，所述芯片及通电接口均安装于壳体内。

优选地，所述主体还包括信号接口；所述信号接口与芯片电性连接。

本实用新型还提供一种识别装置，包括以上所述的识别头。

优选地，还包括主机，所述主机上设置有用于为识别头的电池充电的充电位。

本发明的有益效果：

与现有技术相比，本实用新型所述的识别头通过外置有电池，使得电池与识别头的主体的连接关系包括第一连接关系及第二连接关系，可有效的提高识别头的续航时间，且通过外置电池可尽可能的降低识别头的体积及重量，使得识别头操作更方便。另外通过外置电池，可使得多个识别头的主机共用电池，从而减少产品的成本。

附图说明

图1为本实用新型中所述识别头与电池为第一连接关系示意图；

图2为本实用新型中所述识别头与电池为第二连接关系示意图；

图3为本实用新型中所述识别装置示意图。

具体实施方式

下面，结合附图以及具体实施方式，对本发明做进一步描述：

参照图1与图2，本实用新型公开一种识别头100，其包括主体1、探针2及电池3。所述主体1包括芯片（图中未示出），所述芯片可用于对数据进行处理，例如将信号进行转换、放大、滤波、计算及对比等多种处理方式。所述探针2与芯片电性连接。所述电池3与主体1的连接关系包括第一连接关系及第二连接关系。当所述连接关系为第一连接关系时，所述电池3可与芯片电性连接，在第一连接关系下，当所述电池3内存储有足够电路时，电池3可为芯片进行供电。作为优选地，第一连接关系可为所述电池3安装在主体1上，且电池3与芯片电性连接；或者电池3并非安装于主体1上，但是可通过其他外接方式与芯片电性连接。所述探针2可用于传输信号。所述电池3可用于为芯片处理数据提供电能。所述第二连接关系可为电池3未与芯片电性连接，例如电池3与主体1分离；或者电池安装于主体1上，但是并未与芯片的电源接口接触或者电性连接。本实用新型的实施例中所述的电性连接可为两个电性连接的部件直接可以进行电量或者电信号传输。

所述探针2可为金属材料制成，作为优选的，所述探针2可为具有伸缩功能的探针2，如此可以使得探针2与耗材芯片接触时更稳定。

本实用新型所述的识别头100通过外置有电池3，使得电池3与识别头100的主体1的连接关系包括第一连接关系及第二连接关系，可有效的提高识别头100的续航时间，且通过外置电池3可尽可能的降低识别头100的体积及重量，使得识别头100操作更方便。另外通过外置电池3，可使得多个识别头100的主机1共用电池3，从而减少产品的成本。

所述电池3包括电量存储模块31及与电量存储模块31电性连接的电量传输模块32。所述连接关系为第一连接关系时；所述电量传输模块32与芯片电性连接。所述电量存储模31块可为镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池、铅蓄电池或者铁锂电池中的至少一种。

所述电量传输模块32为金属材料制成。金属材料可为金、银、铜铁或者可导电的合金等材料制成。该电量传输模块32安装于电量存储模块31至少一侧，且该电量传输模块32朝着至少一个与该一侧相交的方向且朝着远离电量存储模块31的方向凸出，该凸出的部分可用于与芯片电性连接。电量传输模块的外形可根据实际情况设计。例如，为了提高电池的通用性，该电量传输模块32的外形可为USB接口、Type-c接口或者Lightning接口接口中的至少一种相同或相似，当然，也可为了节约成本，或者方便使用该电池，该电量传输模块32的外形开可为柱形、矩形体、梯形体或者其他不规则多面体形状等等。

所述主体1还包括接口11，该接口11可与芯片电性连接。当所述连接关系为第一连接关系时，所述电量传输模块32与接口11连接，此时可通过接口11将电池3中的电量传输至芯片，达到为芯片供电的效果。所述接口11可为通信接口或者通电接口中的至少一种。为了方便安装电池3，可将通信接口与通电接口设置成一整体。当然为了降低研发成本也可将通信接口与通电接口分别设置。将通信接口及通电接口分别设置可实现外接电源，使得识别头电量增大，增加识别头的续航时间。所述接口11可为USB接口、Type-c接口或者Lightning接口接口中的至少一种。优选地，所述通信接口或通电接口可分别为USB接口、Type-c接口或者Lightning接口接口中的至少一种。所述通电接口还可根据电量传输模块设置为其他类型的接口。

所述通电接口可以与芯片电性连接。当所述连接关系为第一连接关系时，所述电池与通电接口电性连接，优选地。在第一连接关系下，所述电池3的电量传输模块32穿插在通电接口内，电量存储模块31的电量可通过电量传输模块传输至通电接口，进而将电量传输至芯片。

所述主体1还包括壳体12，所述芯片及接口11均安装于壳体12内。为了更好的安装所述接口11及提高接口11的使用寿命，所述壳体12开设有缺口13，所述通电接口和\/或信号接口设置于缺口13内。

参照图3，本实用新型还涉及一种识别装置，包括以上实施例所述的识别头100。所述识别头100的探针2可用于接触耗材芯片，该识别装置可实现对耗材芯片进行识别、烧录或者复位等操作。为了提高识别头100的通用性，所述识别装置还可包括主机101，所述识别头100可利用有线或者无线中的至少一种方式与主机101通信。

所述主机101上设置有充电位1011，可将所述电池3设置于充电位1011进行充电。所述电池3以拆卸的方式安装于充电位1011。当所述电池3的电量传输模块32与充电为1011连接时，可通过主机101为电池3充电。当然也可通过手机充电器为电池充电。当识别头100通过有线的方式与主机101通信时，此时可以通过主机101为识别头100供电。所述充电位1011可包括放电接口（图中未标），可将电池3的电量传输模块32穿插在放电接口内，从而使得通过主机101对电池3进行充电。或者所述充电位可为无线充电座，可将电池3放置于充电位1011上，即可实现充电。

本实用新型所述的识别装置的识别头可外置电源，从而可使得更方便操作识别头，尤其当识别装置的主机与识别头通过无线方式连接时，可避免为每个识别都分别设置电池，从而使得当识别装置具有多个识别头时，可将电池的数量少于识别的头的数量，从而可有效的降低成本。还可以降低识别头自身存储电量的要求，从而可以将识别头做的更轻，更方便使用。另外在主机上设置充电位，使得即可方便收纳电池，还可对未使用的电池进行充电，使得该识别装置使用更方便。

本实用新型所述的识别头即可单独为耗材芯片识别、烧录、复位及诊断等中的至少一种操作，也可配合识别设备共同完成为耗材芯片进行识别、烧录、复位或者诊断中的至少一种操作。

对本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及形变，而所有的这些改变以及形变都应该属于本发明权利要求的保护范围之内。

需要说明的是：以上所述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该” 也旨在包括多数形式，除非上下文清楚地表示其他含义。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920122073.6

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209418154U

授权时间:20190920

主分类号:G11C 7/10

专利分类号:G11C7/10;G06F8/61

范畴分类:40D;

申请人:广州众诺电子技术有限公司

第一申请人:广州众诺电子技术有限公司

申请人地址:510663 广东省广州市广州高新技术产业开发区科丰路31号华南新材料创新园G10栋202号

发明人:不公告发明人

第一发明人:不公告发明人

当前权利人:广州众诺电子技术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a5251dbfb1cf651698924e02.html