# 对高层建筑施工中测量控制的简析

身份证号码：45092319860620****

摘要：当前，随着市场经济的不断发展，各大城市的高层建筑不断兴建。在客观形势要求对高层建筑施工必须更加规范管理，严格质量监理，决不能有丝毫的放松。建设监理制度的逐步推行，按照国家有关上程建设的一系列建设法规及建设监理规范，完善了对工程建设专业化的监督管理，也取得了较好的成效，监理工作的逐步健全规范已到社会普遍认同。本文根据高层建筑施工的特点，结合建筑施工和测量工作的实践与研究，提出了高层建筑施工测量质量控制的工作要点、方法和工作流程及预防性措施。

关键词：高层建筑；测量控制；工程施工

1.高层建筑施工中测量特点

1.1影响测量精准度的因素多

在高层建筑施工中，施工环境、施工工艺、建筑设计以及测量人员的专业素质、测量仪器精度、测量环境等方面都会影响测量精准度。高层建筑施工过程中的基础刚度也会影响测量精准度，基础刚度越小，影响越大；而高层建设施工过程中的侧向刚度越小，受荷载和环境影响的侧向变形会越大。建筑物设计结构越复杂、层数越多、高度越高，测量控制也越有难度，施工中测量控制工作也越发必要。

1.2测量数据精准度要求高

因为工程施工质量的好坏直接受测量数据的精准度的影响，所以对施工中的测量精准度的要求非常高。在工程施工过程中，为了加快施工进度，一般采用流水施工，呈阶梯状的组织形式。一些工程如钢结构工程和幕墙工程，采用的是事先将构件在工厂制作出来然后再在施工现场进行装配的施工工艺。先制作后装配的施工方式对测量数据精准度就提出很高的要求，一旦数据测量不精准，哪怕是很小的失误，都将造成不可估量的严重后果。除了对施工过程中的测量数据的精准度的要求高，应为高层建筑物设计结构复杂、层数多、高度高，因此对结构受力的精准度要求也非常之高，如果测量数据出现较大偏差，不但会使建筑物的正常功能发挥受到影响，甚至还有可能会影响到高层建筑结构受力，出现安全隐患。

1.3测量过程技术难度大

建筑物的高程垂直传递距离和平面控制网传递距离与建筑物高度成正比，即建筑物越高，其高程垂直传递距离和平面控制网传递距离越长。高层建筑结构复杂，高度高，高程垂直传递距离和平面控制网传递距离长，并且空间位置不断变化，高空测量控制网也不易稳定，所以工程施工中测量的累计误差就会增大。建筑物的侧向刚度语气高度成反比，即建筑物高度越高，侧向高度越小，如果建筑物的设计形态本身比较复杂特殊，在实际施工测量控制是会跟有难度。

2.高层建筑施工过程中测量的控制要点

2.1施工前工程测量控制

（1）熟悉工程特点。通过认真学习图纸，熟悉设计意图，弄清各轴线之间的关系，各曲线图形的性质。特别是在有多种曲线图形组成的平面图形中，应弄清曲线圆弧的分界点、各自的圆心、半径，有关的角度以及相互之间的关系等各种因素。只有熟悉图纸，分析工程的特点，对测量工作质量的控制才会做到心中有数。

（2）审核施工单位的测量方案。施工测量方案是指导现场施工测量的技术性文件，工程师应认真审核施工单位报送的测量方案，提出审查意见，重点审查测量精度的控制、测量控制网设置方法、轴线定位与标高传递的方法、垂直度控制方法、曲线定位方法、沉降点的设置方法、观测周期与观测方法、测量控制点的保护措施以及测量工作制度等。

（3）复核业主提供的工程施工测量原始依据。施工测量依据包括红线桩的桩位和水准点的标高。红线桩是由城市规划部门批准并经测绘单位测定的、是建筑物定位的依据。要求施工单位对红线桩位进行实地校核，并在校核的结果上签字确认，方可使用。若发现有差错或误差较大时，应与测绘单位联系，妥善处理，办好手续后，方可允许使用。

（4）对周边环境状况进行调查观测记录。在高层建筑施工过程中，由于种种原因，或多或少会造成周边建筑物、构筑物、道路、管线产生不同程度的沉降、位移、倾斜、裂缝等变形，因此，在工程开工前应督促业主单位委托有资质单位对拟建的高层建筑周边环境状况进行调查、观测、记录、拍照等，收集原始资料，以便对在施工过程中收集到的周边环境变形资料进行分析、作出判断、提出处理意见，同时在工地与周边用户发生纠纷时，可为相关单位处理纠纷提供科学依据。

2.2加强高层建筑施工测量过程质量控制的措施

（1）合理布置施工控制网。在30年的实践中，大量的大中型电站的顺利建成，证明这样的规定是可行的。为了保证布网精度，在方格网布置时应注意以下几点基本要求：方格网的主轴线应布设在整个场地的中部，并与总平面上所设计的主要建筑物的基本轴线相平行，方格网的转折角应严格成90度，方格踟的边长的相对精度视工程要求而定，一般为l/10000～l/20000；控制点用桩的位置应选在不受施工影响并能长期保存处。重点测设复核建筑方格网的主轴线，主轴线的定位是根据测量控制点来测设的。

（2）高层建筑的沉降观测控制。按照现行规范规定，所有高层建筑物均要进行沉降观测。特别在高层建筑物施工过程中必须应用沉降观测加强过程监控，指导合理的施工工序，在施工过程中出现不均匀沉降，核查现场沉降观测点的设置方法与位置是否满足要求。高层建筑沉降观测点的布置，应以能全而反映建筑物地基变形特征并结合地质情况及建筑物的特点确定，点位宜选设在建筑物四大角、大转角及沿外墙每10m～15m处或每隔2―3根柱基上，高低层建筑物交接处的两侧，建筑物的沉降缝两侧，在建筑内中部设内墙点。其次高层建筑的沉降观测对时间有严格的限制条件，特别是首次观测必须按时进行，其他各阶段的复测，根据工程进展情况必须定时进行，不得漏测或补测。一般要求建筑物上设置的沉降观测点纵横向要对称，且相邻点之间间距以l5m～30m为宜，均匀地分布在建筑物的周围。通常情况下，建筑物设计图纸上有专门的沉降观测点布置图。

（3）确保测量精度质量控制。在高层建筑施工过程中，为了使竣工测量图与拨地测量图能进行同精度比较，利于规划正确地开展执法管理，对于竣工测量的平面控制精度非常高，一般要求不低于拨地测量的控制精度。比如《城市测量规范》规定：拨地测量应按三级导线的技术要求执行，在控制布设困难的情况下，允许同级附合一次，布设三级补导线，相对于起算点的最弱点点位中误差不得大干5cm，竣工测量的平面控制精度按上述技术要求执行。在确保测量精度质量控制中，首先要合理分析综合误差，由于客观条件的不同，我们很难正确地作出施工误差和测量放样误差在综合误差中各所占的份额。比如考虑到工程竣工验收时，在对现场各类项目的检查中，建筑物轴线位置的检查频率是最高的，而建筑物轴线点一经测量放样在现场标定以后，继之的各项施工就是以它为基准。

2.3施工后的质量控制

当主体结构施工完成后，结构中间验收前，监理工程师应在施工单位完成结构自检基础上，对施工单位测量结果进行抽测，作为结构中间验收的依据。当单位工程完工后，在竣工验收资料齐全、施工单位完成自检的基础上，监理工程师应对外墙大角轴线、墙面垂直度、平整度、建筑物全高、建筑沉降等进行实测复核，以此作为单位工程验收的依据。

3.结语

任何一项建筑工程的实施均以测量作为开端，尤其是复杂体形的高层建筑物，其独特外观效果的实现更离不开完善的测量体系。同时，对于建筑结构而言，各部分构件是否按设计位置定位和相互连接，决定着结构整体的安全性，因此可认为施工现场测量工作质量直接决定着整体工程质量，笔者认为有针对性地建立符合具体工程需要的建筑工程施工现场测量体系，并有效控制其测量质量，是整体工程质量控制的关键环节之一，对工程质量目标的实现有着重大意义，应引起足够的重视。

参考文献：

[1]建筑施工手册[M].北京：中国建筑工业出版社，2014

[2]卢传贤.土木工程制图[M].北京：中国建筑工业出版社，2015

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a5df0fb57ffe3a9d9b16ecfe.html