# Fe/C微电解协同臭氧氧化组合工艺处理Cu（Ⅱ）-EDTA络合废水

### 论文摘要

采用Fe/C微电解协同臭氧氧化组合工艺对乙二胺四乙酸络合铜[Cu（Ⅱ）-EDTA]废水进行处理。分别考察了先臭氧氧化后微电解（O3-Fe/C）、先微电解后臭氧氧化（Fe/C-O3）以及微电解与臭氧氧化同时进行（Fe/C+O3）等三种组合方式对Cu（Ⅱ）-EDTA溶液中铜离子及总有机碳（TOC）去除效果的影响,同时对工艺条件进行参数优化,并对反应机理进行初步探讨。结果表明,先微电解后臭氧氧化的处理效果明显优于其他两种组合方式;最佳工艺条件为Fe/C微电解处理10 min后通入O3进行氧化反应20 min,其中Fe、C质量比为1∶1、铁屑投加量为3 g·L-1、溶液初始pH为3。在该条件下,当Cu（Ⅱ）初始质量浓度为5 mg·L-1、EDTA与Cu（Ⅱ）的摩尔比为1∶1时,Cu（Ⅱ）和TOC的去除率分别可达97.5%和71.9%。Fe/C微电解的氧化还原作用使部分Cu（Ⅱ）-EDTA破络并将Cu（Ⅱ）还原去除,同步释放出的Fe2+在臭氧氧化时发挥催化作用,促使产生更多·OH,从而加速Cu（Ⅱ）-EDTA的氧化破络。

### 论文目录

- 1 实验材料和方法

- 1.1 实验材料

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 铁屑和活性炭的预处理

- 1.2.2 实验过程

- 1.3 分析方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 铁屑投加量和Fe、C质量比的确定

- 2.2 工艺组合对照实验

- 2.3 溶液初始pH对去除效果的影响

- 2.4 Fe/C-O3组合工艺机理初探

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 颜宁,徐苏云,孙洋洋,刘洪波

关键词: 电镀废水,金属络合物,微电解,臭氧氧化

来源: 能源研究与信息 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 上海理工大学环境与建筑学院

分类号: X703

DOI: 10.13259/j.cnki.eri.2019.02.003

页码: 76-82

总页数: 7

文件大小: 1063K

下载量: 141

### 相关论文文献

- [1].硅铁合金催化臭氧氧化水中布洛芬[J]. 净水技术 2020(01)

- [2].催化臭氧氧化与陶瓷膜耦合处理污水研究进展[J]. 现代化工 2020(04)

- [3].无机阴离子对催化臭氧氧化邻苯二甲酸的影响[J]. 环境工程学报 2017(04)

- [4].天然水体主要本底成分对催化臭氧氧化草酸的影响[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [5].电磁催化臭氧氧化在难降解废水升级改造中的应用[J]. 水处理技术 2017(06)

- [6].臭氧氧化对有机物降解的构效关系[J]. 净水技术 2017(09)

- [7].活性炭催化臭氧氧化水中诺氟沙星[J]. 化工环保 2016(04)

- [8].矿物催化臭氧氧化乙硫氨酯的效率和矿化行为研究[J]. 矿产保护与利用 2020(01)

- [9].改性黄铁矿烧渣催化臭氧氧化水中活性黑5[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2015(11)

- [10].活性炭及其负载活性组分催化臭氧氧化机理[J]. 广东化工 2012(05)

- [11].基于臭氧氧化的垃圾渗沥液处理技术[J]. 环境卫生工程 2012(04)

- [12].石化厂污水反渗透浓水的催化臭氧氧化处理[J]. 化工环保 2012(05)

- [13].ITT研究发现臭氧氧化能有效处理环境内分泌干扰物[J]. 中国给水排水 2009(14)

- [14].氧化铝催化臭氧氧化去除水中痕量嗅味物质[J]. 哈尔滨工业大学学报 2008(10)

- [15].磁性污泥基活性炭催化臭氧氧化去除布洛芬的研究[J]. 环境科学与技术 2017(05)

- [16].催化臭氧氧化联用去除滤后水中天然有机物的研究[J]. 给水排水 2013(11)

- [17].一种提高臭氧氧化效率的方法和装置[J]. 化工环保 2014(04)

- [18].混凝与臭氧氧化对印染废水脱色试验研究[J]. 水处理技术 2012(S1)

- [19].催化臭氧氧化过程中溴酸盐的生成机制研究[J]. 环境科学 2011(08)

- [20].臭氧氧化处理分散染料实际生产废水方法研究[J]. 价值工程 2020(02)

- [21].臭氧氧化双酚A的性能及机理[J]. 过程工程学报 2020(02)

- [22].臭氧氧化-生物接触氧化处理黑臭水[J]. 水处理技术 2018(04)

- [23].催化臭氧氧化垃圾渗滤液水质变化的研究[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [24].臭氧氧化处理印染废水的试验研究[J]. 中国给水排水 2013(01)

- [25].羟基氧化铁催化臭氧氧化去除水中阿特拉津[J]. 环境工程学报 2010(09)

- [26].陶瓷膜催化臭氧氧化处理苯酚模拟水的研究[J]. 石油炼制与化工 2020(02)

- [27].铈钛氧化物介孔毫米球的制备及其催化臭氧氧化特性与机理[J]. 中国科学:技术科学 2019(05)

- [28].臭氧氧化过程中副产物亚硝基二甲胺的生成[J]. 环境科学与技术 2017(S2)

- [29].臭氧氧化结合碱液吸收法烟气脱硝的工艺研究[J]. 电力科技与环保 2014(06)

- [30].缺氧—好氧—催化臭氧氧化工艺处理石化厂含盐废水[J]. 化工环保 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a5ec6ff61897a67cb44894f7.html