# 一种带会议预约功能的触摸控制屏论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带会议预约功能的触摸控制屏，包括安装于会议室门口带会议预约功能的触摸控制屏，该触控屏的外部设置有会议室状态指示灯，根据会议室的使用情况亮起对应颜色的状态指示灯；本实用新型在会议室门口装设带会议预约功能的触摸控制屏，屏幕实时显示当前会议室名称、当前会议使用情况、该会议室未来的会议日程安排，配合会议室预定屏的触控功能，实现会议室临时预定、延长会议、提前结束会议、设备故障报修等功能。支持红绿灯预定状态显示的高端会议预定屏，让找寻会议室更简单、更直观、更一目了然。让企业管理规范化，提高企业工作效率。

### 主设计要求

1.一种带会议预约功能的触摸控制屏，其特征在于：包括安装于会议室门口带会议预约功能的触摸控制屏，该触控屏的外部设置有会议室状态指示灯，根据会议室的使用情况亮起对应颜色的状态指示灯；该触摸控制屏实时显示当前会议室名称、当前会议使用情况、该会议室未来的会议日程安排，该触摸控制屏设置有IO端口，支持与中控对接会议预定的信息自动同步到设备上，会议室内各电子设备的反馈信息反馈至至中控，中控将反馈信息传递给触摸控制屏内部的主板，通过触摸控制屏报修。

### 设计方案

1.一种带会议预约功能的触摸控制屏，其特征在于：包括安装于会议室门口带会议预约功能的触摸控制屏，该触控屏的外部设置有会议室状态指示灯，根据会议室的使用情况亮起对应颜色的状态指示灯；

该触摸控制屏实时显示当前会议室名称、当前会议使用情况、该会议室未来的会议日程安排，该触摸控制屏设置有IO端口，支持与中控对接会议预定的信息自动同步到设备上，会议室内各电子设备的反馈信息反馈至至中控，中控将反馈信息传递给触摸控制屏内部的主板，通过触摸控制屏报修。

2.如权利要求1所述的带会议预约功能的触摸控制屏，其特征在于：所述会议室状态指示灯采用红、绿、蓝三色灯带，其通过主板控制亮起对应颜色的灯珠。

3.如权利要求1所述的带会议预约功能的触摸控制屏，其特征在于：触控显示屏的前端还设置有人脸识别系统，人脸识别系统连接主板，主板内部的存储模块存储会议人员的人脸识别图像。

4.如权利要求3所述的带会议预约功能的触摸控制屏，其特征在于：所述人脸识别系统采用一摄像头，摄像头识别人脸信息并传输至主板端。

5.如权利要求1所述的带会议预约功能的触摸控制屏，其特征在于：触摸控制屏内设置有电源模块、安卓核心板、继电器模块、灯带、网络拓展板，触摸屏使用电容触摸屏，电源模块为整机供电。

6.如权利要求1所述的带会议预约功能的触摸控制屏，其特征在于：所述触摸控制屏还包括有一个RELAY端口，RELAY端口连接会议室门禁系统，通过触摸控制屏的人脸识别系统开启与关闭。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种会议室用品，特别涉及一种带会议预约功能的触摸控制屏。

背景技术

会议是企业日常工作的重要组成部分。随着一个企业规模越大、管理层级结构越细化、分支机构部署地域越广泛，传统的集中式会议(高昂的会议成本、低下的会议效率等)已经越来越不能适应一个现代化企业的会议沟通需求了。交流与协作是现代社会的基础，会议室作为正式交流的主要场所，使用度越来越高。政府、企业、事业单位等大多拥有相当数量的会议室。但是一直以来缺乏有效的管理办法。到处寻找空闲会议室，不停地敲门进去问一下“什么时间结束”，或者开着会总被人闯进来打断等等，是非常常见的问题。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种带会议预约功能的触摸控制屏，在会议室门口装设带会议预约功能的触摸控制屏，屏幕实时显示当前会议室名称、当前会议使用情况、该会议室未来的会议日程安排，配合会议室预定屏的触控功能，实现会议室临时预定、延长会议、提前结束会议、设备故障报修等功能。支持红绿灯预定状态显示的高端会议预定屏，让找寻会议室更简单、更直观、更一目了然。让企业管理规范化，提高企业工作效率。

本实用新型是通过以下技术方案来实现的：一种带会议预约功能的触摸控制屏，包括安装于会议室门口带会议预约功能的触摸控制屏，该触控屏的外部设置有会议室状态指示灯，根据会议室的使用情况亮起对应颜色的状态指示灯；

该触摸控制屏实时显示当前会议室名称、当前会议使用情况、该会议室未来的会议日程安排，该触摸控制屏设置有IO端口，支持与中控对接会议预定的信息自动同步到设备上，会议室内各电子设备的反馈信息反馈至至中控，中控将反馈信息传递给触摸控制屏内部的主板，通过触摸控制屏报修。

作为优选的技术方案，所述会议室状态指示灯采用红、绿、蓝三色灯带，其通过主板控制亮起对应颜色的灯珠。

作为优选的技术方案，触控显示屏的前端还设置有人脸识别系统，人脸识别系统连接主板，主板内部的存储模块存储会议人员的人脸识别图像。

作为优选的技术方案，所述人脸识别系统采用一摄像头，摄像头识别人脸信息并传输至主板端。

作为优选的技术方案，触摸控制屏内设置有电源模块、安卓核心板、继电器模块、灯带、网络拓展板，触摸屏使用电容触摸屏，电源模块为整机供电。

作为优选的技术方案，所述触摸控制屏还包括有一个RELAY端口，RELAY端口连接会议室门禁系统，通过触摸控制屏的人脸识别系统开启与关闭。

本实用新型的有益效果是：1、本实用新型设计有一圈醒目的LED指示灯，可以根据当前会议室的预定信息情况显示不同颜色状态，如果会议室当前正处于使用状态，LED灯会显示红色，如果会议室当前为空闲状态，LED灯会显示绿色。这使得来前来开会的人员在离会议室很远的地方，就能直观清晰的看到会议室的使用状况，也同时对需要预定即时会议的人员在寻找空闲的会议室时提供更大的便利；

2、内置预定功能的触摸屏跟传统的触摸屏对比，我们的增加了IO端口，支持与中控对接会议预定的信息会自动同步到设备上，不需要对用户重新进行会议室预定的培训；

3、内置预定功能的触摸屏跟传统的触摸屏对比，我们的增加了IO端口，支持与中控对接，当会议室中某个AV设备发生故障，例如:投影机无法启动，会议电话无法拨打等情况，支持在触摸屏上进行故障报修，支持人脸识别功能，门禁与RELAY端口对接。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型的整体结构示意图。

具体实施方式

本说明书中公开的所有特征，或公开的所有方法或过程中的步骤，除了互相排斥的特征和\/或步骤以外，均可以以任何方式组合。

本说明书(包括任何附加权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征，除非特别叙述，均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即，除非特别叙述，每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

如图1所示，包括安装于会议室门口带会议预约功能的触摸控制屏，该触控屏的外部设置有会议室状态指示灯，根据会议室的使用情况亮起对应颜色的状态指示灯；

该触摸控制屏实时显示当前会议室名称、当前会议使用情况、该会议室未来的会议日程安排，该触摸控制屏设置有IO端口，支持与中控对接会议预定的信息自动同步到设备上，会议室内各电子设备的反馈信息反馈至至中控，中控将反馈信息传递给触摸控制屏内部的主板，通过触摸控制屏报修。

其中，会议室状态指示灯采用红、绿、蓝三色灯带，其通过主板控制亮起对应颜色的灯珠。如果会议室当前正处于使用状态，LED灯会显示红色。如果会议室当前为空闲状态，LED灯会显示绿色。这使得来前来开会的人员在离会议室很远的地方，就能直观清晰的看到会议室的使用状况，也同时对需要预定即时会议的人员在寻找空闲的会议室时提供更大的便利。

其中，触控显示屏的前端还设置有人脸识别系统，人脸识别系统连接主板，主板内部的存储模块存储会议人员的人脸识别图像，本实施例中，人脸识别系统采用一摄像头，摄像头识别人脸信息并传输至主板端。

其中，触摸控制屏内设置有电源模块、安卓核心板、继电器模块、灯带、网络拓展板，触摸屏使用电容触摸屏，电源模块为整机供电。

其中，触摸控制屏还包括有一个RELAY端口，RELAY端口连接会议室门禁系统，通过触摸控制屏的人脸识别系统开启与关闭，当外部人员靠近时，如果是会议参加人员，即可进行识别，打开门禁系统进入会议室。

本实用新型分辨率为1280*800，采用的是四核RK3288带POE供电工业主板；CPU：四核，Cortex A17,1.8GHz,RK3288；内存：支持8G\/16G\/32；系统：Android 5.1；网口：集成10\/100\/1000M自适应网卡；网口：POE模块供电；WIFI：802.11b\/g\/n；蓝牙：蓝牙4.0；USB：USBOTG*1；摄像头：前置500W；灯带：三色灯带(红，绿，蓝)；电源插孔：12V DC电源输入；视频格式：支持H.264，MPEG2，VP6，VP8，MVC等视频格式的2160P@24FPS解码；音频格式：MP3，WMA，WAV，APE，FLAC，AAC，OGG，M4A，3GPP格式；图片格式：支持JPG，BMP，PNG等各种图片格式。

本实用新型的有益效果是：1、本实用新型设计有一圈醒目的LED指示灯，可以根据当前会议室的预定信息情况显示不同颜色状态，如果会议室当前正处于使用状态，LED灯会显示红色，如果会议室当前为空闲状态，LED灯会显示绿色。这使得来前来开会的人员在离会议室很远的地方，就能直观清晰的看到会议室的使用状况，也同时对需要预定即时会议的人员在寻找空闲的会议室时提供更大的便利；

2、内置预定功能的触摸屏跟传统的触摸屏对比，我们的增加了IO端口，支持与中控对接会议预定的信息会自动同步到设备上，不需要对用户重新进行会议室预定的培训；

3、内置预定功能的触摸屏跟传统的触摸屏对比，我们的增加了IO端口，支持与中控对接，当会议室中某个AV设备发生故障，例如:投影机无法启动，会议电话无法拨打等情况，支持在触摸屏上进行故障报修，支持人脸识别功能，门禁与RELAY端口对接。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920315303.0

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209962231U

授权时间:20200117

主分类号:G06F3/041

专利分类号:G06F3/041;G06F3/044;G06K9/00;G06Q10/02;G06Q10/10

范畴分类:40B;

申请人:深圳华兆科技有限公司

第一申请人:深圳华兆科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市宝安区新安街道新安三路118号顺恒利大厦二楼

发明人:郑晓兵;蔡文胜

第一发明人:郑晓兵

当前权利人:深圳华兆科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a60fd626b1d2f52a9a51df41.html