# 工业设备地脚螺栓安装技术的应用难点分析

山西省工业设备安装集团有限公司山西太原030032

摘要：现代社会经济发展迅速，尤其是工业的发展在这几年中一直都是我国重点发展的行业，城市中工厂的建设数量越来越多，规模也越来越大，其中用到的先进设备也逐渐增加，大型设备在工厂中的使用必不可少，设备在生产中难免会产生晃动，对生产造成一定的影响，有时还会发生人员的安全事故，因此，想要设备的安装稳固和生产时能够正常运行，工业地脚螺栓的安装好坏就显得尤为重要，工业地脚螺栓的安装可以对大型设备起到很好地锚定效果，为大型设备正常的运转提供保障。

关键词：工业设备；地脚螺栓；安装

1地脚螺栓安装中存在的问题

1.1图纸审查问题

在开工前的设计交底和图纸审查工作中，因审查项目多，审查工作量大，人们往往把重点集中在对线路断面、跨越和电气部分等项目的审查，容易忽视对地脚螺栓及地脚螺栓相关联项目的审查，地脚螺栓存在的设计缺陷没有及时的找出，造成施工过程中出现差错，螺栓露丝部分过长造成组塔后丝扣部分在塔脚安装位置的剪切面，地脚螺栓在基础顶面设计露高不满足组塔要求，安装时戴双螺母不出扣，钢管杆基础钢筋笼和基础地脚螺栓不匹配，造成地脚螺栓无法组装或组装后整体倾斜变形，角钢塔地脚螺栓和地脚螺栓箍筋不匹配造成组装后同组地脚螺栓变形和同组地脚螺栓几何尺寸发生变化，地脚螺栓设计型式和尺寸不匹配，造成组装后同组地脚螺栓变形，特别是地脚螺栓末端锚勾型设计的，锚勾呈120°分布，设计尺寸稍有偏差，组装时就会造成下段同组地脚螺栓锚勾相互碰撞，钢管杆地脚螺栓和地脚螺栓配套的定位盘不匹配造成地脚螺栓无法安装、安装后几何尺寸出现偏差和地脚螺栓倾斜，地脚螺栓和杆塔不匹配造成无法安装和通过处理后才能安装。

1.2材料问题

地脚螺栓加工时有少部分检查不到位，到工地后材料管理人员没有仔细检查造成存在质量问题的地脚螺栓运送到施工现场，这就要求现场施工人员不仅要把关进场资料和实物，对规格长度进行检查验收，材料全部到位后现场组织人员进行开箱检查工作，常规检查后还要检查螺纹部分，螺纹的丝扣应成三角状，丝扣平的说明加工少一道工序，有钢管杆的基础应检查设计地脚螺栓数量，和定位盘孔数量是否相同，工地多次在施工前发现，运送到现场的整基地脚螺栓数量和定位盘孔数量不一致，发生上述情况应通知厂家到场检查并说明理由，必要时追究厂家的责任，达到减少差错发生的目的。

1.3施工问题

地脚螺栓施工前在运输和工地装卸车中间由于对地脚螺栓的保护不充分，容易损坏螺栓的丝扣，造成安装困难，对于钢管杆地脚螺栓供应晚，在浇筑前地脚螺栓和配套的定位盘才运到现场，会出现定位盘螺孔数量和地脚螺栓数量及图纸不相符，为了混凝土下料方便，一些杆塔基础在浇筑到接近地脚螺栓位置后才进行地脚螺栓安装，如果这时候才发现地脚螺栓数量和定位盘螺孔数量不匹配，处理不及时还会造成基础的报废，在基础浇筑过程中对地脚螺栓保护不充分，容易沾染混凝土造成拆模后地脚螺帽拆卸困难，大型号的地脚螺栓安装后在浇筑过程中，模板和地脚螺栓出现轻微下沉，造成杆塔组立时地脚螺栓不能安装双螺帽或安装好双螺帽后螺栓不出丝扣，在浇筑过程中控制检查不到位，造成地脚螺栓的跟开和对角线出现偏差，在杆塔组立时无法安装，需要处理后才能杆塔组立，处理的塔脚会有影响杆塔强度。

2工业设备地脚螺栓安装措施分析

2.1严把收货环节

过去，地脚螺栓到货验收没有受到足够重视，为此公司要求除必须配置游标卡尺外，还将通止规（环规和塞规）列入项目部标准化配置清册，并严格收货流程，杜绝不合格产品入场。地脚螺栓到货后，施工单位负责按订货合同清点到货数量、核对产品规格并进行外观检查，重点检查地脚螺栓螺杆、螺母、垫片（垫板）规格型号、产品标记，并负责收集地脚螺栓产品质量证明文件，质量证明文件应包括产品合格证、选用的钢材及熔炼分析（化学分析）、机械性能、其他要求的

内容。地脚螺栓加工尺寸需使用游标卡尺实测地脚螺栓和螺母尺寸后，再用通止规（环规和塞规）检查，外观检查需包括标记匹配、无锈蚀、无明显外观缺陷等内容，验收不合格禁止入场。到货地脚螺栓经施工单位自检合格后，报监理单位审查验收。监理单位应对地脚螺栓质量证明文件进行审查，对螺杆、螺母的内、外螺纹进行抽检，抽查至少3种规格的地脚螺栓，验收不合格品清出施工现场，并组织对同批次产品进行全面检查。地脚螺栓有复试要求的，施工单位应在材料到货后，在现场经监理工程师见证，进行取样送检，并在试验合格后将试验报告报监理项目部审查，审查合格后方可继续使用。

2.2细化过程管控

现场施工环节是最容易出现状况的环节。根据以往工作经验，施工单位均存在领用螺母后混装的问题，若螺母标识不到位极易混用，验收环节若不能及时发现，就会构成极大的隐患，因此必须细化施工过程的管控，强化责任意识。杆塔基础浇筑前，施工单位应对照施工图纸，核对地脚螺栓上的标识，同一铁塔基础必须使用同一生产厂家的地脚螺栓，地脚螺栓上端螺纹部位应采取包裹及防锈措施，避免混凝土污染。组塔施工前，施工负责人应复核地脚螺栓的螺母与螺杆、垫片（垫板）塔号标识、规格是否匹配，并按“一基一串”使用，确认无误后方可施工，组塔过程中如发现螺母缺失，应联系原生产厂家增补，严禁私自加工、采购；塔脚板安装后，应及时安装齐全螺母和垫片（垫板），两个螺帽应靠紧；铁塔组立后，应随即拧紧螺帽并打毛丝扣（8.8级高强度地脚螺栓除外），设计有扭矩要求的，应采用定扭矩电动扳手或气动扳手进行地脚螺栓紧固，以达到设计要求的扭矩值，对4个以上圆形布置的地脚螺栓，紧固时应对称顺序紧固；紧线施工过程中，施工单位需安排专人对每个螺母进行复紧。施工单位应在架线施工前的三级自检中，将地脚螺栓的螺杆、螺母、垫片（垫板）的标记匹配、螺母的紧固度纳入重点检查内容，并留存检查记录签字；架线施工前的监理初验及中间验收过程中，监理单位、业主单位均应按比例抽检地脚螺栓施工质量，留存检查记录；转角塔紧挂线施工前，施工

单位和监理单位应再一次确认螺母和垫片（垫板）是否安装齐全、规格匹配、紧固到位，否则应由施工单位处理后再进行紧挂线施工。同时将地脚螺栓施工纳入隐蔽工程管理，按照隐蔽工程验收流程及要求开展过程验收及记录留存，地脚螺栓验收合格并出具报告后，方可浇筑保护帽，浇筑前应确认螺母和垫片（垫板）已安装齐全、紧固到位，每腿留取1张数码照片，工程竣工后随档案移交运行部门。

2.3加强检查考核

结合以往工作经验，为实现对参建单位的有效管控，最有效的措施是从合同上明确考核细则，建设过程中有针对性的开展检查考核，从合同兑现、资信评价、建立黑名单等方面进行约束。建设管理单位将地脚螺栓纳入质量通病防治内容，组织参建单位针对工程实际制定防治措施，并监督措施落实。每项线路工程至少组织一次地脚螺栓专项检查，对于检查中发现的设计深度不够、加工超差、到货验收不到位、保管发放混乱、使用不规范、现场措施不落实、履责不到位等问题，要对相关设计、施工、监理单位进行通报、约谈、停工整顿。架线过程中发现地脚螺栓未按要求安装两螺母一垫片（垫板）的，对监理、施工单位及相应作业责任人从重处罚。

3结语

在地脚螺栓的安装过程中还要注意对螺栓丝扣的保护，要用黄油涂抹和加入钢套保护套，这样可以有效地对螺栓的丝扣位置进行保护，防止因为长时间与外界接触造成的生锈和外力因素造成的丝扣损坏，所以总的来说工业设备中地脚螺栓安装技术应用能够有效地提高企业的经济效益，需要在以后的工作中进行积极的探讨，为企业长久发展做出贡献。

参考文献

[1]崔卫娟.地脚螺栓安装施工技术[J].山西建筑，2016，42（31）：115-117.

[2]范小平.工业设备地脚螺栓安装技术探讨[J].珠江水运，2016（15）：77-78.

[3]周兵柱，杨振祖.浅析工业设备地脚螺栓安装技术[J].中国培训，2016（10）：297.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a6189c8ee9d10ac79ff14a53.html