# 一种基于MDC的设备监控装置论文和设计-狄亚辉

### 全文摘要

本实用新型提供一种基于MDC的设备监控装置，包括框体，输入接口，输出接口，调控接口，电源接口，显示器，信号处理装置和存储硬盘，其中：所述输入接口与输出接口分别设置在框体的两端，该框体的上端两侧分别设置有调控接口与电源接口，且在框体的前侧面安装有显示器；所述框体内部安装有信号处理装置，在信号处理装置的下端固定有存储硬盘；所述信号处理装置包括电源模块，MDC信号采集器和显示模块，其中：所述电源模块通过导线连接有MDC信号采集器的电源端。本实用新型框体，信号处理装置和存储硬盘的设置，可以根据收集的数据生成相应的报表，能够精确地反映机器当前的运作状态，使主计算机能够快速的提取需要的数据，增加工作效率。

### 主设计要求

1.一种基于MDC的设备监控装置，其特征在于：包括框体(1)，输入接口(2)，输出接口(3)，调控接口(4)，电源接口(5)，显示器(6)，信号处理装置(7)和存储硬盘(8)，其中：所述输入接口(2)与输出接口(3)分别设置在框体(1)的两端，该框体(1)的上端两侧分别设置有调控接口(4)与电源接口(5)，且在框体(1)的前侧面安装有显示器(6)；所述框体(1)内部安装有信号处理装置(7)，在信号处理装置(7)的下端固定有存储硬盘(8)；所述信号处理装置(7)包括电源模块(71)，MDC信号采集器(72)和显示模块(73)，其中：所述电源模块(71)通过导线连接有MDC信号采集器(72)的电源端，该MDC信号采集器(72)的下端通过信号线连接有存储硬盘(8)；所述MDC信号采集器(72)两端分别通过导线连接有输入接口(2)或输出接口(3)，且MDC信号采集器(72)通过导线连接有显示模块(73)；所述显示模块(73)采用点阵型液晶SVM12864，且通过导线连接有显示器(6)。

### 设计方案

1.一种基于MDC的设备监控装置，其特征在于：包括框体(1)，输入接口(2)，输出接口(3)，调控接口(4)，电源接口(5)，显示器(6)，信号处理装置(7)和存储硬盘(8)，其中：所述输入接口(2)与输出接口(3)分别设置在框体(1)的两端，该框体(1)的上端两侧分别设置有调控接口(4)与电源接口(5)，且在框体(1)的前侧面安装有显示器(6)；所述框体(1)内部安装有信号处理装置(7)，在信号处理装置(7)的下端固定有存储硬盘(8)；所述信号处理装置(7)包括电源模块(71)，MDC信号采集器(72)和显示模块(73)，其中：所述电源模块(71)通过导线连接有MDC信号采集器(72)的电源端，该MDC信号采集器(72)的下端通过信号线连接有存储硬盘(8)；所述MDC信号采集器(72)两端分别通过导线连接有输入接口(2)或输出接口(3)，且MDC信号采集器(72)通过导线连接有显示模块(73)；所述显示模块(73)采用点阵型液晶SVM12864，且通过导线连接有显示器(6)。

2.如权利要求1所述的基于MDC的设备监控装置，其特征在于：所述框体(1)采用方形结构的硬质塑料板，且在框体(1)的两侧均设置有若干通气孔。

3.如权利要求1所述的基于MDC的设备监控装置，其特征在于：所述输入接口(2)输入端与输出接口(3)的输出端均通过导线连接有交换机，该输入接口(2)连接的交换机又连接有外部的所有被采集的设备和采集环境量的传感器。

4.如权利要求1所述的基于MDC的设备监控装置，其特征在于：所述调控接口(4)采用Console调试接口。

5.如权利要求1所述的基于MDC的设备监控装置，其特征在于：所述电源接口(5)与信号处理装置(7)内部的电源模块(71)相连，且电源模块(71)采用AC220V转DC24V的电源模块。

6.如权利要求1所述的基于MDC的设备监控装置，其特征在于：所述存储硬盘(8)采用SCSI硬盘。

7.如权利要求1所述的基于MDC的设备监控装置，其特征在于：所述MDC信号采集器(72)采用MDC200采集器。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于数据中心技术领域，尤其涉及一种基于MDC的设备监控装置。

背景技术

监控系统主要由前端监视设备，传输设备，后端存储，控制及显示设备这五大部分组成，其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备。前，后端设备有多种构成方式，它们之间的联系可通过电缆，光纤，微波等多种方式来实现。

但是传统的监控系统过于分散，只能将检测的信息统一传递到控制中心，由控制中心进行抄录存储，但这种监控系统只适用于小规模的监控使用，在大规模的监控中，需要检测的范围过于广泛，单一的控制中心并不能胜任这样的工作，导致工作处理缓慢，影响工作效率的问题，并且若采用传统的监控装置将会造成大量的线路堆积，导致温度的上升，造成安全隐患。

因此，发明一种基于MDC的设备监控装置显得非常必要。

实用新型内容

为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种基于MDC的设备监控装置，以解决现有监控系统存在着只适用于小规模的监控使用，在大规模的监控中，会导致工作处理缓慢，影响工作效率的问题，并且会造成大量的线路堆积，导致温度的上升，造成安全隐患的问题。一种基于MDC的设备监控装置，包括框体，输入接口，输出接口，调控接口，电源接口，显示器，信号处理装置和存储硬盘，其中：所述输入接口与输出接口分别设置在框体的两端，该框体的上端两侧分别设置有调控接口与电源接口，且在框体的前侧面安装有显示器；所述框体内部安装有信号处理装置，在信号处理装置的下端固定有存储硬盘；所述信号处理装置包括电源模块，MDC信号采集器和显示模块，其中：所述电源模块通过导线连接有MDC信号采集器的电源端，该MDC信号采集器的下端通过信号线连接有存储硬盘；所述MDC信号采集器采用MDC200采集器，该MDC信号采集器两端分别通过导线连接有输入接口或输出接口，且MDC信号采集器通过导线连接有显示模块；所述显示模块采用点阵型液晶SVM12864，且通过导线连接有显示器。

所述框体采用方形结构的硬质塑料板，且在框体的两侧均设置有若干通气孔，能够使空气流通，避免内部信号处理装置或存储硬盘的热量过高，导致损坏影响装置的使用寿命。

所述输入接口输入端与输出接口的输出端均通过导线连接有交换机，该输入接口连接的交换机又连接有外部的所有被采集的设备和采集环境量的传感器，传递图像信息，环境信息以及动力信息，统一传递到信号处理装置中，输入接口与输出接口的设置能够减少框体内部大量繁杂的线路连接，使框体的温度降低，提高稳定性和安全性。

所述调控接口采用Console调试接口，用于计算机与MDC信号采集器的连接与调控。

所述电源接口与信号处理装置内部的电源模块相连，且电源模块采用AC220V转DC24V的电源模块，能够将外部220V交流电转换为符合MDC信号采集器使用的直流电。

所述存储硬盘采用SCSI硬盘，具有热插拔以及稳定性高的特点，能够实时备份MDC信号采集器处理的信息以及生成的相应报表，便于维修或定期检测的使用。

所述MDC信号采集器采用MDC200采集器，能够完成主站命令的传送，抄表数据的存储，自动抄表任务的执行与事件的记录等功能，可以根据工作，人员及机器设备这三大主要资源的数据进行收集和生成相应的报表，并且能够精确地反映机器当前的运作状态，使主计算机能够快速的提取需要的数据，增加工作效率。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

1.本实用新型框体的设置，能够使空气流通，避免内部信号处理装置或存储硬盘的热量过高，导致损坏影响装置的使用寿命。

2.本实用新型输入接口与输出接口的设置，能够减少框体内部大量繁杂的线路连接，使框体的温度降低，提高稳定性和安全性。

3.本实用新型MDC信号采集器的设置，能够完成主站命令的传送，抄表数据的存储，自动抄表任务的执行与事件的记录等功能，可以根据工作，人员及机器设备这三大主要资源的数据进行收集和生成相应的报表，并且能够精确地反映机器当前的运作状态，使主计算机能够快速的提取需要的数据，增加工作效率。

附图说明

图1是本实用新型的内部结构示意图。

图2是本实用新型的外部结构示意图。

图3是本实用新型的MDC信号采集器线路连接示意图。

图中：

1-框体，2-输入接口，3-输出接口，4-调控接口，5-电源接口，6-显示器，7-信号处理装置，71-电源模块，72-MDC信号采集器，73-显示模块，8-存储硬盘。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型做进一步描述：

实施例：

如附图1至附图3所示

本实用新型提供一种基于MDC的设备监控装置，包括框体1，输入接口2，输出接口3，调控接口4，电源接口5，显示器6，信号处理装置7和存储硬盘8，其中：所述输入接口2与输出接口3分别设置在框体1的两端，该框体1的上端两侧分别设置有调控接口4与电源接口5，且在框体1的前侧面安装有显示器6；所述框体1内部安装有信号处理装置7，在信号处理装置7的下端固定有存储硬盘8；所述信号处理装置7包括电源模块71，MDC信号采集器72和显示模块73，其中：所述电源模块71通过导线连接有MDC信号采集器72的电源端，该MDC信号采集器72的下端通过信号线连接有存储硬盘8；所述MDC信号采集器72采用MDC200采集器，该MDC信号采集器72两端分别通过导线连接有输入接口2或输出接口3，且MDC信号采集器72通过导线连接有显示模块73；所述显示模块73采用点阵型液晶SVM12864，且通过导线连接有显示器6。

所述框体1采用方形结构的硬质塑料板，且在框体1的两侧均设置有若干通气孔，能够使空气流通，避免内部信号处理装置7或存储硬盘8的热量过高，导致损坏影响装置的使用寿命。

所述输入接口2输入端与输出接口3的输出端均通过导线连接有交换机，该输入接口2连接的交换机又连接有外部的所有被采集的设备和采集环境量的传感器，传递图像信息，环境信息以及动力信息，统一传递到信号处理装置7中，输入接口2与输出接口3的设置能够减少框体1内部大量繁杂的线路连接，使框体1的温度降低，提高稳定性和安全性。

所述调控接口4采用Console调试接口，用于计算机与MDC信号采集器72的连接与调控。

所述电源接口5与信号处理装置7内部的电源模块71相连，且电源模块71采用AC220V转DC24V的电源模块，能够将外部220V交流电转换为符合MDC信号采集器72使用的直流电。

所述存储硬盘8采用SCSI硬盘，具有热插拔以及稳定性高的特点，能够实时存储信号处理装置7内部处理的信息，作为备份，提高监控装置的安全性。

所述存储硬盘8采用SCSI硬盘，具有热插拔以及稳定性高的特点，能够实时备份MDC信号采集器72处理的信息以及生成的相应报表，便于维修或定期检测的使用。

所述MDC信号采集器72采用MDC200采集器，能够完成主站命令的传送，抄表数据的存储，自动抄表任务的执行与事件的记录等功能，可以根据工作，人员及机器设备这三大主要资源的数据进行收集和生成相应的报表，并且能够精确地反映机器当前的运作状态，使主计算机能够快速的提取需要的数据，增加工作效率。

工作原理

本实用新型中，该装置通过电源接口5连接电源，并通过电源模块71将外部220V交流电转换为符合MDC信号采集器72使用的直流电，在由调控接口4设置信号处理装置7的操作系统，输入接口2输入端与输出接口3的输出端均通过导线连接有交换机，该输入接口2连接的交换机又连接有外部的所有被采集的设备和采集环境量的传感器，传递图像信息，环境信息以及动力信息，统一传递到信号处理装置7中，信号处理装置7中的MDC信号采集器72能够完成主站命令的传送，抄表数据的存储，自动抄表任务的执行与事件的记录等功能，可以根据工作，人员及机器设备这三大主要资源的数据进行收集和生成相应的报表，并且能够精确地反映机器当前的运作状态，使主计算机能够快速的提取需要的数据，增加工作效率，并且存储硬盘8能够实时备份MDC信号采集器72处理的信息以及生成的相应报表，便于维修或定期检测的使用，同时利用MDC信号采集器72进行信息处理能够减少框体1内部大量繁杂的线路连接，使框体1的温度降低，提高稳定性和安全性。

利用本实用新型所述技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920014203.4

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209167874U

授权时间:20190726

主分类号:G05B 19/042

专利分类号:G05B19/042;H04N7/18

范畴分类:40E;

申请人:天津兆瑭科技发展有限公司

第一申请人:天津兆瑭科技发展有限公司

申请人地址:300041 天津市和平区新兴路万科都市花园2-109

发明人:狄亚辉

第一发明人:狄亚辉

当前权利人:天津兆瑭科技发展有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a66eae2212ae896b528a0564.html