# 全台网垂直摆倾斜仪背景噪声水平分析

### 论文摘要

利用全台网垂直摆倾斜仪的观测数据,研究不同采样率对功率谱密度结果的影响,并对不同台站、不同类型仪器连续观测数据在地震频段(200～600 s)的背景噪声水平进行着重分析。结果表明:1)不论是单个测站还是全国台网的统计结果,均显示2类垂直摆在地震频段噪声水平相当;2)在区域分布上未见明显规律性变化,但由于受海浪及活跃构造运动的影响,沿海地区部分台站噪声水平较高;3)高噪声水平仪器观测曲线普遍表现为不光滑、毛刺多,除部分台站受海浪影响,大多是观测环境或仪器本身的原因。

### 论文目录

- 1 数据来源及数据处理方法

- 1.1 PSD计算

- 1.2 垂直摆倾斜仪观测数据背景噪声水平计算

- 2 垂直摆倾斜仪地震频段噪声水平分析

- 2.1 不同预处理过程及不同采样率垂直摆观测数据的PSD特征

- 2.2 同址VP垂直摆和VS垂直摆观测数据的噪声水平分析

- 2.3 全国垂直摆倾斜仪噪声水平计算及分析

- 2.3.1 低噪声水平仪器特征分析

- 2.3.2 高噪声水平仪器特征分析

- 3 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵莹

关键词: 垂直摆倾斜仪,功率谱密度,背景噪声

来源: 大地测量与地球动力学 2019年08期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 地球物理学

单位: 中国地震局地震研究所地震大地测量重点实验室,中国地震局地壳应力研究所武汉科技创新基地

基金: 中国地震局“三结合”课题(3JH-201902009),中国地震局地震研究所基本科研业务费专项和中国地震局地壳应力研究所基本科研业务费专项(IS201216018)~~

分类号: P315.62

DOI: 10.14075/j.jgg.2019.08.019

页码: 869-874

总页数: 6

文件大小: 3616K

下载量: 60

### 相关论文文献

- [1].宽频带倾斜仪及其观测干扰因素分析[J]. 山西地震 2017(02)

- [2].垂直摆倾斜仪干扰原因分析[J]. 华南地震 2015(02)

- [3].银川台石英摆倾斜仪异常特征及预测指标分析[J]. 防灾减灾学报 2018(02)

- [4].气象因素对倾斜仪观测干扰特征分析[J]. 大地测量与地球动力学 2017(08)

- [5].VS型垂直摆标定的常见问题探讨[J]. 科学技术创新 2017(27)

- [6].垂直摆倾斜仪动片信号引丝故障排查[J]. 地震地磁观测与研究 2017(04)

- [7].降雨对垂直摆倾斜仪的干扰与排除[J]. 大地测量与地球动力学 2015(02)

- [8].高精度倾斜仪的自动调零设计[J]. 大地测量与地球动力学 2010(06)

- [9].降雨变化对云县台垂直摆倾斜仪的影响分析[J]. 大地测量与地球动力学 2018(04)

- [10].降雨与蒸发对垂直摆倾斜仪观测资料的影响[J]. 华北地震科学 2016(03)

- [11].库尔勒台水平摆与垂直摆倾斜仪效能对比研究[J]. 内陆地震 2019(01)

- [12].临汾台峒体摆数字倾斜仪在忻州五寨4.2级地震前的异常特征分析[J]. 大地测量与地球动力学 2011(S1)

- [13].山西临汾台宽频带倾斜仪映震能力浅析[J]. 山西地震 2012(01)

- [14].激光倾斜仪的研制与应用[J]. 建筑施工 2010(09)

- [15].倾斜仪基礅影响及零漂分析[J]. 地震地磁观测与研究 2012(Z2)

- [16].垂直摆倾斜仪地震效应与倾斜场模拟[J]. 地震地磁观测与研究 2018(05)

- [17].融合倾斜仪数据的盾构姿态严密解算模型[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2018(10)

- [18].液货船舶新型倾斜仪的研究与应用[J]. 计量技术 2018(07)

- [19].新型宽频带垂直摆倾斜仪的设计及应用[J]. 测绘信息与工程 2010(05)

- [20].一种便携式数字倾斜仪的研制[J]. 机电工程技术 2009(02)

- [21].水平摆与垂直摆倾斜仪观测资料干扰特征对比[J]. 地震地磁观测与研究 2018(04)

- [22].龙岩台VS型垂直摆倾斜仪标定异常问题分析[J]. 华南地震 2012(01)

- [23].高精度倾斜仪探头信号采集处理电路的设计[J]. 电子测量技术 2016(09)

- [24].湖州台高采样率倾斜仪同震响应初析[J]. 地震工程学报 2014(03)

- [25].VS垂直摆倾斜仪常见异常现象的判断及维护[J]. 大地测量与地球动力学 2011(S1)

- [26].对赤城台VS垂直摆倾斜仪图像干扰的总结和分析[J]. 民营科技 2015(10)

- [27].水管倾斜仪与摆式倾斜仪抗干扰能力分析[J]. 华南地震 2013(02)

- [28].VP型垂直摆倾斜仪校准装置的设计[J]. 大地测量与地球动力学 2012(04)

- [29].泗县数字石英摆倾斜仪异常与地震关系初析[J]. 防灾科技学院学报 2010(03)

- [30].龙岩台VS型垂直摆倾斜仪常见故障分析[J]. 华南地震 2010(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a68cbfacb51658193ad4cc27.html