# 一种吡啶类化合物转移装置论文和设计-王美娟

### 全文摘要

本实用新型涉及化学装置技术领域，公开了一种吡啶类化合物转移装置，包括移入装置和移出装置，所述移入装置包括进气装置、流通装置和存储装置，进气装置套设在输出容器顶端，所述流通装置的一端贯穿设置在所述输出容器顶端的另一侧，所述流通装置的另一端贯穿设置在所述存储装置的顶端；所述移出装置包括隔档块，所述隔档块上贯穿设置若干导向部件，若干所述导向部件高低错落设置，所述导向部件为两端开口的管子；该装置解决批量小、危险性高、反复操作误差大等问题；同时各部件之间方便拆装，拆卸后方便清洗工作的进行。

### 主设计要求

1.一种吡啶类化合物转移装置，其特征在于，包括移入装置(1)和移出装置(2)，所述移入装置(1)包括进气装置(3)、流通装置(4)和存储装置(5)，进气装置(3)套设在输出容器(6)顶端，所述流通装置(4)的一端贯穿设置在所述输出容器(6)顶端的另一侧，所述流通装置(4)的另一端贯穿设置在所述存储装置(5)的顶端；所述移出装置(2)包括隔档块(201)，所述隔档块(201)上贯穿设置若干导向部件(202)，若干所述导向部件(202)高低错落设置，所述导向部件(202)为两端开口的管子。

### 设计方案

1.一种吡啶类化合物转移装置，其特征在于，包括移入装置(1)和移出装置(2)，所述移入装置(1)包括进气装置(3)、流通装置(4)和存储装置(5)，进气装置(3)套设在输出容器(6)顶端，所述流通装置(4)的一端贯穿设置在所述输出容器(6)顶端的另一侧，所述流通装置(4)的另一端贯穿设置在所述存储装置(5)的顶端；

所述移出装置(2)包括隔档块(201)，所述隔档块(201)上贯穿设置若干导向部件(202)，若干所述导向部件(202)高低错落设置，所述导向部件(202)为两端开口的管子。

2.根据权利要求1所述的一种吡啶类化合物转移装置，其特征在于，所述进气装置(3)包括橡胶塞(301)，所述橡胶塞(301)设置第一通孔(302)，所述第一通孔(302)中贯穿设置进气管(303)，所述进气管(303)一端设置压力分布器(304)，另一端依次设置压力指示表(305)和第一阀门(306)。

3.根据权利要求1所述的一种吡啶类化合物转移装置，其特征在于，所述流通装置(4)包括直管(401)、折管(402)和橡胶管(403)，所述直管(401)包括贯穿设置在所述输出容器(6)顶端的第一直管(4011)和贯穿设置在所述存储装置(5)顶端的第二直管(4012)；

所述橡胶管(403)包括将所述第一直管(4011)与所述折管(402)的一端进行连通的第一橡胶管(4031)，和将所述第二直管(4012)与所述折管(402)的另一端进行连通的第二橡胶管(4032)。

4.根据权利要求3所述的一种吡啶类化合物转移装置，其特征在于，所述折管(402)主要由相互平行的第一折管(4021)和第二折管(4022)组成，所述第一折管(4021)和第二折管(4022)间通过U型管(4023)进行连通。

5.根据权利要求3所述的一种吡啶类化合物转移装置，其特征在于，所述存储装置(5)包括套设在所述第二直管(4012)上的盖子(501)，所述盖子(501)顶端一侧设置出气管(502)，所述出气管(502)上设置第二阀门(503)，所述盖子(501)设置在存储柱(504)上，所述存储柱(504)一侧设置观察柱(505)，所述观察柱(505)和存储柱(504)底部连通，所述存储柱(504)底端固定设置封堵块(506)。

6.根据权利要求5所述的一种吡啶类化合物转移装置，其特征在于，所述封堵块(506)为橡胶材质。

7.根据权利要求3所述的一种吡啶类化合物转移装置，其特征在于，所述第一直管(4011)和第二直管(4012)中设置有起单向阀作用的第一容器瓣膜(7)。

8.根据权利要求1所述的一种吡啶类化合物转移装置，其特征在于，所述导向部件(202)中设置有起单向阀作用的第二容器瓣膜(8)。

9.根据权利要求5所述的一种吡啶类化合物转移装置，其特征在于，所述观察柱(505)上设置刻度尺。

10.根据权利要求1所述的一种吡啶类化合物转移装置，其特征在于，所述隔档块(201)上下表面设置有凹槽，所述导向部件(202)贯穿设置在凹槽内，所述凹槽分别与输出容器(6)和接收容器(9)的开口相匹配。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及化学装置技术领域，具体涉及一种吡啶类化合物转移装置。

背景技术

吡啶类化合物是目前杂环化合物中开发应用范围最广的品种之一，作为一种重要的精细化工原料，其衍生物主要有烷基吡啶、卤代吡啶、氨基吡啶、溴吡啶、甲基吡啶、碘吡啶、氯吡啶、硝基吡啶、羟基吡啶、苄基吡啶、乙基吡啶、氰基吡啶、氟吡啶、二氢吡啶等，其中农药占吡啶系列产品消费总量的50％左右；饲料添加剂约为30％；医药及其他领域占20％。

在精细化工生产过程中经常会使用到各种有毒或对人体有害的溶剂，经常需要从容器中取出液体进行使用和分析。现有装置对于液体化合物的转移常常采用量筒量取指定量后倒入接收装置中，存在批量小、危险性高、反复操作误差大等问题，对于化学性质不稳定的液体，该移取方法不适用。同时还存在移取装置不易清理的问题。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种吡啶类化合物转移装置，该装置克服上述缺陷，解决批量小、危险性高、反复操作误差大等问题；同时该装置各部件之间方便拆装，拆卸后方便清洗工作的进行。

为了实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种吡啶类化合物转移装置，包括移入装置和移出装置，所述移入装置包括进气装置、流通装置和存储装置，进气装置套设在输出容器顶端，所述流通装置的一端贯穿设置在所述输出容器顶端的另一侧，所述流通装置的另一端贯穿设置在所述存储装置的顶端；

所述移出装置包括隔档块，所述隔档块上贯穿设置若干导向部件，若干所述导向部件高低错落设置，所述导向部件为两端开口的管子。

在本实用新型中，优选的，所述进气装置包括橡胶塞，所述橡胶塞设置第一通孔，所述第一通孔中贯穿设置进气管，所述进气管一端设置压力分布器，另一端依次设置压力指示表和第一阀门。

在本实用新型中，优选的，所述流通装置包括直管、折管和橡胶管，所述直管包括贯穿设置在所述输出容器顶端的第一直管和贯穿设置在所述存储装置顶端的第二直管；

所述橡胶管包括将所述第一直管与所述折管的一端进行连通的第一橡胶管，和将所述第二直管与所述折管的另一端进行连通的第二橡胶管。

在本实用新型中，优选的，所述折管主要由相互平行的第一折管和第二折管组成，所述第一折管和第二折管间通过U型管进行连通。

在本实用新型中，优选的，所述存储装置包括套设在所述第二直管上的盖子，所述盖子顶端一侧设置出气管，所述出气管上设置第二阀门，所述盖子设置在存储柱上，所述存储柱一侧设置观察柱，所述观察柱和存储柱底部连通，所述存储柱底端固定设置封堵块。

在本实用新型中，优选的，所述封堵块为橡胶材质。

在本实用新型中，优选的，所述第一直管和第二直管中设置有起单向阀作用的第一容器瓣膜。

在本实用新型中，优选的，所述导向部件中设置有起单向阀作用的第二容器瓣膜。

在本实用新型中，优选的，所述观察柱上设置刻度尺。

在本实用新型中，优选的，所述隔档块上下表面设置有凹槽，所述导向部件贯穿设置在凹槽内，所述凹槽分别与输出容器和接收容器的开口相匹配。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.本实用新型设计的转移装置与传统的通过直接倾倒实现液体转移的方法相比，该装置可以使液体转移过程更平稳，不至于造成液体的损失、浪费，而且在转移过程中通入惰性气体，可对敏感性液体起到保护的作用；同时进气装置、流通装置和存储装置之间便于拆卸安装，便于携带。

2.本实用新型操作便利性高，充分利用虹吸原理解决了高危、敏感液体的转移问题；过程安全性好，由于使用虹吸原理，整个转移过程速度平稳，不会出现液体“溅射”的现象，且由于流速较平稳，挥发很小对操作人员和环境影响较小。

3.本实用新型每次使用结束后可进行拆解，清理简便，转移及清理过程安全；整个操作过程仅需一人即可完成，对于高危化学品转移来说非常简便；由于虹吸过程液体流动平稳，因此相比用泵转移更容易计量；安全性能好，可以重复使用。

附图说明

图1为一种吡啶类化合物转移装置的移入装置的工作示意图。

图2为一种吡啶类化合物转移装置的移出装置的工作示意图。

图3为一种吡啶类化合物转移装置的进气装置的结构示意图。

图4为一种吡啶类化合物转移装置的流通装置的结构示意图。

图5为一种吡啶类化合物转移装置的存储装置的结构示意图。

图6为一种吡啶类化合物转移装置的移出装置的结构示意图。

附图中：1、移入装置；2、移出装置；201、隔档块；202、导向部件；3、进气装置；301、橡胶塞；302、第一通孔；303、进气管；304、压力分布器；305、压力指示表；306、第一阀门；4、流通装置；401、直管；4011、第一直管；4012、第二直管；402、折管；4021、第一折管；4022、第二折管；4023、U型管；403、橡胶管；4031、第一橡胶管；4032、第二橡胶管；5、存储装置；501、盖子；502、出气管；503、第二阀门；504、存储柱；505、观察柱；506、封堵块；6、输出容器；7、第一容器瓣膜；8、第二容器瓣膜；9、接收容器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明的是，当组件被称为“固定于”另一个组件，它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件，它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件，它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及\/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

请同时参见图1至图6，本实用新型公开了一种吡啶类化合物转移装置，包括移入装置1和移出装置2，所述移入装置1用于将输出容器6中的液体移入存储装置5中，所述移出装置2用于将存储装置5中的液体移入接收容器9中，所述移入装置1包括进气装置3、流通装置4和存储装置5，进气装置3套设在输出容器6顶端，所述流通装置4的一端贯穿设置在所述输出容器6顶端的另一侧，所述流通装置4的另一端贯穿设置在所述存储装置5的顶端，液体在进气装置3的气压下被挤压至流通装置4中，经流通装置4流至存储装置5中；

所述移出装置2包括隔档块201，所述隔档块201用于将所述存储装置5与接收容器9进行分隔开，所述隔档块201上贯穿设置若干导向部件202，若干所述导向部件202高低错落设置，所述导向部件202用于刺穿所述封堵块506，进而使存储柱504中的液体流入所述接收容器9中，所述导向部件202为两端开口的管子，待所述导向部件202刺穿所述封堵块506后，所述存储柱504中的液体经导向部件202的中空腔体流入接收容器9中。

在本实施方式中，所述进气装置3包括橡胶塞301，所述橡胶塞301用于将所述进气装置3固定在所述输出容器6上，所述橡胶塞301设置第一通孔302，所述第一通孔302中贯穿设置进气管303，所述进气管303一端设置压力分布器304，另一端依次设置压力指示表305和第一阀门306，惰性气体经所述第一阀门306和进气管303进入输出容器6中，所述压力分布器304的作用是将惰性气体均匀分散进入所述输出容器6中，防止气体瞬间冲击液面造成液体飞溅，通过所述压力指示表305可实时观察到惰性气体进入的状态；当压力指示表305显示压力过大时，通过所述第一阀门306调小气体的进入量，反之，则调大气体的进入量。

在本实施方式中，所述流通装置4包括直管401、折管402和橡胶管403，所述直管401包括贯穿设置在所述输出容器6顶端的第一直管4011和贯穿设置在所述存储装置5顶端的第二直管4012，通过所述第一直管4011将所述输出容器6中的液体转移至流通装置4中，通过所述第二直管4012将所述流通装置4中的液体转移至所述存储装置5中；

所述橡胶管403包括将所述第一直管4011与所述折管402的一端进行连通的第一橡胶管4031，和将所述第二直管4012与所述折管402的另一端进行连通的第二橡胶管4032。

在本实施方式中，所述折管402主要由相互平行的第一折管4021和第二折管4022组成，所述第一折管4021和第二折管4022间通过U型管4023进行连通，使用时，设置所述第一折管4021和第二折管4022不在同一水平面上，所述第一折管4021的高度高于所述第二折管4022的高度，通过所述第一橡胶管4031将第一直管4011和第一折管4021进行连接，通过所述第二橡胶管4032将第二直管4012和第二折管4022进行连接。

在本实施方式中，所述存储装置5包括套设在所述第二直管4012上的盖子501，用于封闭所述存储装置5的上端，所述盖子501顶端一侧设置出气管502，所述出气管502上设置第二阀门503，所述盖子501设置在存储柱504上，用于存放移取的液体，所述存储柱504一侧设置观察柱505，通过观察柱505可实时了解到所述存储柱504中液体的液面高度情况。所述观察柱505和存储柱504底部连通，形成连通器，所述存储柱504底端固定设置封堵块506，用于封闭所述存储装置5的底端。

在本实施方式中，所述封堵块506为橡胶材质，耐腐蚀，化学性质稳定，可被尖锐部件刺穿。

在本实施方式中，所述第一直管4011和第二直管4012中设置有起单向阀作用的第一容器瓣膜7，所述第一容器瓣膜7使液体由输出容器6单向流入存储柱504中，不会发生倒吸现象。

在本实施方式中，所述导向部件202中设置有起单向阀作用的第二容器瓣膜8，所述第二容器瓣膜8使转移液由存储柱504单向流入接收容器9中。

在本实施方式中，所述观察柱505上设置刻度尺，便于准确了解所述存储柱504中液面的高度值。

在本实施方式中，所述隔档块201上下表面设置有凹槽，所述导向部件202贯穿设置在凹槽内，有效防止移取过程中液体溢出。

在本实施方式中，根据待转移物料的不同性质，各个部件可以选取不同的材质，一般可以用PP、PE、PVC或PVDF材质

工作原理：

(1)当放置在输出容器6中的危险化学品或其他液体需要转移至接收容器9中时，将本装置第一直管4011插入输出容器6中，放入液体的液面以下。

(2)将第二直管4012插入存储柱504中，也可将存储装置5放置在秤上并设置好秤的刻度。

(3)通过橡胶塞301将进气装置3固定在输出容器6上，通过第一橡胶管4031将第一直管4011和第一折管4021进行连接，通过第二橡胶管4032将第二直管4012和第二折管4022进行连接。

(4)保证整个装置的气密性。

(5)打开第一阀门306和第二阀门503，通入惰性气体30min，使整个装置保持在惰性氛围中，30min后关闭第一阀门503，继续通入惰性气体，利用气压挤压输出容器6中的液体，流入第一直管4011中，经第一橡胶管4031、第一折管4021、U型管4023、第二折管4022和第二直管4012，流入存储柱504中。

(6)输出容器6中的液体成功转移至存储柱504中后，首先将移出装置2放置在接收容器9开口上，然后使用橡胶塞封闭盖子501，并将存储装置5移至移出装置2的上端，使用导向部件202刺穿封堵块506，即可实现将液体由存储柱504转移至接收容器9中。

(7)最后将各部件进行拆解，进行清洗，以备下次使用。

上述说明是针对本实用新型较佳可行实施例的详细说明，但实施例并非用以限定本实用新型的专利申请范围，凡本实用新型所提示的技术精神下所完成的同等变化或修饰变更，均应属于本实用新型所涵盖专利范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920010363.1

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209646520U

授权时间:20191119

主分类号:B01L 3/00

专利分类号:B01L3/00

范畴分类:23E;

申请人:天津雅特生物科技有限公司

第一申请人:天津雅特生物科技有限公司

申请人地址:300000 天津市滨海新区开发区第四大街80号天大科技园B9楼4层407室

发明人:王美娟

第一发明人:王美娟

当前权利人:天津雅特生物科技有限公司

代理人:郭峰

代理机构:11684

代理机构编号:北京沁优知识产权代理事务所(普通合伙) 11684

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a6e8cb50a9d41d40f9dd2951.html