# 一种多路电话系统论文和设计-郭喜国

### 全文摘要

本实用新型涉及一种多路电话系统，包括通信设备及主机设备；所述主机设备包括主机MCU、读取模块、总线模块、第一接口及连接模块；所述第一接口通过总线模块连接于主板MCU，所述第一接口为多个；所述连接模块为多个；所述连接模块包括连接控制单元、第一无线通信单元、GSM单元及第二接口，所述第一无线通信模块及GSM单元连接于连接控制单元，所述连接控制单元通过第二接口连接于第一接口；所述读取模块连接于主机MCU；所述通信设备包括通信MCU、RFID模块、第二无线通信模块及语音模块；所述RFID模块、第二无线通信模块及语音模块连接于通信MCU。可以支持多个通信设备与外接设备进行通话，满足学生的通话要求。避免通信设备影响用户的注意力。

### 主设计要求

1.一种多路电话系统，其特征在于，包括通信设备及主机设备；所述主机设备包括主机MCU、读取模块、总线模块、第一接口及连接模块；所述第一接口通过总线模块连接于主板MCU，所述第一接口为多个；所述连接模块为多个；所述连接模块包括连接控制单元、第一无线通信单元、GSM单元及第二接口，所述第一无线通信模块及GSM单元连接于连接控制单元，所述连接控制单元通过第二接口连接于第一接口；所述读取模块连接于主机MCU；所述通信设备包括通信MCU、RFID模块、第二无线通信模块及语音模块；所述RFID模块、第二无线通信模块及语音模块连接于通信MCU。

### 设计方案

1.一种多路电话系统，其特征在于，包括通信设备及主机设备；

所述主机设备包括主机MCU、读取模块、总线模块、第一接口及连接模块；

所述第一接口通过总线模块连接于主板MCU，所述第一接口为多个；

所述连接模块为多个；所述连接模块包括连接控制单元、第一无线通信单元、GSM单元及第二接口，所述第一无线通信模块及GSM单元连接于连接控制单元，所述连接控制单元通过第二接口连接于第一接口；

所述读取模块连接于主机MCU；

所述通信设备包括通信MCU、RFID模块、第二无线通信模块及语音模块；

所述RFID模块、第二无线通信模块及语音模块连接于通信MCU。

2.根据权利要求1所述多路电话系统，其特征在于，所述第一无线通信单元及第二无线通信模块为蓝牙模块。

3.根据权利要求1所述多路电话系统，其特征在于，所述通信设备还包括激活模块，所述激活模块连接于通信MCU。

4.根据权利要求3所述多路电话系统，其特征在于，所述激活模块为霍尔传感器。

5.根据权利要求1所述多路电话系统，其特征在于，所述主机设备还包括存储模块，所述存储模块连接于主机MCU。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及通信技术领域，特别涉及一种多路电话系统。

背景技术

随着手机的发展，很多人开始拥有手机，甚至连小学生或中学生都拥有自己的手机；然而对于中小学生一般还处于自控力比较差的阶段，如果将手机带到学校，会经常忍不住刷微博、微信、短视屏等这一类的软件，或者玩一些手机游戏，而这些行为会浪费中小学生的大量学习时间，而且容易分散学生的注意力，降低学习效率；故中小学校不允许学生带手机到学校；而手机又是人与人之间通信的主要工具，当中小学生需要跟家人进行通信时，由于手机不允许带入学校，使得中小学生与家人之间无法进行正常通信。而即使现在学校通过建设电话亭来满足学生的需要，但由于电话亭的数量有限，无法满足学生的需求。

实用新型内容

为此，需要提供一种多路电话系统，解决现有中小学校中学生与家人通话的问题。

为实现上述目的，发明人提供了一种多路电话系统，包括通信设备及主机设备；

所述主机设备包括主机MCU、读取模块、总线模块、第一接口及连接模块；

所述第一接口通过总线模块连接于主板MCU，所述第一接口为多个；

所述连接模块为多个；所述连接模块包括连接控制单元、第一无线通信单元、GSM单元及第二接口，所述第一无线通信模块及GSM单元连接于连接控制单元，所述连接控制单元通过第二接口连接于第一接口；

所述读取模块连接于主机MCU；

所述通信设备包括通信MCU、RFID模块、第二无线通信模块及语音模块；

所述RFID模块、第二无线通信模块及语音模块连接于通信MCU。

进一步优化，所述第一无线通信模块及第二无线通信模块为蓝牙模块。

进一步优化，所述通信设备还包括激活模块，所述激活模块连接于通信 MCU。

进一步优化，所述激活模块为霍尔传感器。

进一步优化，所述主机设备还包括存储模块，所述存储模块连接于主机 MCU。

区别于现有技术，上述技术方案，通过通信设备通过RFID模块向主机设备请求连接，并将设备ID发送给主机设备，主机设备根据设备ID通过连接模块中的第一无线通信模块与第二无线通信模块建立连接，然后通过GSM模块与外接设备建立通话通道，使用户可以通过通信设备与外接设备进行通话，而且连接模块为多个，可以支持多个通信设备与外接设备进行通话，满足学生的通话要求。同时由于需要通过请求才能使用通信设备进行与外接设备通信，使得在通常情况下，用户无法通过通信设备进行外接设备连接；避免通信设备影响用户的注意力。

附图说明

图1为具体实施方式所述多路电话系统的一种结构示意图；

图2为具体实施方式所述主机MCU的一种电路示意图；

图3为具体实施方式所述总线模块的一种电路示意图；

图4为具体实施方式所述读取模块的一种电路示意图；

图5为具体实施方式所述第一接口的一种电路示意图；

图6为具体实施方式所述连接控制单元的一种电路示意图；

图7为具体实施方式所述GSM-BT接口的一种电路示意图；

图8为具体实施方式所述第二接口的一种电路示意图；

图9为具体实施方式所述RFID模块的一种电路示意图；

图10为具体实施方式所述通信MCU的一种电路示意图；

图11为具体实施方式所述第二无线通信模块的一种电路示意图；

图12为具体实施方式所述语音模块的一种电路示意图；

图13为具体实施方式所述存储模块的一种电路示意图；

图14为具体实施方式所述激活模块的一种电路示意图。

附图标记说明：

110、主机设备，

111、主机MCU，

112、读取模块，

113、总线模块，

114、第一接口，

115、连接控制单元，

116、GSM单元，

117、第一无线通信单元，

118、第二接口，

120、通信设备，

121、通信MCU，

122、第二无线通信模块，

123、RFID模块，

124、语音模块。

具体实施方式

为详细说明技术方案的技术内容、构造特征、所实现目的及效果，以下结合具体实施例并配合附图详予说明。

请参阅图1-12，本实施例所述多路电话系统，包括通信设备120及主机设备110；

所述主机设备110包括主机MCU111、读取模块112、总线模块113、第一接口114及连接模块；

所述第一接口114通过总线模块113连接于主板MCU，所述第一接口114 为多个；

所述连接模块为多个；所述连接模块包括连接控制单元115、第一无线通信单元117、GSM单元116及第二接口118，所述第一无线通信模块及GSM单元116连接于连接控制单元115，所述连接控制单元115通过第二接口118连接于第一接口114；

所述读取模块112连接于主机MCU111；

所述通信设备120包括通信MCU121、RFID模块123、第二无线通信模块 122及语音模块124；

所述RFID模块123、第二无线通信模块122及语音模块124连接于通信 MCU121。

通常情况下，通信设备120无法与外接设备进行通信，而当需要通过通信设备120与外接设备进行通信时，通过RFID模块123发送请求信号至主机设备110，主机设备110的读取模块112接收到通信设备120发送的请求信号时，其中，读取模块112通过可以采用现有的IC读卡器进行实现，IC读卡器通过IC读卡器接口连接于主机MCU111，主机设备110会根据请求信号中的设备ID进行建立连接模块与通信设备120之间的连接，主机MCU111将请求信号发送至连接模块的连接控制单元115中，然后连接控制单元115根据请求信号中的设备ID控制第一无线通信模块建立与第二无线通信模块122的联系，其中，第一无线通信单元117及第二无线通信模块122均采用蓝牙模块，在其他实施例中，第一无线通信单元117及第二无线通信模块122也可以采用WiFi模块、NB-IoT模块及Zigbee模块等；然后用户可以通过GSM模块与外接设备建立通信，其中GSM单元116及第一无线通信单元117可以采用 GSM-BT接口与连接控制单元115进行连接，而GSM单元116和第一无线通信单元117可以采用现有集成蓝牙功能的GSM芯片；用户通过语音模块124进行语音输入及语音输出，然后通过第一无线通信单元117与第二无线通信模块122的连接进行语音传输，然后通过GSM单元116与外接设备的通话，实现用户通过通信设备120与外接设备的通信，而且连接模块为多个，可以通过支持多个通信设备120进行通话，满足多个用户同时通话的需求，同时由于需要通过请求才能使用通信设备120进行与外接设备通信，使得在通常情况下，用户无法通过通信设备120进行外接设备连接；避免通信设备120影响用户的注意力。

请参阅图13，在本实施例中，为了方便用户通过通信设备120与外接设备进行连接，所述主机设备110还包括存储模块，所述存储模块连接于主机 MCU111。通过在存储设备中存储由外接设备的信息，用户可以通过在存储设备中选择需要连接外接设备的信息，使得用户可以快速通过通信设备120与外接设备建立连接。

请参阅图14，在本实施例中，为了减少通信设备120的电量消耗，所述通信设备120还包括激活模块，所述激活模块连接于通信MCU121。通常情况下，通信设备120处于休眠状态，而当需要使用通信设备120时，需要对通信设备120进行激活，通过激活模块进行激活通信设备120，通过通信设备 120处于休眠状态进行减少通信设备120的电量消耗。其中激活模块可以采用霍尔霍尔传感器，通过霍尔传感器进行感应磁场进行激活通信设备120，当需要对通信设备120进行唤醒时，通过将通信设备120靠近磁铁或电磁铁，使得通信设备120上的激活模块感应到磁场时，生产激活信号进行激活通信设备120，当不需要使用通信设备120时，通信设备120处于休眠状态，而当需要使用通信设备120时，对通信设备120进行激活，可以减少通信设备120 的电量消耗。

需要说明的是，尽管在本文中已经对上述各实施例进行了描述，但并非因此限制本实用新型的专利保护范围。因此，基于本实用新型的创新理念，对本文所述实施例进行的变更和修改，或利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，直接或间接地将以上技术方案运用在其他相关的技术领域，均包括在本实用新型专利的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920001892.5

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209134501U

授权时间:20190719

主分类号:H04M 3/42

专利分类号:H04M3/42;H04W4/80

范畴分类:39A;

申请人:福建安贝通科技有限公司

第一申请人:福建安贝通科技有限公司

申请人地址:350000 福建省福州市马尾区马尾图书馆第四层(自贸试验区内)

发明人:郭喜国;郭喜强

第一发明人:郭喜国

当前权利人:福建安贝通科技有限公司

代理人:林祥翔;徐剑兵

代理机构:35219

代理机构编号:福州市景弘专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a6ecde5857c29f3382788dda.html