# 新型点磨削砂轮磨削表面/亚表面质量研究

### 论文摘要

区别于传统外圆磨削,点磨削加工砂轮轴线与工件轴线不平行,而是存在倾斜角α.设计了一种带有粗磨区倾角θ的新型点磨削砂轮,这种砂轮具有磨除率大、磨削表面粗糙度小等优点.由于α和θ的存在,改变了砂轮-工件接触区的几何关系,磨削表面/亚表面质量也随之发生变化.采用制备的新型砂轮,磨削材料为QT700的工件,检测工件表面/亚表面的金相组织、加工硬化和残余应力.分析α,θ以及磨削参数对表面/亚表面质量的影响规律,给出获得最优表面/亚表面质量的工艺参数,可知新型点磨削砂轮能够提高工件表面/亚表面质量.

### 论文目录

- 1 新型砂轮接触区几何模型

- 1.1 新型砂轮传统磨削加工

- 1.2 新型砂轮点磨削加工

- 2 磨削实验

- 3 实验结果及分析

- 3.1 金相组织

- 3.2 加工硬化

- 3.2.1 倾斜角α对硬度影响

- 3.2.2 粗磨区倾角θ对硬度影响

- 3.2.3 磨削深度ap对硬度影响

- 3.2.4 砂轮速度vs对硬度影响

- 3.3 残余应力

- 3.3.1 倾斜角α对残余应力影响

- 3.3.2 粗磨区倾角θ对残余应力影响

- 3.3.3 磨削深度ap对残余应力影响

- 3.3.4 砂轮速度vs对残余应力影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 尹国强,巩亚东,李雨晴,宋俊利

关键词: 新型点磨削砂轮,金相组织,加工硬化,残余应力

来源: 东北大学学报(自然科学版) 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 东北大学机械工程与自动化学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51705069,51775100),中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(N182410002-2)

分类号: TG743

页码: 835-840

总页数: 6

文件大小: 1967K

下载量: 135

### 相关论文文献

- [1].减少电站锅炉蛇形管部件表面质量缺陷的改进过程[J]. 节能 2020(05)

- [2].热镀锌生产中锌灰对产品表面质量的影响和解决方法[J]. 辽宁科技学院学报 2010(02)

- [3].影响铸球表面质量的原因分析及对策[J]. 金属加工(热加工) 2009(13)

- [4].汽车冲压钣金表面质量评估方法探讨[J]. 汽车实用技术 2019(20)

- [5].关于机械零件维修及再制造表面质量的分析[J]. 南方农机 2016(12)

- [6].表面质量对不锈钢弹簧耐锈蚀性能的影响[J]. 金属制品 2020(04)

- [7].利用牛顿环检验光学元件表面质量实验论证[J]. 黑龙江科技信息 2014(12)

- [8].有关机械加工中影响表面质量的因素探究[J]. 科技创新导报 2012(14)

- [9].智能加工软件提高表面质量和生产效率[J]. 现代制造 2009(15)

- [10].门外板表面质量的控制[J]. 锻造与冲压 2019(16)

- [11].出口铍片表面质量提高研究[J]. 湖南有色金属 2016(06)

- [12].提高混凝土结构表面质量的措施分析[J]. 中国新技术新产品 2011(18)

- [13].轧材表面质量缺陷的产生原因及排除方法[J]. 黑龙江冶金 2010(03)

- [14].7003合金型材表面质量提升工艺研究[J]. 铝加工 2018(01)

- [15].改善含铜、锑耐候钢表面质量的生产实践[J]. 现代冶金 2016(02)

- [16].大型非标机加工零件提高镗孔精度及表面质量因素探析[J]. 装备制造技术 2016(06)

- [17].板材表面质量在线检测方法概述[J]. 工业计量 2010(01)

- [18].一种基于表面质量控制的油泵密封性能改善方法[J]. 机床与液压 2010(10)

- [19].热轧酸洗板表面质量控制工艺技术[J]. 中国金属通报 2019(03)

- [20].基于客户应用的带钢表面质量评价[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [21].原位测量技术在表面质量评价中的应用前景研究[J]. 机床与液压 2012(13)

- [22].基于设备因素的数控铣削表面质量研究[J]. 制造技术与机床 2019(07)

- [23].含Cu钢表面质量缺陷研究[J]. 涟钢科技与管理 2015(02)

- [24].浅议提高板类带孔件镀铬表面质量的方法[J]. 山东工业技术 2019(08)

- [25].冲压工艺对薄板表面质量的影响[J]. 内燃机与配件 2018(22)

- [26].表面质量检测系统在铝板带生产线上的应用[J]. 有色金属加工 2015(06)

- [27].钢球表面质量检测系统的数学模型研究[J]. 计算机工程与应用 2009(03)

- [28].模糊互补矩阵法在带钢表面质量评价中的应用[J]. 钢铁研究学报 2008(08)

- [29].关于加工黄铜套表面质量的因素分析与试验验证[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(05)

- [30].高表面质量无缺陷钢板的试制[J]. 山东冶金 2017(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a717f1fa28b75e4afc43d37b.html