# 有线电视安装调试中的问题与技术优化

连云港市文化广电和旅游局，基层广电服务中心

摘要：有线数字电视系统的推出，使电视媒体节目更加多样化，丰富民众娱乐方式的同时提升精神生活水平。当代物质生活水平提高的同时，民众对于精神生活水平的要求正逐渐提升，有线数字电视的出现具有时代创新意义。但此类设备的安装与调试仍存在技术方面问题，若从业人员无法解决此类问题，将会对有限数字系统造成较大影响。文章即针对此类信息展开分析，将有线数字电视系统安装于调试过程中的所出现的问题展开分析，并切实解决此类问题。

关键词：有线数字电视；电视安装；设备调试；问题分析

有线数字电视的安装过程中常出现某些问题，此类问题并不严重，但对有线数字电视的使用造成一定影响。就有线数字电视的整体安装过程而言，首先为对应设备的安装，随后将设备连接，最后展开调试，保障有线数字电视系统能够切实使用。安装过程中所出现的问题主要为设备问题，而调试过程中所出现的相关问题则为技术方面问题。本文针对此类问题展开分析，意在切实解决相关过程中出现的问题，安装过程中保障各类设备均能够起到作用，而调试过程中能够针对所有信息参数展开调试，使有线数字电视系统能够切实且稳定地使用。

1有线数字电视系统的安装

有线数字电视系统的安装过程主要分为两阶段，一阶段为使用设备安装，二阶段为确认设备是否正常运转，随后展开调试工作。本段针对安装工作展开分析，着重针对安装阶段中各项设备的相关问题展开分析，将前端设备、机顶盒的安装问题予以分析，并切实解决其中较为常见的各类问题。

1.1对安装环境、设备因素的考虑

现阶段有线数字电视的传输安装步骤已经过改良，可直接针对设备展开安装与调试。安装过程中除需要根据说明书展开设计与分析外，更应切实将相关单位中所存在的信息予以分析，如设备间的连接部分除需根据说明书中的示意图进行安装外，还需考虑到安装环境中是否存在阻碍设备连接的因素，如装饰墙、墙面布景、与电源间的距离等。

这个过程中出现的问题多与接头、电缆的可靠性有关。结合实践应用发现，相关设备中针对实际所展开的必备条件为电缆的可靠性，若电缆出现问题，整个系统皆会受到影响。除此以外，还应注意调试阶段前的接入系统，若此类系统之前接入的信号系统非数字电视，那么会造成一定程度上的信号影响。此类影响无需做出较为细致的调试，等待设备磨合即可。

1.2机顶盒的安装分析

机顶盒安装中出现的问题多与操作者疏忽有关，此类问题导致有线数字电视的信号接收方面出现问题，主要表现为信号较差、网络连接不稳、设备接触不良等，为杜绝此类问题发生，首先需将电视机与机顶盒的各类端口紧密连接，确保连接功能正常。此类过程中应尤为注意机顶盒连接电视机后的电视机使用状况，若数字电视节目不能正常播放，需隔断电源重新连接。

除此以外，原有模式下的端口传输系统会对新式设备造成影响，调试工作亦针对其展开。因此，为保障数字电视节目播放质量，安装时需根据实际情况不断调整，以寻求到干扰最小的对应位置为佳。

2有线数字电视系统的调试

2.1安装后的调试过程

安装后的调试工作主要与上文中的调试工作较为相似，实际过程中相关技术人员较为了解此类工作，加强工作意识即可避免此类问题发生。但部分用户自行安装后因具体操作不熟悉，导致安装过后无法正常运行，影响正常收看，此时，技术人员需针对此类现象展开较为实际化的调试工作。

如以实际为主，针对用户安装后自行开机发现节目不全、节目收看效果较差的问题展开分析，此类问题主要存在3类原因，首先为线路连接问题，即线路连接过程中因少连或错连导致的节目不全；其次为线路连接正确；最后为电视设备中的端口出现问题，用户安装过程中忽视此类端口的对应作用，将有线数字端口与其它辅助播放设备端口混淆。

解决此类问题的方式即为采用莲花插头线，将节目信号依靠s端口输入，解决信号混淆或线路混淆造成的问题。此类调试工作中的重点即在于根据实际情况展开分析，调试人员应结合理论知识与实际情况展开调试工作，除此以外应向客户传达相关维护知识，避免再次发生上述问题时出现无法调试的状况，使客户能够自行解决问题，节省时间亦提高体验。

2.2针对天气原因展开的调试工作

天气对有线数字电视系统的机顶盒正常运作造成一定影响，雷雨天气中针对机顶盒展开的相关调试工作即为保障机顶盒的系统模块运行稳定，因此类模块主要负责相关安全工作，保障低压状态下相关模块不受恶劣天气影响，虽设计中针对恶劣天气与压力方面展开设计但其仍无法抵抗雷电天气。

就现阶段技术展开分析，此类模块已能切实针对恶劣天气展开对应措施，但需要注意的是，若调试工作过程中遭遇雷雨天气，为确保设备安全，用户不受损失，可暂时暂停相关工作，采取拔掉电源插头的方式使设备安全得以保障。

2.3防干扰调试中的细节问题

防干扰调试主要为针对模拟传输频道与有线数字频道之间的干扰展开的对应调试工作。就实际情况而言，原有模式下的模拟频道传输质量所占资源较多，且误码率亦较高，相关设备调试过程中应切实注意此类误码率，即错误传输率于传输总数中所占的比率，因误码率能够切实反映出传输性能与传输质量，对于两类频道间的干扰起到一定作用，但仅靠此类数据支持无法切实消除干扰问题，还需技术人员针对实际情况不断展开调试工作，确保传输稳定性的同时降低失真率，提高节目清晰度，就干扰条件的发生情况展开分析，此类条件下的数字传输频道应切实以实际情况展开，需按照有线电视配置确定传输频率，一般情况下传输频率应处于550MHz～750MHz之间，切勿超出此类频率导致相关系统不仅无法调试，更无法切实接收到信号。

实际过程中，调试工作中共有两点重点，首先为实际配置所造成的影响，虽有线数字电视系统大同小异，但具体播放设备，即电视机之间的相关参数存在差异，电视机的参数决定此类传输频率是否能够对应。

一般而言，现阶段市面中的设备多为固定频率，且设备的可调试性亦较大，技术人员应重视此类思想，切实根据实际情况展开调试。其次即为注重设备间的联系及用户需求，若实际情况中无法实现全部功能，应根据客户需求展开调整，尽可能以满足客户需求为主，不断展开调试工作，直至调试至较为稳定的区域中。

2.4电视接收机设备的调试

电视接收机设备能够切实改善收视效果，将有线数字电视整套设备安装完毕并调试妥当后，部分电视机画面质量会出现改善，而部分电视机的播出画面与原有模式并无区别。

对于这个问题，首先应针对此类设备展开电视接收机设备调试，以改善收视效果为目的进行一系列工作。就模拟传输系统展开分析，此类过程中相关设备的运行与实际调试有关。如模拟传输系统的播出画面质量较高，则证明数字电视的画面质量使用方面无较大效果。反之亦然。

针对目前市场中多数电视机而言，此类接收设备间存在较大差异，具体效果应以实际为主，结合模拟频道数字化处理功能展开调试。与上文所述的调试工作相同，此类工作亦需针对实际展开，根据客户需求展开对应调试。若用户只需普通接收，调试方向可针对画面质量展开调试，使信号接收方向相比较而言倾向于画面质量的提升，若用户对于接受频道的需求较强，可有限度的降低画面质量，尽可能地使电视机能够接收更多的频道。但需要注意的是，此类倾向皆为相对而言，调试人员应均衡因素展开调试工作，使用户需求得到保障的同时注意电视接收节目数量与质量的平衡。

3结论

本文针对有线数字电视系统的安装与调试展开分析，着重针对此类工作中的对应问题展开分析，并切实做出解决措施以保障用户观看节目的稳定性。文中将安装与调试分为两点展开分析，安装过程中针对各类设备的安装展开研究，而调试过程中主要注重频道多少与画面质量的均衡，根据实际展开分析并切实结合用户需求展开调试，保障用户能够观看到清晰且高品质的节目，丰富精神生活水平的同时获得更多的娱乐方式。

参考文献

[1]白玛卓嘎.有线数字电视系统调试和运行问题研究[J].西部广播电视，2018（18）：236，238.

[2]陈晓龙.有线数字电视前端系统运行与维护技术探析[J].西部广播电视，2018（17）：250-251.

[3]赵景川.有线数字电视4KIP流式播出系统设计[J].中国有线电视，2018（8）：958-961.

[4]买然木•马江.地面数字电视信号干扰有线电视信号的有效应对分析[J].西部广播电视，2018（12）：252-253.

[5]布利蓉，姜华，张良.有线数字电视网络前端机房自动切换配电系统[J].中国有线电视，2017（6）：771-773.

[6]傅志寅.有线数字电视系统的安装和调试问题分析[J].西部广播电视，2017（6）：186.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a79070707aed834db8455049.html