# 一种通用型玻璃门论文和设计-邰文

### 全文摘要

本实用新型公开了一种通用型玻璃门，属于玻璃门技术领域，包括玻璃门体，所述玻璃门体上端设有气塞。本实用新型，结构合理，设计新颖，在玻璃门体上设有气塞,当玻璃门运输到高原时，此时可以拔开气塞，释放内部气压，当降到高原地区气压一致时再塞上气塞，起到防爆作用，实用性强，可靠性高，且操作简单。

### 主设计要求

1.一种通用型玻璃门，包括玻璃门体（2），所述玻璃门体（2）外侧安装有门框（1），其特征在于，所述门框（1）由硬质PVC门框（8）和软质PVC密封条（9）软硬共挤制成，所述玻璃门体（2）为三层结构，中间层为氩气层（4），中间层外侧分别为底层玻璃（3）和面层玻璃（5），所述玻璃门体（2）上端设有气塞（6）。

### 设计方案

1.一种通用型玻璃门，包括玻璃门体（2），所述玻璃门体（2）外侧安装有门框（1），其特征在于，所述门框（1）由硬质PVC门框（8）和软质PVC密封条（9）软硬共挤制成，所述玻璃门体（2）为三层结构，中间层为氩气层（4），中间层外侧分别为底层玻璃（3）和面层玻璃（5），所述玻璃门体（2）上端设有气塞（6）。

2.根据权利要求1所述的一种通用型玻璃门，其特征在于，所述门框（1）与玻璃门体（2）之间还安装有中空隔条（10）。

3.根据权利要求1或2所述的一种通用型玻璃门，其特征在于，所述门框（1）外侧中部还安装有软质PVC门封条（7）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及玻璃门技术领域，具体是一种通用型玻璃门。

背景技术

玻璃门是比较特殊的一种门扇，首先它的厚度不足以说是一种实心门，而它又不属于异型门，事实上，它是一种特殊形式的门扇。玻璃门分钢化玻璃和普通浮法玻璃一般采用厚度为12毫米（mm）规格的玻璃材质制作，采用钢化玻璃既坚固 ，又安全。

玻璃门是制冷展示柜的一个重要部件，制冷展示柜作为一种冷藏保鲜产品应用十分广泛，像超市、便利店等里都会见到，商家们经常会把饮料等放进制冷展示柜内冷藏，以供顾客选用。为了防止在使用时玻璃门凝雾，妨碍消费者看到内部物品。通常的玻璃门是两层结构，玻璃层中间充有氩气。

但是因为生产玻璃门的产地，基本都是沿海地区，玻璃内部氩气的气压基本和生产地区的气压一致。当把玻璃门运输到高原地区使用是，由于存在气压差，玻璃门容易炸裂。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种通用型玻璃门，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种通用型玻璃门，包括玻璃门体，所述玻璃门体上端设有气塞。

作为本实用新型进一步的方案：所述玻璃门体外侧安装有门框。

作为本实用新型进一步的方案：所述玻璃门体为三层结构，中间层为氩气层，中间层外侧分别为底层玻璃和面层玻璃。

作为本实用新型进一步的方案：所述门框由硬质PVC门框和软质PVC密封条软硬共挤制成。

作为本实用新型进一步的方案：所述门框与玻璃门体之间还安装有中空隔条。

作为本实用新型再进一步的方案：所述门框外侧中部还安装有软质PVC门封条。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

所述一种通用型玻璃门，结构合理，设计新颖，在玻璃门体上设有气塞,当玻璃门运输到高原时，此时可以拔开气塞，释放内部气压，当降到高原地区气压一致时再塞上气塞，起到防爆作用，实用性强，可靠性高，且操作简单。

附图说明

图1为一种通用型玻璃门的结构示意图。

图2为一种通用型玻璃门中玻璃门体的结构示意图。

图3为图2中A-A的剖视结构示意图。

图4为一种通用型玻璃门中门框的结构示意图。

图5为一种通用型玻璃门中软质PVC门封条的结构示意图。

图中：1-门框、2-玻璃门体、3-底层玻璃、4-氩气层、5-面层玻璃、6-气塞、7-软质PVC门封条、8-硬质PVC门框、9-软质PVC密封条、10-中空隔条。

具体实施方式

需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

实施例1

参阅图1～3，本实用新型实施例中，一种通用型玻璃门，包括玻璃门体2，所述玻璃门体2为三层结构，中间层为氩气层4，用于防止凝雾，中间层外侧分别为底层玻璃3和面层玻璃5，所述玻璃门体2外侧安装有门框1，所述门框1外侧中部还安装有软质PVC门封条7，当受外力的作用下，此处变平整，起到密封作用，所述门框1由硬质PVC门框8和软质PVC密封条9软硬共挤制成，软质PVC密封条9作为缓冲层，防止玻璃门在运输和使用时开裂，所述玻璃门体2上端设有气塞6。

实施例2

本实用新型的另外一种实施例中，该实施例与上述实施例的区别之处在于，所述门框1与玻璃门体2之间还安装有中空隔条10，通过设置中空隔条10避免着氩气层4直接与门框1直接接触，增加了运输过程中氩气层4的安全性。

本实用新型的工作原理：在玻璃门体2上设有气塞6,当玻璃门运输到高原时，此时可以拔开气塞6，释放内部气压，当降到高原地区气压一致时再塞上气塞，起到防爆作用，此外软质PVC门封条7提高产品门的密封性，门框1由硬质PVC门框8和软质PVC密封条9软硬共挤成型而得，软质PVC密封条9作为缓冲层，防止玻璃门在运输和使用时开裂。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920120321.3

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209670761U

授权时间:20191122

主分类号:E06B 3/72

专利分类号:E06B3/72;E06B3/58;E06B3/66;E06B7/16

范畴分类:36F;

申请人:广东江顺新材料科技股份有限公司

第一申请人:广东江顺新材料科技股份有限公司

申请人地址:528300 广东省佛山市顺德区均安镇太平菱溪工业区7号

发明人:邰文;黄志高;韦荣亮;陈有泉;高增福

第一发明人:邰文

当前权利人:广东江顺新材料科技股份有限公司

代理人:李静

代理机构:11548

代理机构编号:北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙) 11548

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a80ac2117d361feead59acc1.html