# 一种高压中置柜核相装置论文和设计-李宁

### 全文摘要

本实用新型公开了供电校验仪器技术领域的一种高压中置柜核相装置，包括顶壳、手持壳、背壳、绝缘皮、显示屏和面板，所述顶壳和手持壳一体成型，所述背壳的底部通过螺栓与所述顶壳的底部固定连接，所述手持壳的前侧壁粘接有所述绝缘皮，所述显示屏的顶部贯穿于所述顶壳的内腔前侧壁，所述背壳的内腔前侧壁通过螺栓固定连接有接地端口、蓝牙接收模块、选频电路、CPU和滤波模块，该高压中置柜核相装置，核相过程安全有效，操作简便，对操作者保护性大，对于磁力干扰可有效过滤，主机与采集器采用蓝牙中高速跳频技术具有抗干扰强、功耗低、采集和处理信号过程稳定的优势，实用性强。

### 主设计要求

1.一种高压中置柜核相装置，其特征在于包括顶壳(1)、手持壳(2)、背壳(3)、绝缘皮(4)、显示屏(5)和面板(6)，所述顶壳(1)和手持壳(2)一体成型，所述背壳(3)的底部通过螺栓与所述顶壳(1)的底部固定连接，所述手持壳(2)的前侧壁粘接有所述绝缘皮(4)，所述显示屏(5)的顶部贯穿于所述顶壳(1)的内腔前侧壁，所述背壳(3)的内腔前侧壁通过螺栓固定连接有接地端口、蓝牙接收模块、选频电路、CPU和滤波模块，所述蓝牙接收模块的输入端与采集器的蓝牙发射模块的输出端无线连接。

### 设计方案

1.一种高压中置柜核相装置，其特征在于包括顶壳(1)、手持壳(2)、背壳(3)、绝缘皮(4)、显示屏(5)和面板(6)，所述顶壳(1)和手持壳(2)一体成型，所述背壳(3)的底部通过螺栓与所述顶壳(1)的底部固定连接，所述手持壳(2)的前侧壁粘接有所述绝缘皮(4)，所述显示屏(5)的顶部贯穿于所述顶壳(1)的内腔前侧壁，所述背壳(3)的内腔前侧壁通过螺栓固定连接有接地端口、蓝牙接收模块、选频电路、CPU和滤波模块，所述蓝牙接收模块的输入端与采集器的蓝牙发射模块的输出端无线连接。

2.根据权利要求1所述的一种高压中置柜核相装置，其特征在于：所述滤波模块包含波形校验调整器、信号采集线和信号发射夹，所述滤波模块的顶部镶嵌有所述波形校验调整器，所述波形校验调整器的输出端通过所述信号采集线与所述信号发射夹的输出端电性连接。

3.根据权利要求1所述的一种高压中置柜核相装置，其特征在于：所述蓝牙接收模块、选频电路、CPU和滤波模块之间均通过导线电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种高压中置柜核相装置，其特征在于：所述背壳(3)的后侧壁卡扣连接有电池盒盖(7)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及供电校验仪器技术领域，具体为一种高压中置柜核相装置。

背景技术

高压中置柜，全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置，最高工作电压3.6\/7.2\/12kV，系三相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。用于接受和配3.6-12kV的网络电能，并对电力电路实行控制保护、监视和测量。中置式开关柜主要用于发电厂，中小型发电机的送电，电力系统二次变电所的受电、送电，工矿企事业单位的配电，以及大型高压电动机的起动等，中置柜微机保护装置是集保护、测量、监视、人机接口、通信等多种功能于一体；专门针对开关柜进行“单元化”设计，一台装置即可完成开关柜内所有的自动化功能，简化了开关柜二次设计和施工，代替了各种常规继电器和测量仪表，节省了大量的安装空间和控制电缆；此款保护为一款经济型保护，电流的测量是通过保护CT输入的电流来实现，并非专门的测量CT，这种测量适用于要求不高，单纯用来监视电网参数的场合，而核相是使高压定相这项危险性较大的而又必不可少的工作，更加安全可靠，指针显示一目了然，但是现有的核相装置，因为中置柜的生产厂家和生产批次的区别，带电指示器的A相、B相和C相需要依靠采集器来进行缠绕，使L1经过耦合电路接在A相上，L2经过耦合电路接在B相上，L3经过耦合电路接在C相上，此时受磁力影响，对高压交流信号的初相角进行采集时，获取的干扰信号繁杂，测试数据准确性难以保证，需要多次测试区平均值，增加了工作难度。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种高压中置柜核相装置，以解决上述背景技术中提出的中置柜的生产厂家和生产批次的区别，带电指示器的A相、B相和C相需要依靠采集器来进行缠绕，使L1经过耦合电路接在A相上，L2经过耦合电路接在B相上，L3经过耦合电路接在C相上，此时受磁力影响，对高压交流信号的初相角进行采集时，获取的干扰信号繁杂，测试数据准确性难以保证，需要多次测试区平均值，增加了工作难度的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高压中置柜核相装置，包括顶壳、手持壳、背壳、绝缘皮、显示屏和面板，所述顶壳和手持壳一体成型，所述背壳的底部通过螺栓与所述顶壳的底部固定连接，所述手持壳的前侧壁粘接有所述绝缘皮，所述显示屏的顶部贯穿于所述顶壳的内腔前侧壁，所述背壳的内腔前侧壁通过螺栓固定连接有接地端口、蓝牙接收模块、选频电路、CPU和滤波模块，所述蓝牙接收模块的输入端与采集器的蓝牙发射模块的输出端无线连接。

优选的，所述滤波模块包含波形校验调整器、信号采集线和信号发射夹，所述滤波模块的顶部镶嵌有所述波形校验调整器，所述波形校验调整器的输出端通过所述信号采集线与所述信号发射夹的输出端电性连接。

优选的，所述蓝牙接收模块、选频电路、CPU和滤波模块之间均通过导线电性连接。

优选的，所述背壳的后侧壁卡扣连接有电池盒盖。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该高压中置柜核相装置，核相过程安全有效，操作简便，对操作者保护性大，对于磁力干扰可有效过滤，主机与采集器采用蓝牙中高速跳频技术具有抗干扰强、功耗低、采集和处理信号过程稳定的优势，实用性强。

附图说明

图1为本实用新型主机正面示意图；

图2为本实用新型主机背面示意图；

图3为本实用新型采集器工作系统示意图。

图中：1顶壳、2手持壳、3背壳、4绝缘皮、5显示屏、6面板、7电池盒盖。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供一种高压中置柜核相装置，通过配件的组合运用，核相过程干扰小，检测数据准确率高，增加了操作的速度，稳定性强，请参阅图1-3，包括顶壳1、手持壳2、背壳3、绝缘皮4、显示屏5和面板6，顶壳1和手持壳2一体成型，一体成型的方式便于生产，也保证了顶壳1和手持壳2的强度，背壳3的底部通过螺栓与顶壳1的底部固定连接，此种设置便于其他电子元件内置于背壳3和顶壳1的内部，手持壳2的前侧壁粘接有绝缘皮4，绝缘皮4采用绝缘橡胶的材质，可增加与手部的摩擦力，便于手持，也可利用绝缘橡胶的绝缘能力降低了触电风险，显示屏5的顶部贯穿于顶壳1的内腔前侧壁，显示屏5的型号为：LM64K10，便于进行数值的显示，背壳3的内腔前侧壁通过螺栓固定连接有接地端口、蓝牙接收模块、选频电路、CPU和滤波模块，蓝牙接收模块、选频电路、CPU和滤波模块之间均通过导线电性连接，其中蓝牙接收和发射模块均采用2400～2483.5MHz的ISM(工业、科学和医学)频段，该频段内没有其它系统的信号干扰，同时频段向公众开放，无须特许；同时，该频段在全球范围内有效，选频电路为LC谐振回路选频电路，特性为当电压频率等于谐振频率时，电路阻抗最小，此时流过电路的电流最大，这个谐振频率就是选频电路可以通过的信号频率，便于增加过滤效果，滤波模块的内部通过螺栓固定的方式安装有波形校验调整器、信号采集线和信号发射夹，滤波模块的顶部镶嵌有波形校验调整器，波形校验调整器的输出端通过信号采集线与信号发射夹的输出端电性连接，便于利用波形校验调整器、信号采集线和信号发射夹来配合滤波模块进行协同工作，滤波模块可产生谐振频率，可以由电阻电容任意决定，放大器可以补偿谐振电路能够得到高Q值的滤波电路(Q是指电路的品质因素)；可以在Q值不变的前提下，任意改变谐振频率送到信号整形电路(整形电路的特点：滞回比较方法具有两个阀值电压，即电路具有滞回特性，因此就具有了抗干扰能力)，蓝牙接收模块的输入端与采集器的蓝牙发射模块的输出端无线连接，便于对数据进行远程传输，背壳3的后侧壁卡扣连接有电池盒盖7，此种设置便于对打开电池盒盖7后对电池更换，而面板6的顶部提供镶嵌的方式连接有开机键、语音键、模式切换键、存储键、查询键、设置键、左翻键、右翻键、上翻键、下翻键、确认件和取消键，在使用中，首先按住面板6上的开机键三秒进行开机，分别将采集器X和Y按以下方法排列进行核相：AA’同相360°(±15°)、AB’不同相120°(±30°)或240°(±30°)、BB’同相360°(±15°)、BC’不同相120°(±30°)或240°(±30°)、CC’同相360°(±15°)。如果要得到精确数值，应将其中一采集器放到高压线一采集点上不动，再将另一采集器围绕高压线另一采集点前后移动，或将X和Y对调，以找出最精确的相位角度，其次按两下主机上的设置键切换到“采集器匹配模式”，此时屏幕左上方连续闪动表示系统正常能够进行匹配，然后按住采集器底部匹配开关5秒以上进行匹配(主机屏幕上显示相对应采集器已匹配)，匹配完毕后可与主机互相通讯，其次分别将A1，B1，C1分别缠绕在三个上断路器；将A2，B2，C2分别缠绕在三个下断路器上，确认A1，A2，B1，B2，C1，C2上下相对应，在测量≥10kV时，可以在导线的绝缘皮上进行核相，在≥66kV核相时，采集器X和Y可以采取接触或非接触方法核相，(如测量110kV和220kV时，将采集器X和Y放在高压导线正下方300mm至1000mm处。测量500kV时，将采集器X和Y放在高压导线正下方1000mm至2000mm处，左右允许偏差300mm)，当数据通过采集器内的蓝牙发射模块的输出端和蓝牙接收模块的输入端无线连接后，由滤波模块处理，信号整形比较分析后，即可利用显示屏5进行显示。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822276374.2

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209446675U

授权时间:20190927

主分类号:G01R 29/18

专利分类号:G01R29/18;G08C17/02

范畴分类:31F;

申请人:深圳市宇鸿图电气有限公司

第一申请人:深圳市宇鸿图电气有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区北环大道彩电总公司工业大厦3层

发明人:李宁

第一发明人:李宁

当前权利人:深圳市宇鸿图电气有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a818e729ad94de9f4e23efc3.html